## Slide 1: ATM
PARTE 1: CONCEPTOS GENERALES
POR:
JUAN CARLOS RESTREPO
E-mail: juanrest@diginet.com.co
Tel.: 5140532
VERSION: 2.7
Ultima revisión: Julio 2003.
Medellín-Colombia

## Slide 2: RESEÑA HISTORICA
Se origina en la CCITT, hoy la ITU-T, como base de los servicios de B-ISDN o RDSI Banda Ancha (1.988).
El principal ente encargado actualmente de su normatización en el ámbito de la computación es el ATM FORUM.
En el entorno de grandes carriers de telefonía es la ITU-T.

## Slide 3: CONCEPTOS GENERALES
ATM: Asynchronous Transfer Mode.
Es una tecnología de conmutación de celdas (cell relay) orientada a conexión: circuitos virtuales.
Utiliza unidades de transferencia de longitud fija (celda) de 53 bytes.
El circuito virtual se conoce oficialmente como Virtual Channel (VC) y opera bajo esquemas de PVC (el más utilizado) o SVC.
Transferencias a altas velocidades: 25 Mbps, 155Mbps, 622 Mbps, 2.4 Gbps, 4.8 Gbps.
Se basa en la utilización de suiches de gran desempeño.

## Slide 4: CONCEPTOS GENERALES
Retardo bajo y predecible.
Garantiza ancho de banda.
Garantiza orden de entrega.
Soporta aplicativos sensibles y no sensibles a los retardos: voz,video,datos, etc.
Soporta unicast y multicast.
Detecta errores pero no los recupera.
Cubre tanto la LAN como la WAN.
Define una interface para el usuario (UNI) y una entre suiches (NNI).

## Slide 5
ESQUEMA GENERAL
DTE B
DTE C
DTE A
ATM
SUICHE
SUICHE
SUICHE
UNI
NNI
Circuito virtual

## Slide 6: CONCEPTOS GENERALES
Qué se esperaba de ATM?
  Que fuera la tecnología predominante en la LAN y la WAN.
Que ocurrió?
  De la LAN fue desterrada por Ethernet y TCP/IP.
  Actualmente está en el core del carrier.
Que se espera que pase?

## Slide 7
BACKBONE DE CARRIER TRADICIONAL
SONET/SDH
Centrales
Telefonicas
Centrales
Telefónicas
Centrales
Telefónicas
ATM
Datos:
Frame Relay
ATM
LAN CLIENTE
LAN CLIENTE
Router
Router
Servicios de usuario
Frame Relay
X.25.
ATM
FR
FR
AAL5
CELDAS

## Slide 8
BACKBONE DE CARRIER TRADICIONAL
SONET/SDH
Centrales
Telefonicas
Centrales
Telefónicas
Centrales
Telefónicas
ATM
Datos:
Frame Relay
ATM
LAN CLIENTE
LAN CLIENTE
Router
Router
Servicios de usuario
Frame Relay
X.25.
ATM
FR

## Slide 9
ESCENARIO DE ATM EN EL CONTEXTO GENERAL
DTE1
DTE3
DTE2
ATM
ATM
SUICHE
SUICHE
SUICHE
FRAME RELAY
U OTROS
SERVICIOS

## Slide 10
AAL
ATM
FISICO
CS
SAR
TC
PM
MODELO OSI VS. ATM
PRESENTACION
APLICACION
SESION
RED
FISICO
ENLACE
TRANSPORTE
OSI
ATM

## Slide 11
Convergence
Segmentation and reassembly
Generic Flow Control
Cell header generation/extraction
Cell VPI/VCI translation
Cell rate decoupling
HEC header sequence generation/verification
Cell delineation
Transmission frame adaptation
Transmission frame generation/recovery
Physical medium
Bit timing
AAL
ATM
PHY
CS
SAR
TC
PM
ARQUITECTURA DE ATM

## Slide 12: NIVEL FISICO
Se divide en dos subniveles asi:
TC (Transmision Convergence).
  Tiene funciones de nivel 2 de OSI.
  Recibe el chorro de bits del PMD y extrae la celda.
  Genera y verifica el HEC.
PMD (Physical Medium Dependence).
  Recibe o envía el chorro (stream de bytes) desde o hacia el medio óptico o eléctrico.
  Codifica para la transmisión: 4B/5B, 8B/10B, etc.
  Maneja la temporización y la sincronización.
  Se utiliza mucho SONET/SDH.

## Slide 13: ESTANDARES EN EL NIVEL FISICO
ITU-T SDH
  STM-1 (155 Mbps)
  STM-4 (622 Mbps)
  STM-16 (2.5 Gbps)
ANSI/Bellcore SONET
  OC-3c (155 Mbps)
  OC-12c (622 Mbps)
  OC-48c (2.5 Gbps)
ATM25 Consortium (led by IBM)
  UTP Cat3 (25 Mbps)
ATM Forum
  SONET
  SDH
  UTP Cat5
  E-3 (34 Mbps)
  DS-3 (45 Mbps)
  E-1 (2.048 Mbps)
  DS-1 (1.544 Mbps)

## Slide 14: ESQUEMA CON SONET
Synchronous Optical NETwork.
Desarrollado por Bellcore (AT&T).
CCITT generó recomendaciones similares llamadas SDH (Synchronous Digital Hierarchy).
Define:
  Señalizacion fisica, longitudes de onda, tramado, etc.
  Unifica normas Americana y Europea basadas en PCM.
  Define como multiplexar PCM (Agregados).
  Provee OAM (Operation, Administration and Maintenance).
Sistema sincrónico con reloj maestro.

## Slide 15: ESQUEMA CON SONET
Usa tramas de 810 bytes inyectados cada 125 microsegundos para un canal base STS-1 de 51.84 Mbps.
La trama se puede modelar como 9 filas de 90 bytes: 3 columnas de encabezado, 87 columnas contenido.
Utiliza un apuntador para indicar donde va el contenido (en ATM celdas) dentro de la trama.

## Slide 16: FRAME SONET/SDH

## Slide 17
VPI: Virtual Path Identifier CLP: Cell Loss Priority
VCI: Virtual Channel Identifier HEC: Header Error Check
PTI: Payload Type Indicator GFC: Generic Flow Control
GFC VPI
  VPI VCI
        VCI
  VCI PTI CLP
        HEC
8
7
6
5
4
3
2
1
Byte 1
Byte 2
Byte 3
Byte 4
Byte 5
Header
Payload
48 Bytes
ESTRUCTURA DE LA CELDA UNI

## Slide 18
VPI: Virtual Path Identifier CLP: Cell Loss Priority
VCI: Virtual Channel Identifier HEC: Header Error Check
PTI: Payload Type Indicator GFC: Generic Flow Control
VPI
  VPI VCI
        VCI
  VCI PTI CLP
        HEC
8
7
6
5
4
3
2
1
Byte 1
Byte 2
Byte 3
Byte 4
Byte 5
Header
Payload
48 Bytes
ESTRUCTURA DE LA CELDA NNI

## Slide 19: ESTRUCTURA DE LA CELDA
GFC: No es claro su uso. Lo reescribe el primer suiche. No tiene significado end-to-end.
VPI/VCI: Identifican el circuito virtual.
  VCI=0 a VCI=15 reservado por la ITU-T.
  VCI=16 a VCI=31 reservado por el ATM Forum.
  Lo anterior en todos los VPI.
  VCI=0 y VPI=0 es una celda vacía.
PTI: Tipo de contenido de la celda. Ej:
  000: Celda de datos, no congestion, tipo 0.
  011: Celda de datos, congestión, tipo 1 (ultima celda AAL5).
  100: Información de mantenimiento entre suiches adj.
  Congestión la indica la red, el tipo de celda el usuario.

## Slide 20: ESTRUCTURA DE LA CELDA
CLP: Cuando está en 1 se descarta la celda ante congestión. Lo coloca AAL.
HEC: Solo chequea el encabezado. Si errores se descarta la celda. Corrige errores de 1 bit.
PAYLOAD: Lleva el contenido, que es la unidad de transferencia de AAL.
Por que 53 bytes?. Evitar esperas grandes. Tamaño óptimo para la voz. (US=64 e Europeos=32)
La estructura de la celda es la misma en la red pero no necesariamente al interior del suiche.

## Slide 21: NIVEL ATM
Sus funciones varían dependiendo de si es un CPE (Customer Premises Equipment) o un SUICHE.
EN EL CPE.
Encapsula los SDU de AAL en celdas y se lo pasa al nivel físico generando el header.
Mantenimiento de las QoS (Quality of Service) negociados: loss rate, acceptable delay, peak and average data rates, etc.
Traffic shaping para no sobrepasar lo acordado.

## Slide 22: NIVEL ATM
EN EL SUICHE.
Se encarga del suicheo de las celdas de acuerdo al VPI/VCI.
Traducción del VPI/VCI.
Duplicar celdas en multicasting.
Activa el bit de PTI de notificación de congestión.
Garantizar orden de entrega.
Apartar recursos como bufferrs control de congestión.
Contención cuando varias celdas van para el mismo puerto.
Trafic policing para vigilar lo inyectado por los CPE.

## Slide 23: NIVEL ATM
Higher Layer
Applications
IP
RFC 1483
AAL 5
ATM Layer
Physical Layer
RFC 1577
Higher Layer
Applications
IP
RFC 1483
AAL 5
ATM Layer
Physical Layer
ATM Layer
Physical Layer
RFC 1577
ATM Layer
Physical Layer
SUICHES
CPE
CPE

## Slide 24: CIRCUITO VIRTUAL
Establecer el circuito virtual es definir el camino que seguirán las celdas.
Se pueden tener PVC y SVC.
Se identifican a través de la combinación VPI/VCI.
Se soporta multicasting con el mensaje ADD PARTY.
El multicast es en árbol: de raíz a hoja o de hoja a raíz. NO de hoja a hoja.

## Slide 25: VPI/VCI
Virtual Path Identifier/Virtual Channel Identifier.

## Slide 26: PVC
Permanent Virtual Circuit.
Es el esquema más utilizado en redes ATM y Frame Relay.
Se configuran manualmente.
Simplifica el DTE al no requerir UNI.
Se identifica a través del VPI/VCI.

## Slide 27: SVC
Switched Virtual Circuit.
El DTE a través del protocolo de señalización definido en UNI establece la llamada.
Requiere la capacidad de señalización por parte del DTE.
Utiliza la norma ITU Q.2931 (Compleja).
A través de VPI=0 y VCI=5 solicita un circuito para señalización.
Luego a través del nuevo circuito se manejan las llamadas.

## Slide 28: SVC
Se utilizan mensajes: SETUP, CALL PROCEEDING, CONNECT, CONNECT ACK, RELEASE, RELEASE COMPLETE.
En el establecimiento de la llamada se requiere identificar el destino: 3 tipos de direcciones.
  Las direcciones públicas las define la ITU-T (E-164).
  Las direcciones privadas las define el ATM FORUM, para IP, OSI, etc.

## Slide 31
DIRECCIONAMIENTO ATM

## Slide 33
AFI
DCC
DFI
AA
Rsvd
RD
Area
ESI
Sel
AFI
DCC
DFI
AA
Rsvd
RD
Area
ESI
Sel
AFI
E.164
Rsvd
RD
Area
ESI
Sel
IDI
En las redes públicas se recomienda E-164.
En las redes privadas se recomienda DCC.
Ejemplo DCC: 0.1.2.3.4.5.6.7.8.9.a.b.c.d.e.f.10.11.12.13
NSAP Address:
DCC
ICD
E-164
DSP
39
47
45
DSP
DIRECCIONAMIENTO ATM

## Slide 34
VPI/VCI EN ATM
ATM
SUICHE
3
SUICHE
1
SUICHE
2
Circuito virtual
ROUTER
A
B
C
MEDELLIN
CALI
A
B
VPI/VCI=1/100
1/300
1/400
VPI/VCI=2/200
A
B
C
2/300
BOGOTA
C

## Slide 35: SUICHEO
PTO ENTRADA
VPI/VCI ENTRADA
PTO SALIDA
VPI/VCI SALIDA
A 1/100 C 1/300
No se especifica un protocolo de enrutamiento en particular al establecer el circuito (ruta).
Para el proceso de conmutación es suficiente el VPI.
PTO ENTRADA
VPI/VCI ENTRADA
PTO SALIDA
VPI/VCI SALIDA
A 1/300 C 1/400
SUICHE
1
SUICHE
3

## Slide 36: UNI Y NNI
UNI: User Network Interface.
  Especificación para la conversación DTE, Suiche.
  Mediante UNI el DTE establece la llamada SVC.
  Versiones de UNI: 3.0 y 3.1 incompatibles. 4.X.
  UNI 3.0: Señalización subset de ITU Q.93b. Enlace Q.2100
  UNI 3.1: Señalización Q.2931. Enlace SSCOP.
NNI: Network to Network Interface.
  Especificación para la conexión entre suiches ATM.
    NNI-ISSI: Conexión en un entorno local.
    NNI-ICI: Interface entre carriers.
    PNNI: Para una red privada.

## Slide 37: ATM ADAPTATION LAYER-AAL
Mecanismo a través del cual los niveles superiores (Aplicativos u otros protocolos) accesan ATM.
Convierte los mensajes de la capa superior en celdas.
Para los suiches ATM, es indiferente que AAL se está utilizando.

## Slide 38: AAL (ATM ADAPTATION LAYER)
Para brindar los servicios a las capas de nivel superior: aplicaciones u otros protocolos.
Se divide en:
  CS (Convergence Sublayer): recibe mensajes o streams del nivel superior y opcionalmente le agrega encabezado y/o trailer para luego pasarlo al SAR.
  SAR (Segmentation and Reassembly): Entrega los payloads a la capa ATM después de agregar sus encabezados.

## Slide 39: AAL (ATM ADAPTATION LAYER)
APLICACION
CS
SAR
CELDAS ATM

## Slide 40
Timing between src and dst
Bit rate
Connection mode
AAL Types
Class A
(voice)
Constant
1
Class B
(video)
Connection-oriented
2
Class C
(data)
Variable
3/4, 5
Class D
(data)
3/4
Not Required
Connectionless
Required
VISION GENERAL ATM AAL

## Slide 41: CATEGORIAS DE SERVICIO
Creadas para que los fabricantes especifiquen que servicios cubrirán sus equipos.
CBR: Contant Bit Rate. (Clase A)
  Para simular un par de hilos de cobre.
  No control de flujo, congestion o errores.
VBR: Variable Bit Rate. (Clase B).
  Real Time (RT-VBR). Ej: MPEG.
  Non Real Time (NRT-VBR) Ej: email multimedia.
  Se ignoran errores.

## Slide 42: CATEGORIAS DE SERVICIO
ABR: Available Bit Rate.
  Una porción fija y la otra variable (bursting).
  Se notifica a la fuente de la congestión.
UBR: Unspecified Bit Rate.
  No se garantiza nada.

## Slide 43: Q o S (Quality of Service)
Parámetros para la negociación de la calidad de servicio en la comunicación.
  PCR: Peak Cell Rate. Máximo que usuario mandara.
  SCR: Sustained Cell Rate. Promedio esperado.
  MCR: Minimum Cell Rate. Mínimo aceptable.
  CDVT: Cell Rate Variation Tolerance.
  CLR: Cell Loss Ratio. Celdas no entregadas.
  CTD: Cell Transfer Delay. Tiempo promedio de entrega.
  CDV: Cell Delay Variation. Uniformidad de entrega.
  CER: Cell Error Rate. Porción con errores.
Si al intentar crear el circuito se impacta los ya existentes se rechaza su creación.

## Slide 44: AAL1 (ATM ADAPTATION LAYER 1)
Para transferir tráfico en tiempo real a tasa constante.
Se inyecta un bit stream y sale un bit stream.
Se notifica la pérdida de las celdas pero no se recuperan.
Define PDU a nivel de SAR.
Ejemplo: video no comprimido.
Celdas tipo P cuando se requiere preservar limite del mensaje. SN=Secuencia. SNP=checksum sobre secuencia. X=Paridad par sobre byte.
Payload de la celda:
0
SN
SNP X
47 BYTES PAYLOAD
1
SN
SNP X
46 BYTES PAYLOAD
Pointer
1 3 3 1
P

## Slide 45: AAL2 (ATM ADAPTATION LAYER 2)
Para tráfico en tiempo real a una tasa variable.
Preserva los límites de los mensajes.
Ejemplo: video comprimido.
Define formato a nivel de SAR.
Al final del proceso de estandarización se dieron cuenta que tenía muchos problemas así que no definieron los tamaños de los campos para que no se pudiera usar.
IT=information type. LI=Length indicator.
SN
IT
45 BYTES PAYLOAD
1 byte
2 bytes
LI CRC

## Slide 46: AAL3/4 (ATM ADAPTATION LAYER 3/4)
Para transporte de datos no sensibles a los retardos.
Deribado de SMDS.
Puede operar en modo mensaje o stream.
Puede ser en modo confiable o no confiable.
Permite multiplexar el circuito para varias aplicaciones.
Define formato a nivel de CS y SAR.
Problema: CRC de 10 bits.

## Slide 47: AAL5 (ATM ADAPTATION LAYER 5)
Desarrollado por el ATM Forum en respuesta al problema de CRC corto de AAL3/4.
Originalmente llamado SEAL (Simple Efficient Adaptation Layer).
Ofrece:
  Entrega confiable con control de flujo.
  Entrega no confiable con opciones para pasar o no mensajes con CRC malo.
  Unicast o multicast (de raíz hacia las hojas).
Define PDU a nivel de CS.
SAR solamente divide el mensaje. No agrega Header.

## Slide 48: AAL5 (ATM ADAPTATION LAYER 5)
Actualmente los campos UU y CPI no se usan pero deben estar asi: UU=cualquier valor, CPI=0.
Los 8 bytes del final de la unidad de CS están al final de la última celda.
La última celda de cada unidad CS, se identifica por el bit de orden inferior del PTI.
Para identificar que protocolo superior lleva AAL5 hay dos opciones:
  Protocolo por circuito.
  Encapsulacion LLC/SNAP: Permite PPP, Ethernet, IP, etc sobre AAL5.
UU CPI Length CRC
PAYLOAD (1-65535)
1B 1B 2B 4B

## Slide 49: SSCOP
Service Specific Connection-Oriented Protocol.
Protocolo de nivel de enlace para la entrega confiable de paquetes de señalización: detecta errores, hace retransmisión selectiva, entrega en orden.
Basado en: Q.2100, Q.2110 y Q.2130.
No disponible para tráfico del usuario.

## Slide 50: ESTADO ACTUAL Y FUTURO DE ATM
Se esperaba que fuera la tecnología predominante en la LAN y la WAN, pero por sus ineficiencias y complejidad con el manejo de los datos hoy se encuentra en el core del proveedor.
Con la imposición de TCP/IP, las mejoras en QoS sobre esta tecnología, incremento en ancho de banda, VoIP, etc. es de esperar que a futuro ATM desaparezca y el core sea IP puro.