## Slide 1: ATM
PARTE-2: ATM EN LA LAN Y LA WAN
POR:
JUAN CARLOS RESTREPO
E-mail: juanrest@diginet.com.co
Tel.: 5140532
VERSION: 2.7
Ultima revisión: Enero - 2005
Medellín-Colombia

## Slide 2: ATM EN LA LAN
A pesar de ser apta para llevar tráfico LAN su incorporación en la LAN no fue la esperada por varias razones:
  Cambio grande del enfoque no orientado a conexión (Ethernet, IP) al orientado a conexión.
  Surgimiento de tecnologías como Fast Ethernet, GigaBit Ethernet y el suicheo.
  Voz sobre IP y RSVP.

## Slide 3: ATM EN LA LAN
Se plantean tres opciones:
  ATM PURO.
  LAN EMULATION (LANE).
  CLASICAL IP.
  MPOA.

## Slide 4: ATM PURO
Requiere rescribir de nuevo las aplicaciones.
En cuanto a desempeño es la mejor opción.
Existen API’s como XTI o Winsockets disponibles para escribir las aplicaciones.
AAL 5
ATM Layer
Physical Layer
AAL 5
ATM Layer
Physical Layer
ATM Layer
Physical Layer
ATM Layer
Physical Layer
APLICACION
APLICACION

## Slide 5: LAN EMULATION
Permite ver ATM como otra tecnología LAN.
Define varios componentes: LEC, LES, BUS, LECS.
LEC: Lan Emulation Client.
  El cliente envía tramas Ethernet, TR, etc encapsulándolas en AAL5.
  La envía directamente al destino o a través del BUS
LES: Lan Emulation Server.
  Hace la resolución MAC ATM
BUS: Broadcast and Unknown Server.
  Cada LEC tiene un circuito a el BUS.
  Envía los broadcast y multicast.
LECS: Lan Emulation Configuration Server.
  Facilita la configuración de los LEC.

## Slide 6
LECS
LES
BUS
LEC1
1 CONFIGURATION-DIRECT
2 CONTROL-DIRECT
3 CONTROL-DISTRIBUTE
4 MULTICAST-SEND
5 MULTICAST-FORWARD
6 DATA-DIRECT
engineering
LEC2
COMPONENTES LAN EMULATION

## Slide 7
Higher Layer
Applications
IP IPX etc.
NDIS ODI
LAN Emulation
Signaling
AAL 5
ATM Layer
Physical Layer
ATM Layer
Physical Layer
LAN Emulation
AAL 5
ATM Layer
Physical Layer
Higher Layer
Applications
IP IPX etc.
NDIS ODI
LAN PMD
LAN
MAC
LAN PMD
LAN
MAC
IP
IP
ATM
ATM
Ethernet
ATM End Station
(LEC)
LAN Host
ATM Switch
LES
BUS
UNI
UNI
Signaling
LAN Access Switch
(LEC)
ESQUEMA CON LAN EMULATION

## Slide 8
LEC1
BUS
Initialization Request Well known VCC
Initialization Response
Ethernet
LEC2
ATM Switch
ATM End station
LES
LAN Emulation drivers in end stations set up connection (using UNI 3.x).
Configuration direct SVC to LECS, then response back to LEC
LECS
LAN Access
Switch
Address Registration Request
Address Registration Response
1
2
3
Control Direct SVC to LES, then LES response back to LEC via Control distribute VCC
LAN EMULATION

## Slide 9: CLASSICAL IP
Permite el envío de paquetes IP sobre circuitos ATM.
Se encapsulando el paquete IP en un mensaje AAL5.
LIS (Logical IP Subnetwork): Agrupación de nodos que pertenecen a una red IP lógica.
Se pueden tener varias LIS en un mismo suiche o nube ATM.
La comunicación entre LIS requiere de routers.
Se requiere de un servidor que maneje la conversión de direcciones IP y ATM: ATMARP, InATMARP.
No se requiere rescribir las aplicaciones.
El MTU es 9.180 Bytes.

## Slide 10: CLASSICAL IP
Manejo de multicast con un servidor MARS (Multicast Address Resolution Server), que tiene registro de los grupos.
Se tiene un MARS por LIS.
Desventajas:
  No entiende la QoS de ATM.
  Solo opera con IP.
  Punto único de falla en los servidores que requiere LIS.
  A cada nodo se le debe configurar la dirección de los servidores.

## Slide 11
LAN
MAC
LAN PMD
Higher Layer
Applications
IP
LAN PMD
LAN
MAC
Higher Layer
Applications
IP
LAN PMD
LAN
MAC
LAN
MAC
LAN PMD
Bridge/Router
Ethernet
LAN Host
LAN Host
IP
IP
R
B
Ethernet
ESQUEMA EN LAN CONVENCIONAL

## Slide 12
ATM
ATM
ATM
ATM End Station
ATM Switch
ATM Switch
Server
UNI
NNI
UNI
ATM End Station
Higher Layer
Applications
IP
RFC 1483
AAL 5
ATM Layer
Physical Layer
RFC 1577
Higher Layer
Applications
IP
RFC 1483
AAL 5
ATM Layer
Physical Layer
ATM Layer
Physical Layer
RFC 1577
ATM Layer
Physical Layer
CLASSICAL IP

## Slide 13
ATM_ARP request
ATM_ARP reply
UNI
NNI
ATM
ATM End Station
ATM Switch
Server
ATM connection
Host checks ARP cache for ATM address. If no ATM address, sends NACK.
Host looks for existing VC to ATM address. If it finds VC, sends data; If no VC, uses UNI 3.x to set up VC.
UNI
ATM
ATM
ATM Switch
ATM End Station
IP SOBRE ATM

## Slide 14
Data is sent
ATM
ATM
ATM
ATM End Station
ATM Switch
Server
Cells
Cells are buffered and congestion controlled
IP packets are segmented into cells which are then rate controlled
Cells
Cells
Cells are reassembled into IP packets
ATM Switch
UNI
NNI
UNI
Cells are buffered and congestion controlled
ATM End Station
IP SOBRE ATM

## Slide 15: ENCAPSULACION DE IP SOBRE ATM
El paquete IP se encapsula en un segmento AAL5.
Existen dos opciones:
  Los extremos acuerdan el protocolo encapsulado en AAL5.
  Se utiliza una encapsulación basada en LLC/SNAP (Logical Link Control/SubNetwork Attachment Point).

## Slide 16: ENCAPSULACION LLC/SNAP
Utilizada en Frame Relay, ATM entre otros.
RFC 1010/1483.
0800: IP
0806: ARP
8035: RARP
LLC (AA. AA. 03)
OU1 (00)
OU2 (00.00)
TIPO(08.00)
CONTENIDO(IP, ARP, RARP, ETC.)

## Slide 17: MPOA
Multi-Protocol Over ATM.
Principalmente desarrollado para LAN y Campus.
Permite enviar paquetes IP entre nodos de diferentes subredes directamente.
Permite aprovechar la QoS de ATM.
Es LANE + IP sobre ATM.
LANE e IP sobre ATM requieren enrutadores aún en la misma nube. MPOA no.

## Slide 18: ESQUEMA CON MPOA

## Slide 19: ESQUEMA CON MPOA
IASG(Internet Address Sub-Group) similar a un LIS.
IASC Coordination: similar al LIS Server: registro de nodos, etc.
Route Server: corre protocolos de enrutamiento pero no enruta.
Edge Devices: ATM a routers y bridges legacy.
Multicast Servers: Multicast nivel 3 en un IASG.
Default Forwarder: si no hay conexión entre fuente y destino en un IASG.

## Slide 20: ATM EN LA WAN
Actualmente ATM juega un papel importante en el core del carrier.
Tecnologías emergentes como MPLS permiten integrar mejor IP y ATM.
Tecnologías como ADSL están están basadas en ATM.
Tecnologías propietarias:
  Netflow de Cisco.
Estándares:
  MPLS.

## Slide 21: MPLS
Multi-Protocol Label Switching.
Ver presentaciones de MPLS en www.diginet.com.co - Downloads.