## Slide 1: NIVEL FISICO Cableado Estructurado
POR:
JUAN CARLOS RESTREPO
Juanrest@diginet.com.co
Versión: 2.3
Ultima revisión: Junio - 2005
Medellín-Colombia

## Slide 2: CABLEADO ESTRUCURADO
Antes de 1.984: redes independientes para cada servicio, múltiples tecnologías propietarias e incompatibles, diferentes formas de conexión, conectores, cables, etc... = DESORDEN.
En 1.984 EIA/TIA/IEEE/BICSI (Building Industry Consultants). Se unen para estandarizar.
OBJETIVO Y ALCANCE: Definir las normas de un esquema de cableado para integrar:datos, voz, video, multimedia, seguridad y otros servicios.

## Slide 3: CABLEADO ESTRUCURADO
Inicialmente ANSI/EIA/TIA crean normas: 569 (1990), 568 (1991), 568A (1995) Commercial Building Telecommunicatins Cabling Standard. TSB (Telecommunications Systems Bulletings) 36 (Cable), TSB 40(Hardware de conexión), TSB40A
Norma actual (abril – 2006): 568B (2003): 568B.1, 568B.2 y 568B.3.
También se conoce como ISO 11801

## Slide 4: CABLEADO ESTRUCURADO
El nuevo estandar 568B (Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces, 2003) incorpora y actualiza los siguientes documentos:
  TSB67 — Transmission Performance Spec for Field Testing of UTP Cabling System
  TSB72 — Centralized Optical Fiber Cabling
  TSB75 — Additional Horizontal Cabling Practices for Open Offices
  TSB95 — Additional Transmission Performance Guidelines for 4-pair Category 5 Cabling
  TIA/EIA-568-A-1 — Propagation Delay & Delay Skew
  TIA/EIA-568-A-2 — Connections & Additions to TIA/EIA-568-A
  TIA/EIA-568-A-3 — Addendum No. 3 to TIA/EIA-568-A
  TIA/EIA-568-A-4 — Production Modular Cord NEXT Loss Test Method and Requirements for UTP
  TIA/EIA-568-A-5 — Transmission Performance Specifications for 4- pair Category 5e Cabling
  TIA/EIA/IS-729 — Technical Spec for 100 Screened Twisted-Pair Cabling

## Slide 5: CABLEADO ESTRUCURADO
Las definiciones de 568B son:
  ANSI/TIA/EIA-568-B.1( Commercial Building Telecommunications Wiring Standards – General Requirements): Cubre el diseño básico de los sistemas horizontal y vertical.
  ANSI/TIA/EIA-568-B.2 (Commercial Building Telecommunications Wiring Standards – Balanced Twisted Pair Cabling Components) Trata sobre los componentes en cobre.
  On June 20, 2002 TIA published the category 6 addition to the TIA-568 standard, which has the official document number of ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1.
  ANSI/TIA/EIA-568-B.3 (Optical Fibre Cabling Component Standard) Trata componentes de fibra.

## Slide 6: CABLEADO ESTRUCURADO
Los cambios más importantes en 568B son:
Ya no se reconoce la Categoria 5 sino la categoría 5e
Se definen las especificaciones de desempeño para la categoría 5e
Se definen las especificaciones de desempeño para fibra 50/125. Small Form Factor (SFF) optical fiber connector designs are allowed in addition to the 568SC
Se reemplaza el término ‘telecommunications closet’ por ‘telecommunications room’
The ‘permanent link’ has replaced the ‘basic link’ as the test configuration

## Slide 7: OTRAS NORMAS
ANSI J-STD-607A – Grounding and Bonding Requirements for Telecommunications in Commercial Buildings

## Slide 8: CABLEADO ESTRUCURADO
DEFINICIÓN: Conjunto de NORMAS y RECOMENDACIONES para el desarrollo de un sistema de cableado flexible para un edificio, que permita la integración de múltiples servicios como datos, video, vigilancia, etc, provenientes de diferentes proveedores..
Cubre: cables, distancias, desempeño, topología, interfaces, etc.
CARACTERÍSTICAS
  Orientado a un ambiente (edificación) de oficinas.
  Transmisión de múltiples tipos de señales.
  Arquitectura abierta
  Soporte nuevas tecnologías
  Elementos estandarizados.
  Proveedores y soporte múltiples.
  Diseño universal.
  Horizonte de 10 años.

## Slide 9: CABLEADO ESTRUCURADO
COMPONENTES:
  Cableado horizontal.
  Área de trabajo.
  Cuarto (antes closet) de telecomunicaciones.
  Cableado vertical.
  Cuarto de equipos.
  Acometida.
  Administración (ANSI/TIA/EIA-606).

## Slide 10: CABLEADO HORIZONTAL
Desde el toma del área de trabajo, hasta la crossconexión en el closet de Telecomunicaciones.
Cable utilizados: UTP, STP y Fibra óptica multimodo 62.5/125 y 50/125 micras.
En fibra óptica 2 hilos por salida de información.
Cable coaxial de 50 ohmios aceptado pero no recomendado.
Distancia máxima entre toma y patch panel: 90 mts, independiente del tipo de medio.
PVC en sitios alejados de aires acondicionados.
Plenum (teflón) cerca de ductos de aire.
Mínimo dos salidas de información en el puesto de trabajo así:
Primera: UTP.
Segunda: Puede ser UTP, STP o Fibra Óptica.

## Slide 11: CABLEADO HORIZONTAL
Cable de cobre alejado de EMI/RFI.
Topología: en estrella.
Opcionalmente se puede tener:
  Puntos de consolidación a minimo 15mts de cuarto de telecomunicaciones.
  Puntos de transición.
Máximo un cambio de medio de transmisión.
No conectar directamente a equipos de comunicaciones.
El radio de la curvatura del cable no debe exceder 4 veces el diámetro del cable. Ej: En UTP nivel 5 diámetro 0.25”. Por tanto el radio de curvatura será 0.25” x 4 = 1”.

## Slide 12
LINEAS TELEFONICAS
CONCENTRADOR
PANEL PUESTOS DE TRABAJO
PANEL LINEAS TELEFONICAS
PUESTO DE TRABAJO
CENTRO DE CABLEADO

## Slide 13
ESQUEMA DE CABLEADO EN UN PISO
CUARTO DE
TELECOMUNICACIONES

## Slide 14
ESQUEMA DE CABLEADO EN UN PISO

## Slide 15: CÓDIGO DE COLORES

## Slide 16: ESQUEMAS DE CONEXIÓN
EIA/TIA T568A STANDARD
EIA/TIA T568B STANDARD
Untwisting shall not exceed 75mm (3.0 in) for category 3 links, 13mm (0.5 in) for category 5e, and 6mm (0.25 in.) category 6 links.

## Slide 17: AREA DE TRABAJO
Mínimo una salida doble por cada 10 mts2
Los equipos y cables que se conectan a la salida de información están por fuera de la norma.
Se recomienda una longitud máxima de 3 mts en el cable de conexión (Wall Cord).

## Slide 18: AREA DE TRABAJO
5 mts
ESTACIÓN DE TRABAJO TIPO A
Salidas Voz-Datos
Teléfono
Conectores
RJ - 45
Conector RJ 45
Wall Cords
4 mts
Fax
Estación de trabajo
Conector RJ 11
Conector
RJ - 45
Wall Cords
4 mts
Canaleta 2 x 2 cms
Fax

## Slide 19: AREA DE TRABAJO
ESTACIÓN DE TRABAJO TIPO B
3 mts
4 mts
Salidas Voz-Datos
Teléfono
Estación de trabajo
Conectores RJ - 45
Conector RJ 11
Conector RJ 45
Wall Cords
3 mts

## Slide 20: AREA DE TRABAJO

## Slide 21: CABLEADO VERTICAL (BACKBONE)
Interconecta los closet de telecomunicaciones, el cuarto de equipos y la acometida.
Se mantiene la topología de estrella.
Se acepta cable UTP, STP, y fibra óptica monomodo y multimodo.
Máximas distancias entre crosconexión principal y closet de telecomunicaciones:
UTP (voz): 800 mts. F.O. multimodo: 2000 mts
STP (voz): 700 mts. F.O. monomodo: 3000 mts.
UTP (datos): 90 mts.
Se acepta el multipar UTP.
Máximo dos niveles jerárquicos de crosconexión: principal e intermedio.
Máximo una crosconexión entre el principal y el closet.
No más de tres crosconexiones entre dos crosconectores horizontales.

## Slide 22: CABLEADO VERTICAL

## Slide 23: CABLEADO VERTICAL
Crosconexión
Principal
Crosconexión
Intermedia
Cuarto de
Telecomunicaciones
Cuarto de
Telecomunicaciones
Cuarto de
Telecomunicaciones
Cuarto de
Telecomunicaciones

## Slide 24: CABLEADO VERTICAL

## Slide 25: CUARTO DE TELECOMUNICACIONES
Atiende un piso concentrando los puntos del área de trabajo y los equipos intermedios. Terminación del cableado horizontal.
Mínimo uno por piso o cada 1000mts2
Se pueden tener varios cuando si se supera la distancia al puesto de trabajo de 90mts.
Cerca al centro del área servida.
Sin cielorraso.
Puerta: ancho mínimo: 91cms. Alto 2 mts.
No define el tipo de cable de crosconexión pero la combinación del patch cord, cables a equipos y el wall cord no debe exceder los 10 mts.

## Slide 26: CUARTO DE TELECOMUNICACIONES
No define el tipo de cable de crosconexión pero la combinación del patch cord, cables a equipos y el wall cord no debe exceder los 10 mts.
La crossconexión se puede hacer de dos formas:
- Directamente al equipo.
- A través de patch panel al equipo.
Mínimo dos salidas eléctricas dobles a 120 V, 20A en circuitos diferentes.

## Slide 28: ESQUEMAS DE CONEXIÓN

## Slide 29: CUARTO DE TELECOMUNICACIONES

## Slide 30: CUARTO DE TELECOMUNICACIONES

## Slide 31: CUARTO DE EQUIPOS
Debe permitir expansión y fácil acceso a equipos grandes.
Por encima del nivel del agua.
Alejado de fuentes EMI (Electro Magnetic Interference).
Sin vibración.
No debe albergar equipos no relacionados.
Protegido de polución y contaminación.
Fácil acceso a los ductos y buitrones de distribución del edificio.
Suiches de encendido de luz a la entrada.
Luz mínima 500 lx (50 candles por pie). 1 Lux = 0.1 ft-candles.
Temperatura entre 18 y 24 C°.
Humedad relativa entre 30% y 55% medida a 1.5 mts del piso.
Puerta: ancho mínimo: 91cms. Alto 2 mts.

## Slide 33: ACOMETIDA
Consiste en la entrada al edificio y la conexión al backbone entre edificios.
Comprende el cable, las protecciones y elementos de conexión.
No debe haber equipo no relacionado.
El mismo aterrizaje a tierra y suministro eléctrico que el de los cuartos de telecomunicaciones.
Sitio seco sin posibilidades de inundación.
OJO!!!: Se debe prestar atención a la acometida, principalmente cuando es compartida en un edificio con múltiples empresas. Se presta para vulnerabilidades de seguridad.

## Slide 34
Bloque A
Bloque C
Bloque B
Ductos para el cableado horizontal, por donde va un cable multipar y un cable de fibra optica por cada piso.
Ductos para el cableado entre edificios, por donde va un cable multipar y un cable de fibra optica por cada edificio.
Cuartos de telecomunicaciones donde se encuentran los buitrones y los equipos para cada piso.
Centro de computo, donde están los equipos para interconectar los pisos ( y los bloques en el sitio central) a la LAN y los equipos para dar salida a la WAN.
Sede Central
Otras sedes

## Slide 35: ADMINISTRACION
Se recomienda la utilización de los siguientes componentes:
Bloque de conexión (66, 110, etc)
Patch cord y jumpers.
Marcación de los componentes.
Adaptadores.
Enrutadores y organizadores de cableado.

## Slide 36: ADMINISTRACION
ANSI/TIA/EIA-606
Color coding:
Orange Demarcation point (Central Office Terminatios)
Green Termination of network connections
Purple Common equipment
White First level of backbone
Gray Second level of backbone
Blue Horizontal cabling
Brown Interbuilding backbone
Yellow Auxiliary circuits
Red Key equipment

## Slide 37: ADMINISTRACION

## Slide 38: SITIOS DE INTERES
www.siemon.com/standards
http://www.fols.org/
(Fiber Optics Lan Section).
http://www.tiaonline.org
http://www.bicsi.org
http://www.ieee.org
http://www.csinet.org
Define normas de construcción. Varias Divisiones asi:
División 25=Automatizacion y control integrado.
División 27=Comunicaciones.
División 28=Seguridad electrónica.