## Slide 1: CALIDAD DE SERVICIO QUALITY OF SERVICE - QoS
POR:
JUAN CARLOS RESTREPO
juanrest@diginet.com.co
Versión: 2.0
Ultima revisión: Julio - 2006
Medellín-Colombia

## Slide 2: DEFINICION
Conjunto de mecanismos con el fin de brindar a un tipo particular de tráfico que viaja sobre la red sus requerimientos de:
  Ancho de banda.
  Retardo (Delay, latency).
  Variación de retardo (jitter).
  Tasa de pérdida de paquetes.
Mecanismos para brindar tratamiento especial a cierto tráfico.
FLUJO: conjunto de paquetes relacionados. Ejemplo: paquetes entre un aplicativo y otro identificados por sus puertos, protocolo de transporte (TCP, UDP, etc) y direcciones IP.

## Slide 3: ANTECEDENTES
La tendencia hacia una RED CONVERGENTE sobre la que se implementen múltiples tipos de servicio como: voz, VPN, etc. crea la necesidad de mecanismos para brindar a estos servicios sus requerimientos de ancho de banda, retardo, etc.
Algunos RFC como 2309 hacen recomendaciones sobre sobre calidad de servicio.

## Slide 4: ANTECEDENTES
Las nuevas aplicaciones (multimedia, tiempo real, realidad virtual, etc), a diferencia de las aplicaciones tradicionales, requieren tratamiento especial (ciertos retardos, ciertos anchos de banda, etc.). Ejemplo: Voz sobre IP
  Latency ≤ 150 ms
  Jitter ≤ 30 ms
  Loss ≤ 1%
  17-106 kbps guaranteed priority bandwidth per call
  150 bps (+ layer 2 overhead) guaranteed bandwidth for Voice-Control trafffic per call
TCP/IP es el protocolo por excelencia.
IP sin las configuraciones adecuadas brinda solo esquema de mejor esfuerzo para la entrega.

## Slide 5: ESQUEMA DE UN CORE CONVERGENTE
WAN DATOS
MPLS - IP
PSTN
GW
GW
SOFTSWITCH
ADSL
HFC
INTERNET
PCM
SS7
R2
PCM
SS7
R2
ISP

## Slide 6: CONCEPTOS GENERALES
Comprende varios mecanismos como:
  Técnicas para marcar el tráfico: TOS, DSCP.
  Manejo de colas: WFQ, LLQ, etc.
  Protocolos para reservar recursos: RSVP.
  Técnicas de compresión: encabezados RTP.
  Técnicas para evitar congestión: CAR y Traffic Shape.

## Slide 7: CONCEPTOS GENERALES
OJO: Una cosa es marcar los paquete para que se les de tratamiento especial y otra el que efectivamente se les de el tratamiento.
En algunos casos marcar los paquetes, automáticamente implica tratamiento especial como sucede al marcar la voz con TOS 5 y tener colas WFQ en Cisco.
Para que se pueda dar el tratamiento especial se deben aprovisionar de antemano los recursos en la red: ancho de banda, manejo de colas, etc.

## Slide 8: ENFOQUES
Básicamente tres enfoques:
  Best Effort Service.
  Differentiated Services.
  Integrated Services.

## Slide 9: BEST EFFORT SERVICE
No se solicita permiso, ni se informa a la red acerca de las características de la transmisión de datos. Simplemente se transmite.
No hay garantías ( reliability, delay, throughput).
Utiliza FIFO ( First -in First out) queuing.
Utilizado en aplicación como transferencia de archivos y e-mail.
Generalmente es el esquema por defecto a menos que se configure algo diferente.
OJO: En el caso de Cisco para enlaces <= 2Mbps la cola por defecto es WFQ.

## Slide 10: DIFFERENTIATED SERVICES
Llamado también soft QoS o DiffServ.
RFC2475.
Nace como una alternativa a RSVP por su complejidad y no muy buena escalabilidad.
Se basa en que las redes están estructuradas en Acceso (borde o periferia) y Core.
Su fortaleza es la simplicidad.

## Slide 11: MODELO DE DIFFSERV
Al ingresar un paquete a la nube (dominio DiffServ) es clasificado dentro de un número reducido de clases. Ejemplo: VoIP en clase Gold, HTTP en clase Bronze.
Luego los paquetes son marcados para saber su clase.
De acuerdo a la clase se le da un tratamiento diferencial a cada paquete (lo establecido para la clase) en cada nodo a lo largo del camino. (PHB: Per-Hop Behaviour).
El tratamiento especial esta dado por técnicas de Queuing (encolado) y Scheduling (planificación).
No hay señalización específica por parte de la aplicación.

## Slide 12: MODELO DE DIFFSERV
Lo ideal es marcar en el borde (al ingresar) al dominio DiffServ el tráfico, para que los nodos internos a partir de la marca den el tratamiento especial sin tener que revisar en detalle los PDU’s.

## Slide 13: ESQUEMA GENERAL DIFFSERV
DiffServ Domain
Premium
Gold
Silver
Bronze
PHB
LLQ/WRED
Classification / Conditioning

## Slide 15: ETAPAS DE DIFFSERV
Identificar el tráfico y sus requerimientos para definir las clases.
Tipificar el tráfico en clases y marcarlo.
Definir políticas para las clases.
  Manejo de colas.
  Tasas de tráfico.
  Esquemas de descarte.
  Mecanismos para evitar congestión.
  Acondicionamiento del tráfico.

## Slide 16: IDENTIFICACIÓN DEL TRAFICO
Una vez identificado
el tráfico y sus
requerimientos
se asignas a clases
(SLA- Service Level Agreement)
Voice
FTP, mail
ERP and Mission-Critical
Bandwidth
Low to Moderate
Moderate to High
Low
Random Drop Sensitive
Low
High
Moderate To High
Delay Sensitive
High
Low
Low to Moderate
Jitter Sensitive
High
Low
Moderate
Bronze
Silver
Gold
Voice
E-Commerce
telnet
Traffic
Classification
E-mail, Web Browsing,FTP

## Slide 17: CLASIFICACIÓN Y MARCADO DEL TRAFICO
El tráfico es marcado generalmente en los router, suiches o dispositivos de borde mediante el byte TOS del encabezado IP.
Se utilizan características del flujo como direcciones IP, Puertos, etc, para identificar un tráfico en particular.
El byte TOS del encabezado IP se puede utilizar para marcar el tráfico utilizando uno de dos esquemas:
  TOS propiamente dicho.
  La redefinición que hace DiffServ mediante DSCP (differentiated Sevice Code Point).

## Slide 18
ESTRUCTURA DEL PAQUETE IPV4
SOURCE ADDRESS
DESTINATION ADDRESS
H.LEN
VER
TYPE OF
SERVICE
TOTAL LENTH
OPTIONS
DATOS- PAYLOAD
TTL
PROTOCOL
ID
FRAGMENT OFFSET
HEADER CHECKSUM
M
F
DF
HEADER
0 4 8 16 31
PAYLOAD

## Slide 19: TOS VS DIFFSERV
Len
ID
Offset
TTL
Proto
FCS
IP-SA
IP-DA
Data
Version Length
ToS 1 Byte
IP Packet
Type of Service (ToS)
PPP
DSCP
PPP=Prioridad=IP Precedence
DSCP= 6 bits definen 64 clases
Notes: You probably think of IP as being a “best effort” only protocol But did you know that IP has always had a mechanism for supporting differentiated services? That’s right, the IP Type of Service, or ToS field, and the IP precedence bits provide this capability.
Since the majority of applications today are IP-based , why not leverage it for end-to-end QoS policy signaling?
IP Precedence allows us to take advantage of in-band signaling. We can use the ToS field to bind our business policies into network behavior.
IP Precedence utilizes the three precedence bits in the IP header's ToS field to specify class of service for each packet. You can partition traffic in up to six classes of service using IP Precedence (two others are reserved for internal network use). The queuing technologies throughout the network can then use this signal to provide the appropriate expedited handling.
IP Precedence enables service classes to be established using existing network queuing mechanisms with no changes to existing applications and with no complicated network requirements. And, this same approach is easily extended to the next generation of IP, IP version 6, using its Priority field.
If we go back to our example, we’ve specified in our policy that the ERP application receives top priority. Although the application itself did not specify a priority, through application recognition capabilities in the network, we can re-classify the IP Precedence bits to indicate a priority. Other network elements along the path then receive packets with the reassigned IP Precedence field.
So, IP Precedence is available today, and is a key component to enabling QoS policy in our network solutions.
Alright! Let’s look at the next step in the path.
(CLICK)
IP Precedence
  Standard IPV4: Three most significant bits (MSBs) Called IP Precedence
DiffServ
  DiffServ Code Point (DSCP) Uses Six MSBs

## Slide 20: ESTRUCTURA DEL BYTE TOS
TYPE OF SERVICE: PPPDTRCX
  PPP=Prioridad D=Delay T=Throutput
  R=Reliability C=Costo X=No usado
  PPP=000 Menor prioridad=0
  PPP=111 Mayor prioridad=7

## Slide 21: MARCACION DE TRAFICO CON TOS
Utiliza el byte TOS para definir prioridades, usando los 3 bits de precedencia, en el encabezado del paquete IP.
Network
7
Internet
6
Critical
5
Flash-Override
4
Flash
3
Inmediate
2
Priority
1
Routine
0
Nombre
Número

## Slide 22: MARCACION DE TRAFICO CON TOS
Ejemplo para resetear en los paquetes IP que entran por la interface Ethernet el TOS:
int Ethernet 0/0
ip address 192.168.15.18 255.255.255.0
ip policy route-map reset-precedence
access-list 100 permit ip any any
route-map reset-precedence permit 10
match ip address 100
set ip precedence routine (o 0=000)

## Slide 23: MARCACION CON DSCP
DiffServ redefine el byte TOS y lo renombra como DSCP (Differntiated Service Code Point):
  DSCP: 6 bits que identifican la clase
  CU: 2 bits no utilizados.
Con 6 bits define 64 clases.

## Slide 24: MARCACION CON DSCP
El IETF definió algunos valores de DSCP así:
  Expedited Forwarding (EF): RFC2598
  Una clase Expedited Forwarding (EF), para tráfico sensible a los retardos como la voz para ser manejada con una cola de bajo retardo.
  Assured Forwarding (AF): RFC2597
  Cuatro clases Assured Forwarding, cada una con tres niveles de descarte (Drop Precedence) así: AFxy, where x=1-4, and y=1-3)
    Paquete con AF alto tienen mayor prioridad en la transmisión.
    Paquetes con Drop Precedence alto tenderán a ser descartados (dropped)
    n queues x m drop preferences

## Slide 25: MARCACION CON DSCP
  Class Selector: Compatible with IP Precedence:
  Ocho clases para manejar compatibilidad con esquemas TOS convencionales. (CS0-7)
  Default (Best Effort = 000000)

## Slide 26: CLASES DIFFSERV
DSCP | Codepoint
000000 | CS0 (DE)
001000 | CS1
001010 | AF11
001100 | AF12
001110 | AF13
010000 | CS2
010010 | AF21
010100 | AF22
010110 | AF23
011000 | CS3
011010 | AF31
011100 | AF32
011110 | AF33
100000 | CS4
100010 | AF41
100100 | AF42
100110 | AF43
101000 | CS5
101110 | EF
110000 | CS6
111000 | CS7
26
46

## Slide 27: EJEMPLO DE CONFIGURACION DE LA CLASIFICACION DE TRAFICO (PASO 1)
Router(config)# class-map Gold
Router(config-cmap )# match ip rtp 16384 17383
Router(config-cmap)# exit
Router(config)# class-map Silver
Router(config-cmap)# match protocol telnet
Router(config-cmap)# exit

## Slide 28: EJEMPLO DE CONFIGURACION DEL MARCADO (PASO 2)
Router(config)# policy-map access-in
Router(config-pmap)# class Gold
Router(config-pmap-c)# set ip dscp 46
Router(config-pmap)# exit
Router(config)# policy-map access-in
Router(config-pmap)# class Silver
Router(config-pmap-c)# set ip dscp 26
Router(config-pmap)# exit

## Slide 29: MANEJO DE COLAS
Existen varios mecanismos para el manejo de colas:
  FIFO: First In First Out.
  WFQ (Weighted Fair Queue: colas justas ponderadas).
  CB-WFQ (Class Based – Weigthed Fair Queue)
  Personal Queue.
  Customized Queue.
  LLQ: Low Latency Queue.
Generalmente se debe desactivar el cache de enrutamiento rápido que crea el router. En el caso de Cisco:
int ethernet 0
no ip route-cache
no ip mroute-cache

## Slide 30: FIFO
First-In First-Out. Primero en entrar, primero en salir.
El primer paquete en llegar es el primero en salir.
Fué el primer esquema de encolamiento que se desarrollo y el más utilizado en los primeros enrutadores.
Solo utiliza una cola.
Todos los paquetes son tratados de igual forma.
Actualmente muy utilizado en los router de core que requieren operar a gran velocidad sin dar tratamiento especial.
En Cisco:
int serial 0
ip address 10.1.0.1 255.255.0.0
no fair-queue

## Slide 31: WFQ
Pertenece a la familia de colas FQ (Fair Queue).
Weighted Fair Queue – Colas Justas Ponderadas.
Identifica flujos a partir de las siguientes características:
  IP’s
  Puertos.
  Protocolo: TCP/UDP, etc.
  QoS/TOS.
Crea una cola por cada flujo y encola en ella el respectivo tráfico.
Cada cola recibe una porción de ancho de banda que depende de varios factores de ponderación.

## Slide 32: WFQ
La ponderación de cada cola se ve modificada por:
  Precedencia IP (Mayor=más ancho de banda a cola del flujo).
  Los bits de congestión en Frame Relay: DE/FECN/BECN (afectan la cola reduciendo el ancho de banda asignado a esta).
  RSVP.
  Prioridad IP RTP.
  Reserva IP RTP

## Slide 33: WFQ
Desde IOS 11, cola por defecto en interfaces <= a 2.048Mbps.
Generalmente no requiere configuración.
No da control sobre los anchos de banda asignados.
Opera de forma similar a TDM, pero mejor ya que si una cola esta vacía asigna su tiempo a las otras.
Utiliza el suicheo rápido en Cisco.
Para activar WFQ en caso de se tuviera otro manejo de colas previamente ejecutar:
interface serial 0
fair-queue

## Slide 34: WFQ

## Slide 35: WFQ
El número de colas WFQ y el tamaño en paquetes de cada cola se puede parametrizar asi:
Ejemplo: para 512 colas y cada cola con máximo 128 paquetes el comando sería:
  interface serial 0
  fair-queue
    fair-queue 128 512 (Por defecto son 256 colas)
    NOTA: Estos valores son entre 1-4096
    Para ver el estado de las colas WFQ de una interface
    show interfaces serial 0

## Slide 36: EJEMPLO DE VOZ CON CISCO FXS/FXO
CONFIGURACION ROUTER 10.1.0.1
voice-port 1/0/0
timeouts call-disconnect 0
!
dial-peer voice 1 pots
destination-pattern 111
port 2/0
!
dial-peer voice 80 pots
destination-pattern +8........
port 1/0
dial-peer voice 100 voip
destination-pattern 222
req-qos guaranteed-delay (Pide calidad de servicio con RSVP)
Ip precedence 5 (Pone TOS en 5)
codec g729
session target ipv4:10.2.0.1
WAN
111
222
PSTN
10.1.0.1
10.2.0.1
FXS
FXO

## Slide 37: CLASS BASE WFQ - CBWFQ
Extienden la funcionalidad de WFQ, permitiendo establecer clases definidas por el usuario y asignarles ancho de banda a cada una.
Las clases se pueden definir con ACL, protocolos, interfaces de entrada, etc.
El ancho de banda asignado al total de las clases no debe superar el 75% del ancho de banda de la interface.
Permite la creación de 64 Clases.
Procedimiento:
- Se crean clases basadas en class-map.
- Luego crear un policy map sobre esas clases.
- Se le asigna el policy map a la clase o al conjunto de clase.

## Slide 38: CB-WFQ EN CISCO
class-map vozip
match ip rtp 16384 16383
class-map aplicativodelnegocio
match access-group 102
!
policy-map mis-politicas
class vozip
bandwidth 128 (Kilobits por segundo)
class aplicaciondelnegocio
bandwidth 128
class class-default
fair-queue
!
interface serial 0
ip address 10.2.0.1 255.255.0.0
service-policy output mis-politicas
!
access-list 102 permit tcp any any eq telnet

## Slide 39: OPCIONES DE MATCHING
match source MAC match destination MAC match ip dscp match ip precedence
match qos-group match mpls match any match not match class-map (para anidar class-map)
match input-interface
match access-group
match protocol (tcp, udp, etc)

## Slide 40: CB-WFQ EN CISCO
show policy-map interface serial 0
Salida:
Serial 0 - output : mis-politicas
Weighted Fair Queueing
Class vozip
Output Queue: Conversation 264
Bandwidth 128 (kbps) Packets Matched 0 Max Threshold 40(packets)
(discards/tail drops) 0/0
Class aplicaciondelnegocio
Output Queue: Conversation 265
Bandwidth 128 (kbps) Packets Matched 0 Max Threshold 64(packets)
(discards/tail drops) 0/0
Class class-default
Output Queue: Conversation 266
Bandwidth 0 (kbps) Packets Matched 0 Max Threshold 64 (packets)
(discards/tail drops) 0/0

## Slide 41: CUSTOM QUEUE
Permite que el administrador especifique un porcentaje de ancho de banda para un protocolo determinado.
Permite configurar 16 colas de salida y una especial para mensajes del sistema.
Cada cola es atendida secuencialmente de forma cíclica, transmitiendo un porcentaje de trafico antes de pasar a la siguiente.
Requiere mucha más administración, pero da mucha flexibilidad.

## Slide 42: CUSTOM QUEUE
Ejemplo: en este caso le estamos dando el doble de ancho de banda al tráfico de voz, sobre el resto del trafico.
interface serial 0
ip address 20.0.0.1 255.0.0.0
custom-queue-list 1 (Entre 1 y 16 listas)
queue-list 1 protocol ip 1 list 101 (A la cola 1 le asigna el trafico)
queue-list 1 default 2 (A la cola 2 el resto)
queue-list 1 queue 1 byte-count 4000 (limita la salida a 4000 bytes)
queue-list 1 queue 2 byte-count 2000 (limita la salida a 2000 bytes)
access-list 101 permit udp any any range 16380 16480 precedence 5
acess-list 101 permit tcp any any eq 1720

## Slide 43: CUSTOM QUEUE
Otras formas de configuración:
Asigna a la cola 3 del custom queue 4 el tráfico 53 UDP (DNS).
queue-list 4 protocol ip 3 udp 53
Para restringir el número máximo de paquetes que pueden haber en una cola, por ejemplo a 40 (Entre 0 y 32768).
queue-list 3 queue 10 limit 40

## Slide 44: PRIORITY QUEUE
Permite definir 4 prioridades: alta, media, normal, y baja (high, medium, normal y low).
Al entrar el paquete se asigna a una de las 4 colas.
Cada cola es atendida hasta que su tráfico sea evacuado totalmente.
Puede llevar a que ciertas aplicaciones no tengan ancho de banda.

## Slide 45: EJEMPLO DE PRIORITY QUEUE
interface serial 0
ip address 20.0.0.1 255.0.0.0
encapsulation ppp
no ip mroute-cache
priority-group 1
access-list 101 permit udp any any range 16380 16480
acess-list 101 permit tcp any any eq 1720
priority-list 1 protocol ip high list 101

## Slide 46: IP RTP PRIORITY
Es un caso de Priority Queue donde se le asigna una cola de prioridad alta al tráfico RTP.
Router(config-if)# ip rtp priority starting-rtp-port-number port-number-range bandwidth (Kbps)
Ejemplo:
Interface serial 0
encapsulation ppp
ip rtp priority 16384 16384 48

## Slide 47: LLQ – LOW LATENCY QUEUE
Es una mezcla de PQ con CB-WFQ (Class Based- WFQ).
Permite garantizar a un tipo de tráfico prioridad absoluta.
Principalmente utilizada en escenarios con aplicaciones de voz y video.
Permite dar prioridad a cualquier tipo de tráfico no solo RTP/UDP (IP RTP Priority)
El ancho de banda asignado al PQ no es compartido con las otras clases.

## Slide 48: LLQ – LOW LATENCY QUEUE
En Cisco se configura de forma similar a las CB-WFQ, pero a la(s) clases que se pondrán en la PQ, se les pone la cláusula priority numerodeKbps.
El numerodeKbps es el máximo ancho de banda reservado para el tráfico que se pondrá en la cola PQ. Esto con el fin de que no se deje sin ancho de banda a los otros tráficos.

## Slide 49: Queuing / Scheduling – LLQ
CB-WFQ
Interface
3
4
3
2
1
1
V
V
4
PQ
V
V
Priority Class
Class 1
Class 2
Class 3
Class-Default
3
2
4
1
6
3
2
4
1
5
3
4
7

## Slide 50: EJEMPLO 1 - LLQ
class-map vozip
match ip rtp 16384 16383
class-map aplicativodelnegocio
match access-group 102
!
policy-map mis-politicas
class vozip
priority 48 (Menor retardo para la voz y un máximo de 48Kbps.)
class aplicaciondelnegocio
bandwidth 128
class class-default
fair-queue
!
interface serial 0
ip address 10.2.0.1 255.255.0.0
service-policy output mis-politicas
!
access-list 102 permit tcp any any eq telnet

## Slide 51: EJEMPLO 2 - LLQ
access-list 101 permit tcp any any range 3230 3231
access-list 101 permit udp any any range 3230 3235
class-map match-all video
match access-group 101
!--- Class map used to associate access-list 101 to the LLQ class video.
!
policy-map video-police
!--- Definition of the policy map for the LLQ Configuration
class video
priority 900
!--- This is the priority class/queue assigned for video traffic.
!--- It reserves 900 Kbps for video traffic
class class-default
fair-queue 64
!-- All other non-video traffic uses fair-queuing policing.
!
interface serial 0
ip address 10.2.0.1 255.255.0.0
service-policy out video-police
match-all significa
debe cumplir todos
los criterios, vs match-any

## Slide 52: EJEMPLO DE CONFIGURACION LLQ
Router(config)# policy-map wan_policy
Router(config-pmap)# class Gold
Router(config-pmap-c)# priority 128
Router(config-pmap)# exit
Router(config-pmap)# class Silver
Router(config-pmap-c)# bandwidth 256
Router(config-pmap)# exit
Router(config-pmap)class class-default
Router(config-pmap-c)# fair-queue

## Slide 53: OTROS EJEMPLOS CON LLQ
policy-map Multiservice
class VoIP
priority percent 10
class business
bandwidth percent 30
class data
bandwidth percent 20
policy-map Multiservice
class VoIP
priority percent 10
class business
bandwidth remaining percent 80
class class-default
bandwidth remaining percent 20
Absolute Percent Specifications for LLQ
Relative Percent Specifications for LLQ

## Slide 54: FLUJO DE LLQ EN CISCO

## Slide 55: TECNICAS DE ACONDICIONAMIENTO DE TRAFICO
Permiten controlar el tráfico que ingresa y sale de la red.
Entre otras las más utilizadas son:
  CAR.
  Traffic Shaping.

## Slide 56: CAR
Committed Access Rate.
Permite asociar acciones de cumplimiento o de exceso al trafico que ingresa a la red o a un nodo de la red.
La tasa de tráfico se puede limitar por:
  Direcciones IP
  IP precedence (defined by a rate-limit access list)
  QoS group
  MAC address (defined by a rate-limit access list)
  IP access list (standard and extended).

## Slide 57: CAR
Sintaxis:
  Rate-limit input|output bps burst-normal burst-max conform-action action exceed-action action
Burst-normal y burst-max son en bytes.
ACCIONES:
continue scan other rate limits
drop drop packet
set-prec-continue rewrite packet precedence, scan other rate limits
set-prec-transmit rewrite packet precedence and send it
set-qos-continue set qos-group, scan other rate limits
set-qos-transmit set qos-group and send it
transmit transmit packet

## Slide 58: CAR
Ejemplo:
interface ethernet 0
ip address 10.1.0.1 255.255.0.0
rate limit input 64000 2000 2000 conform-action continue exceed-action drop

## Slide 59: TRAFFIC-SHAPING
Formación de trafico.
Permite controlar el tráfico saliente de una interfaz para hacerlo coincidir con las normas que se han contratado hasta el otro extremo.
Se moldea el tráfico antes de salir para que no genere congestión.
Muy utilizado con frame relay.

## Slide 60: TECNICAS DE COMPRESION
Reducen la cantidad de bits que viajan por el medio.
Típicamente en enlaces WAN, de baja velocidad: 512Kbps o menor.
Generalmente utilizadas cuando la CPU esta entre un 60% y 70%, ya que genera más procesamiento.
Con tráfico que genera mucho overhead. Ejemplo:
  TCP + IP = 40 bytes de encabezado.
  RTP + UDP + IP = 40 bytes de encabezado.

## Slide 61: TECNICAS DE COMPRESION
Ejemplos con PPP y Frame Relay:
  interface serial 0
    ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
    encapsulation ppp
    no ip route-cache
    no ip mroute-cache
    ip rtp header-compression
  interface serial 0
    ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
    encapsulation frame-relay
    no ip route-cache
    no ip mroute-cache
    frame-relay ip rtp header-compression

## Slide 62: GUARANTEED SERVICE
Llamado también hard QoS.
Se reservan recursos de la red para un tráfico específico.
Ejemplo: Calidad de Servicio en ATM.
Calidad de Servicio con RSVP.

## Slide 63: OTROS COMANDOS CISCO
show queue serial 0 custom

## Slide 64: RSVP
ReSource Reservation Protocol. RFC2205
Protocolo de señalización, en el nivel de sesión, que permite reservar recursos de la red (ancho de banda, retardo, etc.), en el trayecto de un flujo multimedia.
Flujo: conjunto de paquetes con la misma dirección IP destino y puerto destino.
Requiere que todos los componentes en el sistema soporten este protocolo: fuente, destino y routers o nodos intermedios.
Utiliza el puerto UDP 46.

## Slide 65: RSVP
El requerimiento fluye del destino hacia la fuente, es decir la reserva la hace el receptor.
Requiere la existencia de un protocolo de enrutamiento.
RSVP ofrece tres niveles de servicio:
  Best-effort: para aplicaciones que simplemente requieren entrega como correo, transferencia de archivos.
  Rate-sensitive: para aplicaciones sensibles a variaciones en el ancho de banda. Ejemplo videoconferencia.
  Delay-sensitive: aplicaciones sensibles al retardo.

## Slide 66: RSVP
Se considera “soft-state” (versus hard state de ATM) ya que la reserva se hace dinámicamente y puede cambiar durante su existencia.
La aplicación debe ser hecha teniendo en cuenta esta funcionalidad.
Permite manejar subflujos.
No escala muy bien en redes muy grandes.
Maneja un estado por flujo en cada nodo.
Se enfoca en tráfico Multicast.
Trabaja conjuntamente con WFQ o RED.

## Slide 67: RSVP
Generalmente se acompaña su implementación de mecanismos de control de admisión para restringir quienes (usuarios-aplicaciones) pueden solicitar ancho de banda.

## Slide 68: MODELO DE RSVP
Sender
Receiver
PATH
RESV

## Slide 69: RSVP
Esquema de solicitud de recursos.

## Slide 70: RSVP
RSVP al interior del HOST y el ROUTER

## Slide 71: RSVP
To make a resource reservation at a node, the RSVP daemon communicates with two local decision modules, admission control and policy control. Admission control determines whether the node has sufficient available resources to supply the requested QoS. Policy control determines whether the user has administrative permission to make the reservation. If either check fails, the RSVP program returns an error notification to the application process that originated the request. If both checks succeed, the RSVP daemon sets parameters in a packet classifier and packet scheduler to obtain the desired QoS. The packet classifier determines the QoS class for each packet and the scheduler orders packet transmission to achieve the promised QoS for each stream

## Slide 72: RSVP
La aplicación reserva ante el administrador RSVP recursos.

## Slide 73: RSVP EN CISCO
Paso 1: Se configura la capacidad asignada en una interface para RSVP.
Interface serial 0
ip rsvp bandwidth [interface-kbps] [single- flow-kbps]
NOTA: Si no se especifica, el ancho de banda reservado para RSVP por defecto es el 75% del total de la interface. Un solo flujo puede solicitar todo lo reservado.

## Slide 74: OPCIONALMENTE - RSVP EN CISCO
Para forzar que el router se comporte como un emisor que utilizará RSVP configure (normalmente el manejo lo hace el host).
ip rsvp sender session-ip-address sender-ip-address [tcp | udp | ip-protocol] session-dport sender-sport previous-hop-ip-address previous-hop-interface
Para forzar la reserva desde el router (normalmente no se requiere ya que quien lo hace es el host):
ip rsvp reservation session-ip-address sender-ip-address [tcp | udp | ip-protocol] session-dport sender-sport next-hop-ip-address next-hop-interface {ff | se | wf} {rate | load} [bandwidth] [burst-size]
Si es necesario, configure la dirección multicast que se utilizará para el envio de los mensajes RSVP, típicamente 224.0.0.14.
ip rsvp udp-multicast [multicast-address]

## Slide 75: RSVP VS ATM
CoS en ATM es estático
Cos en ATM es creado en el origen

## Slide 76: CALIDAD DE SERVICIO CON FRAME RELAY
# frame-relay ip rtp priority starting-rtp-port-number port-number-range bandwidth
Reserva una priority queue para el tráfico RTP definido, asignando un ancho de banda.
Ejemplo:
interface Serial0.1 point-to-point
  ip address 172.17.17.14 255.255.255.252
  frame-relay interface-dlci 18
  class vozip
map-class frame-relay vozip
frame-relay cir 512000
frame-relay bc 512000
frame-relay mincir 512000
frame-relay fragment 250
frame-relay ip rtp priority 16384 16383 48

## Slide 77: MARCACION DE TRAFICO CON TOS
Ejemplo para resetear en los paquetes IP que entran por la interface Ethernet el TOS:
int Ethernet 0/0
ip address 192.168.15.18 255.255.255.0
ip policy route-map reset-precedence
access-list 100 permit ip any any
route-map reset-precedence permit 10
match ip address 100
set ip precedence routine

## Slide 78: EJEMPLO DIFFSERV - CONFIGURACION CISCO
Paso 1. Definir las clases de tráfico y especificar que tráfico pertenece a esas clases
Router(config)# class-map gold
Router(config-cmap)# match access-group 101
Router(config-cmap)# match ip rtp 16384 17383
Router(config-cmap)# exit
Router(config)# class-map silver
Router(config-cmap)# match access-group 102
Router(config-cmap)# exit
Router(config-cmap)# access-list 101 permit tcp any any eq www
Router(config-cmap)# access-list 102 permit ip any any eq telnet

## Slide 79: EJEMPLO DIFFSERV - CONFIGURACION CISCO
Paso 2. Establecer las políticas por clase.
Router(config)# policy-map premium_policy
Router(config-pmap)# class Gold
Router(config-pmap-c)# bandwidth percent 40
Router(config-pmap-c)# queue-limit 64
Router(config-pmap-c)# random-detect
Router(config-pmap)# exit
Router(config-pmap)# class silver
Router(config-pmap-c)# bandwidth percent 20
Router(config-pmap)# exit
Router(config-pmap)# class class-default
Router(config-pmap-c)# fair-queue 10
Router(config-pmap)# exit

## Slide 80: EJEMPLO DIFFSERV - CONFIGURACION CISCO
Paso 3. Aplicar las políticas a las interfaces
Router(config)# interface s1/1
Router(config-if)# service-policy out premium_policy
Router(config-if)# exit
Router(config)# interface s/0/0
Router(config-if)# service-policy out premium_policy
Router(config-if)# exit

## Slide 81: EJEMPLO DE CONFIGURACION DE TRATAMIENTO ESPECIAL EN (PHB) EN ROUTER CORE
Router(config)# class-map napster
Router(config-cmap)# match protocol napster
Router(config)# policy-map limitnapster
Router(config-pmap)# class napster
Router(config-pmap-c)# bandwith percent 5 (5% del Total).
Router(config)# interface serial0
Router(config)# bandwidth 1536
Router(config-if)# service-policy input limitnapster
Router(config-if)# service-policy output limitnapster

## Slide 82: OTRO EJEMPLO DE MARCACION EN ROUTER DE BORDE
Router(config)# access-list 100 permit udp any 224.0.0.0 31.255.255.255
Router(config)# class-map ipmc (IP Multicast – Tráfico Multicast).
Router(config-cmap)# match access-group 100
Router(config)# policy-map markipmc
Router(config-pmap)# class ipmc
Router(config-pmap-c)# set ip precedence 4
Router(config)# interface ethernet0/0
Router(config-if)# service-policy input markipmc

## Slide 83: COMANDOS LINUX
Para ver colas en una interface
tc qdisc show dev eth0
Para crear una cola fifo en una interface con máx 100 paquetes
tc qdisc add dev eth0 root pfifo limit 100
Para borrar una cola fifo asociada a una interface
tc qdisc del dev eth0 root
Para ver stadisticas de una interface
tc -s qdisc ls dev eth1

## Slide 84: FLUJO DE COLAS EN LINUX
Userspace programs
^
|
+---------------+----------------------------------------+
| Y |
| -------> IP Stack |
| | | |
| | Y |
| | Y |
| ^ | |
| | / ----------> Forwarding -> |
| ^ / | |
| |/ Y |
| | | |
| ^ Y /-qdisc1-\ |
| | Egress /--qdisc2--\ |
--->->Ingress Classifier ---qdisc3---- | ->
| Qdisc \__qdisc4__/ |
| \-qdiscN_/ |
| |
+----------------------------------------------------------+

## Slide 85: BIBLIOGRAFIA
CAR
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios111/cc111/car.htm#17706
http://www.opalsoft.net/qos/WhyQos-2425.htm
RSVP
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/cisintwk/ito_doc/rsvp.htm
Comparación entre comandos Bandwith y Priority de Cisco.
http://www.cisco.com/warp/public/105/priorityvsbw.html

## Slide 86: BIBLIOGRAFIA
http://www.policyrouting.org/PolicyRoutingBook/ONLINE/TOC.html
Muy buenos:
http://www.opalsoft.net/qos/DS.htm
http://www.opalsoft.net/qos/index.html
http://howtos.linux.com/howtos/Adv-Routing-HOWTO/index.shtml
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios120/12cgcr/qos_c/qcpart4/qcpolts.htm

## Slide 87: FABRICANTES
Traffic Management
http://www.allot.com/
http://www.packeteer.com/
Generacion y medicion de tráfico
http://rude.sourceforge.net/
http://www.grid.unina.it/software/ITG/download.php
http://www.zti-telecom.com/pages/iptraffic-test-measure.htm

## Slide 88: FABRICANTES
Traffic Management

## Slide 89: CLASES EN MCI
Traffic Management
MCI adds two classes of service Priority and transactional categories augment three exisiting options.
Class | Forwarding priority | Apps that typically apply
Real time | Highest | Voice
Priority data | 2nd-highest | Video, SAP, Siebel
Mission-critical | 3rd-highest | Point-of-sale, Citrix
Transactional data | 4th-highest | Telnet, extranet, general datda
Default | lowest | FTP, e-mail
(The classes in blue are new.) |  | 

## Slide 90: ESQUEMA CON INTSERV/DIFFSERV

## Slide 91: Layer 3 to Layer 2 Classification Mapping to the Campus
IP/VPN
or WAN
Requires the mod-cli Commands Available in IOS 12.1(5)T*
Bandwidth statements not needed due to LAN speeds
class-map L3-L2-Voice
match ip precedence 5
class-map L3-L2-Video-Conf
match ip precedence 4
class-map L3-L2-Priority-Data
match ip precedence 2
!
policy-map output-L3-to-L2
class L3-to-L2-Voice
set cos 5
class L3-to-L2-Video-Conf
set cos 4
class L3-to-L2-Priority-Data
set cos 2
!
interface FastEthernet1/0.170
encapsulation dot1Q 170
ip address 10.1.1.5 255.255.255.0
policy output output-L3-to-L2