## Slide 1: CASO DE ESTUDIO GLOBAL DE COMUNICACIONES
POR:
JUAN CARLOS RESTREPO
E-MAIL: juanrest@diginet.com.co
Tel: 5140532
Versión: 2.2
Febrero - 2009

## Slide 2
ESQUEMA GENERAL CASO DE ESTUDIO
Windows XP/Vista
Cliente correo
Proxy
DNS
INTERNET
3COM
VPN GW
Firewall
Linux
Firewall
NAT
Proxy
LINUX
Web, DNS
Correo Externo
MRTG
Linux Interno
Correo Interno
DNS (Interno)
WEB (Intranet)
Servicio de archivos SMB
Windows XP/Vista
Cliente correo
Proxy
DNS
Linux
Cliente correo
Proxy
DNS
Router 1
Router 2
Router 3
Suiche
Suiche o hub
DMZ
CENTRAL
SUCURSAL 1
SUCURSAL 2
???
???
VPN GW
Firewall
PSTN
Windows XP/Vista
Cliente correo
Proxy
DNS
???
???
200.12.177.65/27
200.12.177.66/27
200.12.177.67/27
SUCURSAL 3

## Slide 3: REQUERIMIENTOS GENERALES
Definir esquema de direccionamiento, enrutamiento y resolución de nombres.
Plan de numeración de telefonía IP. Protocolo de señalización justificando su elección. Se debe poder hacer llamadas entre las sucursales.
Todos los nodos deben tener los siguientes servicios hacia Internet: correo, navegación vía proxy y acceso a otros servicios vía NAT.

## Slide 4: REQUERIMIENTOS GENERALES
Los servicios de correo, WEB, DNS deben integrarse de forma que no se tenga redundancia en los clientes. Ejemplo: los clientes solo tendrán definido un servidor de correo, a pesar de que se tiene uno hacia Internet y otro interno.
Se debe habilitar en los router por lo menos 2 mecanismos para optimizar el tráfico de voz. Eje: compresión de encabezados RTP, manejo de colas LLQ, etc.
Utilizar para verificar las diferentes funcionalidades herramientas como ping, trace, nmap, sniffers, nslookup, etc.

## Slide 5: REQUERIMIENTOS GENERALES
Para monitorear el consumo de los canales WAN de los router implementar MRTG en el servidor DMZ. En la página Web debe haber un link para cada canal.
El enlace WAN con la sucursal 1 será configurado a 512Kbps con encapsulación PPP y autenticación CHAP
El enlace WAN con la sucursal 2 será configurado con Frame Relay a 512Kbps y DLCI 16.

## Slide 6: GRUPO 1
SUCURSAL 1
Cliente Windows XP/Vista.
Configuración IP: Direcciones, Máscara, Enrutador por defecto y DNS.
Cliente Correo, navegación vía proxy y archivos con protocolo SMB.
Autenticación Windows en Servidor Linux.
Configuración de enrutador 1.
Configuración de voz IP.

## Slide 7: GRUPO 1
SUCURSAL 2
Cliente Linux.
Configuración IP: Direcciones, Máscara, Enrutador por defecto y DNS.
Cliente Correo, navegación vía proxy y archivos.
Configuración de enrutador 2.
Configuración de Voz IP.

## Slide 8: GRUPO 1
SITIO CENTRAL
Configuración de enrutador principal.
Configuración de voz IP.
Personas: 3

## Slide 9: GRUPO 2
SITIO CENTRAL
Servidor Linux interno.
Configuración IP: Direcciones, Máscara, Enrutador por defecto y DNS.
Servicios internos:
  Correo con buzones.
  Intranet (Páginas Web Internas).
  DNS.
  Autenticación Windows (Dominio) y compartición de archivos con SMB.

## Slide 10: GRUPO 2
SITIO CENTRAL
Cliente Windows XP/Vista.
Configuración IP: Direcciones, Mascara, Enrutador por defecto y DNS.
Cliente Correo, navegación vía proxy y archivos.
Autenticación contra servidor Linux (Samba)
Personas: 3

## Slide 11: GRUPO 3
FIREWALL/NAT/PROXY
Definición de políticas de seguridad.
Filtros entre las diferentes zonas.
Soporte de NAT y Proxy controlado para las diferentes zonas.
Publicación (redireccionamiento) de puertos hacia servicios de zona DMZ.
Personas: 3.

## Slide 12: GRUPO 4
SERVIDOR DE ZONA DMZ
Servicios:
  Recibe correo desde Internet y hace gateway hacia servidor de correo Interno.
    Antivirus.
    Antispam:
      Por contenido.
      Por DNSBL.
  Web
  DNS.
  MRTG.
Personas: 3

## Slide 13: GRUPO 5
VPN LAN TO LAN
VPN Gateways y estación de LAN por VPN.
Tecnología a utilizar para el túnel IPSEC.
Autenticación del túnel con criptografía asimétrica.
La estación de la LAN VPN con Windows XP/Vista debe poder ingresar a los servicios de la red privada central.
Personas: 3.

## Slide 14: ENTREGABLES
Documento general con:
  Topología global de la red con detalle de componentes: routers, estaciones, hubs, etc.
  Esquema de direccionamiento IP.
  Esquema de enrutamiento.
  Plan de numeración de telefonía IP.
  Esquema de resolución de nombres DNS.
  Esquema de servicios de correo y navegación.
  Archivos de configuración para todos los servicios y componentes.
Documento específico por equipo.
TIEMPO ESTIMADO: 2 sesiones.

## Slide 15: HORARIOS Y RECURSOS DE TRABAJO
Sesiones de lunes a viernes 5 – 9 pm.
Recursos de laboratorio:
  Laboratorio: 18-412
Direcciones públicas:
  Segmento IP reservado: 200.12.177.64/27.
  Enrutador por defecto: 200.12.177.65/27
  Server1.labtel.eafit.edu.co: 200.12.177.66/27
  Direcciones libres adicionales: 200.12.177.67 /27
  y 200.12.177.68 /27
DNS Eafit: 200.12.180.4

## Slide 16: RECURSOS
6 enrutadores (3 con soporte de voz).
Estaciones de trabajo.
2 suiches.
Acceso a Internet con direcciones públicas.
Dominio: labtel.eafit.edu.co

## Slide 17: METODOLOGIA DE TRABAJO
Puesto que el trabajo se debe sustentar al finalizar el curso se recomienda:
  Sesiones 1,2 y 3: Definiciones globales y consecución de recursos.
    Direccionamiento.
    Esquema de enrutamiento.
    Esquema de resolución de nombres.
    Flujos de correo y DNS.
    Plan de numeración telefónica.
    Políticas de seguridad.
  Sesiones 4 y 5: Implementación.

## Slide 18: NOTAS ADICIONALES
La salida a Internet se hará a través de un suiche nivel 3 así:
  Tarjeta interna: 200.12.177.65/27
  Tarjeta hacia el PIX de EAFIT: 200.12.177.254/30.
En el patch panel de datos B, puerto P1 esta la conexión contra el PIX.
En el patch panel A las extensiones telefónicas están así:
  P2: Ext 200 y P3: Ext 486.
En patch panel B, puerto P1, está la IP externa del firewall 200.12.177.253/30. El PIX es 200.12.177.254/30.