## Slide 1: INTEGRACION DE REDES Y SERVICIOS CASO DE ESTUDIO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES
POR:
JUAN CARLOS RESTREPO
E-MAIL: juanrest@diginet.com.co
Tel: 5140532
Versión: 2.4
Agosto - 2012
Notes: <number>

## Slide 2
ESQUEMA GENERAL CASO DE ESTUDIO
INTERNET
3COM
VPN GW
Firewall
Linux
Firewall
NAT
Proxy
LINUX
Web, DNS
GW Correo con
Antivirus y Antispam
Linux central
Correo (buzones)
DNS Interno (esclavo)
WEB (Intranet)
Compartición de archivos
MRTG o Cacti
WXP/Vista/7
Cliente correo
Navegación
Router 1
Router 2
Router 3
Suiche
Suiche
DMZ
CENTRAL
SUCURSAL 1
SUCURSAL 2
TelIP
VPN GW
Firewall
PSTN
200.12.177.65/27
200.12.177.66/27
200.12.177.67/27
SUCURSAL 3
200.12.177.68/27
W2003/2008
AD
DNS Interno (Maestro)
SUICHE
SUICHE
WXP/Vista/7
Cliente correo
Navegación
WXP/Vista/7
Cliente correo
Navegación
TelIP
TelIP
PBX IP
Mensajería
Instantánea.
WXP/Vista/7
Cliente correo
Navegación

## Slide 3: REQUERIMIENTOS GENERALES
Definir esquema de direccionamiento, enrutamiento y resolución de nombres.
Plan de numeración de telefonía IP. Protocolo de señalización justificando su elección. Se debe poder hacer llamadas entre las sucursales y desde y hacia la calle.
Todos los nodos deben tener los siguientes servicios hacia Internet:
  Correo.
  Navegación vía proxy con autenticación de usuarios y control de sitios visitados.

## Slide 4: REQUERIMIENTOS GENERALES
Los servicios de correo, WEB, DNS deben integrarse de forma que no se tengan configuraciones duplicadas en los clientes. Ejemplo: los clientes solo tendrán definido un servidor de correo, a pesar de que se tiene uno hacia Internet y otro interno.
Se debe habilitar en los router por lo menos 2 mecanismos de calidad de servicio uno de los cuales debe ser colas LLQ. El otro es de libre elección. Ejemplo: compresión de encabezados RTP.
Utilizar para verificar las diferentes funcionalidades herramientas como ping, trace, nmap, sniffers, nessus, nslookup, etc.

## Slide 5: REQUERIMIENTOS GENERALES
Para monitorear el consumo de los canales WAN de los router implementar MRTG o Cacti en el servidor Linux interno. En la página Web debe haber un link para cada canal.
El enlace WAN con la sucursal 1 será configurado a 512Kbps con encapsulación PPP y autenticación CHAP
El enlace WAN con la sucursal 2 será configurado con Frame Relay a 512Kbps y DLCI 16.

## Slide 6: GRUPO 1
SUCURSAL 1
Cliente Windows XP/Vista/7.
Configuración IP: Direcciones, Máscara, Enrutador por defecto y DNS.
Cliente Correo, navegación vía proxy y archivos con protocolo SMB.
Autenticación contra el dominio Windows 2003/2008.
Configuración de enrutador 1.

## Slide 7: GRUPO 1
SUCURSAL 2
Cliente Linux.
Configuración IP: Direcciones, Máscara, Enrutador por defecto y DNS.
Cliente Correo, navegación vía proxy y archivos.
Configuración de enrutador 2.

## Slide 8: GRUPO 1
SITIO CENTRAL
Configuración del Windows 2003/2008 con Directorio Activo y DNS.
Configuración de enrutador principal.
Personas: 3

## Slide 9: GRUPO 2
SITIO CENTRAL
Servidor Linux interno.
Configuración IP: Direcciones, Máscara, Enrutador por defecto y DNS secundario.
Servicios internos:
  Correo con buzones, antivirus y antispam.
  Intranet (Páginas Web Internas).
  DNS secundario.
  MRTG o Cacti.
  Compartición de archivos con SMB (Samba).

## Slide 10: GRUPO 2
SITIO CENTRAL
Cliente Windows XP/Vista/7.
Configuración IP: Direcciones, Mascara, Enrutador por defecto y DNS.
Cliente Correo, navegación vía proxy y archivos.
Autenticación contra dominio W2003/2008
Personas: 3

## Slide 11: GRUPO 3
FIREWALL/NAT/PROXY
Filtros entre las diferentes zonas.
Soporte de NAT saliente restringido.
Publicación de puertos hacia la DMZ (DNS, Web y SMTP).
Servicio de proxy con autenticación de usuarios contra el dominio Windows y restricción de sitios.
Telefonía IP con configuración de PBX IP, teléfonos IP y troncal hacia la calle (PSTN).
Personas: 3.

## Slide 12: GRUPO 4
SERVIDOR DE ZONA DMZ
Servicios:
  Recibe correo desde Internet y luego lo envía al servidor de correo Interno, revisando previamente con:
    Antivirus.
    Antispam:
      Por contenido.
      Por DNSBL.
  Sitio Web externo.
  DNS externo.
Implementar mecanismos antispam a nivel de DNS (SPF y resolución inversa).
Relay externo autenticado contra el directorio activo.
Personas: 3

## Slide 13: GRUPO 5
VPN LAN TO LAN
VPN Gateways y estación de LAN por VPN.
Tecnología a utilizar para el túnel IPSEC.
Autenticación del túnel con criptografía asimétrica.
La estación de la LAN VPN con Windows XP/7 debe poder ingresar a los servicios de la red privada central.
Personas: 3

## Slide 14: ENTREGABLES
Documento general con:
  Topología global de la red con detalle de componentes: routers, estaciones, hubs, etc.
  Esquema de direccionamiento IP.
  Esquema de enrutamiento.
  Plan de numeración de telefonía IP.
  Esquema de resolución de nombres DNS.
  Esquema de servicios de correo y navegación.
  Archivos de configuración para todos los servicios y componentes.
Documento específico por equipo.
TIEMPO ESTIMADO: 1 mes.

## Slide 15: HORARIOS Y RECURSOS DE TRABAJO
Charla y seguimiento: Viernes 5 – 9 pm y Sábado de 8am – 10am.
Trabajo en laboratorio: Sábados: 10 am -
Recursos de laboratorio:
  Sábados de 10 am -
  Laboratorio: 18-412
Direcciones públicas:
  Segmento IP reservado: 200.12.177.64/27.
  Enrutador por defecto: 200.12.177.65/27
  Server1.labtel.eafit.edu.co: 200.12.177.66/27
  Direcciones libres adicionales: 200.12.177.67 /27
  y 200.12.177.68 /27
DNS Eafit: 200.12.180.4

## Slide 16: RECURSOS
6 enrutadores (3 con soporte de voz).
Estaciones de trabajo.
2 suiches.
Acceso a Internet con direcciones públicas.
Dominio: labtel.eafit.edu.co

## Slide 17: METODOLOGIA DE TRABAJO
Puesto que el trabajo se debe sustentar al finalizar el curso se recomienda:
  Semanas 1: Definiciones globales y consecución de recursos.
    Direccionamiento.
    Esquema de enrutamiento.
    Esquema de resolución de nombres.
    Flujos de correo y DNS.
    Plan de numeración telefónica.
    Políticas de seguridad.
  Semanas 2-3: Trabajo individual con reuniones globales cuando lo requieran.
  Semanas 4: Integración y socialización.

## Slide 18: METODO DE EVALUACION
La nota final se calculará así:
  Funcionalidad global de la implementación: 30%
  Evaluación individual 70%.
En la evaluación global se verificará la funcionalidad general de los diferentes servicios: correo, dns, web, etc.
En la evaluación individual se preguntarán aspectos generales de toda la implementación.
La evaluación se hará un solo día con todas las personas en el sitio del montaje establecido.

## Slide 19: NOTAS ADICIONALES
La salida a Internet se hará a través de un suiche nivel 3 así:
  Tarjeta interna: 200.12.177.65/27
  Tarjeta hacia el PIX de EAFIT: 200.12.177.254/30.
En el patch panel de datos B, puerto P1 esta la conexión contra el PIX.
En el patch panel A las extensiones telefónicas están así:
  P2: Ext 200 y P3: Ext 486.
En patch panel B, puerto P1, está la IP externa del firewall 200.12.177.253/30. El PIX es 200.12.177.254/30.