## Slide 1: DISEÑO DE REDES LAN Y WAN
POR:
JUAN CARLOS RESTREPO
E-mail: juanrest@diginet.com.co
Teléfono: 5140532
VERSION: 1.7
Ultima actualización: Julio - 2005
Medellín-Colombia

## Slide 2: OBJETIVO
Brindar pautas para Diseñar soluciones de comunicaciones con las siguientes características:
  Que cumplan con los requerimientos de los servicios: voz, datos, etc.
  Eficientes.
  Escalables.
  Seguras.
  Administrables.
  Con alta disponibilidad.
  Simples.
  Con buena relación Beneficio / Costo.

## Slide 3: INTRODUCCION
Tendencia general del CARRIER y del NO CARRIER
  Red convergente para integrar servicios.
  En capa 3 y superiores: conmutación de paquetes: TCP/IP y sus variantes como MPLS.
  En capas 1 y 2: Ethernet, PPP y sus variantes.
  Implementación de VPN.

## Slide 4
SONET/SDH
Centrales
Telefonicas
Centrales
Telefónicas
Centrales
Telefónicas
ATM
Datos:
Frame Relay
ATM
LAN CLIENTE
LAN CLIENTE
Router
Router
Servicios de usuario
Frame Relay
X.25.
ATM
FR
ESQUEMA TRADICIONAL DE UN CARRIER

## Slide 5: NUEVO ESQUEMA DE LOS CARRIER
IP - MPLS
PSTN
GW
GW
SOFTSWITCH
ADSL
HFC
INTERNET
PCM
SS7
R2
PCM
SS7
R2
ISP
Softphone
Softphone
CPE
CPE

## Slide 6
F.R.
SUICHE
3
SUICHE
1
SUICHE
2
Circuito virtual
ROUTER
MEDELLIN
CALI
DLCI=16
DLCI=20
DLCI=17
DLCI=20
BOGOTA
ESQUEMA TRADICIONAL NO CARRIER

## Slide 7: RAS TRADICIONAL
PSTN
Equipo RAS
SERVIDORES
ESTACIONES
SUICHE
MODEM

## Slide 8: VPN

## Slide 9: COMPONENTES VPN
INTERNET
CIUDAD CENTRAL
RED 10.1.0.0/16
VPN GW
SITIO REMOTO 1
RED 10.2.0.0/16
SITIO REMOTO 2
RED 10.3.0.0/16
VPN GW
Túnel IPSec
10.1.0.0/16
10.2.0.0/16
ADSL
Cablemodem
Router
Cliente VPN
Wimax
ADSL

## Slide 10
INTERNET
TENDENCIA A INDEPENDIZAR EL TRÁFICO
RED INTERNA
10.1.0.0/16
FIREWALL
VPN GATEWAY
Cali
10.2.0.0/16
Bogota
10.3.0.0/16
DMZ
CORREO
WEB
DNS
FR
ROUTER
ISP1
ISP2
ISP3
VPN GATEWAY
ROUTER
CENTRAL
ADSL
SITIO 2
SITIO 1

## Slide 11: GENERALIDADES
A pesar de que la implementación de una red se hace de forma ascendente respecto al modelo OSI, el diseño se debe hacer en sentido contrario: a partir del nivel aplicativo.
No se diseñan redes para ver que SERVICIOS se pueden implementar. Más bien su diseño esta determinado por los requerimientos de los aplicativos que se tendrán: programas de misión crítica, correo, voz, emulación de terminal, etc.

## Slide 12: GENERALIDADES
Triunfan las tecnologías simples en su concepción. Ej: Conmutación de paquetes: Ethernet, IP.
Las tecnologías complejas tienden a salir. Ej: ATM.
Tecnologías que entran en conflicto con TCP/IP tienden a desaparecer. Ej: ATM, IPX/SPX.

## Slide 13: GENERALIDADES
Se ha impuesto un modelo de 5 capas en vez de las 7 de OSI (tendencia a incluir sesión y presentación dentro del nivel aplicativo).
APLICACION
RED
FISICO
ENLACE
TRANSPORTE
Ethernet, Frame Relay, PPP
Cableado estruc. F.O. SDH, etc.
IP y auxiliares(ICMP, IGMP, ARP)
TCP y UDP
HTTP, SMTP, DNS, etc.

## Slide 14: MODELO DE 5 CAPAS EN NO CARRIERS
NIVEL | LAN | MAN | WAN
APLICACIÓN | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP
TRANSPORTE | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP
RED | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP
ENLACE | Ethernet | Ethernet/FR | FR – VPN’s
FISICO | Ethernet | Ethernet/XDSL | Radios/BB

## Slide 15: TENDENCIA
Desarrollar redes con las siguientes características:
  Multiservicio (convergencia): soporte de datos, audio y video.
  QoS (Calidad de servicio): priorización por tipo de aplicación.
  Fácil Administración y Monitoreo: soporte de protocolos como SNMP.
  Escalabilidad.
  Seguridad.
  Alta disponibilidad: redundancia en enlaces y componentes críticos como routers y suiches.
  Buena relación beneficio-costo.

## Slide 16: REQUERIMIENTOS BASICOS
Ancho de banda (Bandwith).
  Mucho cuidado con las tasas que manejan los servicios. Ej: voz IP con Codec 8Kbps. Si no se hace compresión RTP/UDP/IP la llamada utiliza aprox. 24Kbps. Con compresión utiliza aprox. 12Kbps. OJO: La compresión RTP/UDP/IP es punto a punto.
Retardo o latencia (Delay - Latency)
  Las aplicaciones multimediales son altamente sensibles al retardo y el jitter (variación del retardo).
  Ej: voz de buena calidad requiere retardo < 150ms.
  Jitter < 30ms.

## Slide 17: REQUERIMIENTOS BASICOS
Tasa de pérdidas.
  Tecnologías como frame relay descartan tráfico ante congestión. Revisar periódicamente estadísticos de FECN y BECN.
  Marcar el tráfico previamente para hacer descarte inteligente. Ej: En frame relay utilizar bit DE.

## Slide 18: COMO DETERMINAR LOS REQUERIMIENTOS
No hay formulas mágicas. Sin embargo la información y análisis de datos disponibles de algunos servicios ayuda. Ej:
  Llamada de voz G.729: 8Kbps.
  Sesión de Servicios de terminal de Microsoft:
    15Kbps a 800x600 y 256 colores.
    26.4Kbps a 1024x768 y 256 colores/ 800x600 y 16bit color
Si no hay información disponible sobre los requerimientos de un servicio, lo mejor es hacer un piloto.

## Slide 19: COMO DETERMINAR LOS REQUERIMIENTOS
Mucho cuidado con las mediciones:
  Diferencias en las implementaciones de ping, trace y herramientas similares. Ej:
    Ping de Windows: 32 bytes en payload ICMP.
    Ping de Linux: 56 bytes en payload ICMP.
    Ping Cisco: 72 bytes en payload ICMP.
  Intervalos de medición grandes como los de MRTG (5 minutos) pueden inducir a errores.
  Uso de sniffers: utilizar hubs o funciones de port mirroring en los suiches. Recordar que el suiche no coloca todo el trafico en todos los puertos.

## Slide 20
SUICHE
SERVIDORES Y ESTACIONES
WAN
ROUTER
HUB
SNIFFER
ESQUEMA DE MEDICION

## Slide 21: CONSIDERACIONES DE DISEÑO
Con el fin de estructurar las recomendaciones de diseño seguiremos el modelo de 5 capas.
APLICACION
RED
FISICO
ENLACE
TRANSPORTE

## Slide 22: NIVEL FISICO – GENERALIDADES
Proveer espacio con condiciones eléctricas (tierras, UPS, transformadores de aislamiento, etc), ambientales (temperatura, humedad, iluminación), seguridad y acceso.
Mucho cuidado con la precisión en las especificaciones de diseño. Ejemplo:
  Suiche de 24 puertos 1000Base-SX en conector MT-RJ. No decir simplemente suiche de 24 puertos de fibra.
  Fibra óptica multimodo 50/125micras duplex uso interno. No decir simplemente fibra óptica.
  Banda base o radio o TA con puerto V.35 conector M34 (Winchester) hembra.

## Slide 23: NIVEL FISICO – GENERALIDADES
En dispositivos definir claramente:
  Número y tipo de puertos.
  Cantidad de memoria requerida.
  Número de fuentes de alimentación.
  Versión y funcionalidad requerida del software.
  Desempeño requerido (OJO). Ejemplo:
    Router Cisco 805----- 1000pps – 512Kbps.
    Router Cisco 2500
      Process switching– 800pps – 0.4096Mbps.
      Fast switching – 4400pps – 2.25Mbps.

## Slide 24: NIVEL FISICO – GENERALIDADES
Marcar equipos para facilitar diagnostico y solución de problemas.
Capacitar por lo menos 2 personas en cada sucursal para facilitar el soporte remoto.

## Slide 25: NIVEL FISICO - INTERFACES
Preferibles interfaces sincrónicas sobre asincrónicas. Ej: en enlaces de backup de sucursales preferibles modems sincrónicos que asincrónicos.
Preferibles interfaces balanceadas vs desbalanceadas. Ej: mejor V.35 que RS-232.
Cobran importancia los puertos de voz, principalmente: FXS/FXO y G.703. Son preferibles los puertos FXS en sucursales y dependiendo del número de líneas en el sitio central G.703.

## Slide 26: NIVEL FISICO - SEGURIDAD
Preferibles los medios ópticos que los eléctricos.
Mejor los suiches que los hubs. En todo caso el tráfico broadcast y flooding es visto por todos.
Las VLAN incrementan la seguridad, al crear dominios de broadcast más pequeños pero hacen más compleja la red con el tráfico entre VLAN’s.
Mucho cuidado con la seguridad en las soluciones inalámbricas. Habilitar:
  Filtrado MAC, SSID, WEP, WPA, WPA2.

## Slide 27: NIVEL FISICO – MEDIOS LAN
Cableado estructurado:
  Cumpla con las recomendaciones hasta donde sea posible.
  Componente horizontal mínimo norma 5E. Preferible 6.
  Cableado vertical en Fibra óptica multimodo 50/125micras, dejando pares libres de backup por:
    Seguridad.
    Desempeño.
    Capacidad de transmisión.
    Inmunidad a ruido eléctrico.
    Neutralidad eléctrica ante problemas de tierras, rayos, etc.

## Slide 28: NIVEL FISICO – MEDIOS LAN
Cableado estructurado:
  Usar códigos de colores con los patch cord y jacks en los cuartos de telecomunicaciones para evitar confusiones.
  Tener contingencia por múltiples rutas. Eje: usar fibra por un buitrón y UTP por un buitrón alterno.
  Múltiples salidas de información en puestos especiales como:
    Altos cargos administrativos.
    Secretarias.

## Slide 29: NIVEL FISICO – MEDIOS LAN
Cuando se requiere movilidad tecnologías Wireless:
    Recordar que son compartidas – similares a un hub.
    Siempre hacer estudio de campo antes de su implementación.
Mantener dominios de colisión pequeños. Máximo 30 estaciones por dominio de colisión.

## Slide 30: NIVEL FISICO – MEDIOS WAN
Tendencia a enlaces dedicados con Frame Relay, MPLS, etc. si se requiere conectividad constante.
Implementar por lo menos una solución de contingencia (backup) mediante esquema conmutado (RDSI/POTS) o VPN.

## Slide 31: NIVEL FISICO – MEDIOS WAN
En soluciones con modems análogos y líneas telefónicas:
  Líneas de centrales digitales.
  Líneas que no pasen por PABX. Usar línea directa entre la acometida y el patch panel.
  Deshabilitar servicios especiales: llamada en espera, buzón, etc.
  Utilizar modems por hardware y no por software (HSP).
  Preferibles modems sincrónicos que asincrónicos.

## Slide 32: NIVEL FISICO – MEDIOS WAN
En soluciones RDSI:
  Utilizar dispositivos S/T en vez de dispositivos U (protección que obtengo cuando el proveedor del servicio pone el NT).
  Asignar a los diferentes dispositivos su número de teléfono.

## Slide 33: NIVEL FISICO – MEDIOS WAN
En las soluciones VPN los accesos a Internet se convierten en el último kilómetro.
  Modem análogo/línea telefónica.
  RDSI.
  ADSL.
  Cablemodem.
  Wimax.

## Slide 34: NIVEL ENLACE - LAN
Triunfo absoluto de Ethernet.
Recomendables suiches:
  10/100/1000 full duplex.
  Administrables.
  Calidad de servicio: 802.1Q/802.1p.
  VLAN’s.
  Seguridad 802.1x.
En suiches administrables habilitar funcionalidades avanzadas como:
  Cut through.
  Priorización de tráfico.

## Slide 35: NIVEL ENLACE - LAN
Reducir al máximo el tráfico broadcast:
  Desactivar anuncios RIP versión 1.
  Eliminar protocolos innecesarios que generen mucho broadcast. Ej: Netbeui e IPX/SPX.
  Configurar servicios de resolución de nombres como DNS y WINS.
  Evitar opciones de bridging en la WAN.

## Slide 36: NIVEL ENLACE - TOPOLOGÍAS
Tipos de LAN
  Pequeña
    Comprende solo un edificio.
  Mediana
    En un campus unos pocos edificios.
  Grande
    En campus cubre muchos edificios.

## Slide 37
DESEÑO DE UNA LAN PEQUEÑA
CLIENTES

## Slide 38
DESEÑO DE UNA LAN MEDIANA
CLIENTES

## Slide 39
DESEÑO DE UNA LAN GRANDE

## Slide 40
LAN CON SOPORTE MULTIMEDIA-CONTROL DE VOZ DISTRIBUIDO

## Slide 41: NIVEL ENLACE - WAN
En enlaces dedicados tendencia a utilizar Frame Relay.
Recientemente MPLS y VPN’s sobre Internet.
Son importantes aspectos de Frame Relay como:
  Notificación de congestión con FECN y BECN.
    Revisar las estadísticas: show frame-relay pvc.
    Configurar: traffic-shape adaptative 128000 (CIR).
  Marcación de tráfico descartable con DE.
  Configuración adecuada en los router de los CIR y el tráfico en exceso.
  Dejar holgura del 50% en el acceso físico.

## Slide 42: NIVEL ENLACE - WAN
PPP en soluciones conmutadas: RDSI/POTS:
  En soluciones punto a punto entre sucursales.
  Para acceso RAS corporativo.
  Para acceso a Internet.
Siempre que sea posible habilitar seguridad en PPP con CHAP. Sino hay alternativa PAP.
Nuevas tecnologías como PPPoE introducen complejidades adicionales:
  Cambios en el MTU.
  Mayor tráfico.
Verificar entonces que funciones como MTU PATH DISCOVERY funcionen bien.

## Slide 43: NIVEL RED - GENERALIDADES
Triunfo de IP.
Seguimos en la versión 4. La 6 no despega.
Con la popularización de banda ancha:
  Múltiples canales a Internet.
  Tipificación y separación del tráfico en estos canales.
  Contingencia a través de Internet.
El carrier tiende a utilizar IP puro o variantes como MPLS.
No habilitar protocolos innecesarios. Ej: Netbeui e IPX/SPX.

## Slide 44: NIVEL RED - DIRECCIONAMIENTO
Internamente utilizar direccionamiento recomendado en RFC 1918 para redes privadas:
  10.0.0.0/8
  172.16.0.0/12
  192.168.0.0/16
Recordar que la red 169.254.0.0/16 es para APIPA.
Si se requieren números de Sistema Autónomo privados utilizar entre 64512 y 65535 que son reservados para este propósito (no son visibles en Internet)

## Slide 45: NIVEL RED - DIRECCIONAMIENTO
Uso inteligente y simple de direccionamiento privado.
Ejemplo 1:
  Identificando sucursal y piso para las LAN.
    10.surcursal.piso.nodo con máscara 255.255.0.0
  Identificando los enlaces WAN con redes tipo C.
    192.168.sucursal.X donde X=1 sitio central. X=2 sitio remoto.
Ejemplo 2: Sucursales con varias VLAN.
  10.sucursal.VLAN.nodo con máscara 255.255.255.0

## Slide 46: NIVEL RED - DIRECCIONAMIENTO
Ejemplo 3: Identificando sucursal y tipo de dispositivo.
  10.sucursal.tipodispositivo.nodo con máscara 255.255.0.0 donde tipodispositivo podría ser:
    1 Servidores.
    2 Routers.
    3 Suiches.
    4 Dispositivos de seguridad.
    5 Impresoras.
    50 Estaciones.
  Ejemplo: 10.1.1.1/16 primer servidor de sucursal 1.
  10.5.2.1/16 primer enrutador de sucursal 5.

## Slide 47: NIVEL RED - DIRECCIONAMIENTO
Uso de proxy en la periferia para servicios HTTP y similares.
Uso de NAT en la periferia para servicios distintos de HTTP y similares.
DMZ con direccionamiento privado y distinto a la zona interna, brinda más seguridad.
Buscar continuidad en la asignación de direcciones para utilizar CIDR y sumarización. Ej: direccionamiento continuo en áreas con OSPF.

## Slide 48: NIVEL RED - ENRUTAMIENTO
En redes pequeñas y simples uso de enrutamiento estático ya que ahorran recursos como ancho de banda, memoria y CPU.
En redes pequeñas (complejas), medianas o grandes uso de protocolos dinámicos estándares (RIPv2, OSPF).
En lo posible no utilizar protocolos propietarios como IGRP o EIGRP.

## Slide 49: NIVEL RED - ENRUTAMIENTO
Configurar opciones avanzadas en los protocolos de enrutamiento como:
  Uso de multicast. Ejemplo RIPv2 (224.0.0.9).
  Desactivar el anuncio en interfaces no requeridas.
  Ejemplo:
    Router rip
      network 10.0.0.0
      version 2
      passive-interface ethernet 0

## Slide 50: NIVEL RED - ENRUTAMIENTO
Habilitar funcionalidades que optimizan el rendimiento de los router:
  Process switching vs fast/cef switching.
  Ejemplo:
    ip cef

## Slide 51: NIVEL RED - SEGURIDAD
En lo posible utilizar tecnologías seguras como IPSec, principalmente en la WAN.
Habilitar seguridad en los protocolos de enrutamiento. Ej: RIPv2 en IOS 11.1 o superior.
  key chain kal
  key 1
  key-string 234
  Interface ethernet 0
    ip rip authentication key-chain kal
    ip rip authentication mode md5 (Sin esta línea la autenticación seria con texto en claro.
Desactivar mensajes peligrosos como ICMP tipo 5 (Redirect).

## Slide 52: NIVEL RED - SEGURIDAD
Al colocar reglas de acceso como ACL, iptables, etc. tener en cuenta que el orden afecta el desempeño, ya que cada paquete se procesa hasta encontrar la regla que lo tipifique. Por tanto colocar las reglas de mayor tráfico al principio.

## Slide 53: CARACTERISTICAS DE LA WAN
Baja velocidad.
Altos costos.
Mayores retardos.
Menor disponibilidad (más susceptible de fallas).
Menor control (generalmente intervienen uno o mas proveedores).
Involucra generalmente varias tecnologías.

## Slide 54: NIVEL DE RED – TOPOLOGIAS NO CARRIER
Modelo jerárquico.
Tipos:
  Una capa (one layer)
  Dos capas (two layer)
  Tres capas (three layer)
    Core
    Distribución
    Acceso

## Slide 55: MODELO DE UNA CAPA
Solo se tiene un nivel de router.
Es el modelo más implementado en nuestro medio.
Generalmente topología de estrella contra el sitio central.

## Slide 56
F.R.
ROUTER
SITIO 1
SITIO 2
SITIO 3
MODELO DE UNA CAPA

## Slide 57: MODELO DE DOS CAPAS
Principalmente implementado por empresas con regionales o muchas oficinas en cada ciudad.
Reduce los costos del canal nacional o internacional.

## Slide 58
FR, AT, RDSI, ETC.
Router central
SITIO 1
SITIO 3
SITIO 2
SITIO 3
SITIO 4
SITIO 5
SITIO 6
Router Regional
Router Regional
MODELO DE DOS CAPAS

## Slide 59: MODELO DE TRES CAPAS
Generalmente implementado por empresas muy grandes con muchas sucursales. Ejemplo: multinacionales.

## Slide 60
TRES CAPAS
ATM, FR,ETC
SITIO3
SITIO2
SITIO 3
SITIO 4
SITIO 5
SITIO 6
SITIO 1
CALI
MEDELLIN
COLOMBIA
ECUADOR

## Slide 61: DISEÑO EN EL CARRIER
Si finalmente todo va a ser datos: Voz, Video, etc. el core debe ser optimizado para este tipo de tráfico.
TCP/IP es el protocolo que se ha impuesto, luego el core debe ser optimizado para este tipo de tráfico.
El tráfico IP va continuar creciendo más con los nuevos servicios y esquemas como VPN.

## Slide 62
BACKBONE DE CARRIER TRADICIONAL ACTUAL
SONET/SDH
Centrales
Telefonicas
Centrales
Telefónicas
Centrales
Telefónicas
Datos:
Frame Relay
ATM
Datos:
Frame Relay
ATM
LAN CLIENTE
LAN CLIENTE
Router
Router

## Slide 63
BACKBONE DE CARRIER MPLS CON IP+ATM
SONET/SDH
Centrales
Telefónicas
Centrales
Telefónicas
Centrales
Telefónicas
LER MPLS
LAN CLIENTE
LAN CLIENTE
Router
Router
ATM
ATM
LER MPLS

## Slide 64
LO QUE SE ESPERABA Y QUE NO PASO CON ATM
SONET/SDH
Centrales
Telefónicas
Centrales
Telefónicas
Centrales
Telefónicas
LAN CLIENTE ATM
LAN CLIENTE
ATM
ATM
ATM
ATM
ATM

## Slide 65
BACKBONE DE CARRIER MPLS PURO CON SDH/PPP/IP
SONET/SDH
Centrales
Telefónicas
Centrales
Telefónicas
Centrales
Telefónicas
LER MPLS
LAN CLIENTE
LAN CLIENTE
Router
Router
SW MPLS
SW MPLS
LER MPLS
LER MPLS
SW MPLS
GW

## Slide 66: CARRIER ISP
Modelo de 3 capas:
  Acceso.
  Distribución.
  Core.
Por lo menos dos salidas internacionales.
Por lo menos dos router de core.
Por lo menos dos conexiones a NAP locales.

## Slide 67: ARQUITECTURA TIPICA DE UN ISP
INTERNET
ROUTER PPAL
Equipos de acceso:
RAS, ADSL, Radios, etc.
ROUTER DE ACCESO
PROVEEDORES INTERNALES
NAP LOCALES Y NACIONALES
PSTN
RED LOCAL
RDSI
ADSL
CABLEMODEM
FRAME-RELAY
RADIO
ISP
3COM
RED LOCAL
RED LOCAL

## Slide 68: NIVEL RED - QoS
Tendencia a implementar calidad de servicio:
  Se impone Differentiated Services/TOS vs Integrated services.
Etapas de DiffServ:
  Identificar el tráfico y sus requerimientos para definir las clases.
  Tipificar el tráfico en clases y marcarlo.
  Definir políticas para las clases.
    Tasas de tráfico.
    Esquemas de descarte.
    Mecanismos para evitar congestión.
    Manejo de colas.
    Acondicionamiento del tráfico.

## Slide 69: NIVEL TRANSPORTE
Se impone RTP/RTCP sobre UDP en aplicaciones multimediales.
  Crítico el paso a través de firewall y NAT:
    Se requiere inteligencia en estos dispositivos para que se conviertan en Gatewayes que entienden la señalización.
    Se requiere aplicaciones inteligentes para manejar esta situación.

## Slide 70: NIVEL APLICATIVO - SERVICIOS
Pensar en términos de servicio no de aplicaciones individuales.
  Servicio de resolución de nombres: incluye DNS, WINS, broadcast, /etc/hosts, etc.
  Servicio de interface de usuario: incluye modo carácter con telnet, ssh y modo gráfico como Servicios de Terminal, Tarantella, Citrix, etc.
  Servicio de impresión.
  Servicio de telefonía.
Mantenga los servicios simples y consistentes. Ej: basar el servicio de resolución de nombres en DNS.

## Slide 71: NIVEL APLICATIVO - SERVICIOS
Habilite solo los servicios estrictamente necesarios. Menos servicios son menos riesgos y preocupaciones.
Respalde periódicamente la configuración de los servicios. Ej: registros de las zonas DNS.
Consolide servicios. Ej: en vez de tener algunos equipos con NFS, otros con Samba (SMB), otros con FTP para compartición y transferencia de archivos, trate de usar solo uno, como SMB.

## Slide 72: NIVEL APLICATIVO - SERVICIOS
Analice la posibilidad de utilizar código abierto gratuito:
  Linux.
  Correo: sendmail, postfix,
  Proxy: squid.
  Firewall: iptables.

## Slide 73: NIVEL APLICATIVO - BROADCAST
Los router a menos que se hagan configuraciones especiales no enrutan tráfico broadcast no dirigido: 255.255.255.255.
Definir políticas y configuraciones especiales para servicios basados en tráfico broadcast. Ej: DHCP y nombre Netbios cuando no hay WINS.
Se requiere configuración especial en los router como:
    ip helper (Ver como controlar ciertos tipos de broadcast)

## Slide 74: SERVICIOS – RESOLUCIÓN DE NOMBRES
Tendencia a utilizar DNS como mecanismo principal.
En lo posible esquema Maestro – Esclavo por contingencia.
Recomendable un DNS interno y uno externo por seguridad y consistencia:
  Externo: solo con la información pública.
  Interno: con la información privada.
Configurar en los DNS internos tanto la zona directa como la inversa.
Configurar en los DNS internos a los DNS del ISP como los forwarders.

## Slide 75: SERVICIOS – RESOLUCIÓN DE NOMBRES
Cuando se asignen direcciones públicas basadas en subredes (Ej: 200.124.170.40/255.255.255.248) coordinar con el ISP la creación de la zona inversa.
Ubique en redes grandes servidores DNS distribuidos geográficamente:
  Fallas en la comunicación no afectarán operación local.
  Mejora el rendimiento y disminuye consumo de recursos.

## Slide 76: SERVICIOS – RESOLUCIÓN DE NOMBRES
Utilizar nombres nemotécnicos, estables e independientes de la plataforma operativa Ej:
  Estaciones: nombres basados en cargos. secrepresidencia, opersistemas01, opersistemas02, sala01pc01, etc.
  Servidores: orion, alfa, shakira, etc.
  Routers: routerppal01, routeragn01, etc.
Configurar los diferentes dispositivos (estaciones, servidores, routers, etc) para utilizar los servicios de resolución.
Hacer la configuración en el componente cliente completa:
  IP’s de los DNS: direcciones IP de los servidores.
  Sufijo/Dominio por defecto: xyz.com.co

## Slide 77: SERVICIOS – ADMON Y MONITOREO
Implementar siempre la gestión.
Muchas veces los Carrier hacen mal las cosas y una simple herramienta de admon puede ayudar a corregirlas.
  MRTG ayuda a verificar la correcta configuración de los canales.
Tendencia a utilizar SNMP y herramientas basadas en este servicio como MRTG.

## Slide 78: SERVICIOS – TELEFONIA
Siempre se debe tener en cuenta por lo menos en las etapas de análisis. Costos y otros factores determinan si se implementa.
Tendencias:
  Equipos de datos se convierten en gateways de voz. Ej: router con puertos FXS.
  Dispositivos telefónicos (centrales y teléfonos) implementan protocolos e interfaces del mundo de los datos (TCP/IP, Ethernet, etc).
Preferencia por SIP como protocolo de señalización (avanzado y simple).

## Slide 79
WAN CON SOPORTE MULTIMEDIA CONTROL DE VOZ CENTRALIZADO

## Slide 80
WAN CON SOPORTE MULTIMEDIA-CONTROL DE VOZ DISTRIBUIDO

## Slide 81: SERVICIOS – EMULACION DE TERMINAL
Tendencia a emulaciones de terminal remota porque:
  Reducen consumo de ancho de banda.
  Simplifican el cliente remoto.
  Requiere menor administración.
  Simplifica los esquemas de backup.
  Reduce soporte.

## Slide 82: SITIOS DE INTERES
http://www.diginet.com.co Downloads.
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/cisintwk/idg4/
http://www.brianmadden.com/content/content.asp?ID=293
Herramienta para medir capacidad de un canal:
http://dast.nlanr.net/Projects/Iperf/