## Slide 1: NIVEL DE ENLACE Conceptos Generales
POR:
JUAN CARLOS RESTREPO
E-MAIL: juanrest@diginet.com.co
Tel: 5140532
Versión: 1.0

## Slide 2
PRESENTACION
APLICACION
SESION
RED
FISICO
ENLACE
TRANSPORTE
OSI
UBICACIÓN DE PPP RESPECTO A OSI
PPP, HDLC, SDLC, FRAME-RELAY

## Slide 3: FUNCIONES BASICAS
Tramado o framing.
Control de flujo.
Detección y eventual corrección de errores.
En medios compartidos estable el mecanismo de acceso.

## Slide 4: SERVICIOS
No orientado a conección.
No orientado a conexión con confirmación (stop and wait)
Orientado a conexión (generalmente con esquema de ventanas deslizantes)

## Slide 5: TRAMADO O FRAMING
Define un PDU denominado trama, frame o marco.
La delimitación de la trama se puede hacer de varias formas:
  Mediante un flag o secuencia especial al principio y al final.
  Mediante un campo de longitud.
  Mediante la definición de un PDU de longitud fija.
Cuando se usa secuencia delimitadora se debe tener un mecanismo para evitar que se presente en los datos: hace:
  Carácter Stuffing (Relleno de carácter)
  Bit stuffing (Relleno de bit): Ejemplo: Si la secuencia delimitadora es 01111110 y esta sucede al interior no se manda 01111110 sino 011111010

## Slide 6: TRAMA PPP
Flag: Indica el inicio y fin de trama.
Address: valor constante en 11111111
Control: valor constante en 00000011
Protocol: indica el protocolo de nivel superior o tipo de contenido llevado por la trama.
Datos: contenido llevado por la trama.
FCS: secuencia para detectar errores.
01111110 11111111 00000011 1/2 B Variable 2/4B 01111110
FLAG ADDRESS CONTROL PROTO. DATOS FCS FLAG

## Slide 7: CONTROL DE FLUJO
Stop and wait
  Despues de mandada una trama se espera su confirmación antes de enviar la siguiente.
Ventanas deslizantes.
  Se envian varias tramas antes de esperar su confirumación (el tamaño de la ventana determina cuantas).
  Utilizado por LAP-B (Enlace), TCP (Transporte).

## Slide 8: DETECCIÓN DE ERRORES
Dos estrategias:
Enviar se envia la suficiente información para que en caso de error el destino pueda corregirlo.

## Slide 9: HDLC
High Data Link Control.
Protocolo de nivel 2 derivado de SDLC.
A partir de HDLC, la ITU-T ha generado varios derivados como:
  LAP-B: Link Access Procedure, Balanced.(Para X.25)
  LAP-M: Link Access Procedure for Modems.
  LAP-D: Link Access Procedure on channel D, para RDSI.
  LAP-F: Link Access Procudure for Frame Relay.

## Slide 10: TRAMA HDLC
No soporta múltiples protocolos. Cisco tiene una variación propietaria para soportar multiples protocolos de nivel 3.
Mediante el campo control se identifica el tipo de trama asi:
  I-Frames (Information Frames): Datos de usuario.
  S-Frames (Supervisory Frames): Proveen request/response cuando no se utiliza piggybacking.
  U-Frames (Unnumbered Frames): proveen funciones adicionales como establecimiento de sesión.
01111110 XXXXXXXX YYYYYYYY Variable 2/4B 01111110
FLAG ADDRESS CONTROL DATOS FCS FLAG

## Slide 11
IMPLEMENTACIONES DE NIVELES 2 SIBRE WINDOWS.
ODI / NDIS / PD
IPX/SPX
NETBEUI
MS TCPIP
WINSOCK
APLICA1
APLICA2
APLICA3
TARJETA

## Slide 12
GIGABIT ETHERNET

## Slide 13
GIGABIT ETHERNET
The Gigabit interface converter (GBIC) allows network managers to configure each gigabit port on a port-by-port basis for short-wave (SX), long-wave (LX), long-haul (LH), and copper physical interfaces (CX). LH GBICs extended the single-mode fiber distance from the standard 5 km to 10 km. Cisco views LH as a value add, although it's not part of the 802.3z standard, allowing switch vendors to build a single physical switch or switch module that the customer can configure for the required laser/fiber topology. As stated earlier, Gigabit Ethernet initially supports three key media: short-wave laser, long-wave laser, and short copper. In addition, fiber- optic cable comes in three types: multimode (62.5 um), multimode (50 um), and single mode. A diagram for the GBIC is shown in Figure 4.