## Slide 1: FRAME RELAY
POR:
JUAN CARLOS RESTREPO
E-mail: juanrest@diginet.com.co
Tel.: 5140532
REVISION: Noviembre - 2005
VERSION: 4.1
Medellín - Colombia

## Slide 2
TECNOLOGÍA DE ACCESO A UNA RED DE CONMUTACION DE TRAMAS, BAJO EL ESQUEMA DE CIRCUITOS VIRTUALES, YA SEA PVC O SVC.
ASUME LA BUENA CALIDAD DE LOS ENLACES.
NO GARANTIZA ENTREGA PERO SI EL ORDEN.
UTILIZA TRAMAS DE LONGITUD VARIABLE.
DETECTA PERO NO CORRIGE ERRORES. LAS TRAMAS CON ERRORES SE DESCARTAN.
SOBRE UN PUERTO FISICO SE PUEDEN TENER VARIOS CIRCUITOS VIRTUALES- (SIMPLIFICA EL CPE, GENERALMENTE UN ROUTER).
CONCEPTOS GENERALES

## Slide 3
ORIGINALMENTE CREADO PARA ISDN (RDSI).
LAS PRIMERAS PROPUESTAS DE STANDARIZACION LAS HIZO LA CCITT HACIA 1984.
LA FALTA DE INTEROPERABILIDAD EVITO LA EXPANSION DE SU USO.
SU MAYOR DESARROLLO FUE EN 1990 CUANDO CISCO SYSTEMS, DIGITAL EQUIPMENT, NORTHERN TELECOM Y STRATACOM FORMARON EL FRAME RELAY CONSORTIUM
ACTUALMENTE FRAME RELAY ES UN STANDARD RECONOCIDO POR LA ANSI (U.S) Y LA ITU-T (ONU).
CONCEPTOS GENERALES

## Slide 4
ES DE BAJO COSTO, AUNQUE MAYOR COSTO QUE VPN SOBRE INTERNET.
TIENE UN ALTO DESEMPEÑO POR SU SIMPLICIDAD
MANEJO DE CONGESTION BASICO:(FECN, BECN, DE).
SE CONSIDERA UNA VERSIÓN MAS SIMPLIFICADA Y EFICIENTE DE X.25 Y RDSI BANDA ANGOSTA.
EL USUARIO PERCIBE UNA NUBE A LA QUE LE INYETA TRAMAS. POR DENTRO LA NUBE PUEDE SER FRAME RELAY PURA O BASADA EN TECNOLOGIAS COMO ATM O IP.
CONCEPTOS GENERALES

## Slide 5
MANEJA ANCHO DE BANDA DINAMICO MEDIANTE LA CONFIGURACIÓN DE PARAMETROS (CIR, TRAFICO EN EXCESO).
PERMITE ENCAPSULAR MULTIPLES PROTOCOLOS COMO: SNA, IP, IPX Y X.25 ENTRE OTROS, DE ACUERDO AL RFC 1490.
OJO: LA ENCAPSULACION POR DEFECTO EN CISCO ES PROPIETARIA. PARA INTEROPERAR CON OTROS PROVEEDORES REQUIERE COMANDO:
Encapsulation frame-relay ietf.
SOPORTA UNICASTING Y MULTICASTING
ALGUNOS ESTANDARES ITU-T Y ANSI RELACIONADOS: I.233, Q.922A, Q.933A, I.370,Q.920, Q. 921.
FRAME RELAY FORUM IMPLEMENTATION AGREEMENTS: FRF1-10 (AS TO SEPT. 1996)
CONCEPTOS GENERALES

## Slide 6
F.R.
SUICHE
SUICHE
SUICHE
Circuito virtual
Banda
Base
ROUTER
INTERNET
ESQUEMA GENERAL

## Slide 7
BACKBONE DE CARRIER TRADICIONAL
SONET/SDH
Centrales
Telefonicas
Centrales
Telefónicas
Centrales
Telefónicas
ATM
Datos:
Frame Relay
ATM
LAN CLIENTE
LAN CLIENTE
Router
Router
Servicios de usuario
Frame Relay
X.25.
ATM
FR

## Slide 8
APPLICATION
PRESENTATION
SESSION
TRANSPORT
NETWORK
DATA LINK
PHYSICAL
FRAME RELAY
FRAME RELAY CORRESPONDE AL
NIVEL DE ENLACE.
ARQUITECTURA

## Slide 9
LAS TRAMAS SE INYECTAN A LA NUBE A TRAVÉS DE UN PUERTO FISICO TIPICAMENTE SERIAL SINCRONICO, UBICADO EN CADA SITIO.
LA CONEXION A UN PUERTO DEL SUICHE ES LA PUERTA DE ENTRADA A LA RED FRAME RELAY.
FRAME RELAY NO DEFINE NUEVOS NIVELES FISICOS SINO QUE SE APOYA EN EXISTENTES QUE PUEDAN LLEVAR TRAMAS.
UNA SOLA CONEXION FISICA SOPORTA MULTIPLES CONEXIONES LOGICAS (PVCs) A DIFERENTES LOCALIDADES REMOTAS.
NIVEL FISICO

## Slide 10
LA CONEXION AL PUERTO ADEMAS DE SU INTERFACE SE
DEFINE POR SU CAPACIDAD / VELOCIDAD.
LA VELOCIDAD FISICA DEL PUERTO DETERMINA A QUE TASA MÁXIMO PUEDO INYECTAR TRAFICO A LA NUBE (RED) FRAME RELAY.
SOPORTA VELOCIDADES ENTRE: 56KBPS Y 50MBPS
USA STATISTICAL MULTIPLEXING (STDM)
SE PUEDE UTILIZAR CUALQUIER NIVEL FISICO QUE SIRVA PARA LLEVAR LAS TRAMAS FRAME RELAY.
DENTRO DE LAS INTERFACES MAS UTILIZADAS ESTAN RS-232, V.35 Y X.21
PARA LLEGAR AL PUERTO FRAME RELAY DEL PROVEEDOR SE PUEDEN UTILIZAR BANDA BASES (CSU/DSU), RADIOS, RDSI, ETC.
NIVEL FISICO

## Slide 11
ESQUEMAS DE ACCESO A LA NUBE
FRAME RELAY
LAN CLIENTE
LAN CLIENTE
Router
Router
BB Y PARES
CSU/DSU
SUICHES
FRAME RELAY
RADIOS
RDSI
TA
TA
No muy común
sobre RDSI,
pero, posible
sobre todo como
contingencia.

## Slide 12
LAP-F
SUICHE FR
DTE
LAP-F
DTE
LAP-F
SUICHE FR
LAB-F
CONEXIÓN DIRECTA
CABLE ENTRE EL
SUICHE Y EL DTE
CONEXIÓN MEDIANTE ULTIMO
KILOMETRO
BANDA BASES Y PARES
RADIOS
TA CON RDSI
ESQUEMA DE CONEXIÓN AL SUICHE FR

## Slide 13
EL NIVEL DOS ES COMUNMENTE IMPLEMENTADO POR PROTOCOLOS SINCRONICOS ORIENTADOS AL BIT, COMO EL HDLC Y EL SDLC.
LA TRAMA FRAME RELAY SE DERIBA DE LA TRAMA HDLC, POR TANTO ALGUNOS CAMPOS SON SIMILARES.
FRAME RELAY EMPLEA UNA ADAPTACION DE LAP-D
(LINK ACCESS PROCEDURE - D), LLAMADA LAP-F.
LAP-F ES UN SUBCONJUNTO DE LAS DEFINICIONES Q.921 DESARROLLADAS PARA LOS SISTEMAS DE SUBSCRIPCION DIGITAL LAP-D EN RDSI.
NIVEL DE ENLACE FRAME RELAY

## Slide 14
FUNCIONES DE NIVEL 2 DE FRAME RELAY:
DEFINICION DE UNA TRAMA
CHEQUEO DE TRAMAS PARA VALIDACION DE TAMAÑO E INTEGRIDAD.
GENERACION Y USO DE UN CRC PARA LA DETECCION DE ERRORES EN LA TRANSMISION PERO NO INCLUYE PROCESOS CORRECTIVOS.
DESCARTAR TRAMAS DAÑADAS O NO PRECISAS O INVALIDAS PERO SIN LA OPCION DE RECUPERACION DE LAS MISMAS.
NIVEL DE ENLACE FRAME RELAY

## Slide 15
FRAME RELAY – NIVEL DE ENLACE
LAP-F
SUICHE FR
DTE
LAP-F
DTE
LAP-F
SUICHE FR
LAB-F
RS-232, V35
RS-232, V35
ATM O
FR
T
C
P
I
P
I
P
X
S
P
X
T
C
P
I
P
I
P
X
S
P
X

## Slide 16
TRAMA FRAME RELAY

## Slide 17
FLAG
FLAG
DLCI
DLCI
CR
EA
FECN
BECN
DE
EA
FCS
FCS
PAYLOAD
LOS DOS CAMPOS DE FLAG
IDENTIFICAN EL PRINCIPIO Y EL
FINAL DE CADA TRAMA
FLAG=01111110.
0 1 2 3 4 5 6 7
TRAMA FRAME RELAY

## Slide 18
FLAG
FLAG
DLCI
DLCI
CR
EA
FECN
BECN
DE
EA
FCS
FCS
PAYLOAD
10 BITS CONFORMAN EL
MECANISMO DE DIRECCIONAMIENTO
DE CIRCUITOS VIRTUALES,
DLCI ( DATA LINK CONNECTION
IDENTIFIER).
REPARTIDOS EN DOS OCTETOS
DIFERENTES.
EL DLCI SERA LEIDO POR LA RED Y
EN EL NODO DE ACCESO SE CRUZARA
EN LA TABLA DE REFERENCIA DE
ENRUTAMIENTO CON LA CONEXION
LOGICA CORRESPONDIENTE.
ALGUNOS DLCI SON RESERVADOS
PARA USO DE LA RED.
0 1 2 3 4 5 6 7
TRAMA FRAME RELAY

## Slide 19
DLCI: DATA LINK CONNECTION IDENTIFIER
EL DLCI IDENTIFICA LAS TRAMAS QUE PERTENECEN A UN CURCUITO VIRTUAL.
EN UN PUERTO FISICO PUEDEN TENERSE MULTIPLES CIRCUITOS VIRTUALES CADA UNO CON SU DLCI.
EL NUMERO DE CADA DLCI SOLO TIENE SIGNIFICADO LOCAL, NO GLOBAL, RAZON POR LA CUAL PUEDE USARSE REPETIDAS VECES EN LA MISMA RED.
ALGUNOS ADMINISTRADORES DE RED USAN UN PLAN DE NUMERACION DE DLCIs POR LOCALIZACION O POR CENTRO DE COSTOS.
NO TODOS LOS 1024 DLCI PUEDEN USARSE, EXISTEN ALGUNOS RESERVADOS PARA LA ADMINISTRACION (LMI).
LA RED PUEDE ENRUTAR LAS TRAMAS ESCOGIENDO EL METODO QUE EL PROVEEDOR O EL DISEÑADOR TENGA DISPONIBLE.
DLCI

## Slide 20
DLCI 0 (cero) y 1023 son reservados para LMI.
DLCI 1019 a 1022 son reservados para Multicast.
DLCI 1 a 15 y 1008 a 1018 son reservados para usos futuros.
DLCI 992 a 1007 son reservados para el manejo de la capa 2 del proveedor del servicio.
DLCI entre 16 y 991 son generalmente utilizados para los datos de usuario.
DLCI

## Slide 21
F.R.
SUICHE
3
SUICHE
1
SUICHE
2
Circuito virtual
ROUTER
A
B
C
MEDELLIN
CALI
A
B
DLCI=16
DLCI=500
DLCI=20
DLCI=17
A
B
C
DLCI=20
BOGOTA
C
FLUJO DLCI

## Slide 22: TABLA DE SUICHEO DE LA TRAMA
PTO ENTRADA
DLCI
ENTRADA
PTO SALIDA
DLCI
SALIDA
A 16 C 500
... ... ... ...
Tabla del suiche 1 circuito Medellín-Cali
PTO ENTRADA
DLCI
ENTRADA
PTO SALIDA
DLCI
SALIDA
A 500 B 20
... ... ... ...
Tabla del suiche 3 circuito Medellín-Cali

## Slide 23
FLAG
FLAG
DLCI
DLCI
CR
EA
FECN
BECN
DE
EA
FCS
FCS
PAYLOAD
EA: EXTENDED ADDRESS
INDICADORES DE DIRECCION
EXTENDIDA - EA.
PERMITE QUE EL MECANISMO DE
DIRECCIONAMIENTO DE DLCIs
EMPLEE MAYOR NUMERO DE BITS, GENERALMENTE HASTA
3 O 4 BYTES EN TOTAL.
EL PRIMER EA=0 Y EL SEGUNDO
EA=1 ES LA CONFIGURACION
NORMAL EN EL MANEJO DE DLCI
CON 10 BITS.
OCTETOS ADICIONALES PUEDEN
SER MANEJADOS EN EL CAMPO DLCI
HASTA ENCONTRAR ¨1¨EN EL CAMPO
EA. GENERALMENTE 1 O 2 OCTETOS.
NO ES MUY UTILIZADO.
0 1 2 3 4 5 6 7
TRAMA FRAME RELAY

## Slide 24
FLAG
FLAG
DLCI
DLCI
CR
EA
FECN
BECN
DE
EA
FCS
FCS
PAYLOAD
COMMAND / RESPONSE
ES UN BIT NO USADO POR
FRAME RELAY. SE RESERVA
PARA OTROS PROTOCOLOS
POR LO GENERAL POLEADOS
PARA IDENTIFICAR SOLICITIDUD
DE RESPUESTA.
0 1 2 3 4 5 6 7
TRAMA FRAME RELAY

## Slide 25
FLAG
FLAG
DLCI
DLCI
CR
EA
FECN
BECN
DE
EA
FCS
FCS
PAYLOAD
FECN: FOREWARD EXPLICIT
CONGESTION NOTIFICATION.
BECN: BACKWARD EXPLICIT
CONGESTION NOTIFICATION.
INDICADORES DE CONGESTION
INDICAN CONGESTION CUANDO SE
ENCUENTRAN EN ¨1¨.
UNO CORRESPONDE AL MENSAJE DE
CONGESTION EN DIRECCION IGUAL
A LA TRAMA Y OTRO EN DIRECCION
INVERSA.
0 1 2 3 4 5 6 7
TRAMA FRAME RELAY

## Slide 26
CONTROL DE CONGESTION:
FECN: FOREWARD EXPLICIT CONGESTION
BECN: BACKWARD EXPLICIT CONGESTION
FECN Y BECN PERMITEN QUE LA RED INFORME AL EQUIPO DTE
LA EXISTENCIA Y DIRECCION DE LA CONGESTION,
EL EQUIPO DTE PUEDE ENTONCES AVISAR Y NOTIFICAR A LA
APLICACION FUENTE O DESTINO DEL TRAFICO SOBRE LA
CONGESTION, PARA ASI EFECTUAR LA CONTENCION DE LA
INFORMACION.
LA PRINCIPAL DIFICULTAD LUEGO DE INFORMAR AL DTE ES
QUE SE INFORME A LA FUENTE DEL TRAFICO.
CONGESTION EN FRAME RELAY

## Slide 27
CONGESTION EN FRAME RELAY

## Slide 28
FLAG
FLAG
DLCI
DLCI
CR
EA
FECN
BECN
DE
EA
FCS
FCS
PAYLOAD
DE: DISCARD ELIGIBILITY.
INDICADOR DE DESCARTE.
INDICA LA POSIBILIDAD DE ELEGIR LA
TRAMA PARA SER DESCARTADA EN
CASO DE SER NECESARIO POR
CONGESTION.
DE=1 TRAMA CANDIDATA A SER DESCARTADA
FRAME RELAY NO SE PREOCUPA DE
LA RECUPERACION DE LAS TRAMAS
DESCARTADAS, DEJA ESTA LABOR A
LOS PROTOCOLOS DE NIVEL SUPERIOR.
OJO: EL TRAFICO EN EXCESO ES MARCADO POR LA RED CON DE.
0 1 2 3 4 5 6 7
TRAMA FRAME RELAY

## Slide 29
FLAG
FLAG
DLCI
DLCI
CR
EA
FECN
BECN
DE
EA
FCS
FCS
PAYLOAD
PAYLOAD O EL CONTENIDO.
POSEE LONGITUD VARIABLE,
SU VALOR MAXIMO DEPENDE DE LA RED
Y DE LOS EQUIPOS EMPLEADOS, O DE
LA CONFIGURACION DE ESTOS.
SUELE VARIAR DESDE POCOS BYTES
HASTA CERCA DE 8000.
SE RECOMIENDA NO MAS DE 1600 B.
LA LONGITUD DEPENDERA DE LA
MEZCLA DE TRAFICO QUE SE DESEE
ESTABLECER EN LA RED Y LA
GARANTIA DE CALIDAD DE SERVICIO
QUE SE DESEE OFRECER.
0 1 2 3 4 5 6 7
TRAMA FRAME RELAY

## Slide 30
FCS: FRAME CHECK SEQUENCE.
SE COMPONE DE DOS OCTETOS EN
LOS QUE SE INCLUYE UN CODIGO
DE REDUDNDANCIA CICLICA QUE SE
COMPARA A LOS DOS EXTREMOS DE
LA RED.
COMPRENDE TODA LA TRAMA EXCEPTO
LOS FLAG.
SI EL CODIGO NO COINCIDE LA TRAMA
ES DESCARTADA, NO SE MANEJA
NINGUN ESQUEMA DE RECUPERACION.
LA RECUPERACION DE TRAMAS
DESCARTADAS SE DEJA A LOS
PROTOCOLOS DE NIVEL SUPERIOR
FLAG
FLAG
DLCI
DLCI
CR
EA
FECN
BECN
DE
EA
FCS
FCS
PAYLOAD
0 1 2 3 4 5 6 7
TRAMA FRAME RELAY

## Slide 31
CADA SUICHE VALIDA LA INTEGRIDAD DE LA TRAMA.
SE RECALCULA EN CADA SUICHE SI EL DLCI CAMBIA.
EN LA RED SE CHEQUEA LA VALIDEZ DE LA LONGITUD DE LA TRAMA Y DE LA DIRECCION. SI HAY ERRORES SE DESCARTA
FRAME RELAY NO ES BUENO EN REDES CON ALTA TASA DE ERROR.
FCS

## Slide 32
  SE SOPORTA PROTOCOLOS DE NIVEL SUPERIOR (IP, IPX, ETC.) Y BRIDGING.
EL RFC 1490 DEFINE DOS MANERAS DE ENCAPSULAR EN TRAMAS FRAME RELAY.
  SI EL PROTOCOLO TIENE ASIGNADO UN NLPID (NETWORK LAYER PROTOCOL ID) SE UTILIZA.
  DE LO CONTRARIO CON NLPID=0x80 SE INDICA QUE VIENE ENCAPSULACION SNAP.
PARA OPERAR CON ESTE ESQUEMA EN CISCO SE DEBE DEFINIR ASI LA ENCAPSULACION. EJEMPLO:
Interface serial 0
encapsulation frame-relay ietf
ENCAPSULACION EN TRAMAS FRAME RELAY

## Slide 33
NOTA:
SI NO SE ESPECIFICA IETF EN LA CONFIGURACION EN CISCO SE UTILIZA UNA ENCAPSULACION PROPIETARIA NO COMPATIBLE CON OTROS ROUTER, DONDE CON 2 BYTES SE IDENTIFICA EL DLCI Y CON 2 BYTES SE IDENTIFICA EL PROTOCOLO DE NIVEL SUPERIOR.
ENCAPSULACION EN TRAMAS FRAME RELAY

## Slide 34
ENCAPSULACION EN TRAMAS FRAME RELAY
PROTOCOLO CON NLPID PROTOCOLO SIN NLPID
SNAP=0x80 IP con SNAP: 0x00 0x00 0x00
IPv4=0xCC 0x08 0x00
PPP=0xCF
IPv6=0x8E
FLAG
FLAG
DLCI
DLCI
CR
EA
FECN
BECN
DE
EA
FCS
FCS
PAYLOAD
0 1 2 3 4 5 6 7
0x03
0xCC (Codigo para IP)
FLAG
FLAG
DLCI
DLCI
CR
EA
FECN
BECN
DE
EA
FCS
FCS
PAYLOAD
0 1 2 3 4 5 6 7
0x03
0x00 (PAD Opcional)
0x80 (Indica encap. SNAP)
0x00 (OUI)
ETHERTYPE
0x00 (OUI)
0x00 (OUI)
ETHERTYPE

## Slide 35
ANTES DE PODER TRANSMITIR LAS TRAMAS CON INFORMACIÓN DEL USUARIO DEBE EXISTIR EL CIRCUITO VIRTUAL.
DOS OPCIONES:
  PVC.
  SVC.
GENERALMENTE LOS PROVEEDORES SOLO IMPLEMENTAN PVC.
CIRCUITOS VIRTUALES

## Slide 36
PERMANENT VIRTUAL CIRCUITS: PVCs
SON CAMINOS LÓGICOS QUE SEGUIRAN LAS TRAMAS ENTRE LA FUENTE Y EL DESTINO (PUERTOS FISICOS DE LOS SUICHES).
CREADOS POR EL PROVEEDOR (CARRIER).
SE COMPORTAN COMO UNA LINEA DEDICADA.
LOS PVCs SON PERMANENTES, UNA VEZ ESTABLECIDOS ESTAN ALLI TODO EL TIEMPO ENTRE LAS CONEXIONES DE LOS DOS PUERTOS.
EL COMPORTAMIENTO DE LOS PVCs PUEDE SER PREDECIBLE. LOS PVCs SON VIRTUALES, ES DECIR QUE NO CONSUMEN RECURSOS A MENOS QUE EFECTIVAMENTE ESTEN TRANSPORTANDO INFORMACION.
PVC FRAME RELAY

## Slide 37
REENRUTAMIENTO DE PVCs POR FALLAS EN LA RED.
PVC
PVC
LA MAYORIA DE LOS SERVICIOS FRAME RELAY POSEEN CAMINOS
FISICOS ALTERNOS,
LOS PVCs PUEDEN PROGRAMARSE CON RUTAS ALTERNAS CON
PRIORIDADES.
LAS TRAMAS PERDIDAS NO SON RECUPERADAS POR FRAME RELAY
FRAME RELAY- PVC

## Slide 38
SVCs: SWITCHED VIRTUAL CIRCUITS.
SON CIRCUITOS VIRTUALES NEGOCIADOS Y ESTABLECIDOS POR LOS EQUIPOS DE ACCESO (GENERAMENTE ROUTERS) Y LA RED.
ESTAN DISPONIBLES DESDE EL FINAL DE 1995.
POCO IMPLEMENTADOS POR LOS CARRIER.
FRAME RELAY - SVC

## Slide 39
TRES VELOCIDADES:
VELOCIDAD DE ACCESO FISICO.
CIR: COMMITED INFORMATION RATE
TRAFICO EN EXCESO (BURST)
VELOCIDADES EN FRAME RELAY

## Slide 40
VELOCIDAD DE ACCESO A LA NUBE.
ESTA DADA EN CADA SITIO POR EL DISPOSITIVO DE ULTIMO KILOMETRO UTILIZADO: RADIO, BANDA BASE, ETC.
EN CADA SITIO PUEDE SER DIFERENTE.
SE DETERMINA A PARTIR DE LAS CAPACIDADES CONTRATADAS EN CADA CIRCUITO (CIR Y TRAFICO EN EXCESO).
SON TIPICAS VELOCIDADES DE ACCESO: 64Kpbs, 128Kbps, 256Kbps, 512Kbps, 1024Kbps, 2048Kbps (1 E1).
VELOCIDAD FISICA O DE PUERTO

## Slide 41
CIR: COMMITTED INFORMATION RATE
EL CIR ESTABLECE QUE SI EN UN TIEMPO Tc EL CLIENTE INYECTA A LA NUBE UNA CANTIDAD DE TRAFICO Bc, EL PROVEEDOR LO LLEVARÁ HASTA EL OTRO EXTREMO.
SE DEFINE COMO CIR=Bc / Tc
OJO: OJO: OJO: EL CIR SE DEFINE POR CIRCUITO. NO POR SITIO.
CADA CIRCUITO DEBE TENER SU CIR CORRESPONDIENTE.
EL CIR CORRESPONDE AL THROUGHPUT GARANTIZADO PARA CADA PVC.
CIR

## Slide 42
ESTIMANDO EL CIR
Bc= Commited Burst Size. Tc=Commited Rate Measuremten Interval
256 KBPS
15Kb
1
2
CIR= COMMITTED BURST RATE
TIME
CIR = Bc
Tc
CIR = 7 x 15 Kb = 52,5 Kbps .... 64 Kbps
2 s
CIR

## Slide 43
ESTIMANDO EL CIR
256 KBPS
CIR= COMMITTED BURST RATE
TIME
CIR = 1024k + 128k = 115,2Kbps .... 128 Kbps
10 s
1.024.000 bits
128 K bits
10 SEC
ACCESS
PORT SPEED
CIR

## Slide 44
EL CIR DE CADA PVC NO PUEDE EXCEDER LA VELOCIDAD DEL PUERTO AL QUE SE ENCUENTRA CONECTADO.
EN CASO DE TENER UN PVC CONECTANDO DOS PUERTOS DE DIFERENTE VELOCIDAD, LIMITARA LA MAS BAJA DE LOS DOS PUERTOS.
ES POSIBLE QUE UN PVC TRANSMITA INFORMACION A UNA VELOCIDAD SUPERIOR A SU CIR, PERO ESTAS TRAMAS QUE SOBREPASEN EL CIR SERAN MARCADAS COMO DESCARTABLES (TRAFICO EN EXCESO).
ES IMPORTANTE PROGRAMAR EL CIR CONOCIENDO LAS NECESIDADES Y ESPECTATIVAS DE LOS USUARIOS.
CIR

## Slide 45
EL CIR PUEDE VARIAR EN PRINCIPIO ENTRE 0Kbps Y VARIOS Mbps (típicamente máximo 45Mbps), DEPENDIENDO DEL PROVEEDOR.
SON COMUNES CIR MULTIPLOS DE 64Kbps COMO 64Kbps, 128Kbps, 256Kbps, 512Kbps.
ALGUNOS CARRIER OFRECEN CIR MULTIPLOS DE 9.6 o 19,2 KBPS EN ACCESOS DE BAJA VELOCIDAD.
EN CASO DE DESEAR MODIFICAR UN CIR CONTRATADO ESTE ES FACIL DE REPROGRAMAR PUES ES UNA CARACTERISTICA DE LOS PVC EN EL PUERTO DE ACCESO.
CIR

## Slide 46
ALGUNAS REDES DE SERVICIO FRAME RELAY PROVEEN
CIR SIMPLEX (EN UN SOLO SENTIDO) O TAMBIEN ASIMÉTRICOS.
FRAD
FRAME
RELAY
256KBPS
64KBPS
CIR

## Slide 47
EIR = Excess Information Rate.
TRAFICO INYECTADO POR EL CLIENTE, POR ENCIMA DEL CIR Y QUE EL PROVEEDOR LLEVARA EN CASO DE QUE LA RED NO ESTE CONGESTIONADA.
SE DEFINE COMO UN TRAFICO Be, EN UN TIEMPO Tc.
TRAFICO EN EXCESO = Be / Tc
EL TRAFICO EN EXCESO ES MARCADO CON EL BIT DE EN 1 Y EN CASO DE CONGESTION ES DESCARTADO.
LA LIMITACION MAXIMA SERA DADA POR LA ACTIVIDAD EN OTROS PVC DEL MISMO PUERTO Y POR LA VELOCIDAD MAXIMA DEL PUERTO.
ALGUNOS PROVEEDORES CONFIGURAN TRAFICO EN EXCESO 0Kbps. OTROS OFRECEN EL 50% DEL CIR. ALGUNOS LO COBRAN, OTROS NO. TODO DEPENDE DE LA NEGOCIACION.
TRAFICO EN EXCESO – CIR BURSTING

## Slide 48
CIR - BURSTING:
KBPS
TIME
PORT
SPEED
CIR
BURST
DE
DE
DE
TRAFICO EN EXCESO – CIR BURSTING

## Slide 49
LOCAL MANAGEMENT INTERFACE : LMI
ES UN MECANISMO DE COMUNICACIÓN (SEÑALIZACION) ENTRE EL DTE (GENERALMENTE UN ROUTER) Y SU RESPECTIVO SUICHE FRAME RELAY.
EL LMI CREADO POR EL FRAME RELAY FORUM FUE MODIFICADO POR LA ANSI Y LA CCITT CREANDO SUS PROPIAS VERSIONES.
EXISTEN VARIAS VERSIONES: LMI, ANSI (ANNEX D) Y ANNEX A (Q.933).
LMI

## Slide 50
ENTRE OTRAS COSAS PERMITE:
CONOCER EL ESTATUS DE LA CONEXION DE ULTIMO KILOMETRO ENTRE DTE Y LA RED. (KEEPS-ALIVES CADA 10 seg).
EL ESTADO DE LOS PVC: ACTIVOS, BORRADOS, INACTIVOS, etc. (FRAMES DE ESTADO CADA MINUTO).
DESCARGA DE NUEVAS DIRECCIONES PARA SIMPLIFICAR EL PROCESO DE CONFIGURACION, AL CONECTAR NUEVOS
DISPOSITIVOS ESTOS INFORMAN DE SU PRESENCIA.
NOTIFICAR LA CONGESTION.
LMI

## Slide 51
DEPENDIENDO DEL TIPO, UTILIZA LOS DLCIs 0 y 1023.
ENTRE OTROS UTILIZA MENSAJES COMO:
  STATUS QUERY: DTE-->DCE ENTRE 5 Y 30 SEG. DEFAULT 10 SEG. SINO EL DCE GENERA ALARMA EN LOS 15 SEGUNDOS.
  FULL STATUS QUERY: DEVUELVE MAS INFORMACION SOBRE EL ESTADO DE LOS PVC.
LMI

## Slide 52
LMI
  Fue el primer LMI creado (Frame Relay Forum).
  Usa el DLCI 1023. No es muy utilizado actualmente.
  Deja los DLCI de 16-1007 para datos.
  En cisco: frame-relay lmi-type cisco
ANNEX D
  Es el estándar de la ANSI T1.617.
  Conocido también como LMI ansi.
  Es el más utilizado en nuestro medio (Colombia) y el mundo.
  Utiliza el DLCI 0.
  Deja los DLCI de 16-992 para datos.
  En Cisco: frame-relay lmi-type ansi
TIPOS DE LMI

## Slide 53
ANNEX A
  Conocido también como Q.933, es similar a Annex D.
  Muy utilizado en Europa.
  Usa DLCI 0.
  Permite crear SVC.
  En Cisco: frame-relay lmi-type q933a
TIPOS DE LMI

## Slide 54
SE SOPORTA MULTICAST COMO UNA OPCION DE LMI UTILIZANDO LOS SIGUIENTES DLCI: 1019-1022.
EL SUICHE QUE RECIBE LA TRAMA DEL ROUTER REPLICA ESTA A LOS PVC REGISTRADOS COMO PARTE DEL GRUPO MULTICAST.
MULTICAST EN FRAME RELAY

## Slide 55
FRAME RELAY – UNI Y NNI
UNI (User Network Interface): Interface hacia el usuario.
NNI (Network to Network Interface): Interface para conectar redes Frame Relay entre si.

## Slide 56
ALGUNOS CARRIERS ESTAN ADICIONANDO ELEMENTOS MUY
CREATIVOS Y A LA VEZ CONFUSOS:
POR EJEMPLO, ALGUNOS CARRIERS PERMITEN ASIGNAR CERO
CIR SOBRE UN PVC.
ESTO ES COMO COMPRAR
UN TIQUETE
DE AVION SIN GARANTIA
QUE EL AVION SALDRA.
AUNQUE ES UNA SOLUCION NO RECOMENDADA PARA GRANDES
VOLUMENES DE TRAFICO O APLICACIONES CRITICAS ES UNA
OPCION MUY ECONOMICA.
TARIFACION

## Slide 57
OTROS CARRIERS ESTAN EMPLEANDO TARIFAS POR USO
ESTO HABILITA LA POSIBILIDAD DE PAGAR SOLO POR EL USO
QUE SE HACE DE LA RED.
ESTO TRAE BENEFICIOS CLAROS:
LA MAYORIA DE LOS SITIOS HOY DIA USAN MENOS TRAFICO QUE
EL QUE LOS ADMINISTRADORES DE RED CREEN.
Y PELIGROS CLAROS:
EL PRESUPUESTO DE GASTOS NO ES PREDECIBLE.
PODRIA TERMINAR PAGANDO MAS DE LO PROGRAMADO.
CON ALGUNOS CARRIERS SE PAGA POR EL NUMERO DE PVCs,
MIENTRAS QUE EN OTROS NO SE HACE RECARGO POR EL NUMERO
DE PVCs SINO SOBRE EL CIR ASIGNADO.
ESTO CAUSA LA DIFERENCIA ENTRE TENER TRES PVCs A 64Kbps
O UNO SOLO A 192Kbps.
TARIFACION

## Slide 58
EL IMPACTO DE LA FORMA DE TARIFACION INFLUIRA EN LA
RELACION COSTO / BENEFICIO DE TENER MUCHAS O POCAS
CONEXIONES DIRECTAS CON SITIOS REMOTOS.
EL COSTO PROMEDIO POR CIR DECRECE AL AUMENTAR EL CIR
TOTAL.
UNO DE LOS FACTORES MAS SENSIBLES EN EL COSTO ES EL
ASOCIADO A CADA PUERTO.
AL ASOCIAR MAYOR NUMERO DE CONEXIONES SOBRE EL MISMO
PUERTO SE AMORTIZA EL COSTO DEL PUERTO SOBRE UN MAYOR
NUMERO DE CONEXIONES.
ALGUNOS CARRIERS PERMITEN SOBRESUSCRIBIR LAS CONEXIONES
EN LOS PUERTOS ARRIBA DEL 100% (OVERSUSCRIPTION).
ESTO REALZA EL VALOR DE LA OPORTUNIDAD DE CONEXION.
TARIFACION

## Slide 59
FRAME RELAY - VOZ SOBRE FR (VoFR)
EN LOS COMIENZOS DE LA TELEFONIA SOBRE REDES DE DATOS FRAME RELAY FUE MUY UTILIZADO COMO TRANSPORTE DE LA VOZ.
TIENE MENOS OVERHEAD QUE LA VOZ SOBRE IP.
SIN EMBARGO ACTUALMENTE SE OPTO POR LA ULTIMA ALTERNATIVA: VOZ SOBRE IP.
SE UTILIZAN FRAMES PEQUEÑOS PARA REDUCIR LOS RETARDOS.
TECNOLOGÍA MUY MADURA Y MUY DOCUMENTADA EN ESTANDARES.
SE OBTIENEN GRANDES REDUCCIONES DE COSTO: 40% Y +

## Slide 60
INTEGRACION DE VOZ, FAX DATOS CON FR

## Slide 61
FRAME RELAY - FABRICANTES
ACCESO A FRAME RELAY:
        NEWBRIDGE
        NET
        NORTEL NETWORKS.
EQUIPOS DTE (FRADS)
  MICOM
  CISCO
  3COM
  MOTOROLA
  ACT

## Slide 62
Frame Relay e IP son una buena pareja.
Existen mecanismos de resolución inversa de direcciones (Inverse ARP) para encontrar que IP hay al otro lado de un PVC. No todos los DTE lo soportan.
Sin subinterfaces se presenta el problema de Split Horizontal que evita conectividad entre todos en un esquema de maya no completa.
FRAME RELAY Y TCP/IP

## Slide 63
CONFIGURACION USANDO CISCO SIN SUBINTERFACES
A
C
B
IP=10.1.0.1
MAP 10.1.0.2 20
MAP 10.1.0.3 21
DLCI=20
IP=10.1.0.2
DLCI=20
IP=10.1.0.3
FRAME
RELAY
DLCI=20
DLCI=21
NOTA: La nube se ve
como un solo segmento
IP.

## Slide 64
CONFIGURACION DE FRAME RELAY SUBINTERFACES
Router A:
interface serial 0
ip address 10.1.0.1 255.255.0.0
bandwith 64
encapsulation frame-relay
frame-relay lmi-type ansi
frame-relay map ip 10.1.0.2 20 broadcast
frame-relay map ip 10.1.0.3 21 broadcast
Notas:
bandwith es dado en miles de bits por segundo. Es informativo para protocolos de enrutamiento que utilizan este componente en la métrica.
broadcast es opcional. Es utilizado para indicar que sobre el pvc se soporta trafico broadcast.

## Slide 65
A
C
B
INT S 0.1
DLCI=20
IP=10.1.0.1
INT S 0.2
DLCI=21
IP=10.2.0.1
DLCI=20
IP=10.1.0.2
DLCI=20
IP=10.2.0.2
FRAME
RELAY
CONFIGURACION USANDO CISCO CON SUBINTERFACES
NOTA: Cada PVC tiene
su propio segmento IP.

## Slide 66
CONFIGURACION DE FRAME RELAY SUBINTERFACES
Router A:
interface serial 0
encapsulation frame-relay
frame-relay lmi-type ansi
interface serial 0.1 point-to-point
ip address 10.1.0.1 255.255.0.0
frame-relay interface-dlci 20
interface serial 0.2 point-to-point
ip address 10.2.0.1 255.255.0.0
frame-relay interface-dlci 21

## Slide 67
FRAME RELAY BACK TO BACK
ROUTER A (DCE)
interface serial 0
ip address 10.1.0.1 255.255.0.0
encapsulation frame-relay
frame-relay interface-dlci 20
clockrate 64000
no keepalive
ROUTER B (DTE)
interface serial 0
ip address 10.1.0.2 255.255.0.0
encapsulation frame-relay
frame-relay interface-dlci 20
no keepalive
ROUTERA
S0 (DCE)
10.1.0.1/10
ROUTERB
S0 (DTE)
10.1.0.2/16

## Slide 68
CONFIGURACION DE FRAME RELAY SUICHING

## Slide 69
CONFIGURACION DE FRAME RELAY SUICHING
frame-relay switching
interface ethernet 0
ip address 131.108.123.231 255.255.255.0
interface ethernet 1
ip address 131.108.5.231 255.255.255.0
interface serial 0
no ip address
interface serial 1
no ip address
encapsulation frame-relay
frame-relay intf-type dce
frame-relay route 102 interface serial 2 201
frame-relay route 103 interface serial 3 301

## Slide 70
CONFIGURACION DE FRAME RELAY SUICHING
interface serial 2
no ip address
encapsulation frame-relay
frame-relay intf-type dce
frame-relay route 201 interface serial 1 102
frame-relay route 203 interface serial 3 302
interface serial 3
ip address 131.108.111.231
encapsulation frame-relay
frame-relay lmi-type ansi
frame-relay route 301 interface serial 1 103
frame-relay route 302 interface serial 1 203
frame-relay map ip 131.108.111.4 400 broadcast

## Slide 71
ROUTER CONMUTANDO FRAME RELAY
F.R.
SUICHE
SUICHE
SUICHE
Circuito virtual
Banda
Base
ROUTER
CORPORATIVO
INTERNET
ROUTER
INTERNET

## Slide 72
CONFIGURACION DE CARACTERISTICAS DEL PVC
Int s 0.1
encapsulation frame-relay
frame-relay traffic shaping
frame-relay interface-dlci 100
class cali
map-class frame-relay cali
frame-relay cir in 128000
frame-relay mincir in 128000
frame-relay cir out 128000
frame-relay mincir out 128000
frame-relay bc in 128000
frame-relay bc out 128000
frame-relay be in 64000
frame-relay be out 64000

## Slide 73
CONFIGURACION DE TRAFICO DESCARTABLE
EN ESTA CONFIGURACION EL TRAFICO HTTP Y SMTP SE MARCA COMO DESCARTABLE PARA EL PVC CON DLCI 16
frame-relay de-list 1 protocol ip tcp www
frame-relay de-list 1 protocol ip tcp smtp
int s 0
encapsulation frame-relay
frame-relay lmi-type ansi
int s 0.1
frame-relay interface-dlci 16
frame-relay de-group 1 16

## Slide 74
CONFIGURACION DE MULTICAST
int s 0
encapsulation frame-relay
frame-relay lmi-type ansi
frame-relay multicast-dlci 1019

## Slide 75
CONFIGURACION PARA REDUCIR
TRAFICO ANTE CONGESTION
int s 0
encapsulation frame-relay
frame-relay lmi-type ansi
frame-relay interface-dlci 20
traffic-shape adaptive 64000 (CIR)

## Slide 76
FRAGMENTACION EN FRAME RELAY-FRF-12
Permite manejar la fragmentación en el nivel 2 en vez del nivel 3 (Este último implica mucho overhead), principalmente para aplicaciones mixtas (datos y multimedia).

## Slide 77
FRAGMENTACION EN FRAME RELAY
B=(Beginning) 1 En primer fragmento y 0 para el resto.
E=(Ending) 1 para el ultimo fragmento y 0 para el resto.
C=Control. Uso futuro.

## Slide 78
CONFIGURACION DE FRAGMENTATION
int s 0
encapsulation frame-relay
frame-relay lmi-type ansi
frame-relay traffic shaping
frame-relay interface-dlci 100
class toto
map-class frame-relay toto
frame-relay voice-bandwidth t
frame-relay min-cir x
frame-relay cir s
frame-relay bc u
frame-relay fragment 60 (En bytes. Por defecto. 53)

## Slide 79
show interface serial 0
show frame-relay pvc
show frame-relay lmi
show frame-relay map
debug frame-relay lmi
OTROS COMANDOS UTILES

## Slide 80
http://www.rhyshaden.com/frame.htm
SITIOS DE INTERES