## Slide 1: INGENIERIA DE TRAFICO (TRAFFIC SHAPING)
POR:
JUAN CARLOS RESTREPO
Juanrest@diginet.com.co
Versión: 1.1
Medellín-Colombia
Junio - 2006

## Slide 2: GENERALIDADES
Mecanismos para hacer uso óptimo y balanceado de los diferentes enlaces y nodos.
Los protocolos de enrutamiento convencional estándar por si mismos no implementan TE ya que toman solo la ruta más corta, que no necesariamente es la mejor (otras rutas pueden estar menos congestionadas).
Protocolos propietarios como EIGRP permiten hacer balanceo de cargas sobre enlaces con costo diferente, en redes IP convencionales.

## Slide 3
BACKBONE DE CARRIER TRADICIONAL
SONET/SDH
Centrales
Telefonicas
Centrales
Telefónicas
Centrales
Telefónicas
ATM
Datos:
Frame Relay
ATM
LAN CLIENTE
LAN CLIENTE
Router
Router
Servicios de usuario
Frame Relay
X.25.
FR

## Slide 4
BACKBONE IP PURO
Centrales
Telefonicas
Gateways
Residenciales
Datos:
Frame Relay
ATM
LAN CLIENTE
LAN CLIENTE
Router
Router
Servicios de usuario
Frame Relay
X.25.
ROUTER
FR
IP SOBRE
PPP
Frame Relay
X.25, ETC.
10GE

## Slide 5: RECOMENDACINES GENERALES
Hacer las cosas bien desde un principio:
  Diseñar la infraestructura teniendo en cuenta los requerimientos (ancho de banda, retardos, etc) de los servicios que esta soportara: datos, video, audio, etc.
  Al recibir canales, cableados estructurados, solicitar la respectiva certificación.
Poner especial cuidado con las nuevas aplicaciones: Tecnología WEB no significa que los requerimientos de ancho de banda sean mínimos.
OJO: Con los programadores que solo piensan y trabajan en la LAN olvidando la WAN. Ejemplo de caso de desarrollo con consultas SQL.

## Slide 6: ESTRATEGIA
Hacer una revisión mediante un recorrido ascendente en el modelo de comunicaciones. Ejemplo: seguir el modelo OSI o un modelo más simplificado.
Antes de incrementar los anchos de banda o cambiar equipos, determinar la razón real del problema. Cuando alguien se queja de que la red está lenta, determinar “Que es lento y que es lo que está lento?”
Lentitud en tiempos de respuesta en los sistemas de cómputo no necesariamente es congestión en el canal. Puede ser mala configuración de los equipos y servicios. Ejemplo: problemas con DNS.

## Slide 7: What Is High Availability?
Availability
Downtime Per Year (24x7x365)
99.000%
99.500%
99.900%
99.950%
99.990%
99.999%
99.9999%
3 Days
1 Day
53 Minutes
5 Minutes
30 Seconds
15 Hours
19 Hours
8 Hours
4 Hours
36 Minutes
48 Minutes
46 Minutes
23 Minutes

## Slide 8
APLICACION
RED
FISICO
ENLACE
TRANSPORTE
MODELO POR CAPAS
APLICACION
RED
FISICO
ENLACE
TRANSPORTE
Se propone hacer un recorrido ascendente utilizando un modelo por capas
Ejemplo de un modelo de 5 capas.

## Slide 9: NIVEL ENLACE
GRAFICOS DE ENLACES WAN.

## Slide 10
OJO CON ESQUEMA DE MEDICION CUANDO HAY SUICHES
EQUIPO DE MEDICION
HUB
RISK IBM
SUICHE
OTROS SERVIDORES

## Slide 11: NIVEL RED
ERRORES TIPICOS
Mala definición del esquema de direccionamiento.
Esquemas de direccionamiento mezclando IP públicas y privadas.
Múltiples protocolos de enrutamiento a la vez.
Rutas estáticas conflictivas.
Mala definición de enrutadores por defecto.
Múltiples niveles de red simultaneamente de forma innecesaria: IPX/SPX, NETBEUI, AppleTalk, etc.

## Slide 12: NIVEL RED
RECOMENDACIONES
Revisión del diseño general de direccionamiento y enrutamiento.
Revisión de configuración de equipos como routers, servidores y estaciones de trabajo.
Reduccion de trafico mediante rutas estáticas. Ejemplo: ruta estatica:
  En sucursales: ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 serial 0
  En central matricular cada sitio remoto.

## Slide 13: RED CON MULTIPLES SITIOS
FRAME RELAY
10.1.0.1
10.2.0.1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Máscara: 255.255.0.0
10.5.0.2
10.5.0.1
10.3.0.1
10.3.0.2
10.4.0.1
10.6.0.2
10.7.0.2
10.1.0.2
10.2.0.2
10.1.0.254
10.4.0.2
10.6.0.1
10.7.0.1
Router
Router
Router
Router

## Slide 14
INTERNET
CONEXIÓN A INTERNET CON CANAL DEDICADO
FIREWALL
NAT/PROXY
SERVIDOR
WEB
CORREO
DNS
RED LOCAL
64Kbps
ISP
EPM
ZONA
DMZ
ROUTER
SITIO2
SITIO 1

## Slide 15: DIAGNOSTICO APLICATIVO
ERRORES
Mala definición o no presencia cuando se requiere de servicios como: DNS, WINS y DHCP.

## Slide 16: DIAGNOSTICO APLICATIVO
RECOMENDACIONES
Implementar los servicios de DNS de forma adecuado.
Cuando se requiera implementar DHCP y WINS.

## Slide 17: OPTIMIZACIONES ADICIONALES
En los router:
Revisar el estado y manejo de los buffers.
show buffers
Configurar manejo de colas de forma inteligente.
Ejemplo: fair queue en vez de fifo.
En las interfaces que utilizan protocolos de enrutamiento:
Router rip
  Network 10.1.0.0
  Version 2
  Neighbor 10.1.0.254
  Passive-interface ethernet 0

## Slide 18: OPTIMIZACIONES ADICIONALES
FUENTES DE TRAFICO BROADCAST:
  ARP
  RIP
  IGRP

## Slide 19: OJO
Al medir tiempos de respuesta con ping tener encuenta:
El tamaño del mensaje ICMP sea el mismo. Ejemplo de router que demoraba mas que la estacion que estaba detrás de el.
La hora y el trafico en la red.
OJO: Al medir con MRTG tener en cuenta desde donde se mide. Recordar caso con Enrutadores y ACT con voz que estaban despues del router.

## Slide 20: FCAPS
Estandar Internacional desarrollado por la ISO, de 5 niveles: Fault, Configuration, Accounting, Performance and Security.
Orientado a establecer un modelo conceptual para operar una red de forma segura y eficiente.
Fault (Fallas): se debe permitir identificar, localizar y corregir errores o fallas en la red.
Configuration (Configuration): para inventario, inicializacion y respaldo de recursos de la red.
Accounting (contabilización): proceso de facturación de uso de recursos de la red.
Performance (desempeño): este nivel permite determinar componentes saturadas o con congestion para su mejora, mediante estadísticos.
Security (seguridad): provee mecanismos de control de acceso a los recursos de la red.

## Slide 21
RED DIGITAL DE SERVICIOS INTEGRADOS
CENTRAL RDSI
CENTRAL RDSI
Loop local
Mismo par
Telefónico.
NTE
NTE
NTE
TA
NTE
ROUTER
NTE
RED DATOS
Gateway voz

## Slide 22
SITIO CENTRAL
MUX
RDSI
RED DE AMPLIA COVERTURA TIPICA: MULTIPLES TECNOLOGIAS
PABX
PSTN
MICROONDAS
Router
PARES
Banda Bases
Modems
XDSL
UTP
CABLEADO ESTRUCTURADO
FIBRA
OPTICA
ENLACE SATELITAL
Modems y
líneas conmutadas

## Slide 23: PROVEEDORES Y PRODUCTOS
Empresas con productos para el manejo de trafico:
  Packeteer
  Alot
  Emerging Technologies: www.etinc.com

## Slide 24: BIBLIOGRAFIA Y SITIOS DE INTERES
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/cisintwk/ito_doc/rsvp.htm