## Slide 1: INTERFACES Y BUSES
POR: JUAN CARLOS RESTREPO
E-mail: juanrest@diginet.com.co
Teléfono: 5140532.
Versión: 2.6
Ultima actualización: Junio - 2005
Medellín-Colombia

## Slide 2: INTERFACES
Mecanismo de conexión o acople entre diversos componentes (hardware y/o software).
Se debe definir cuidadosamente en cada punto de conexión entre los dispositivos: routers, suiches, concentradores, banda bases, radios, etc. El tipo de interface de acuerdo a especificaciones de velocidad, distancia, etc.

## Slide 3: EJEMPLOS DE INTERFACES
PBX
WAN
FXS
3COM
3COM
V.35
RS-232
FXO

## Slide 4
BACKBONE DE CARRIER TRADICIONAL
SONET/SDH
Centrales
Telefonicas
Centrales
Telefónicas
Centrales
Telefónicas
Datos:
Frame Relay
ATM
Datos:
Frame Relay
ATM
LAN CLIENTE
LAN CLIENTE
Router
Router

## Slide 5: INTERFACES
Aspectos que define una interface:
MECÁNICOS: Tipo de conector, dimensiones, nro. de pines, forma, etc.
ELECTRICOS U OPTICOS: Voltajes, tipo de fuente luminosa, duración de la señal, etc.
FUNCIONALES: Para que sirve cada PIN. Eje: TD(envío de datos), RD (recepción de datos), DCD, RTS, etc.
PROCEDIMENTALES: Orden o secuencia de pasos en la comunicación. Ej: Cuando el PC se activa levanta DTR y el modem levanta DSR. Al establecer comunicación se activa DCD.

## Slide 6: RS-232
Creada por EIA en 1969.
Actual RS-232-E. Anteriores: RS-232, RS-232C y RS-232D
Ante la CCITT (ITU-T) se conoce como V.24 y V.28 (voltajes).
Define DTE (Data Terminal Equipment) y DCE (Data Communication Equipment).
Distancia máxima 15 mts, aunque 30m y 100m son posibles..
Velocidad máxima: 20 Kbps aunque opera a 200 Kbps.
Interface desbalanceada: Una tierra común para todas las señales.
Voltajes: Entre+3V y +25V=0 y entre -3V y -25V =1
Opera de forma sincrónica y asincrónica.
Sincrónicamente es común con: PPP, SDLC, HDLC, Frame Relay.

## Slide 7: RS-232
Definición de las señales en conector DB-25 (Data Bus)
RS-232 EN DB-9

## Slide 8: RS-232
Definición de algunas señales en conector DB-9 y DB-25
Function Signal DB-9 DB-25
Datos TxD 3 2
RxD 2 3
Control DTR 4 20
(Handshake) DSR 6 6
RTS 7 4
CTS 8 5
DCD 1 8
Common Com 5 7
Other RI 9 22

## Slide 9: RS-232
PROCEDIMENTAL
DTE ---- DCE
DTR --->
DSR <---
RTS--->
CTS<---
DCD<---
OJO: Normalmente si no hay DTR no contesta automáticamente.
DCE
DCE
DTE
DTE
PSTN

## Slide 10: CABLE DE CONSOLA DE ROUTER CISCO RS-232
RJ-45 DB9 Female
RTS 1 ------------- 8 CTS
DTR 2 ------------- 6 DSR
TXD 3 ------------- 2 RXD
GND 4 ------------- 5 GND
GND 5 ------------- 5 GND
RXD 6 ------------- 3 TXD
DSR 7 ------------- 4 DTR
CTS 8 ------------- 7 RTS

## Slide 11: CONVERSOR RS-232 DE DB-9 A DB-25
DB9 Male DB25 Male
TxD 3 ------------- 2 TxD RxD 2 ------------- 3 RxD GND 5 ------------- 7 GND DCD 1 ------------- 8 DCD RTS 7 ------------- 4 RTS CTS 8 ------------- 5 CTS DTR 4 ------------- 20 DTR DSR 6 ------------- 6 DSR

## Slide 12: NULL MODEM ASINCRÓNICO RS-232
DB25 Male DB25 Female
TxD 2 ------------- 3 RxD
RxD 3 ------------- 2 TxD
GND 7 ------------- 7 GND
RTS 4 ---+ +--- 4 RTS
CTS 5 ---+ +--- 5 CTS
DTR 20 ---+ +--- 6 DSR
DSR 6 ---+ +--- 8 DCD
DCD 8 ---+ +---- 20 DTR

## Slide 13: NULL MODEM SINCRÓNICO RS-232
DB25 Male DB25 Female
TxD 2 ------------- 3 RxD
RxD 3 ------------- 2 TxD
GND 7 ------------- 7 GND
RTS 4 ---+ +--- 4 RTS
CTS 5 ---+ +--- 5 CTS
DTR 20 ---+ +--- 6 DSR
DSR 6 ---+ +--- 8 DCD
DCD 8 ---+ +---- 20 DTR
TxC 15 ---+-------- 17 RxC
BxC 24 ---+ 24 BxC
RxC 17 ---+-------- 15 TxC

## Slide 14: LOOPBACK RS-232
CONECTOR DB-25
TD 2
RD 3
RTS 4
CTS 5
DSR 6
DCD 8
DTR 20
CONECTOR DB-9
TD 3
RD 2
RTS 7
CTS 8
DSR 6
DCD 1
DTR 4
Utilizados para diagnosticar los puertos o interfaces.

## Slide 15: RS-232
DESVENTAJAS:
Usa una tierra común entre el DTE y DCE lo que puede ser correcto en cortas distancias pero difícil cuando están alejados.
Cortas distancias.
Bajas velocidades.
VENTAJAS
Bajo costo.
Fácil implementación.
Muy popular.

## Slide 16: TIPOS DE INTERFACE
Se pueden clasificar en:
PARALELAS Y SERIALES.
SINCRÓNICAS Y ASINCRÓNICAS.
BALANCEADAS Y DESBALANCEADAS.
DATOS Y VOZ

## Slide 17: TIPOS DE INTERFACE
SERIAL
Los bits fluyen uno tras otro.
Más lentas pero requieren menos hilos.
Usadas generalmente en distancias largas.
Ejemplo: RS-232.
PARALELA
Los bits fluyen simultáneamente a través de varios hilos.
Más rápidas pero requieren más hilos.
Usadas generalmente en distancias cortas.
Ejemplo: interface Centronics paralela.

## Slide 18: CLASIFICACIN DE LAS INTERFACES
SINCRONICAS
Utilizan señales especiales de temporización o mecanismos de codificación que llevan el reloj.
Los bytes no van enmarcados por bits de comienzo o fin (stop bit y start bit)
Los datos se envían en bloques llamados frames o tramas como en HDLC e Ethernet.
Es más eficiente que la serial asincrónica.
Ejemplo: En RS-232 los pines 15, 17 y 24. Reloj embebido en la codificación manchester.

## Slide 19: INTERFACE SINCRONICA
TRAMA
SEÑALES DE RELOJ

## Slide 20: TIPOS DE INTERFACE
ASINCRONICAS
No utilizan señales o líneas especiales para la temporización (reloj).
Tiene un overhead de 20%.

## Slide 21: TIPOS DE INTERFACE
BALANCEADA
Cada circuito tiene dos hilos.
Soportan mejor el ruido porque afecta “por igual” las dos líneas.
Ejemplo de definición de unos y ceros con interface balaceada
VA-VB < -0.2v =0
VA-VB > +0.2v=1
Ejemplo de interfaces balanceadas: 10BASE-T, 100BASE-T ambas
Utilizadas en Ethernet, RS-449, X.21.

## Slide 22: TIPOS DE INTERFACE
DESBALANCEADA
Un solo hilo para cada señal.
Los circuitos utilizan una tierra común. Ejemplo: RS-232 señal 7 (GND) en conector DB-25.
OJO: Es fundamental tener una buena tierra eléctrica para los equipos de comunicaciones.
SEMIBALANCEADAS
Tienen algunas señales balanceadas y otras desbalanceadas. Ej: V.35 (Datos y relojes balanceadas – Control desbalanceadas).

## Slide 23: OTRAS INTERFACES
Son comunes otras interfaces como:
V.35.
X.21.
USB
AUI
PARALELA.
G.703.
RS-449.

## Slide 24: V.35
Interface serial sincrónica, desarrollada por la CCITT.
Velocidad original: 48Kbps, aunque puede operar entre 64 Kbps y 2 Mbps.
Distancia máxima: 300 mts.
Mezcla señales balanceadas (TD, RD, Clock) y desbalanceadas (DSR, DTR, RTS, CTS y DCD).
Típicamente utiliza conector M34 o Winchester mucho más costoso y grande que el DB-25 de RS-232.
También se implementa con conectores DB-25.
Muy utilizada en el acople de routers con Radios, Banda Bases (DSU/CSU).

## Slide 25: V.35
Conectores típicamente usados: M-34 (Winchester)

## Slide 26: INTERFACE V.35 EN CONECTOR M34
CONECTOR WINCHESTER M34
A CHASIS GROUND
B SIGNAL GROUND
C REQUEST TO SEND
D CLEAR TO SEND
E DATA SET READY
F RECEIVE LINE SIGNAL DETECT
R RECEIVE DATA (A)
T RECEIVE DATA (B)
P TRANSMIT DATA (A)
S TRANSMIT DATA (B)
V RECEIVE TIMING (A)
X RECEIVE TIMING (B)
U TERMINAL TIMING (A)
W TERMINAL TIMING (B)
Y TRANSMIT TIMING (A)
AA TRANSMIT TIMING (B)

## Slide 27: CABLE V.35 DE CONECTOR DB-25 A M34
DB25 (M) M34 (Winchester)
4 RTS C
5 CTS D
6 DSR E
7 GND B
8 DCD F
9 TxB S
10 TxA P
11 RxB T
12 RxA R
19 Tx Clock A Y
20 DTR H
21 Tx Clock B AA
22 RI J
23 Rx Clock A V
25 Rx Clock B X

## Slide 28: NULL MODEM V.35 DE CONECTOR M34 A M34
P------------------------- R S------------------------- T R------------------------- P T------------------------- S C------------------------- D D------------------------- C E------------------------- H H------------------------- E Y & U ------------------- V W & AA ----------------- X X------------------------- W & AA V------------------------- Y & U
NOTA: Los A con los A y los B con los B en las señales balanceadas.

## Slide 29: CABLE DE CONSOLA DE CISCO

## Slide 30: X.21/X.21BIS
X.21.
  Interface serial sincrónica full duplex balanceada.
  Para conectar un DTE a una Red Pública de Datos (X.25), mediante un sistema digital.
  Velocidades entre: 600bps y 64Kbps. También n x 64.
  Usada en acceso a través de redes digitales.
  Utiliza conector DB-15.
  Muy utilizada en Europa y Japón.
X.21BIS:
  Derivado de RS-232D/V.24 y 449.
  Alternativa para la conexión usando medios análogos.

## Slide 31: X.21
Conector típicamente usado: DB-15

## Slide 32: X.21
DTE DCE
1 Protective Ground ------
2 Transmit A ----->
3 Control A ----->(Al hacer y recibir la llamada)
4 Recieve A <-----
5 Indicate A <----- (Similar a DCD)
6 Timing A <----
7
8 Signal Ground
9 Transmit B ----->
10 Control B ----->
11 Receive B <-----
12 Indicate B <-----
13 Timing B <-----

## Slide 33: AUI
Interface de red local típica en routers.
Conector: DB-15
Distancia máxima: 50 mts.
Pin Signal Pin Signal
1 Control In (Shield) 9 Control In (Return)
2 Control In 10 Transmit Data (Return)
3 Transmit Data 11 Transmit Data (Shield)
4 Recieve Data (Shield) 12 Recieve Data (Return)
5 Recieve Data 13 Voltage Plus
6 Voltage 14 Voltage (Shield)
7 Control Out 15 Control Out
8 Control Out (Shield)

## Slide 34: PARALELA
El nuevo estándar se conoce como IEEE 1284 el cual soporta el esquema original (SPP: Standard Parallel Port.
EPP/ECP (Enhanced Parallel Port/Enhanced Capability Port son parte de IEEE 1284.
Opera en 5 modos: 3 compatibles con SPP (monodireccional) y los modos 4 (EPP) y 5 (ECP) bidireccionales half-duplex.
Velocidad: modos 1,2 y 3: 50 a 100 KBps. Modos 4 y 5: 1 MBps.
Actualmente muy usado para conectar scanners, quemadores de CD, Unidades Zip Drive, etc.
En las impresoras se implementa con un conector CENTRONICS.

## Slide 35
INTERFACE PARALELA EN CONECTOR CENTRONICS
SEÑAL RETORNO DIRECCION NOMBRE
1 19 IN STROBE
2 20 IN DATA 1
3 21 IN DATA 2
4 22 IN DATA 3
5 23 IN DATA 4
6 24 IN DATA 5
7 25 IN DATA 6
8 26 IN DATA 7
9 27 IN DATA 8
10 28 OUT AKCNLG
11 29 OUT BUSY
12 30 OUT PE (PAPER END)
13 OUT SLCT
14 IN AUTO FEED
16 GND
17 CHASIS GND
31 16 GND
32 OUT ERROR
33 GND

## Slide 36: CABLE PARALELO CRUZADO
DB25A DB25B
2 ----------------------------------------------- 15
3 ----------------------------------------------- 13
4 ----------------------------------------------- 12
5 ----------------------------------------------- 10
6 ----------------------------------------------- 11
15 --------------------------------------------- 2
13 --------------------------------------------- 3
12 --------------------------------------------- 4
10 --------------------------------------------- 5
11 --------------------------------------------- 6
25 --------------------------------------------- 25
16 --------------------------------------------- 16
17 --------------------------------------------- 17

## Slide 37: G.703
Creada por la CCITT para voz sobre redes digitales.
Define el aspecto eléctrico y funcional de la interface.
Opera a 64 Kbps, 1.544 y 2 Mbps. 4 hilos.
G.704 Define el framing, en canales de 64 Kbps, permitiendo usar una fracción del E1.
Se puede implementar sobre par trenzado de 120 ohmios de forma balanceada con conector DB-15 o RJ-45 y/o de forma desbalanceada con dos cables coaxiales de 75 ohmios conector BNC.
T1: (1544 Kbps), AMI o B8ZS. 1 par para transmisión y otro para recepción.
E1: (2048 Kbps), AMI o HDB3. Coaxial o 4 hilos simétricos por cada dirección.

## Slide 38: G.703
Pinning Specifications
Signal RJ45 Description DTE BNC DTE
RJ45 Description BNC
RxA Receive Input Negative 1 Receive Input Tip
RxB Receive Input Positive 2 Receive Ground Ring
TxA Transmit Output Negative 4 Transmit Output Tip
TxB Transmit Output Positive 5 Transmit Ground Ring
S1 Transmit Ground 3
S2 Receive Ground 6

## Slide 39: RS-449
Inicialmente nuevo sustituto de RS-232.
Interface balanceada.
Típicamente usa conector DB-37.
RS-449: Mecánico, funcional y procedimental.
RS-423-A: Eléctrica desbalanceada. 2Mbps y 60 mts.
RS-422-A: Eléctrica balanceada.

## Slide 40: USB
Universal Serial Bus.
12 Mbps. Dispositivos como teclados y mouse 1.5 Mbps.
127 Dispositivos usando Hubs.
Plug and Play.
Alimentación eléctrica para el dispositivo a través de la interface.
Hot pluggable: conexión y desconexión en caliente.
La nueva especificación 2.0 opera a 480 Mbps.
Distancia: 5 mts. Se puede ampliar con configuraciones como USB—Ethernet----Ethernet---USB.

## Slide 41: CONECTOR PUERTO USB
Dos hilos para datos.
Dos hilos para suministrar energía (500mA) con 5V.
Transmisión de datos utilizando codificación NRZI.
Pin Signal name
Description
1 VCC +5 VDC
2 D– Data –
3 D+ Data +
4 GND Ground

## Slide 42: IEEE 1394 (FIREWIRE)
Opera a 400 Mbps.
Utilizada para conectar cámaras, DVD, y en general dispositivos de alta velocidad.

## Slide 43: PUERTOS UNIVERSALES – CABLES DE TRANSICION
Algunos fabricantes usan en el chasis del equipo un puerto universal entregando la interface mediante un cable de conversión o transición como lo llama Cisco.
Recientemente Cisco para reducir el tamaño del conector introduco el Smart Serial Cable que utiliza un conector de 26 pines.

## Slide 44: INTERFACES
CIRCUITO
RS-232
CIRCUITO
V.35
CIRCUITO
X.21
CONECTOR
DB-60
Varias interfaces
en el mismo conector
ROUTER
Extremo
Con conector
DB-25, M-34,
ETC.
Cable

## Slide 45: INTERFACES DE VOZ
Ver presentación: “Telefonia sobre redes de datos”

## Slide 46: OTRAS INTERFACES
RDSI (ISDN) Esquema del bus S/T en conectores RJ-45.
RJ-45 TE NT POLARITY
3 TRAN REC +
4 REC TR +
5 REC TR -
6 TRAN REC -
7 48VDC PW2- Para alimentar dispositivos en bus - Opcional
8 48VDC PW2+ Para alimentar dispositivos en bus - Opcional
OJO: 7 y 8 solo para dispositivos que lo requieran.
Máximo 40V y hasta 4.5mW.
Los 2 hilos que llegan de la central a la Interface U del NT se alambran en RJ45 en 4 y 5

## Slide 47: OTRAS
10BASE-T y 100BASE 10 en conector RJ-45
  RJ-45 DTE
  1 TXD+
  2 TXD-
  3 REC+
  6 REC-

## Slide 48
COMUNICACIÓN AL INTERIOR DEL NODO
La comunicación no nace y termina en la interface externa del nodo, se extiende al interior del nodo: procesador,discos, memoria, interfaces de entrada y salida, etc se comunican entre sí.
Se debe prestar especial atención en el diseño de la plataforma a la comunicación interna en los equipos de la red: servidores, PC’s, enrutadores, suiches, etc.
A las actuales tasas de velocidad los cuellos de botella se presentan en los buses internos de los equipos.
Otro factor importante a tener en cuenta es la capacidad y optimización del sistema operativo para operar con enlaces de altas velocidades.

## Slide 49
COMUNICACIÓN AL INTERIOR DEL NODO
PIC
CPU
MEMORIA
Buffer
Medio:
UTP
F.O.
Etc.

## Slide 50
ARQUITECTURA INTERNA DE UN COMPUTADOR

## Slide 51
ARQUITECTURA INTERNA DE UN COMPUTADOR

## Slide 52: ALGUNOS BUSES/INTERFACES/PUERTOS

## Slide 53: INTERFACES

## Slide 54: INTERFACES – PCI EXPRESS - PCIe
Estandar finalizado en 2002.
Capacidad: 1X=0.5GB 0.25 EN CADA SENTIDO.
2X=1GB 0.5 GB EN CADA SENTIDO.
16X=8GB, 4GB EN CADA SENTIDO.
Permite calidad de servicio: QoS.

## Slide 55: INTERFACES – PCI EXPRESS - PCIe
Chipsets de Intel para PCIe

## Slide 56: TECNOLOGIA DE DISCOS IDE
CONFIGURACION DE DISCOS IDE: Evolucion
ATA- ATA2 - ATA3- ULTRADMA
Programmed I/O poco utilizado por lento al usar CPU.
PIO Mode 0: The fastest data transfer rate reaches 3.3Mbyte/sec
PIO Mode 1: The fastest data transfer rate reaches 5.2Mbyte/sec
PIO Mode 2: The fastest data transfer rate reaches 8.3Mbyte/sec
PIO Mode 3: The fastest data transfer rate reaches 11.1Mbyte/sec
PIO Mode 4: The fastest data transfer rate reaches 16.6Mbyte/s
No Requiere la intervención de la CPU. Transferencia directa DISCO-Mem
DMA Mode 0: The fastest data transfer rate reaches 4.16Mbyte/sec
DMA Mode 1: The fastest data transfer rate reaches 13.3Mbyte/sec
DMA Mode 2: The fastest data transfer rate reaches 16.6Mbyte/sec

## Slide 57: TECNOLOGIA DE DISCOS IDE/SCSI
Ultra DMA Cycle Time Max.Transfer Rate(MB/s) Defining Standard
Mode
Mode 0 240 16.7 ATA/ATAPI-4
Mode 1 160 25.0 ATA/ATAPI-4
Mode 2 120 33.3 ATA/ATAPI-4
Mode 3 90 44.4 ATA/ATAPI-5
Mode 4 60 66.7 ATA/ATAPI-5
Mode 5 40 100.0 ATA/ATAPI-6?
Para mode 4 y 5 se requiere el cable de 80 hilos (el viejo de 40 tiene problemas). Longitud máxima recomendada 18 pulgadas.
El dispositivo maestro debe quedar al final del cable y el esclavo en el medio.
Maxima Velocidad actual SCSI: 320MB/seg.

## Slide 58: TECNOLOGIA DE DISCOS S-ATA
Serial ATA= 150MBps. Las nuevas versiones (generaciones) soportarán 300MBps y 600MBps.
El cable utiliza 7 hilos que pueden extenderse hasta 1 mts.
Esquema punto a punto que no requiere jumpers para Maestro/Esclavo.
1 Controlador por dispositivo (disco), mejorando el rendimiento.
Mejor disipación de calor al usar correa angosta y mayor unmunidad al ruido al usar menores voltajes.

## Slide 59: TECNOLOGIA DE DISCOS S-ATA
Interface SATA vs SAS

## Slide 60: CONECTORES SCSI
Conector de 50 y 68 pines
SCA, SCA2. 80 contactos.

## Slide 61: CONECTORES SCSI
Very High Density Cable Interconnect (VHDCI). 68 contactos

## Slide 62: TECNOLOGIA DE DISCOS SAS
Serial Attached SCSI (SAS).
Usa los mismos comandos SCSI pero sobre una interface serial y no paralela.
Los discos operan a 10K o 15K RPM y tamaños de 3.5” y 2.5”.
La velocidad de la interface es de interface 3Gbps. dual ports en modo full duplex.

## Slide 63: SITIOS DE INTERES
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps133/products_tech_note09186a0080174a34.shtml
Explica bien la señal BREAK utilizada para iniciar un router cisco en modo ROM Monitor.

## Slide 64: LECTURAS RECOMENDADAS
Computer Networks. Andrew S. Tanenbaum. Tercera Edición.
Capitulo 2.
Data Networks. Concepts, Theory, and Practice. Uyless Black. Prentice-Hall International, Inc. Capitulo 9.
Comuniciones y redes de Computadores. William Stalings. Quinta Edicion. Capitulo 5.
Sitios en Internet:
http://www.sangoma.com/signal.htm