## Slide 1: INTERNETWORKING: NAT, PROXY, FIREWALL, TUNELES GRE, IP-IP Y RADIUS
POR:
JUAN CARLOS RESTREPO
E-MAIL: juanrest@diginet.com.co
Tel: 5140532
Versión: 4.0
Ultima revisión: Octubre - 2007
Medellín-Colombia

## Slide 2: DEFINICION
Conjunto de tecnologías que permiten la interconexión de redes.
Algunas de las más importantes son:
  Suicheo/Bridging.
  Enrutamiento.
  NAT.
  Gateways: Proxys, Voz, etc.
  VPN.
  Túneles.

## Slide 3: INTERNETWORKING
Diversas razones llevan a las empresas, entidades, instituciones educativas, etc. a tener varios tipos de redes (LAN, MAN, WAN), con diferentes tecnologías y protocolos. Por ejemplo:
- Main Frames con protocolos propietarios.
- Manejos presupuestales distribuidos por áreas.
- Seguridad.
-Tolerancia a fallas.
- Distribución de carga.
- Aplicativos diferentes: automatización de fábrica<> transporte de datos.
- Mayor cubrimiento (distribución geográfica).

## Slide 4: DEFERENCIAS ENTRE TIPOS DE REDES
Diferentes tipos de servicios: orientados a conexión y no orientados a conexión.
Distintos esquemas de direccionamiento.
Diferentes manejos de errores.
Diferentes manejos de la congestión.
Diversos esquemas de seguridad.
Varios esquemas de contabilización.
Distintas longitudes de paquetes.
Diferentes velocidades.
Diferentes timers (time-out) y prioridades.

## Slide 5: LAN vs WAN
LAN (Local Area Networks)
Alta velocidad.
Broadcast permitidos.
Típicamente no se comprime.
Suicheo dominante.
Alta disponibilidad.
Cableado privado.
WAN (Wide Area Networks)
Broadcast no deseable.
Baja velocidad.
Compresión deseable.
Enrutamiento dominante.
Baja disponibilidad.
Utilización de Carriers.

## Slide 6: DIVERSAS ARQUITECTURAS
Organizaciones de estandarización, instituciones educativas y fabricantes generan diversas arquitecturas y tecnologías.
  OSI: ISO.
  DECNet: Digital Equipment Corporation.
  BNET: Unisys.
  TCP/IP: Internet.
  IPX/SPX: Novell.
  AppleTalk: Apple Computers.
  IEEE 802.3: IEEE.
  X.25: CCITT.

## Slide 7
PRESENTACION
APLICACION
SESION
RED
FISICO
ENLACE
TRANSPORTE
OSI
SISTEMAS DE INTERNETWORKING
GATEWAYS
ROUTERS
SUICHES Y BRIDGES
REPETIDORES

## Slide 8: REPETIDORES
Trabajan en el Nivel Físico de OSI, ya que solo entienden señales.
Permiten extender la longitud de un segmento, amplificando o regenerando la señal. Ejemplo: en 10BASE-5 los transceivers solo son capaces de transmitir hasta 500 mts a pesar de que la máxima longitud del cable podría ser de 2.5Km.
No hacen filtrado de tráfico.
En el caso de 10BASE-2 o 10BASE-5 cuentan como una estación.

## Slide 9: BRIDGES (PUENTES)
Trabajan en el Nivel de Enlace OSI ya que entienden la trama.
Despachan Frames entre varias LAN.
Permiten segmentar tráfico creando dominios de colisión.
Desarrollados con orientación a las redes de área local.
Principalmente dos tipos: Transparent Bridging y Source Routing Bridging, ambos desarrollados por la IEEE.

## Slide 10: TRANSPARENT BRIDGING
El bridge aprende (backward learning) cuales estaciones tiene por cada puerto o línea (direcciones MAC) escuchando todos los paquetes (modo promiscuo). Los frames con destino desconocido los envía por todas las líneas excepto por la que entró (flooding). Si el destino está en la línea de la fuente se descarta el frame. Si está en otra línea el frame se despacha a esa línea. Usa aging time para reaccionar a los cambios de topología y spanning treee para eliminación de loops.
Para redes LAN IEEE 802.3 y 802.4
No requiere configuración a menos que se quieran filtros.
Connectionless.
Responde bien a fallas.
No usa todo el ancho de banda.
Usa spanning tree para menejo de los loops.

## Slide 11: SOURCE ROUTING BRIDGING
La estación fuente sabe de antemano si el destino está o no en la misma LAN. Si no está en la misma LAN aprende la ruta para llegar al destino y la inserta en el paquete. Utiliza el discovery frame para hallar las rutas al destino.
Utilizado para redes LAN con IEEE 802.5
Requiere configuración.
Pone complejidad y carga en el host.
Usa de forma más óptima el ancho de banda.
Menos tolerable a fallas.

## Slide 12: BRIDGING EN LA WAN
Cuando quiero hacer ver redes locales dispersas geográficamente como una gran y única LAN.
Se debe tener cuidado con los broadcast.
Evaluar los cambios de topología al definir los aging time de las entradas en las tablas MAC.
Se pueden usar varios protocolos entre los enlaces punto a punto de los bridges y encapsular en sus unidades de transferencia los frames.

## Slide 13: SUICHES
SUICHING: En general tomar una unidad de transferencia (trama, celda, etc.) que entra por una línea y si se requiere despacharla por otra.
Similares a los bridges, pero su operación es por hardware.
Permiten separar tráfico (segmentar), creando dominios de colisión.
Permiten crear redes virtuales (VLAN´s), creando dominios de broadcast.
Baja latencia.
Factores importantes: capacidad de suicheo y número de MAC´s que puede aprender.
Se están popularizando suiches Ethernet y ATM.

## Slide 14: ROUTERS (ENRUTADORES)
Operan en el Nivel de Red OSI.
Típicamente soportan múltiples protocolos: TCP/IP, IPX/SPX, X.25, Frame Relay, etc.
Limitan el tráfico broadcast, generalmente filtrandolo entre LAN’s.
Muchos tienen capacidad de Bridging denominándose BROUTER.
El conocimiento de los protocolos permite decisiones más inteligentes en el enrutamiento de la información.

## Slide 15: ENRUTADORES vs SUICHES
SUICHES:
  Trabajan en el nivel de enlace.
  Direccionamiento plano (única red lógica).
  Dominios de colisiones separados.
  Dominios de broadcast único.
  Transparente a los protocolos de nivel superior.
  No permite loops.
  Bajo costo por puerto.
  Extremadamente baja latencia.
  Instalación simple.
ROUTERS:
  Operan en el nivel de red.
  Direccionamiento jerárquico.
  Dominios de colisiones separados.
  Dominios de broadcast separados.
  Depende de protocolos de nivel superior.
  Todas las rutas pueden ser activas.
  Alto costo por puerto.
  Baja latencia.
  Instalación más compleja.

## Slide 16: CARACTERISTICAS DESEABLES EN UN ENRUTADOR
Soporte de múltiples protocolos.
Agregación de ancho de banda.
Circuitos por demanda (Dial on demand).
Manejo de Compresión.
Soporte a reserva de ancho de banda.
Gestión con SNMP o RMON.
Priorización de tráfico.

## Slide 17: GATEWAYS
Operan desde el nivel Aplicativo respecto a OSI.
Permiten la interoperación de redes con diferencias en todos los niveles OSI.
De mucha mayor complejidad que los routers, bridges y suiches.
Pueden ser dispositivos especializados o servicios de sistemas operativos típicos.
Ejemplos:
  Correo electrónico: Gateway de Internet a X.400.
  Acceso a servidores: Gateways de NT a NW.

## Slide 18: ACCESO A INTERNET
OPCIONES:
Poner toda la red con direcciones válidas (Públicas) directamente en Internet.
Utilizar un esquema interno con direcciones privadas y utilizar NAT con direcciones Públicas. Direcciones privadas:
  10.0.0.0 (10.0.0.0/8)
  172.16.0.0 a 172.31.0.0 (172.16.0.0/12)
  192.168.0.0 (192.168.0.0/16)
Usar un Proxy server.
  Aplication Proxy
  Circuit Proxy (SOCKS)

## Slide 19: ACCESO A INTERNET CON IP PUBLICAS
Ventajas:
  Solo se requiere que el router haga enrutamiento convencional (mejor desempeño al no tener que traducir).
  Todos los servicios operan sin problemas.
  Generalmente los nodos tienen DNS publicos.
Desventajas:
  Escasez de direcciones IP.
  Los nodos están expuestos directamente a Internet a menos que se coloque un firewall.

## Slide 20
INTERNET
CONEXIÓN A INTERNET IP PUBLICAS
ROUTER O
FIREWALL
SERVIDOR
LINUX
WEB
CORREO
DNS
IP PUBLICAS
64Kbps
ISP
EPM
DMZ
ROUTER
200.13.227.146
255.255.255.252
200.3.3.1
255.255.255.0
200.3.3.254
255.255.255.0
200.13.231.81
255.255.255.248
200.13.231.82
255.255.255.248
200.13.227.145
255.255.255.252
200.1.1.254
ZONA
INTERNA
200.1.1.1

## Slide 21: NAT
Network Address Traslation.
Permite que nodos con direcciones privadas (no válidas) puedan salir a Internet.
En el sentido REDPRIVADAINTERNET, traduce ip fuente privada por la pública del dispositivo NAT.
En el sentido INTERNETREDPRIVADA, traduce la IP destino.
Cuando el paquete IP lleva segmentos TCP o UDP se recalcula el checksum de estos, ya que en su cálculo se utilizan las direcciones IP.
Para protocolos de nivel aplicativo que intercambian información de direcciones IP, requiere módulos especiales. Ej. FTP, H.323.

## Slide 22: NAT
Por enrutamiento convencional el paquete IP con destino Internet debe llegar al dispositivo NAT para que este haga la traduccion.
Generalmente sobre este servicio no se hace cache.
Disponible es dispositivos como routers o S.O como Linux o Windows 2000.
Se utiliza típicamente para los servicios para los que no hay proxy.
La publicación de puertos permite mediante NAT accesar servicios con IP Privada desde Internet.

## Slide 23: TIPOS DE NAT
Cuando con una IP válida salen varias estaciones se llama PAT (Port Address Traslation) o IP Masquerade (Linux). Es un NAT Uno a Muchos.
Cuando a una IP interna se asocia una IP externa se llama NAT Uno a Uno.
Cuando la conexión se origina en la red privada hacia Internet se llama Source NAT.
Cuando la conexión se origina en Internet se llama Destination NAT, publicación de puertos o redireccionamiento de puertos.

## Slide 24: SOURCE NAT/IP ENMASCARADO
INTERNET
DISPOSITIVO NAT
200.1.1.1
10.0.0.1
10.0.0.4/16
SA:10.0.0.4
DA:130.0.0.1
SA:200.1.1.1
DA:130.0.0.1
130.0.0.1
PAQUETE IP
ORIGINAL
PAQUETE IP
TRADUCIDO

## Slide 25: PUBLICACION DE PUERTOS
También se conoce como redireccionamiento de puertos, publicación de servicios o host virtuales.
Permite publicar en la dirección pública de la caja que hace NAT un servicio ubicado en una máquina de la red privada o de la zona DMZ.

## Slide 26: NAT-PUBLICACION DE SERVICIOS
INTERNET
DISPOSITIVO NAT
200.1.1.1
10.1.0.254
10.1.0.1
SA:130.0.0.1
DA:10.1.0.1
SA:130.0.0.1
DA:200.1.1.1
130.0.0.1
Estación en Internet
que quiere visitar el
sitio
PAQUETE IP TRADUCIDO
PAQUETE IP ORIGINAL
Regla: cuando llegue a IP 200.1.1.1
Puerto 80, mándelo a 10.1.0.1 puerto 80.
Servidor
publicado

## Slide 27
INTERNET
CONEXIÓN A INTERNET IP PUBLICAS
ROUTER O
FIREWALL
SERVIDOR
CORREO
WEB
DNS
ISP
DMZ
ROUTER
192.168.1.2
192.168.1.1
200.1.1.2
200.1.1.1
10.1.0.254
RED PRIVADA
10.1.0.1
200.8.8.8
WWW.DOMINIO.COM
Destination NAT

## Slide 28: CONFIGURACION DE NAT CON LINUX
Para dar acceso a estaciones en red privada:
  modprobe iptable_nat
  # Inicializo la tabla de NAT
  iptables -t nat -F
  # Hago NAT a todo el trafico que sale por la interface externa eth1
  iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth1 –s 10.1.0.0/16 –d ! 10.2.0.0/16 -j SNAT --to 200.1.1.1
Publicación de un puerto:
iptables -A PREROUTING -t nat -p tcp -d 200.1.1.1 --dport 80 -j DNAT –to 10.1.0.1:80

## Slide 29: CONFIGURACION DE NAT CON CISCO
Hacer NAT a la estación 10.1.0.1 con la IP privada IP 200.1.1.1
  interface Ethernet0
  ip address 10.1.0.254 255.255.0.0
  ip nat inside
  interface Serial0
  ip address 200.1.1.1 255.255.255.0
  encapsulation ppp
  ip nat outside
  ip nat inside source static 10.1.0.1 200.1.1.1

## Slide 30: CONFIGURACION DE NAT CON CISCO
Permitir que estaciones de la red privada 10.1.0.0/16 salgan con la IP 200.1.1.1
  interface Ethernet0
  ip address 10.1.0.254 255.255.0.0
  ip nat inside
  interface Serial0
  ip address 200.1.1.1 255.255.255.0
  encapsulation ppp
  ip nat outside
  ip nat inside source list 1 interface serial 0 overload
  access-list 1 permit 10.1.0.0 0.0.255.255

## Slide 31: CONFIGURACION DE NAT CON CISCO
Permitir que estaciones de la red privada 10.1.0.0/16 salgan con un conjunto de direcciones públicas: 200.124.170.42 hasta 200.124.170.46/255.255.255.248
  interface Ethernet0
  ip address 10.1.0.254 255.255.0.0
  ip nat inside
  interface Serial0
  ip address 200.124.170.41 255.255.255.248
  encapsulation ppp
  ip nat outside
  ip nat pool nat-pool1 200.124.170.42 200.124.170.46 netmask 255.255.255.248
  ip nat inside source list 1 pool nat-pool1 (overload opcional)
  access-list 1 permit 10.1.0.0 0.0.255.255

## Slide 32: CONFIGURACION DE NAT CON CISCO
Publicar el puerto 80 del servidor Interno:
ip nat inside source static tcp 10.1.0.1 80 interface serial0 80

## Slide 33: COMANDOS ADICIONALES CISCO NAT
clear ip nat traslations
debug ip nat

## Slide 34: CONFIGURACION DE NAT CON CISCO
Salida de comando: show ip nat translations
ROUTERC#show ip nat trans
Pro Inside global Inside local Outside local Outside global
icmp 200.116.126.251:1280 10.200.0.100:1280 200.31.16.43:1280 200.31.16.43:1280
tcp 200.116.79.243:1224 10.200.0.100:1224 200.31.16.43:80 200.31.16.43:80
tcp 200.116.79.243:1225 10.200.0.100:1225 200.31.16.43:25 200.31.16.43:25
INSIDE LOCAL: IP privada de la máquina que quiere salir a Internet.
INSIDE GLOBAL: IP Publica utilizada para salir a Internet.
OUTSIDE LOCAL: La IP pública que veo del sitio remoto.
OUTSIDE GLOBAL:IP real de la máquina remota.

## Slide 35: PROXY SERVERS
Operan en el nivel Aplicativo y por tanto son un caso particular de Gateway.
Ser Proxy significa ser “representante” de alguien.
Se utilizan principalmente para proveer acceso a Internet a una Red Privada.
Se pueden utilizar adicionalmente como firewall (permite controlar a nivel aplicativo).
También mejoran el rendimiento al proveer cache.
Se pueden encadenar varios con el fin de brindar:
  Contingencia. - Balanceo de cargas.
  Cache local.

## Slide 36: PROXY SERVERS
Disponibles en sistemas operativos como Netware (Border Manager), Windows Server NT/2000/2003 (ISA Server), Linux/Unix (Squid).
Se distinguen dos tipos:
  Aplication Level Proxy.
  Circuit Level Proxy.

## Slide 37: APLICATION LEVEL PROXY
Actúa como un Servidor para el Cliente y como un Cliente para el Servidor.
Es específico para cada aplicación (debe hablar el protocolo de la aplicación).
Se puede deshabilitar el IP fordwarding.
El software del cliente se debe modificar. (Excepciones: winproxy client).
Provee un control absoluto a nivel aplicativo.

## Slide 38: APLICATION LEVEL PROXY
OJO: No requiere que tenga dos tarjetas de red (una es suficiente) y tampoco tiene que tener dirección válida en Internet.

## Slide 39: APLICATION LEVEL PROXY
INTERNET
PROXY
C
S
CLIENTE
WWW.DOMINIO.COM
200.1.1.1
10.1.0.1
1: Solicitud http://www.dominio.com de Cliente a Proxy
2: Solicitud http://www.dominio.com de Proxy a Servidor
1
2

## Slide 40: APLICATION LEVEL PROXY

## Slide 41
INTERNET
PROXY INTERNO CON UNA SOLA TARJETA E IP PRIVADA
ROUTER
NAT
PROXY
10.1.0.200
PUERTO: 3128
ISP
10.1.0.254
255.255.0.0
200.13.231.82
255.255.255.248
10.1.0.1
255.255.0.0
RED
PRIVADA
WWW.DOMINIO.COM
1
2

## Slide 42: APLICATION LEVEL PROXY

## Slide 43: CIRCUIT LEVEL PROXY
Permite la salida y/o entrada de trafico TCP/UDP sin preocuparse por su contenido.
Requiere que el cliente permita configurar el servidor SOCKS. Dirección IP y puerto (típicamente TCP 1080).
Más a nivel de Transporte que Aplicativo.
Valida al usuario que esta utilizando el servicio.
Ejemplo: SOCKS5

## Slide 44: CIRCUIT LEVEL PROXY

## Slide 45: CONEXIÓN DE REDES PRIVADAS GATEWAYS
PRIVADA1
PRIVADA3
PRIVADA4
PRIVADA2
INTERNET
PROXY1
PROXY2
PROXY3
PROXY4
En Internet debería existir
el servicio de listados de proxys
con el fin de que un usuario sepa
como llegar a cada red privada.
CADA SERVIDOR DEBE TENER
PROXY, DNS, WEB, ETC.

## Slide 46: TUNNELING
Encapsular un PDU de un nivel (tipicamente red) en otro PDU del mismo nivel.
Ejemplo: IP sobre IP para conectar redes con direccionamiento privado a través de Internet.

## Slide 47: TUNNELING
ESCENARIOS TIPICOS:
Cuando la fuente y el destino están en redes con la misma tecnología, pero entre ellas hay una tecnología diferente. Ejemplo: IPX/SPX---TCP/IP---IPX/SPX.
Los datagramas IP viajan en la parte de datos de los paquetes IPX.
Para conectar entre si redes con direcciones privadas a través de Internet.
Para llevar tráfico IPV6 sobre redes IPV4.
Para llevar trafico Multicast sobre redes no configuradas para este propósito.

## Slide 48: TUNNELING
TCP/IP
IPX/SPX
IPX/SPX
IPV4
IPV6
IPV6
IPPUBLICA
IPPRIVADA
IPPRIVADA
ROUTER
ROUTER
ROUTER
ROUTER
ROUTER
ROUTER

## Slide 49
TUNEL DE IPX/SPX

## Slide 50
PROPUESTA CON TUNEL
INTERNET
ROUTER
ROUTER
ROUTER
TUNEL
GRE
IPsobreIP
IPSEC
BandaBase
ROUTER
IP PUBLICA
IP PUBLICA
IP PRIVADA
IP PRIVADA

## Slide 51: TUNNELING
TIPOS:
  IP sobre IP
  GRE
  IPSEC
  IP V6 sobre IPV4

## Slide 52: IP SOBRE IP
Al paquete IP original se le coloca un nuevo encabezado IP, y en el campo Protocol del nuevo encabezado se coloca el valor de 4.
Solo permite llevar paquetes IP sobre paquetes IP sin brindar opciones como seguridad, otros protocolos, etc.
Soportado por Cisco y Linux entre otros.

## Slide 53
TUNEL CON IP-IP EN LINUX
LINUX A
LINUX B
10.1.0.0
255.255.0.0
10.2.0.0
255.255.0.0
10.1.0.1
10.0.2.1
200.1.1.1
200.2.2.2
Cargar módulos
insmod ipip.o
insmod new_tunnel.o
LINUX A
ifconfig tunl0 10.1.0.1 pointopoint 200.2.2.2
route add -net 10.2.0.0 netmask 255.255.0.0 dev tunl0
LINUX B
ifconfig tunl0 10.2.0.1 pointopoint 200.1.1.1
route add -net 10.1.0.0 netmask 255.255.0.0 dev tunl0
Para bajar el tunel ejecutar:
ifconfig tunl0 down
INTERNET

## Slide 54: TUNELES GRE
GRE (Generic Routing Encapsulation). RFC 2784
Permite encapsular un protocolo arbitrario sobre otro protocolo arbitrario.
Desarrollado por CISCO pero ahora estándar.
Al utilizarse con IP, se crea un nuevo encabezado IP, con el campo Protocol=47.
Después del nuevo encabezado viene el encabezado GRE.
Permite envío de Multicast e IPV6.
Reduce el MTU del medio en 24 bytes (20 bytes nuevo encabezado IP y 4 bytes de GRE mínimo).

## Slide 55: TUNELES GRE
Al pasar a través de firewall se requieren configurar reglas para permitir PROTOCOL=47.
Al pasar a través de NAT aplican las restricciones de VPN Passthrough.
Se puede llevar túneles GRE sobre IPSEC, para obtener seguridad llevando otros protocolos.
Protocol Type = Ethertype.
Ejemplo: PPP = 0x880B; IP= 0x0800

## Slide 56: TUNELES GRE
Encapsulación con GRE
Encabezado IP
Contenido
Nuevo Enc. IP
GRE

## Slide 57
Cheksum
presente

## Slide 58
TUNEL CON GRE EN LINUX
LINUX A
LINUX B
10.1.0.0
255.255.0.0
10.2.0.0
255.255.0.0
10.1.0.1
10.2.0.1
200.1.1.1
200.2.2.2
LINUX A
insmod ip_gre.o
ip tunnel add netb mode gre remote 200.2.2.2 local 200.1.1.1 ttl 255
ip link set netb up
ip addr add 10.1.0.1 dev netb
ip route add 10.2.0.0/16 dev netb
LINUX B
insmod ip_gre.o
ip tunnel add neta mode gre remote 200.1.1.1 local 200.2.2.2 ttl 255
ip link set neta up
ip addr add 10.2.0.1 dev neta
ip route add 10.1.0.0/16 dev neta
INTERNET

## Slide 59
TUNEL CON GRE CISCO-LINUX
CISCO A
LINUX B
10.1.0.0
255.255.0.0
10.2.0.0
255.255.0.0
192.168.0.1
10.2.0.1
200.1.1.1
200.2.2.2
CISCO A
int tun 0
  ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
  tunnel source 200.1.1.1
  tunnel destination 200.2.2.2
  tunnel mode gre
ip route 10.2.0.0 255.255.0.0 192.168.0.2 (También en vez de 192.168.0.2 usar tun0)
LINUX B
insmod ip_gre.o
ip tunnel add neta mode gre remote 200.1.1.1 local 200.2.2.2 ttl 255
ip link set neta up
ip addr add 192.168.0.2 dev neta
ip route add 10.1.0.0/16 dev neta
INTERNET
10.1.0.1
192.168.0.2

## Slide 60: OTROS TUNELES
Tuneles basados en IPSEC y túneles para llevar tráfico IPV6.
Ver presentación de en http://www.diginet.com.co  Downloads  TCP/IP: parte 3 IPV6 e IPSEC.
En Linux IPSec se soporta por varios proyectos como http://www.openswan.org o http://www.freeswan.org

## Slide 61: TUNELES SOPORTADOS POR CISCO EN LA INTERFACE TUNENL
aurp AURP TunnelTalk AppleTalk encapsulation
cayman Cayman TunnelTalk AppleTalk encapsulation
dvmrp DVMRP multicast tunnel
eon EON compatible CLNS tunnel
gre generic route encapsulation protocol
ipip IP over IP encapsulation
iptalk Apple IPTalk encapsulation
ipv6ip IPv6 over IP encapsulation
nos IP over IP encapsulation (KA9Q/NOS compatible)

## Slide 62
IPV6 SOBRE IPV4 CISCO
! interface Tunnel 1
description IPv6 tunnel
no ip address
no ip directed-broadcast
ipv6 enable
ipv6 address 3FFE:604:6:7::1/126
tunnel source Serial0
tunnel destination 145.100.24.181
tunnel mode ipv6ip
!
ipv6 route 3FFE:604:6:8::/64 Tunnel1

## Slide 63: FIREWALLS
Sistema o conjunto de sistemas para proteger las redes en sus conexiones a redes públicas.
Aíslan los bits “buenos” de los “malos” en la interconexión de redes.
Se ubican entre las redes que se quieren conectar.
Permiten monitorear la conexión a Internet.
Permite generación de estadísticas de uso.
No protege lo que no va a través del firewall.

## Slide 64: FIREWALLS
No protege ataques de personal interno.
No protegen contra los virus de forma segura.
Unico punto de falla.
Algunas implementaciones son:
  Packet-Filtering Firewall
  Dual Homed Gateway Firewall
  Screened Host Firewall
  Screened Subnet Firewall

## Slide 65: FILTER PACKET FIREWALL
Generalmente los enrutadores permiten filtrar por fuente y destino IP, puerto TCP o UDP.

## Slide 66: DUAL HOME FIREWALL
Gateway que implementa filtrado y reglas en el nivel aplicativo.

## Slide 67: SCREENED HOST FIREWALL
El router envía todo el tráfico al bastión.
Se puede forzar que todo el trafico saliente o entrante pase por el bastion.

## Slide 68: SCREENED SUBNET FIREWALL
Define una zona desmilitarizada (DMZ).

## Slide 69: ACL DE CISCO
Mecanismo para agrupar permitiendo o denegando tráfico de acuerdo a varios criterios como IP, Puerto, Protocolo, etc.
Tipos de ACL
  1-99 y 1300-1999 Básicas: Solo tipifican por dirección IP fuente.
  100-199 y 2000-2699 Extendidas: permiten tipificar por dirección IP fuente o destino, protocolo (IP, TCP, UDP, etc), puerto.
  600-699 AppleTalk.
  800-899 IPX.
  900-999 Extended IPX
  1000-1099 IPX SAP.

## Slide 70: ALGUNAS ACL PARA FILTRAR CON CISCO
Ejemplo:
int eth 0
ip access-group 101 in
access-list 101 deny tcp 10.1.0.1 0.0.0.0 10.1.0.2 0.0.0.0 eq 25
  IMPORTANTE: any se puede escribir también 0.0.0.0 255.255.255.255

## Slide 71: ALGUNAS ACL PARA FILTRAR CON CISCO
show ip interface muesta si sobre una interface hay access-list. Ejemplo:
    Interface ethernet 0
    …..
    Outgoing access-list is not set
    Inbound access-list is 2
show access-list x muestra las reglas asociadas a la lista x. Ej:
  Standard IP access list 2
    Deny 172.16.1.1
    Permit 172.16.1.0, wildcard bits 0.0.0.255
  Extended IP access list 101
  permit tcp any any eq telnet

## Slide 72: ALGUNAS ACL PARA FILTRAR CON CISCO
int serial 0
ip access-group 111 in
access-list 111 permit tcp any host 200.13.228.146 range 1024 65535
access-list 111 permit udp any host 200.13.228.146 range 1024 65535
access-list 111 permit udp any host 200.13.228.146 eq domain
access-list 111 permit tcp any host 200.13.228.146 eq smtp
access-list 111 permit tcp any host 200.13.228.146 eq www
access-list 111 permit tcp any host 200.13.228.146 eq 443
access-list 111 permit tcp any host 200.13.228.147 range 1024 65535
access-list 111 permit udp any host 200.13.228.147 range 1024 65535
access-list 111 permit icmp any any echo
access-list 111 permit icmp any any traceroute
access-list 111 permit icmp any any echo-reply
access-list 111 permit icmp any any ttl-exceeded
access-list 111 permit udp any host 200.13.228.147 eq 500
access-list 111 permit tcp any host 200.13.228.147 eq 222
access-list 111 permit 50 any host 200.13.228.147
access-list 111 permit udp any host 200.13.228.148 eq 500
access-list 111 permit tcp any host 200.13.228.148 eq 22
access-list 111 permit 50 any host 200.13.228.148
access-list 111 permit tcp host 209.61.184.105 host 200.13.228.146 eq ftp-data

## Slide 73: RECOMENDACIONES CON ACL
El final de toda lista hay implícito un access-list x deny any
Se recomienda colocar las ACL Extendidas lo más cerca posible de la fuente del tráfico. Las ACL básicas lo más cerca posible al Destino.
Los wildcard (comodines) no son el inverso de la máscara. Ejemplo: en el segmento 10.1.0.0/16 quiero filtrar filtrar las que sean 10.1.5.X. La lista sería: access-list 1 deny 10.1.5.0 0.0.0.255.

## Slide 74: FILTRADO Y NAT EN LINUX
KERNEL
Tablas
NETFILTER
nat
filter
mangle
Userland: iptables
NIC1
NIC2
NICN

## Slide 75: ARQUITECTURA RECOMENDADA
KERNEL
Tablas
NETFILTER
nat
filter
mangle
Userland: iptables
NIC1
NIC2
NICN
shorewall
/etc/shorewall/zones,interfaces,rules,etc
webmin

## Slide 76: FLUJO DE TRAFICO EN NETFILTER

## Slide 77: FLUJO DE TRAFICO EN NETFILTER

## Slide 78: FLUJO DE TRAFICO EN NETFILTER

## Slide 79: OPCIONES DE IPTABLES
Tabla filter: tres cadenas básicas: INPUT, OUTPUT y FORWARD
Tabla nat: PREROUTING, OUTPUT y POSTROUTING
Tabla mangle: PREROUTING, OUTPUT, INPUT, FORWARD y POSTROUTING
Targets: ACCEPT, DROP, REJECT, RETURN (seguir con la siguiente regla) y QUEUE (pasar el paquete al userspace)
iptables -F –t tabla: Limpia las reglas en la tabla.
iptables -P cadena target: Establece politicas por defecto.
iptables –A cadena regla: Adiciona una regla a una cadena.
iptables –D cadena rulenumber: Borra una regla.
Iptables –I cadena posición regla: Inserta una regla
iptables –Z: Inicializa los contadores.

## Slide 80: OPCIONES DE IPTABLES
Comandos utiles:
iptables –L –n: Lista las actuales reglas.

## Slide 81: EJEMPLO DE REGLAS CON iptables
# Cargo modulos auxiliares que requiero
modprobe ip_conntrack
modprobe ip_conntrack_ftp
modprobe iptable_nat
modprobe ip_nat_ftp
# Políticas por defecto.
iptables -P OUTPUT ACCEPT
iptables -P INPUT DROP
iptables -P FORWARD DROP
# Inicializo las tablas del kernel
iptables –F (Borra reglas existentes en tabla filter)
iptables –t nat –F (Borra reglas existentes en tabla nat)

## Slide 82: REGLAS CON iptables
# Habilitar trafico de la interface loopback
iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -o lo -j ACCEPT (Realmente sobra)
# Habilitar acceso al servidor SSH
iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
#Publico el puerto 80 del servidor interno
iptables -A PREROUTING -t nat -p tcp -d 200.1.1.1 --dport 80 -j DNAT –to 10.1.0.1:80
#Permito el paso del trafico hacia el servidor interno
iptables -A FORWARD -i $INTERFACE_EXTERNA -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
# Permitir el trafico de sesiones establecidas
iptables -A FORWARD -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT

## Slide 83: ARQUITECTURA DE LINUX kernel 2.6
IP
IPSec
Out
IPSec
In
PREROUTING
POSTROUTING
FORWARD
ROUTING
INPUT
OUTPUT
PROCESO

## Slide 84: EJEMPLO 1- REGLAS PIX DE CISCO
nameif ethernet0 outside security0
nameif ethernet1 inside security100
interface ethernet0 10baset
interface ethernet1 10baset
ip address outside 209.165.201.3 255.255.255.224
ip address inside 192.168.3.0 255.255.255.0
hostname pixfirewall
nat (inside) 1 0 0
global (outside) 1 209.165.201.10-209.165.201.30
global (outside) 1 209.165.201.8
route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 209.165.201.1 1
access-list ping_acl permit icmp any any
access-group ping_acl in interface inside
access-group ping_acl in interface dmz
access-list acl_out permit icmp any any

## Slide 85: EJEMPLO 2- REGLAS PIX DE CISCO
nameif ethernet0 outside security0
nameif ethernet1 inside security100
nameif ethernet2 dmz security50
ip address outside 209.165.201.4 255.255.255.224
ip address inside 10.0.0.3 255.0.0.0
ip address dmz 192.168.0.1 255.255.255.0
hostname pixfirewall
route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 209.165.201.1 1
access-list ping_acl permit icmp any any
access-group ping_acl in interface inside
access-group ping_acl in interface dmz
access-list acl_out permit icmp any any
global (outside) 1 209.165.201.10-209.165.201.30
global (outside) 1 209.165.201.5
global (dmz) 1 192.168.0.10-192.168.0.20
nat (inside) 1 10.0.0.0 255.0.0.0
nat (dmz) 1 192.168.0.0 255.255.255.0
name 192.168.0.2 webserver
static (dmz,outside) 209.165.201.6 webserver
access-list acl_out permit tcp any host 209.165.201.6 eq 80
access-group acl_out in interface outside

## Slide 86
INTERNET
ESQUEMA CON DOBLE NIVEL DE FIREWALL
RED INTERNA
FIREWALL
LINUX
CLIENTE CORPORATIVO
BANCA PERSONAL
BASES DE
DATOS
ETH1
200.13.228.146
255.255.255.248
200.13.228.145
255.255.255.248
FILTROS
ETH0
10.200.0.1
255.255.0.0
DMZ
192.168.1.0
WINDOWS2000
ISA SERVER
ANTIVIRUS
FTP
CORREO
WEB
DNS
ANTIVIRUS
ETH0
10.200.0.2
255.255.0.0

## Slide 87: RECOMENDACIONES
Empezar por definir las políticas de seguridad.
Estas políticas no solo deben cubrir el acceso a Internet sino la seguridad de toda la red.
En la implementación conjugar varias soluciones, no basarse solo en una.
Tener siempre presente el manejo del equilibrio Seguridad-Funcionalidad.
OJO con los puntos únicos de falla.

## Slide 88: EJEMPLO DE POLITICAS DE SEGURIDAD
Por defecto todo se deniega.
Se tendrán tres zonas así:
  Privada: red interna.
  Internet.
  DMZ: para servidores expuestos a Internet.
Las sucursales remotas no irán a Internet directamente. Pasarán por el sitio central.
El acceso a sitios HTTP y HTTPS será mediante proxy puerto 8080.
El NAT cuando se requiera será controlado.

## Slide 89
INTERNET
EJEMPLO DE POLITICAS DE SEGURIDAD
FIREWALL
NAT/PROXY
SERVIDOR
WEB
CORREO
DNS
ZONA
DMZ
ROUTER
200.1.1.1/24
10.1.0.1/16
SERV.INTERNO
CORREO
PPTP
ZONA
PRIVADA
SUICHE
Túnel PPTP
VPNGW
Túnel IPSec
200.8.8.8

## Slide 90: EJEMPLO DE POLITICAS DE SEGURIDAD
DE | A | PROT | PUERTO FTE/DEST | IP FTE/DEST | ACCION
PRIVADA | INTERNET | TCP | ANY/25 ANY/53 | 10.1.0.1/ANY 10.1.0.1/ANY | PERMITIR CON NAT
PRIVADA | DMZ | TCP | ANY/22 | PRIVADA/DMZ | PERMITIR
INTERNET | PRIVADA | IPSEC PPTP |  | 200.8.8.8/200.1.1.1 200.8.8.8/200.1.1.1 | PERMITIR PUBL. A 10.1.0.1
INTERNET | DMZ | TCP UDP TCP | ANY/25 ANY/53 ANY/80 | ANY/200.1.1.1 ANY/200.1.1.1 ANY/200.1.1.1 | PUBL. A 192.168.0.1 PUBL. A 192.168.0.1 PUBL. A 192.168.0.1
DMZ | INTERNET | TCP UDP | ANY/25 ANY/53 | 192.168.0.1/ANY 192.168.0.1/ANY | PERMITIR CON NAT PERMITIR CON NAT
DMZ | PRIVADA | TCP | ANY/25 | 192.168.0.1/10.1.0.1 | PERMITIR ENRUT.

## Slide 91: SERVIDORES DE ACCESO REMOTO RAS
Permiten el acceso de usuarios remotos: telecommuters, acceso a Internet, etc.
Puertos seriales asincrónicos y SLIP/PPP o RDSI.
Varios posibles esquemas:
  Esquipos especializados.
  Enrutadores con varios puertos seriales.
  Servidores Linux, NT/WIN2000/2003, Netware, etc. con tarjetas multipuerto.

## Slide 92: RAS TRADICIONAL
PSTN
Equipo RAS
SERVIDORES
ESTACIONES
SUICHE
MODEM

## Slide 93
INTERNET
ESCENARIO DE PPP EN UN ESQUEMA DE ACCESO
CONMUTADO
MODEM
ISP
MODEM
TCP/IP
PPP
Serial Asincronico

## Slide 94: RADIUS
Ver presentacion: www.diginet.com.co  Downloads  SERVICIOSDEAUTENTICACION.zip

## Slide 95: RADIUS
Puertos:
UDP
  1812 Autenticación
  1813 Contabilización.
Otros servidores usan:
  1645 Autenticación
  1646 Contabilización

## Slide 96: SITIOS DE INTERES
http://www.cisco.com/warp/public/556/nat-cisco.shtml
http://www.cisco.com/warp/public/556/8.html
Diagramas de flujo de Bridging y Routing en Linux con iptables
http://ebtables.sourceforge.net/br_fw_ia/br_fw_ia.html