## Slide 1: IPX/SPX DE NOVELL
POR:
JUAN CARLOS RESTREPO
E-mail: juanrest@diginet.com.co
Tel.: 5140532
VERSION: 1.3

## Slide 2: RESEÑA HISTORICA
Hacia principios de los 80, se empiezan a popularizar los PC, que resolvían las necesidades de computación personal pero que al no estar en red, creaban islas de información.
Para resolver este problema Novell crea un sistema de red denominado Netware, orientado inicialmente a compartir archivos e impresoras.
IPX/SPX es un conjunto de protocolos desarrollado por Novell hacia comienzos de los 80’s, para la comunicación entre las estaciones y el servidor Netware.
Cada vez se utiliza menos por la tendencia a usar TCP/IP.

## Slide 3: ESQUEMA CLIENTE-SERVIDOR
Servidor
Cliente
Cliente
IPX/SPX
Generalmente se instala un cliente especial en la estación.
A partir de Netware 6.0 ya no es necesario.

## Slide 4: ESQUEMA CLIENTE-SERVIDOR NW 6.0
NETWARE 6.0 HABLA NATIVAMENTE CIFS(WINDOWS),
AFP (MACINTOSH) Y NFS (UNIX), POR TANTO YA NO
REQUIERE EL CLIENTE DE NOVELL EN LA ESTACION.

## Slide 5: Netware de Novell
Sistema operativo de red, desarrollado por Novell, hacia principios de los 80, para integrar los PC mediante un servidor de archivos e impresión.
Opera en modo dedicado (no se puede utilizar como estación de trabajo).
Inicialmente servidor de archivos e impresión.
Actualmente, servidor de aplicaciones a través de máquina virtual de JAVA.
También usado como servidor de Bases de Datos.
Su principal importancia radica en los servicios de Directorio NDS (Netware Directory Services)

## Slide 6: Netware
Ventajas:
  Muy estable y maduro.
  Al no ser muy popular tiene mejor seguridad.
  Servicio de directorio muy maduro.
Desventajas:
  No muy conocido.
  No es un servidor de aplicaciones propiamente dicho.

## Slide 7: Netware de Novell
Hasta la versión 5.0 se utilizó como protocolo predeterminado entre las estaciones y el servidor, IPX/SPX.
Actualmente se utiliza TCP/IP.
Algunas caracteristicas nuevas en NW6:
  No requiere cliente en la estación.
  Servicios orientados a WEB como: iFolder, iPrint, iManage, entre otros.

## Slide 8: ESQUEMA CLIENTE-SERVIDOR
3COM
Servidor
Cliente
Cliente
IPX/SPX
TCP/IP

## Slide 9
MODELO IPX/SPX

## Slide 10
SAP
NCP
IPX
SPX
IPX/SPX
MODELO SIMPLIFICADO DE IPX/SPX
Ethernet,
Token Ring, etc.
RIP
NLSP

## Slide 11: IPX/SPX
Stack de protocolos desarrollados por Novell para la comunicación entre las estaciones y servidores con Netware.
Se basa en protocolos XNS de XEROX
En el nivel Físico y de Enlace utiliza tecnologías como Ethernet, Token Ring, FDDI, etc.
Sus principales protocolos son: IPX, SPX, NCP, SAP, RIP y NLSP.

## Slide 12
PRESENTACION
APLICACION
SESION
RED
FISICO
ENLACE
TRANSPORTE
SAP
NCP
IPX
SPX
SMTP
FTP
TELNET
IP
TCP UDP
OSI
TCP/IP
IPX/SPX
DNS
SNMP
RPC
ICMP IGRP
ARP
RARP
Se monta sobre:
SLIP, PPP, Ethernet,
Token Ring, etc.
MODELO OSI VS. IPX VS. TCP/IP
Ethernet,
Token Ring, etc.
RIP
NLSP

## Slide 13: TRAMAS
Trama Ethernet I desarrollada por DIX (Digital, Intel y Xerox) hacia 1.980.
Dos años después se presenta Ethernet II que es la trama utilizada por TCP/IP. Tambien conocida como ARPA.
Posteriormente la IEEE empezó a desarrollar la norma 802.3 pero Novell no esperó y presentó la trama 802.3. (En Cisco se llama Novell-Ether)
Luego la IEEE finalizó el desarrollo de la trama 802.3 incluyendo el encabezado 802.2 (LLC: Logical Link Control).
Actualmente las tarjetas de red soportan todos estos tipos de trama, pero se requiere que cada conjunto de estaciones con el mismo protocolo tengan la misma trama.

## Slide 14: TRAMAS
IEEE 802.3
Header 802.2
Ethernet II
Trama 802.3 utilizada por defecto hasta Netware 3.11
Trama 802.2 utilizada a partir de Netware 3.12.

## Slide 15: INTERFACE AL NIVEL DEL ENLACE
TRAMA SNAP (Sub Network Access Point)
Caso particular de trama 802.2.
DSAP=SSAP=170 Indican presencia de SNAP
EtherType igual que en trama Ethernet II.

## Slide 16: INTERFACE AL NIVEL DEL ENLACE
Se requiere definir en los diferentes componentes: servidores, routers, etc. el mismo tipo de trama.

## Slide 17: IPX (Internetwork Packet Exchange)
Protocolo de nivel de Red.
No orientado a conexión y basado en datagramas
Define Intranetwork addressing (red,nodo) para identificar los nodos de la red
Define intranode addressing (socket) para identificar el aplicativo dentro del nodo.
Algunos socket reservados:
451h NCP 8060h Impresión 452h SAP
453h RIP 455h NetBIOS 456h Diagnóstico.

## Slide 18: IPX (Internetwork Packet Exchange)
Estructura del paquete:
Checksum(2), Packet Length(2), Transport Control(1), Packet Type(1), Destination Network(4), Destination Node(6), Destination Socket(2), Source Network(4), Source Node(6), Source Socket(2), DATA.
Encabezado de paquete mínimo 30Bytes vs 20 de IP.
Transport Control: similar a TTL, pero incrementa en vez de decrementar.
Packet type: Identifica el protocolo de nivel superior.
Ejemplo: 0x00 NLSP 0x01 RIP
0x05 SPX 0x11 NCP
0x04 SAP

## Slide 19: IPX (Internetwork Packet Exchange)
0451H
NCP
0452H
SAP
0453H
RIP
0455H
NetBIOS
0456H
Diagnostics
0x457
Serialization packet (SER)
4000-6000H
Ephemeral sockets, used for file server and network communication
PUERTOS

## Slide 20: IPX (Internetwork Packet Exchange)

## Slide 21: IPX
Direcciones de 80 bits:
  32 bits identifican la red. (Dirección asignada por el administrador a cada segmento de red).
  Tipicamente se configura en el Servidor y en Router.
  48 bits identifican el nodo dentro de la red. (Generalmente es la dirección MAC)
Se expresan en formato hexadecimal.

## Slide 22: IPX
A diferencia de TCP/IP no hay que configurar estas direcciones en las estaciones.
La dirección de red se configura generalmente en el servidor y en los enrutadores.

## Slide 23: IPX

## Slide 24: ENRUTAMIENTO EN IPX
IPX/SPX al igual que TCP/IP es enrutable, por tanto requiere de la creación de una tabla de enrutamiento.
Los protocolos de enrutamiento tipicamente utilizados son: RIP, NLSP e EIGRP.
Ejemplo de tabla de enrutamiento IPX:
C 24682 (NOVELL-ETHER), Et0/0
C 99901 (FRAME-RELAY), Se0/0.101
C 99905 (FRAME-RELAY), Se0/0.105
C 99906 (PPP), Se1/2
C 99907 (FRAME-RELAY), Se0/0.107
C 99908 (PPP), Se1/3
E 12 [1787392/0] via 99901.0000.0c3d.ebc6, age 12:25:24, 1u, Se0/0.101
E 40 [1787392/0] via 99907.0000.0c3d.f725, age 12:25:24, 1u, Se0/0.107
E 70 [1787392/0] via 99905.0000.0c3d.f763, age 12:25:24, 8u, Se0/0.105
E 121 [269824000/2] via 99901.0000.0c3d.ebc6, age 12:25:24, 24632u, Se0/0.101
E 140 [2681856/0] via 99905.0000.0c3d.f763, age 12:25:24...

## Slide 25: RIP (Routing Information Protocol)
Permite el intercambio de información de enrutamiento, para que las estaciones, enrutadores, servidores, etc. encuentren las rutas más cortas, cambios en la topología de la red, etc.
Es un Vector Distance Protocol.
Utiliza como métrica primero ticks (1/18 seg para medir delay) y hops (brincos). Si ambas dan lo mismo, se hace balanceo de cargas.
Más de 15 brincos es inalcanzable.
Anuncios cada 60 segundos.

## Slide 26: RIP (Routing Information Protocol)
Se mantiene una tabla de enrutamiento por cada protocolo IPX/SPX.
Implementa split horinzon y temporizadores para que las entradas en la tabla de enrutamiento caduquen.
Estructura del paquete:
Operation(2), Network Number(1), Number of Hops(2), Number of Ticks(2),…,Network Number n(4), Number of Hops n(2), Number of Ticks n (2).

## Slide 27: NLSP (Netware Link Services Protocol)
Protocolo de enrutamiento de tecnología Link State desarrollado por Novell.
Basado en el protocolo de enrutamiento de OSI IS-IS.
Orientado a reemplazar a RIP y a SAP.
Los anuncios se hacen cuando hay cambios y no cada 60 segundos.
El número de brincos máximo se puede configurar entre 8 y 127.

## Slide 28: EIGRP
Enhanced Interior Gateway Routing Protocol.
Protocolo propietario de CISCO que aparte de enrutar IP tambien permite enrutar IPX.

## Slide 29: SPX (Sequenced Packet Exchange)
Protocolo de Transporte orientado a conexión, similar en funcionalidad y características a TCP (detecta errores y los corrige, control de flujo, etc.)
Inicialmente era Stop-and-Wait luego paso a ser de ventanas deslizantes.
Opera sobre IPX.
Utilizado por servicios como el manejo de archivos Btrieve y RCONSOLE.

## Slide 30: SPX (Sequenced Packet Exchange)

## Slide 31: SAP (Service Advertising Protocol)
Protocolo para reportar (anunciar) los servicios y sus direcciones (red, nodo, puerto) para que puedan ser accesados por los clientes.
Se basa en la facilidad de broadcast.
Reporte cada 60 segundos.
La tabla SAP es mantenida por los Servidores y los router con soporte de IPX/SPX.
Los router no pasan los anuncios SAP sino la tabla ya construida, reduciendo el tráfico sobre los enlaces WAN.
Cuando Netware opera sobre TCP/IP la localización de servicios se hace a traves de SLP (Service Location Protocol. Puerto 427)).

## Slide 32: SAP (Service Advertising Protocol)
Estructura del mensaje:
Operation (2), Service Type 1(2), Server Name 1(48), Network Address 1(4), Node Address 1(6), Socket Address 1(2), Hops to Server 1 (2),…, Service Type n(2), Server Name n(48), Network Address n(4), Node Address n(6), Socket Address n(2), Hops to Server n(2).

## Slide 33: SAP
Servidor
Cliente
Cliente
Get Nearest Server (GNS Request)
Get Nearest Server (GNS Response)

## Slide 34: ANUNCIOS SAP SIN SERVIDOR

## Slide 35: NCP (Netware Core Protocol)
Protocolo de nivel aplicativo.
Aunque inicialmente corria solo sobre IPX/SPX, actualmente opera sobre TCP/IP.
Es el núcleo de los servicios de archivos, impresión, directorio, etc.
Cuando corre sobre TCP/IP algunos llamados se hacer sobre UDP y otros sobre TCP.
Puerto: 524.

## Slide 36: EVOLUCION DE SERVICIOS DE DIRECTORIO
Los actuales servicios de directorio son la evolución de servicios así:
SISTEMA OPERATIVO | Windows | Netware | Unix/Linux
ANTERIOR | Dominios (NT) | Bindery (Hasta NW 3.12) | NIS
ACTUAL | Active Directory (W2K) | NDS Desde NW 4.X | Open LDAP

## Slide 37: EJEMPLO CONFIGURACION CISCO
ipx routing
!
interface Ethernet0/0
ip address 10.1.0.254 255.255.0.0
ipx network 24682
!
interface Serial0/0
description ARMENIA
ip address 192.168.253.9 255.255.255.252
ipx network 99902
ipx router eigrp 400
network all