## Slide 1: NIVEL FISICO
MEDIOS GUIADOS
POR:
JUAN CARLOS RESTREPO
E-mail: juanrest@diginet.com.co
Tel.: 5140532
Versión: 2.4
Ultima revision: Julio - 2005
Medellín-Colombia

## Slide 2: MEDIOS GUIADOS
Utilizan un soporte físico sólido para llevar las señales.
Principales medios guiados:
  Eléctricos:
    Pares.
    Cable coaxial.
  Ópticos:
    Fibra Optica.

## Slide 3: PAR TRENZADO
Pares de hilos de cobre aislados, entorchados (trenzados) entre si.
Utilizado para diferentes tipos de tráfico: voz, datos, etc.
Inicialmente usado en el sistema telefónico convencional.
Soporta transmisión analógica y digital.
Baja inmunidad al ruido electromagnético.
El ancho de banda depende del calibre, el material y la distancia.
Bajo costo.
Algunos tipos de cables son:
  Multipar telefónico convencional: 1 Mhz, 3 a 5 Kmts.
  STP: Par trenzado blindado. 2 o 4 pares. 150 ohmios.
El trenzado elimina la interferencia entre pares.

## Slide 4: PAR TRENZADO- UTP
Unshielded Twisted Pair. Par trenzado no blindado.
AWG 24
Generalmente 4 pares: Blanco Azul-Azul, Blanco Naranja- Naranja, Blanco Verde-Verde, Blanco Café-Café.
También existe multipar. Ejemplo: 25 pares.
Varias Categorías: Categorías 3 (16MHz,1 trenza c/7-10 cm), 4 (20 MHz), 5 (100MHz, 1 a 2 trenzas por cm). Otras no estándares: 5e (100Mhz), 6 (250MHz), 7 (600MHz).
NOTA: A la fecha (Sept-2004) lo reconocido es 5e y 6.
Cables como 6+, 6e, etc. son mejoras propietarias hechas por los diferentes fabricantes.

## Slide 5: PAR TRENZADO- UTP
Impedancia característica de 100 ohmios.
El recubrimiento puede ser Teflon (usado cerca a ductos de aire acondicionado en cable UTP Plenum) o PVC, debido a que el primero genera poco humo en incendios..
Existe rígido (para cableado vertical y horizontal) y flexible para patch cord y wall cord.
Generalmente trae marcas cada pie (pie=foot=30.48cms).

## Slide 6: PAR TRENZADO- STP y ScTP
Shielded Twisted Pair.
Cada par tiene una pantalla metalica.
Impedancia carateristica tipica: 150ohmios.
Mejor resistencia a interferencia externa (EMI: Electromagnetic Interference y RFI: Radio Frequency Interference).
Es más costoso y dificil de instalar.
Una variación de STP es ScTP (Screened UTP), también conocido como FTP (Foil Twisted Pair).
ScTP es un UTP con una pantalla metálica, generalmente con impedancia de 100 o 120 ohmios.
En ambos los apantallamientos metalicos deben ser aterrizados o generan más interferencias.
Muy utilizados en Europa.

## Slide 7: ALGUNAS APLICACIONES EN UTP

## Slide 8: CATEGORIA 6
ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1
Algunos fabricantes utilizan el Spline para mejorar el NEXT al aumentar la separación entre cables, pero la norma de Categoria 6 no dice como se debe fabricar el cable sino las características mínimas requeridas. Por tanto el spline es opcional.
Corte transversal.

## Slide 9: CATEGORIA 6 VS 5e
Más del doble de ancho de banda.
32% mejor desempeño en Perdida por Retorno.
43% mejor desempeño por perdida por inserción.
296% mejor desempeño en NEXT.
GbE opera con dos pares.
Mejor inmunidad el ruido electromagnético.
Listo para 10GbE en el escritorio.

## Slide 10: PAR TRENZADO- UTP
Siemon's Ultra 6 component performance has been ETL Verified. ITS ETL SEMKO testing confirmed that Ultra 6 products exceed all applicable component specifications of the ANSI/TIA/EIA-568-B.2.1, Draft 11, Commercial Building Telecommunications Standard - Part 2: 100-ohm Balanced Twisted Pair Cabling Components

## Slide 11: CATEGORIA 6a
Opera a 500Mhz.
Soporta 10GBASE-T.

## Slide 12: CATEGORIA 7
Opera a 600MHz.
Diseñado con 10GBASE-T en mente.
Mejora el crosstalk y la inmunidad al ruido.
Cada par esta apantallado al igual que todo el cable.

## Slide 13: EVOLUCION DE MEDIOS
VCSEL (Vertical Cavity Surface Emitting Laser)

## Slide 14
LINEAS TELEFONICAS
CONCENTRADOR
PANEL PUESTOS DE TRABAJO
PANEL LINEAS TELEFONICAS
PUESTO DE TRABAJO
CENTRO DE CABLEADO

## Slide 15: CABLE COAXIAL
Presenta mayor inmunidad al ruido electromagnético.
Utilizando para transmisión análoga y digital.
Los podemos clasificar en 2 grupos: Banda Base y Banda Ancha.
COAXIAL
TWINAXIAL

## Slide 16: CABLE COAXIAL
BANDA BASE
  Opera en modo halfduplex en forma digital.
  Muy usado en redes locales. Ej: RG-58 a 50 ohmios.
  Bajo costo.
  Velocidades de transmisión típica: 10 Mbps.
  Implementaciones típicas:
  10BASE-5: Coaxial grueso, 5 segmentos c/u de 500 mts, 100 estaciones por segmento.
  10BASE-2: Coaxial delgado, 5 segmentos, c/u de 200 mts, 30 estaciones por segmento.
  No apropiado para aplicaciones en tiempo real.

## Slide 17: CABLE COAXIAL
BANDA ANCHA
  Entre otras aplicaciones utilizado para la infraestructura de TV por cable.
  Esta infraestructura es utilizada actualmente tambien para la transmisión de datos, tipicamente acceso a Internet.
  Se le conoce como la red HFC (Hybrid Fiber Coaxial).
  Opera con señales Analógicas usando FDM.
  Típicamente se utilizaba cable RG-59 de 75 ohmios. Actualmente RG-6.
  Permite aplicaciones en tiempo real.
  Se utilizan amplificadores en vez de repetidores.
  Cada canal es half duplex pero con 2 se obtiene full duplex.
  Alcance típico 5 Kmts.
  Ancho de banda típico: 300-450 Mhz- 750Mhz – 1GHz.
  Tamaño de canal de TV: 6 Mhz

## Slide 18: DATOS CON CABLEMODEM-RED HFC
Se requieren modems RF por operar con Radio Frecuencias.
Cablemodem: modem para conectarse al sistema de televisión por cable para acceso a Internet.
Cablemodem: equipo similar al modem para conectarse al sistema de televisión por cable para acceso a Internet.
Los canales de emisión (flujo descendente o hacia el usuario) empiezan alrededor de 50Mhz equivalente al canal 2 de TV tradicional sobre el aire y se extienden hasta los 400 o 750 Mhz.
El rango de frecuencias entre 5 y 42 Mhz es reservado para flujos ascendentes de datos.
Para TV por cable se reserva un canal del flujo ascendente y otro del flujo descendente.
Sobre el canal descendente se pueden obtener velocidades así: 64QAM=27Mbps, 256QAM=36Mbps.
Sobre el canal ascendente se obtienen velocidades así: 500Kbps a 10Mbps con 16QAM o QPSK.

## Slide 19
CABLE MODEM

## Slide 20: CABLE MODEM
Estándar de Cablemodem: DOCSIS: Data Over Cable Service Interface Specifications.
El cablemodem opera en el nivel 1 y 2 de OSI.
El PC se conecta al cable modem a través de un puerto Ethernet o USB.
El cablemodem presenta una conexión permanente.
Velocidades típicas de 4Mbps ascendente o descendente. (En EPM 256Kbps).
Dos tipos de modems:
  Unidireccionales: envían vía modem convencional telefónico y reciben (2Mbps) por el cable coaxial.
  Bidireccionales (HFC): envían y reciben por el mismo cable coaxial.
El cablemodem toma todo el canal durante el tiempo que debe transmitir.

## Slide 21: CABLE MODEM
DOCSIS define esquemas de encripción para proteger el flujo entre el cliente y el proveedor.
Dos versiones 1.0 y 1.1.
DOCSIS 1.1 soporta adicionalmente entre otros servicios:
  Autenticación del cablemodem.
  Calidad de servicio.
  IP Multicast.
  Supresión de headers.
  SNMPV3
CMTS (Cable Modem Termination System): Componente en el proveedor que recibe el cable)

## Slide 22
CABLE MODEM
Cable
Modem
INTERNET
Cable coaxial
Fibra óptica
CDI: Common Data Interface
Upstream(Del modem al proveedor: Entre 5-42 MHz.
Downstream: Entre 50-750 MHz (Depende del sistema)
CMTS
Conversor
Opto-electrico
CDI
F.O.
F.O.
DOCSIS

## Slide 23
ARQUITECTURA CON CABLE MODEM

## Slide 24
CABLE MODEM

## Slide 26
MODELO POR CAPAS CABLE MODEM
El forwarding de tramas se hace de acuerdo a 802.1d (bridging)

## Slide 27
ESTRUCTURA DE LAS TRAMAS CABLE MODEM

## Slide 28
ESTRUCTURA DE LAS TRAMAS CABLE MODEM

## Slide 29
DOCSIS 1.1

## Slide 30
DOCSIS 1.0 vs 1.1 vs 2.0

## Slide 31: DOCSIS 2.0
Mejora la capacidad del canal ascendnete (lo triplica).
Mejor resistencia al ruido.
Mejora el uso del ancho de banda de los canales.

## Slide 32: COMUNICACIONES SOBRE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA
PoweLine Communications
Transmisión de datos utilizando los tendidos eléctricos.
A través del toma eléctrico se transmiten los datos.
Utilizan powerline modems.
HomePlug 1.0: 14Mbps.

## Slide 33: COMUNICACIONES SOBRE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA
Velocidades: actualmente 3Mbps, con posibilidad de hasta 100Mbps.
  9 kHz - 148.5 kHz (< 150 kbit/s)
  1.6 MHz and 30 MHz (< 5 Mbit/s).
Broadband Powerline (BPL): para uso externo con distancias hasta de 6Millas a 100Mbps.
Limitantes: generalmente se requiere estar en el mismo circuito electrico.
Ver: http://www.nwfusion.com/net.worker/news/2004/0524netsecondstory.html

## Slide 34: COMUNICACIONES SOBRE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA
Ventajas:
  No se requiere un nuevo cableado. Se utiliza el eléctrico presente en casi cualquier edificación.
  Mobilidad al tener casi en cualquier sitio un toma eléctrico.
  Facil instalación y uso.
  Brinda seguridad mediante técnicas de encripción.

## Slide 35: FIBRA OPTICA
La luz es una onda electromagnética y por tanto posee tres características: reflexión, refracción y difracción.
La fibra óptica se basa en el principio de refracción de la luz.
Cuando un rayo de luz pasa de un medio de mayor índice de refracción a uno de menor índice de refracción cambia su trayectoria.
AIRE
AGUA
Angulo crítico
n1
n2
x
y
90°

## Slide 36: FIBRA OPTICA
Índice de refracción n=c/v, donde c= Velocidad de la luz en el vacío: 300.000 Kmts/s. v=Velocidad de la luz en el medio.
Ejemplo:
Aire aprox n=1.
Agua n=300.000.000/225.000.000=1.33
Vidrio n=300.000.000/200.000.000=1.523
Diamante n= 2.419.
Core o núcleo n=1.55 o 1.60
Ley de Snell: Sen x / n1= Sen y / n2
Angulo crítico: x = 90 °, por tanto Sen 90 = 1. Entonces Angulo critico = sen-1 (1/n).

## Slide 37: FIBRA OPTICA
Buffer (900 um)
Cladding (125 um)
Core (62.5 um)
Protecciones adicionales
Se construye a partir de vidrio (SiO2) o plásticos altamente puros.
Dopando con Boro se obtiene Indice de refracción menor. Dopando con Germanio o Pentoxido de Fosforo se obtiene indice mayor.
Es un dielectrico y por tanto no conduce la electricidad. Transmisiones principalmente digitales usando ASK y TDM. Se puede multiplexar también usando WDM. Permite múltiples tipos de tráfico: datos, audio, video.
Su estudio se puede hacer a partir de Optica Geometrica u Optica ondulatoria (aquí utilizaremos la Geométrica).

## Slide 38: FIBRA OPTICA

## Slide 39: FIBRA OPTICA
Fibra Multimodo
Fibra Monomodo
125 um
10 um
62.5 um
De acuerdo al calibre del núcleo se clasifica así: Multimodo y Monomodo. MODOS: las diferentes trayectorias que sigue la luz al interior del núcleo en su camino de la fuente al destino. Multimodo: muchos caminos Monomodo: “un” camino. APERTURA NUMERICA: rango de ángulos con los que al entrar la luz en la nucleo esta es reflejada completamente.

## Slide 40: FIBRA OPTICA MULTIMODO
125 um
62.5 um
Diámetro del núcleo alrededor de las 60 micras. Más económica Menor Velocidad Menor distancia. Se puede usar con LED’s y LASER. Fibras típicas: 62.5/125 micras, 50/125 micras (long and short waves, soporta 500 mts para ATM 1.2Mbps y Gigabit Ethernet.

## Slide 41
Fibra Monomodo
125 um
10 um
Núcleo alrededor de las 10 micras Más costosa. Mayor velocidad. Mayor distancia. Generalmente se utiliza con LASER’s Típica: 10/125 micras.
FIBRA OPTICA MONOMODO

## Slide 42: De acuerdo al índice de refracción se clasifica así: Índice Escalonado: un índice para el núcleo y otro para el cladding. Índice Gradual: el índice del núcleo varía: mayor en el centro y menor hacia el cladding.
n2
n1
n2
n1
Índice Gradual
Índice Escalonado
core
cladding
TIPOS DE FIBRA OPTICA MULTIMODO

## Slide 43
TIPOS DE FIBRA OPTICA DE ACUERDO AL USO Y NRO DE HILOS
USO INTERNO
  Protecciones básicas.
USO EXTERNO
  Generalmente tienen protecciones adicionales contra humedad, roedores, etc.
Cantidad de hilos: desde 2 hasta 48 hilos son típicas. 48 hilos típicamente en redes metropolitanas o de mayor cobertura.

## Slide 44: SEÑALES EN FIBRA MULTIMODO
Índice Gradual
Índice Escalonado

## Slide 45: SEÑALES EN LA F.O
Para el envió de la información se utilizan pulsos de luz.
En su recorrido de la fuente al destino los pulsos de luz se dispersan (amplían) por efectos de la dispersión.
Puede ser: modal, cromática y de guía de onda (en monomodo luz viajando por núcleo y cladding)
En la fibra multimodo se puede corregir con un índice gradual en el núcleo.
Adicionalmente la señal se atenúa en las conexiones, curvaturas, absorción (conversión en calor), scattering (imperfecciones).
SEÑAL ENVIADA
SEÑAL RECIBIDA

## Slide 46: ANCHOS DE BANDA

## Slide 47: SISTEMA DE FIBRA OPTICA
Constituido por 3 componentes:
Fuente de Luz (LED/LASER): convierte energía eléctrica en óptica.
La fibra óptica: lleva los pulsos de luz.
El Fotodetector: convierte pulsos de luz en eléctricos.
Para operar full duplex se requiere el mismo sistema en sentido contrario o la multiplexación con WDM.
Esquema punto a punto.
FTE LUZ
FOTODETECTOR
FIBRA OPTICA

## Slide 48: FUENTES DE LUZ
LED (Light Emitting Diode)
Semiconductor que genera luz al aplicarle una tensión.
La luz es producida en un espectro amplio, acoplando poca energía en la fibra (aprox. 100 microWatts).
Baja velocidad.
Corta distancia.
Fácil fabricación.
Barato.
Resistente a cambios de temperatura.
Mayor vida
Se utiliza con fibra óptica multimodo..

## Slide 49: FUENTES DE LUZ
LASER (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation)
Se genera con un ILD (Injection Laser Diodo), que produce el láser al aplicarle una tensión.
Rayo de luz coherente, concentrado en un espectro reducido.
Más alcance por más potencia: 5 a 7 miliwatts.
Costoso
Mayor velocidad.
Más sensible a cambios de temperatura.
Se utiliza con fibra óptica monomodo y multimodo.
Menor vida útil. 10 veces menor que el LED.

## Slide 50: FUENTES DE LUZ
VCSEL: Vertical Cavity Surface Emitting Laser es un diodo microlaser semiconductor.
Preferido para tecnologias de GbE, reemplazando los LED’s convencionales.
Generalmente longitudes de onda de 850 y 1300 nm.

## Slide 51: FUENTES DE LUZ
Se utilizan principalmente 3 ventanas en el espectro electromagnético como fuente de luz centradas o referidas como 0.85, 1.30 y 1.55 micrones
Los rangos en 1.30 y 1.55 se conocen como long wave.
Cada ventana tiene entre 25000 y 30000 GHz de ancho.
Ventana de 0.85micrometros
El rango de 0.85 se conoce como short wave (SX).
La ventana de 0.85 tiene mayor atenuación pero el material del láser es igual al de la electrónica requerida. Generalmente implementado con LEDs.
Generalmente utilizado en redes LAN.
Ventana de 1.30 micrometros
Utilizada en LAN y WAN.
Ventana de 1.55 micrometros
  Utilizada generalmente en la WAN mediante lasers.

## Slide 52: FUENTES DE LUZ
Las 6 ventanas definidas por la ITU-T son:
  The O-Band (1,260nm to 1,310nm)
  the E-Band (1,360nm to 1,460nm)
  the S-Band (1,460nm to 1,530nm)
  the C-Band (1,530nm to 1,565nm)
  the L-Band (1,565nm to 1,625nm)
  the U-Band (1,625nm to 1,675nm).
La ventana de los 850 nm no esta definida por la ITU-T pero es muy utilizada en redes privadas y locales.

## Slide 53: VENTANAS DE FUENTES DE LUZ EN MICRAS
0.85
1.30
1.55
A
t
e
n
u
a
c
i
o
n
Longitud de onda en micrones
0.77-0.86
1.270-1.355
LUZ:0.4-0.7
.
dB/Km
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
SX
LX

## Slide 54: VENTANAS DE FUENTES DE LUZ EN NANOMETROS
850
1300
1550
A
t
e
n
u
a
c
i
o
n
Longitud de onda en nanometros
770-860
1270-1 355
LUZ:400-700
.
dB/Km
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
SX
LX

## Slide 55: VENTANAS DE FUENTES DE LUZ

## Slide 56: FIBER VERSUS COPPER GIGABIT
9u Singlemode
{
1000BASE-LX
Fiber (1350nm)
{
1000BASE-SX
Fiber (850nm)
{
1000BASE-CX
Copper
25m
5km
220m
275m
{
1000BASE-T
Copper
100m
550m
50u Multimode
50u Multimode
4 pr CAT 5 UTP
Balanced
Shielded Cable
62.5u Multimode
62.5u Multimode
Source: Gigabit Ethernet Alliance
Data Center
Building
Backbones
Campus
Backbone
Wiring Closet
APPLICATION
Notes: Gigabit Ethernet over Fiber or Copper - Which is Optimal?
All Ethernet topologies have segment length limitations. The chart shows the distance limitations for Gigabit Ethernet via fiber and copper. It shows how those constraints dictate the deployment of each type of cabling.
Gigabit Ethernet runs over the same MM and SM fiber plants as Ethernet or Fast Ethernet, but at significantly shorter distances. Two physical layer standards provide Gigabit transmission over fiber-optic cabling:
  1000BASE-SX is targeted at lowest cost multimode fiber runs in horizontal and shorter backbone applications.
  1000BASE-LX is targeted at longer single-mode campus backbones. 1000BASE-LX Single-mode fiber covers much greater distances and is generally used for campus backbones.
Two standards for Gigabit Ethernet transmission over copper cabling are:
  1000BASE-CX supports interconnection of equipment clusters where the physical interface is short-haul copper.
  1000BASE-T (802.3ab) Gigabit Ethernet was designed to take advantage of the the vast installed base of existing Cat 5 UTP cable. It also enables the deployment of GbE onto horizontal copper runs as well as into smaller networks that do not have fiber backbones or fiber in the vertical risers.

## Slide 57: FOTODETECTORES
El detector (receptor óptico) esta encargado de convertir las señales lumínicas en eléctricas.
El principal cuello de botella es el detector por la dificultad de hacer que respondan a altas velocidades.
Algunos tipos de detector son:
  FOTODIODO: semiconductor que al recibir luz (fotones) deja pasar o genera fotovoltaje o fotocorriente. Ej:
  Integrated PIN Field-Effect Transistor (FET): bajo voltaje, baja sensibilidad a temperatura, alta confiabilidad y fácil fabricación.
  APD (Avalanche Photodiode): produce ganancias de 100 o más. Requiere mayor voltaje.
  FOTORESISTOR: resistencia que varia con la cantidad de luz.

## Slide 58: CONECTORES DE FIBRA OPTICA
CONECTOR SC (Subscriber Connector - T568SC): Recomendado en cableado estructurado.
Beige multimodo. Azul (Blue): monomodo.
Máximo 500 conexión/desconexión..
CONECTOR ST (Straight Tip): Se acepta donde ya está instalado.

## Slide 59: CONECTORES DE FIBRA OPTICA
CONECTOR MT-RJ

## Slide 60: CONECTORES DE FIBRA OPTICA
CONECTOR MT-RJ vs.SC Herramienta para MT-RJ
CONECTOR LC CONECTOR FC (Usado en WAN)

## Slide 61: COMPARACION F.O. vs MEDIOS ELECTRICOS
VENTAJAS F.O.
  Inmune al ruido electromagnético.
  Mayor ancho de banda.
  Mayor distancia por menor atenuación.
  Mucho más seguro debido a la dificultad para intervenirla.
  Mayor resistencia a medios corrosivos.
  Ocupa menos espacio.
  Al ser un dielectrico es mejor en entornos con tierras electricas diferentes, o para evitar descargas ante rayos.
DESVENTAJAS.
  Más costosa (no tanto la fibra sino los equipos, conectores, etc).
  Menor conocimiento en el medio.
  Requiere herramienta especial.

## Slide 62: WDM/DWDM
WDM (Wavelength Division Multiplexing): similar a FDM solo que el dispositivo es un medio pasivo. En vez de frecuencia se habla de la longitud de onda.
Mezcla varias portadoras ópticas con diferente longitud de onda, amplificandolas antes de enviarlas por la fibra.
Permite reutilizar la actual infraestructura de fibra que opera en esquema TDM, para obtener velocidades de varios Gbps. Eje: 40Gbps.
Permite multiplexar varias tecnologías de varios tipos de aplicaciones: SONET, SDH, ATM, Audio, Video, etc.
A futuro se espera 80 portadoras a OC-48. Aprox. 200 Gbps.

## Slide 63: WDM
Esquema con WDM
PRISMA
PRISMA
Fibra 3
Fibra 4
Fibra 1





## Slide 64: NOTAS GENERALES
Algunos conceptos tomados de la presentación de Unión Eléctrica.
Aceptancia: cantidad de luz que puede ser introducida en una fibra.
Dispersión: La luz se va en otras direcciones a las originales. Puede ser por partículas en la fibra.
Revestimiento=cubierta
20 años de vida para la fibra monomodo.
Longitud de onda monomodo: 1310, 1550 nm.
Longitud de onda para multimodo: 850, 1300.
Multimodo 62.5/125 hasta 2 Km.
1 Hertz en luz es un pulso por segundo.

## Slide 65: NOTAS GENERALES
Atenuación intrínseca: absorción (por impurezas), difusión (imperfecciones en el vidrio)
Atenuación extrínseca: for fuentes externas. Macrocurbaturas ( a gran escala en el proceso de instalación) , Microcurvaturas (pequeñas deformaciones, por temperatura, tension, presión, aplastamiento).
Dispersión modal es en la fibra Multimodo: diferentes trayectorias.
Dispersión cromática en la monomodo: diferentes longitudes de onda del transmisor.

## Slide 66: NOTAS GENERALES- EMPALMES
Unión entre dos fibras.
Conectores mecánicos: uniones móviles cuando se requiere facilidad de unión y remoción. Presenta: falla radial, angular y axial.
Empalmes mecánicos. Pueden ser permanentes o temporales. Perdidas entre 0.05 y 0.2 dB.
Empalmes por fusión. Perdidas entre 0.05 y 0.1 dB.

## Slide 67: LECTURAS RECOMENDADAS
Computer Networks. Andrew S. Tanenbaum. Tercera Edición.
Capitulo 2
Data Networks. Concepts, Theory, and Practice. Uyless Black. Prentice-Hall International, Inc.
Capitulos: 4, 5, 19, 21 y 23
Comuniciones y redes de Computadores. William Stalings. Quinta Edicion. Capitulo: 3
High-Speed Networking Technology: An Introductory Survey.www.redbooks.ibm.com/pubs/pdfs/redbooks/gg243816.pdf. Capitulo 3 y 4.

## Slide 68: SITIOS DE INTERES
http://www.category6.org