## Slide 1: MEDIOS NO GUIADOS
POR:
JUAN CARLOS RESTREPO
Juanrest@diginet.com.co
Tel.: 5140532
Versión: 2.1
Ultima revisión: Septiembre – 2006
Medellín-Colombia

## Slide 2: GENERALIDADES
Basadas generalmente en ondas electromagnéticas a pesar de que hay alternativas como el sonido.
No requieren un medio material como un cable para propagarse.
Resuelven las siguientes problemáticas:
  Comunicación móvil.
  Sitios de difícil acceso geográfico: selva, desiertos, etc.
  Sitios que por estética no se deben cablear.
  Sitios con problemas de orden público o guerra.
  Requerimientos de amplia cobertura.
Tienen la problemática de la regulación por la escasez de ancho de banda al ser un esquema compartido.
OJO!!: Se hace más crítico el tema de la seguridad.

## Slide 3: RESEÑA HISTORICA
Hasta el siglo XVIII fenómenos eléctricos y magnéticos no tenían explicación. Eran una simple atracción.
En 1864 James Clerk Maxwell crea teoría electromagnética.
Heinrich Hertz genera y recibe ondas en 1887.
Marconi las usa en el primer telégrafo inalámbrico en 1.899.
En la actualidad se utilizan en múltiples aplicaciones: TV, Radio, Celulares, Controles remotos, etc.

## Slide 4: CONCEPTOS GENERALES
DEFINICIÓN: propagación de campos eléctricos y magnéticos por el espacio.
En el vacío se propagan a c = 300.000 Kmts/s = 3 x 108 mts.
Dada la longitud de onda y la frecuencia se tiene:
  v = * f. En el vacío v = c
   = Longitud de onda. f = Frecuencia.
Para su estudio el espectro electromagnético se puede dividir en bandas o rangos de frecuencias cuyas características son similares.
Las ondas de radio, microondas, las infrarrojas y la luz se pueden usar para transmisión de información..
Los rayos Ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma son de mayor frecuencia pero difíciles de producir y modular. Además son perjudiciales para los seres vivos.

## Slide 6: ESPECTRO ELECTROMAGNETICO

## Slide 7: CONCEPTOS GENERALES
De acuerdo a la manera en que se emiten las ondas podemos hablar de los siguientes tipos de transmisión:
DIRECCIONAL: Las ondas se enfocan en un área reducida a través de una antena parabólica. Generalmente requieren linea de vista y que el transmisor y receptor estén alineados.
OMNIDIRECCIONAL: La emisión se hace en todas direcciones. No se requiere que las antenas estén alineadas.

## Slide 8: CONCEPTOS GENERALES
De acuerdo a la manera en que están interconectados los sitios:
Punto a punto.
Punto Multipunto.
Rejilla o Maya.

## Slide 9: CONCEPTOS GENERALES
Punto a Punto
Punto Multipunto

## Slide 10: CONCEPTOS GENERALES
Rejilla o malla

## Slide 11: REGULACION DEL ESPECTRO
A nivel internacional la agencia WARC de la ITU-R trata de coordinar la asignación del espectro.
A nivel de cada país organismos controlan el espectro. Ejemplo: FCC (Federal Communications Comission) en Estados Unidos. En Colombia el Ministerio de Comunicaciones.

## Slide 12: POTENCIA DE TRANSMISION
Potencia de celular: entre 0.6 y 3.0 Watts.
Potencia de Avantel:
Potencia de laser:
Potencia de teléfono inalámbrico:
Potencia de tarjeta de red inalámbrica:
Potencia de bluetooth: 1 miliWatt.
Horno microondas: entre 500 y 1100 Watts

## Slide 13: ONDAS DE RADIO
Son fáciles de generar, pueden viajar largas distancias y penetran edificios y obstáculos.
Son omnidireccionales: viajan en todas direcciones desde la fuente.
Alcanzan largas distancias.
Requieren licencia.
A bajas frecuencias atraviesan obstáculos pero la potencia decrece sustancialmente.
Sufren de interferencia de motores y equipo eléctrico.
Por su reducido ancho de banda solo las frecuencias más altas son utilizadas para la transmisión de datos.

## Slide 14: MICROONDAS
Generalmente entre 1 GHz y 1 THz.
A más de 100Mhz las ondas se enfocan en áreas reducidas a través de antenas parabólicas.
No pasan a través de obstáculos y por tanto requieren de linea de vista (d= 7.14 (SQR(K*h) donde K=4/3)
Línea de vista: posibilidad de ver un punto desde el otro, sin obstáculos. Donde no es posible se puede hacer repetición.
Por ser muy utilizado hay escasez de ancho de banda.
Bajo costo.
Aplicaciones: telefonía, datos, etc.
Generalmente se requiere de licencia para su uso.
Se pueden obtener alcances de unos 50 Kmts.

## Slide 15: BANDAS LIBRES EN MICROONDAS
Se han reservado a nivel mundial bandas para aplicaciones Industriales, Médicas y Científicas.
Dependen de cada país, pero generalmente son:
Entre 902Mhz – 928Mhz (ancho 26Mhz).
Entre 2.400- 2.4835 GHz (ancho 83.5 Mhz). Muy saturada: telef. Inalámbricos, tarjetas de red, bluetooth, hornos microondas (2.5Ghz), etc.
Entre 5.735GHz–5.860Hz (ancho 125Mhz).

## Slide 16: FRECUENCIAS DE USO LIBRE EN COLOMBIA
En la búsqueda de promover el uso de tecnologías inalámbricas de acceso de banda ancha en Colombia, el Ministerio de Comunicaciones expidió la Resolución 689 de 2004, por la cual se atribuyen bandas de frecuencias para libre utilización dentro del territorio nacional,mediante sistemas de acceso inalámbrico y redes inalámbricas de área local, que utilicen tecnologías de espectro ensanchado y modulación digital, de banda ancha y baja potencia,tales como Wi-Fi.
A través de esta Resolución, se atribuyen dentro del territorio nacional, a título secundario,para operación sobre una base de no-interferencia y no protección de interferencia, los siguientes rangos de frecuencias radioeléctricas, para su libre utilización:
a) Banda de 902 a 928 MHz
b) Banda de 2 400 a 2 483,5 MHz
c) Banda de 5 150 a 5 250 MHz
d) Banda de 5 250 a 5 350 MHz
e) Banda de 5 470 a 5 725 MHz
f) Banda de 5 725 a 5 850 MHz

## Slide 17: MICROONDAS
Para su estudio las vamos a clasificar asi:
  MICROONDAS TERRESTRES
  MICROONDAS SATELITALES.

## Slide 18
ENLACE VIA MICRO-ONDAS
URBANO
-Ultimo Kilometro-
-Ultimo Kilometro-
ESQUEMA TIPICO CON MICROONDAS TERRESTRES
Ultimo kilómetro o última milla: tramo de comunicación
entre el proveedor del servicio (canal) y la sucursal que lo utiliza.
ENLACE VIA MICRO-ONDAS
INTERURBANO

## Slide 19: COMUNICACIÓN SATELITAL
En esencia el satélite es un gran repetidor en el espacio.
Vida útil típica de un satelite: 10 años.
Inicialmente en órbitas geoestacionarias – GEO (geosynchronous earth-orbit) a 35.800 Kmts sobre el ecuador). Geoestacionario: traslación del satelite coincide con rotacion de la tierra.
Tres satelites en GEO cubren toda la tierra.
Con el fin de evitar interferencias entre los satélites geoestacionarios se requiere separación de 4°. Por tanto esta órbita está saturada.
Se utilizan frecuencias diferentes para subir (Uplink) y bajar (Downlink) del satélite. Ej: en banda C: baja en 4 GHz y sube a 6 GHz.

## Slide 20: ORBITAS MEDIAS Y BAJAS
Al estar más cerca de la tierra su periodo es menor de 24 horas para compensar la gravedad y por tanto se requiere una red de satélites.
Orbitas Medias (middle-earth orbit - MEO).
  Entre 5000 y 12000 Kmts.
  Retardo alrededor de 100ms.
Orbitas Bajas (Low earth-orbit -LEO)
  Entre 500 y 1500Kmts.
  Retardo entre 10 y 30 ms.
  Ejemplo: Iridium de Motorola (a 780Kmts, Inicialmente 77, finalmente 66 satélites. Casi quiebra por los altos costos.

## Slide 21: SATELITES DE ORBITA LEO Y MEO
Ejemplos de redes de satelites LEO:
  GlobalStar (48 satelites a 1400Kmts). El relevo no se hace satelite a satelite como en Iridium, sino: usuario-satelite-estacion terrena-estacion terrena-satelite-destino.
  Teledesic (30 satelites a 1350Kmts).
    Red de Craig McCaw y Bill Gates.
    Usa banda Ka.
    Programada para el año 2005.

## Slide 22: SATELITES DE ORBITA LEO Y MEO
Ejemplos de satelites MEO:
  ICO, 10 satelites a 10335Kmts.
  GPS (Global Positioning System). 24 satelites a 18.000Kmts.
DATOS DE INTERES:
  Ubicación del telescopio Hubble: 600Kmts
  Ubicación de la estación espacial: 380 Kmts aprox. http://spaceflight.nasa.gov/realdata/tracking/index.html
  http://science.nasa.gov/temp/StationLoc.html

## Slide 23: COMUNICACIÓN SATELITAL
El satélite es de naturaleza broadcast, por tanto se utiliza también en aplicaciones como televisión, GPS, etc.
En la actualidad existen servicios de acceso a Internet vía satélite. Generalmente requieren un modem para el envío hacia el ISP y a través de la antena se reciben las páginas.
Servicios típicos a nivel empresarial para transmisión de datos: VSAT y SCPC.

## Slide 24: COMUNICACIÓN SATELITAL - SCPC
SCPC (Single Channel Per Carrier):
  Canal dedicado punto a punto.
  Típicamente un salto.
  Utiliza antenas de mayor diámetro. Ej: 3 mts, 6 mts. etc.
  Transmiten con mayor potencia.
  Más costosas.
  Puede ser sucursal a sucursal o mediante ultimos kilómetros llegar a telepuertos del proveedor.

## Slide 25: COMUNICACIÓN SATELITAL - VSAT
VSAT (Very Small Aperture Terminal):
  Estaciones satelitales de costo reducido, baja potencia y pequeñas (De 0.6 a 3.8 mts).
  Mediante un HUB terrestre se amplifica la señal para que pueda llegar al destino.
  Ancho de banda compartido. Típicamente 2 saltos y por tanto mucho retardo. No recomendable para voz y aplicaciones interactivas.
  Una variante consiste en llegar al HUB mediante satelite desde el sitio remoto, y luego hacia el sitio central con solución terrestre (reduce el retardo total).

## Slide 26
1
2
3
4
COMUNICACIÓN VSAT
COMUNICACIÓN SATELITAL
1
2
COMUNICACIÓN SCPC

## Slide 27
VARIACIONES DE VSAT-SCPC

## Slide 28
VARIACIONES DE VSAT-SCPC

## Slide 29
ESTACION TERRENA

## Slide 30
FRECUENCIAS TIPICAS EN COMUNICACIÓN SATELITAL

## Slide 31: SATELITES DE ORBITA BAJA
FRECUENCIAS UTILIZADAS SATELITES DE ÓRBITA BAJA
Uplink y Downlink: Banda L. 1.6 GHz.
Comunicación entre satélites: Banda Ka.

## Slide 32: SATELITES VS FIBRA
La fibra tiene mayor ancho de banda.
Satélites tienen mayor cobertura por ser de naturaleza Broadcast.
Satélites más apropiado para usuarios móviles.
Satélites más apropiados en terrenos hostiles para comunicaciones terrestres. Ej: desiertos, montañas, etc.

## Slide 33: INFRAROJOS
- No pueden atravesar objetos sólidos, pero se reflejan. Requieren línea de vista.
Generalmente punto a punto.
No se requiere licencia para operar en estas frecuencias.
- Económica.
- Fácil construcción: LASER o LED.
- Alcance: 16 Kmts a 100 Kbps; 1.6 Kmts 1.5 Mbps.
- Ejemplos: control remoto del VCR, Equipos de sonido, TV, Redes locales inalámbricas.
- No se puede utilizar en exteriores con luz directa del sol.
Inmune al ruido magnético (la interferencia eléctrica).

## Slide 34: INFRAROJOS - IrDA
Infrared Direct Access
IrDA Data (para transferencia de datos) e IrDA Control (para conectar perifericos)
IrDA Data
  Una aplicación de datos, típica en equipos de cómputo (portátiles), cámaras, etc.
  Velocidad desde 9600bps hasta 4Mbps, en incrementos de 115Kbps.
  Distancia típica: entre 1 y 2 mts.
  Protege las tramas usando CRC (CRC-16 for speeds up to 1.152Mb/s and CRC-32 at 4 Mb/s)
  Ver: www.irda.org

## Slide 35: LASERS
- En cada sitio un láser y un fotodetector.
- Problema con la lluvia y la niebla espesa.
- Reducido costo.
- Fácil instalación.
- No requiere licencia.
LASER
FOTODETECTOR

## Slide 36: SISTEMA CELULAR
Concepto de reutilizar frecuencias dividiendo el área cubierta en celdas (áreas pequeñas). Las estaciones transmiten con la potencia para cubrir la celda.
Las estaciones se conectan entre sí.
Inicialmente un esquema análogo para el envío de voz.
Posteriormente digital (se digitaliza la voz y con el tren digital se modula la señal análoga.
Al digitalizar puedo: comprimir, encriptar, etc.
En la actualidad existen varios sistemas que podemos catalogar en Análogos y Digitales.

## Slide 37: SISTEMA CELULAR
Sistemas anteriores. Una estación base cubriendo un área amplia. Requieren mucha potencia.
Sistema celular. Varias estaciones base cubriendo un área reducida (entre 10 y 20Kmts). Baja potencia (aprox 0.6watts).

## Slide 38: SISTEMA CELULAR - ANALOGO
AMPS (Advanced Movile Phone Systems):
Inventado por Laboratorios Bell e instalado en 1982 en Estados Unidos. Primera Generación.
Sistema Americano.
Esquema basado en FDM así: 832 canales full duplex usando dos simplex así: 824-849Mhz y 832 869-894Mhz.
Cada canal de 30 Khz.
La voz análoga modula la portadora análoga.
Los canales están divididos asi:
Control (21 canales fijos en la PROM de cada telef.
Localización.
Acceso
Datos.

## Slide 39: SISTEMA CELULAR DIGITAL
D-AMPS (IS-54: International Standard-54)
Compatible con AMPS. Usa los mismos canales de AMPS pero en modo digital, envía 48.6 Kbps por canal, dando 13 Kbps a cada usuario. El sucesor es IS-136.
Adiciona una nueva banda asi:
Canales descendentes: 1930-1990Mhz.
Canales ascendentes: 1850-1910Mhz

## Slide 40: SISTEMA CELULAR
IS-95 (International Standard-95)
Sistema basado en CDMA desarrollado por Qualcomm (Una forma de Spread Spectrum).
También conocido como CDMA1x.
Utilizado por BellSouth en Colombia y Sprint PCS.
Generalmente utiliza una banda de 1.25MHz.
Las estaciones transmiten en todo el rango de frecuencias y mediante un esquema de códigos se diferencian las transmisiones.
Cada bit está formado por chips, generalmente 64 o 128.
Cada estación tiene un codigo de m-chips asociado para transmitir un bit 1 o un bit 0. Los chips del 0 son el complemento de los chips del 1.

## Slide 41: SISTEMA CELULAR
GSM (Global System for Movile Communications)
Sistema Europeo.
Puede operar en los 800Mhz, los 1.8 GHz y los 1.9 GHz.
Basado en FDMA y TDMA.
Usa 50 canales de 200 KHz y en cada canal soporta varios usuarios.
Soporta encripción.

## Slide 42: SISTEMA CELULAR

## Slide 43: TRANSMISIÓN DE DATOS USANDO RED CELULAR
Aprovechan la infraestructura celular para la transmisión de datos.
Varias alternativas:
  CDPD.
  GPRS.
  UMTS.
Permiten implementar la filosofia PCS (PERSONAL COMMUNICATIONS SERVICES), que buscan prestar un conjunto de servicios de telecomunicaciones móviles (voz, datos, acceso a Internet, fax, mensajes, entre otros).
PCS no es una tecnología sino una filosofía.

## Slide 44: CDPD
Cellular Digital Packet Data: Usa los periodos en que no se está utilizando los canales de 30KHz. Envía datos usando modems especiales. Capacidad 19.2 Kbps. Se le da prioridad a la voz. Si se requiere el canal usado por CDPD este salta a otro que esté libre.
Red Celular
Router
Empresa Usuaria
Router
Estación
Base

## Slide 45: PROTOCOLOS DE CDPD

## Slide 46: GPRS
General Packet Radio Service.
También conocido como 2.5G, por estar entre 2G y 3G.
Usa los canales TDMA libres en GSM, mediante FDMA (Frequency Division Multiple Access) y TDMA (Time Division Multiple Access).
Hasta 140.8Kbps teóricos. Reales aprox. 56Kbps.
Algunos documentos hablan de 40Kbps de bajada y 20 Kbps de subida (Varios time slot c/u a 10Kbps).

## Slide 47: EDGE
Enhanced Data rates for Global Evolution También conocido como 2.75G o E-GPRS.
Usa los canales TDMA libres en GSM.
Hasta 180Kbps reales.

## Slide 48: UMTS
Universal Mobile Telecommunications System.
Se considera una tecnología de tercera generación, evolución de GSM (pasando por GPRS) para alcanzar comunicaciones multimediales inalámbricas.
Se aspira a que en el 2010 alcance 2000 millones de usuarios.
Soporte nativo de IP.
Velocidades: 144Kbps vehiculos a alta velocidad.
384Kbps espacios abiertos.
2 Mbps baja mobilidad (Interior de edificios).

## Slide 49: UMTS
Basado en WCDMA (Wide Code Division Multiple Access).
Arquitectura:
  Core Network.
  Red de acceso de radio (UTRAN: UMTS Terrestrial Radio Access Network), formado por:
    RNC (Radio Network Controllers).
    Nodos B: son las estaciones bases.
  Terminal movil (User Equipment).

## Slide 50: COMPARACION ENTRE SISTEMAS
Sistema Kbps Teoricos – Reales Comentarios
GSM 9,6 9,6 Conmutación de circuitos
HSCSD (High Speed Circuit Switched Data)57,6 28,8 Se agrupan varios canales GSM para una misma transmisión dedatos
GPRS 171,2 44 Conmutación de paquetes
EDGE (Enhanced
Data Rates for
Global Evolution)384 70 Cambio de sistema de modulación
UMTS De 384 a 2000 100 Interfaz radio UTRAN

## Slide 51: LMDS
Local Multipoint Distribution System
Tecnología de acceso banda ancha que puede operar multipunto o punto a punto.
Arquitectura similar a la celular (esquema de celdas) con covertura de unos pocos kilómetros (Tipicamente: 3 a 5 Kmts).
Opera en frecuencias por encima de 25Ghz (sensible a fenómenos como lluvia). En Estados Unidos opera entre 40.5 y 42.5 GHz.
Transmisión Estación-Cliente: Generalmente TDM.
Transmisión Cliente-Estación: FDMA, TDMA o CDMA.

## Slide 52: LMDS
Outdoor Unit Indoor Unit

## Slide 53: LMDS
Arquitectura:
  Backbone: une las estaciones base mediante enlaces SONET, SDH o ATM, mediante fibra o microondas. También provee el acceso a otras redes como TV, Internet, Teléfono.
  Estación Base: establece la comunicación inalámbrica con el equipo del cliente.
  Equipo del cliente (CPE-Customer Premise Equipment): varia de acuerdo al proveedor, pero básicamente un componente externo (outdoor) y el componente interno (indoor) que modula, demodula y provee la interface de usuario: Ethernet, POTS, ATM o Frame Relay. Ethernet 10Mbps, Clear channel mediante G.703 de 64Kbps a 2Mbps.

## Slide 54: LMDS
Arquitectura:
ATM
Telef.
Broad.
Video
IP
10/100Mbps
T1/T3
Datos
ATM
Voz
Nodo Central
Cliente

## Slide 55: BLUETOOTH
Tecnología para conectar periféricos en un esquema inalámbrico, como computadores, teclados, mouse, teléfonos inalámbricos, controles remotos, etc.
Permite implementar PAN (Personal Area Network).
Potencia: 1 miliwat.
Alcance: 10 mts.
Frecuencia: 2.45GHz.
Utiliza Spread Spectrum Frequency Hopping.
Velocidades entre 64-721Kbps.

## Slide 56: WiMax
Worldwide Interoperability for Microwave Access
Wireless MAN (metropolitan area network)
Estándar inalámbrico desarrollado por IEEE para redes MAN.
También conocido como 802.16.
70Mbps compartidos a 48 Kmts.
La norma original 802.16 opera en 10–66GHz y requiere línea de vista.
La extensión 802.16a, ratificada en Enero de 2003, usa frecuencias más bajas: 2–11GHz, por lo que no requiere línea de vista.
La extensión 802.16e permite usuarios móviles.

## Slide 57: WiMax
Soporta autenticación y privacidad basada en 3DES.
Utiliza OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)

## Slide 58: WiMax

## Slide 59: WiMax

## Slide 60: TECNOLOGIAS INALÁMBRICAS LAN
Las principales especificaciones son:
  IEEE 802.11b
  IEEE 802.11a
  IEEE 802.11g
Ver presentacion de “Tecnologías LAN”

## Slide 61: TIPOS DE ANTENA

## Slide 62: TIPOS DE ANTENA

## Slide 63: DATOS DE INTERES
GSM Opera en los 1900MHz y en los 900Mhz
Comcel opera GSM en los 850MHz.
Colombia Movil opera GSM en los 1900 MHz brindando más capacidad.
Para voz utilizara GSM y para datos GPRS (General Packet Radio Service).
Ver: www.pcs.gov.co o www.colombiamovil.com.co

## Slide 64: LECTURAS RECOMENDADAS
Computer Networks. Andrew S. Tanenbaum. Tercera Edición. Capitulo 2.
Data Networks. Concepts, Theory, and Practice. Uyless Black. Prentice-Hall International, Inc.
Capitulo 4.
Comuniciones y redes de Computadores. William Stalings. Quinta Edicion.
Capitulo 3
High-Speed Networking Technology: An Introductory Survey.www.redbooks.ibm.com/pubs/pdfs/redbooks/gg243816.pdf. Capitulo 14.