## Slide 1: MPLS
ASPECTO TECNICO
POR:
JUAN CARLOS RESTREPO
E-mail: juanrest@diginet.com.co
Tel.: 5140532
VERSION: 1.7
Ultima revisión: Diciembre - 2003
Medellín-Colombia

## Slide 2: QUE ES MPLS?
Tecnología desarrollada por la IETF, para la implementación de un core basado en enrutamiento y suicheo.
MPLS se superpone sobre la red IP, permitiendo reserva de recursos y el establecimiento de rutas predeterminadas.
OJO: No reemplaza a IP, lo complementa.
OJO: Se siguen requiriendo protocolos de enrutamiento IP convencional como OSPF, IS-IS, etc.

## Slide 3: QUE ES MPLS?
Ya el paquete no es enrutado con base en el encabezado IP, sino conmutado mediante un nuevo paradigma: EL LABEL.
Crea un esquema orientado a conexión sobre IP.
OJO: MPLS no resuelve los problemas de ATM (Segmentación/Reensamble, tamaño limitado de la celda, Overhead, más procesamiento).

## Slide 4: RFC’s
Algunos son:
RFC 3031 MPLS Arquitecture.
RFC 3032 MPLS Label Stack Encoding.
RFC 3035 MPLS using LDP and ATM VC Switching.
RFC 3036 LDP Specification

## Slide 5: MODO DE OPERACIÓN GENERAL
Al ingresar un paquete a la red MPLS, se evalúa el encabezado del paquete y opcionalmente otros aspectos (pto de entrada, etc) y con base en esto se le asigna un label.
Una vez se tenga el paquete marcado con el label, ya no es necesario revisar el encabezado de nivel 3 para su envío al destino. Toda la conmutación se hace con base en el label.
Las consideraciones que se utilizan para asignar un paquete a un FEC pueden ser tan complejas como se quiera, sin que esto afecte a los nodos MPLS intermedios.

## Slide 7: MPLS Forwarding
In Label | Address Prefix | Out I/F | Out Label
 | 128.89 | 1 | 
 | 171.69 | 1 | 
 | … | … | 
2
0
0
1
128.89
1
In Label | Address Prefix | Out I/F | Out Label
 | 128.89 | 0 | 
 | 171.69 | 2 | 
 | … | … | 
171.69
In Label | Address Prefix | Out I/F | Out Label
 | 128.89 | 0 | 
 | … | … | 
10.1

## Slide 8: Frame Based MPLS Assigning Labels
171.69
In Label | Address Prefix | Out I/F | Out Label
-- | 128.89 | 1 | 27
-- | 171.69 | 1 | 29
 | … | … | 
2
0
0
You Can Reach 171.69 thru Me
1
128.89
1
In Label | Address Prefix | Out I/F | Out Label
27 | 128.89 | 0 | Pop
29 | 171.69 | 2 | 22
 | … | … | 
Pop Label for 128.89
Label of 3 = Imp NULL
Use Label 22 for 171.69
Use Label 27 for 128.89 Use Label 29 for 171.69
Unsolicited Downstream
Label Allocation
In Label | Address Prefix | Out I/F | Out Label
Pop | 128.89 | 0 | -
 | … | … | 
10.1

## Slide 9: Frame Based MPLS Packet Forwarding
171.69
In Label | Address Prefix | Out I/F | Out Label
-- | 128.89 | 1 | 27
-- | 171.69 | 1 | 29
 | … | … | 
2
0
0
1
128.89
1
In Label | Address Prefix | Out I/F | Out Label
27 | 128.89 | 0 | Pop
29 | 171.69 | 2 | 22
 | … | … | 
128.89.25.4
Data
128.89.25.4
Data
Data
171.69.21.7
29
Penultimate Hop
Remove Label one hop early to save work in edge
Data
128.89.25.4
27
Data
171.69.21.7
22
In Label | Address Prefix | Out I/F | Out Label
Pop | 128.89 | 0 | -
 | … | … | 
128.89.25.4
Data
171.69.21.7
Data
10.1

## Slide 10: Cell Based MPLS Assigning Labels
171.69
-
-
In Label
30
5
Out Label
1
171.69
…
…
1
128.89
Out I/F
Address Prefix
2
0
0
1
128.89
1
19
3
In Label
-
-
Out Label
0
128.89
…
…
0
128.89
Out I/F
Address Prefix
Downstream
On demand
Label Allocation
Need a Label for 128.89
Need a Label for 171.69
Need a Label for 171.69
Need a Label for 128.89
Need a Label for 128.89
Need a Label for 128.89
30
29
5
In Label
16
19
Out Label
0
128.89
2
171.69
0
128.89
Out I/F
Address Prefix
3
Use Label 3
Use Label 5
10.1

## Slide 11: MPLS CON ATM
Cells
1
El label actua como el
Identificador del circuito
en redes ATM (VPI/VCI)
El label cambia entre
suiche y el siguiente
In
Label
1
…
Address
Prefix
128.89
…
Out
I/F
0
…
Out
Label
3
…
In
I/F
5
…
LER
LER
GFC
Data
PTI
CLP
HEC
VCI
Label
3
3
3
3
5
5
5
5
Packet
128.89
0
1
VPI

## Slide 12: MPLS CON ATM
128.89
Labels diferentes para tráfico que va para el mismo destino, permite que los paquetes sean reensamblados de forma correcta.
In
Label
5
8
…
Address
Prefix
128.89
128.89
…
Out
I/F
0
0
…
Out
Label
3
7
…
In
I/F
1
2
…
2
3
7
8
5
5
5
5
8
8
8
3
7
3
7
Packet
Packet
Cells
1
0
Cool!

## Slide 13: CARACTERISTICAS DE MPLS
No está ligado a un nivel 2 o 3 específico: opera con celdas o tramas como transporte (PPP, Ethernet, ATM, etc).
Inicialmente orientada a IPv4, pero con previsiones para IPv6, IPX, AppleTalk, CLNP, etc.
Puede operar directamente con el suicheo de Frame Relay o ATM, facilitando la creación dinámica de los circuitos virtuales (asignación del DLCI o el VPI/VPI).
No reemplaza los protocolos de enrutamiento tradicionales como OSPF o IS-IS.
El envío es realizado a partir de los label.
El camino que siguen los paquetes es elegido a partir de protocolos de enrutamiento convencional o de forma manual.

## Slide 14: COMPONENTES
LSR: Label Switch Router. También se conoce como Provider Core Router o router P.
LER: Label Edge Router. También se conoce como Provider Edge Router, router PE o ELSR (Edge LSR)
CE: Customer Edge Router.

## Slide 15: COMPONENTES MPLS
LSR
LSR
LSR
LSR
ELSR
ELSR
CORE MPLS
(Provider Control)
PE
CE
CE
PE
ELSR
ELSR
C Network
(Customer Control)
C Network
(Customer Control)
P

## Slide 16: COMPONENTES - LSR
Label Switch Router.
También conocido como nodo P (Provider)
Nodo o router con capacidades de MPLS.
Entiende los protocolos de control MPLS como LDP y protocolos de enrutamiento convencional como OSPF.
Es capaz de conmutar (forwarding) un paquete basado en el Label, pasándolo al siguiente LSR o LER.
Se puede ver como un Suiche + Router que habla protocolos para la distribucion de etiquetas y protocolos de enrutamiento.

## Slide 17: COMPONENTES - LSR
Están ubicados en el core de la nube MPLS.
Generalmente realiza operaciones de Swaping del label.
Opcionalmente puede enrutar paquetes IP convencionales (sin label).
Se pueden clasificar en dos tipos asi:
  Frame-based LSR: hacen forwarding de tramas completas entre sus interfaces. Ejemplo: Ethernet, PPP.
  ATM-LSR: tiene interfaces ATM y conmuta celdas entre ellas.
Se pueden tener nodos MPLS con los dos tipos de interfaces.

## Slide 18: COMPONENTES – ATM-LSR
Es un suiche ATM con capacidades de MPLS.
Desde el punto de vista del plano de control se comporta como un router, hablando protocolos de enrutamiento como OSPF, IS-IS, etc.
También habla protocolos de distribución de labels como LDP.
Desde el punto de vista del plano de datos conmutan las celdas (que llevan los paquetes) con base en el VPI/VCI.
En el plano de datos solo entienden celdas ATM.
Debe manejar VPI/VCI para el intercambio de información de control (OSPF, LDP, etc), con nodos vecinos, utilizando VPI/VCI que no esten dentro de los rangos utilizados por MPLS (non MPLS connections).

## Slide 19: COMPONENTES – ATM-LSR
El VPI/VCI por defecto para el intercambio de información de control (LDP) es VPI 0, VCI 32. Otros valores se pueden configurar siempre y cuando ambas partes se pongan de acuerdo. NO SE ENVIAN CONTENIDOS CON ETIQUETAS y se debe utilizar encapsulación LLC/SNAP.
Los VPI/VCI donde VCI este entre 0-32 no se deben usar como labels.

## Slide 20: ESTRUCTURA INTERNA DE UN NODO MPLS
Control plane
IP routing protocols
IP routing table (RIB)
Routing updates from other routers
IP forwarding table (FIB)
Data plane
Label forwarding table (LFIB)
Label Information Base (LIB)
Label bindings learned via LDP from other routers
Incoming MPLS Packet
Outgoing MPLS Packet
Incoming IP Packet
Control and data plane of LSR

## Slide 21: COMPONENTES - LER
Label Edge Router o ELSR (Edge LSR).
Es un LSR que está a la entrada (Ingress) o la salida (Egress) de la nube MPLS (en el borde).
Recibe o Entrega los paquetes IP convencionales del cliente.
Ponen (PUSH) o quitan (POP) el label a los paquetes que entran o salen de la nube MPLS.
Determina a donde y como viajan los paquetes.
Pasa el paquete con el label al siguiente LSR/LER.

## Slide 22
ESQUEMA GENERAL

## Slide 23: COMPONENTES - LSR
Sean Ru y Rd dos router en el camino de un FEC.
El Ru es el upstream router y el Rd es el downstream router.
Upstream es la fuente, downstream es hacia el destino.
El siguiente brinco (Next-hop) en la tabla de enrutamiento es el downstream neighbor de un LSR.

## Slide 24: OTROS COMPONENTES Y CONCEPTOS
FEC: Forwarding Equivalence Class.
Label: identificador que asocia un paquete a un FEC.
LSP: Label Switch Path.
LDP: Label Distribution Protocol (IETF).
TDP: Tag Distribution Protocol (Cisco).
FIB: Forwarding Information Base.
LFIB: Label Forwarding Information Base.
PHP: Penultimate Hub Popping.

## Slide 25
FEC
Forwarding Equivalence Class
Grupo de paquetes que van por el mismo camino (LSP) con igual tratamiento: QoS.
Conjunto de paquetes que se pueden mapear con el mismo label.
A su ingreso a la red MPLS los paquetes se asocian a un FEC, mediante el label.
En el core MPLS no se hacen nuevas clasificaciones FEC, solo suicheo puro basado en el label.
Para asociar un paquete IP a un FEC se puede usar la dirección IP destino y el prefijo de la tabla de enrutamiento u otro mecanismo.

## Slide 26
FEC
En la actual especificación de LDP se soportan los siguientes tipos de FEC:
  IP address prefix (source and/or destination prefix).
  Router ID.
  Flow (port, destination-address, source-address, etc.).

## Slide 27
LSP
Label Switched Path.
Camino que siguen los paquetes asociados a un FEC.
Secuencia de LSR que siguen los paquetes desde el Ingress LSR hasta el Egress LSR.
Se puede derivar de un protocolo de enrutamiento IGP como OSPF, IS-IS o mediante otros mecanismos como procedimientos manuales.
Son unidireccionales. Los paquetes en sentido contrario pueden seguir otro LSP.

## Slide 28: SELECCIÓN DE LAS RUTAS LSP
Dos filosofías:
Hop-by-hop routing:
  Utiliza un protocolo de enrutamiento convencional: OSPF, IS-IS, etc.
  Limitado por las métricas básicas de los protocolos convencionales y sus limitaciones para Ingeniería de tráfico y políticas de enrutamiento para calidad de servicio.
Enrutamiento explícito:
  En un LSR, típicamente el de Ingreso o de Egreso, se definen algunos o todos los nodos en el camino.
  Permite hacer ingeniería de tráfico, calidad de servicio, etc.

## Slide 29
FEC Y LSP

## Slide 30: MPLS TE
La ingeniería de tráfico permite elegir rutas diferentes a las elegidas por el IGP
LSP elegido por el protocolo
de enrutamiento (IGP)
LSP seleccionado mediante ingeniería
de tráfico.
IGP domain with a label distribution protocol
IGP domain with a label distribution protocol

## Slide 31: EL LABEL
Porción de bits continuos utilizado para identificar un FEC en particular.
El label puede hacer parte del encabezado de nivel 2 o 3 como en el caso de Frame Relay (DLCI) o ATM (VPI/VCI), si ya existe un campo con propósito similar.
También puede adicionarse como otro header (shim), lo que sucede en Ethernet o PPP. En este caso se habla de Frame Based LSR.
OJO: Opcionalmente en el aso de ATM y Frame Relay los label también se pueden manejar como nuevos encabezados, al igual que en Ethernet.

## Slide 32: EL LABEL
Cuando el label se maneja como un nuevo encabezado, este es de 32 bits y es ubicado entre el encabezado de la trama y el del paquete.
Se asigna al ingresar el paquete a la red MPLS y se elimina a su salida. Solo se hace una vez.
Su significado es local a la conexión entre dos dispositivos MPLS (LSR).
Labeled Packet: paquete al que se le puso un label.
Unlabeled Packet: paquete que no tiene aún un label.

## Slide 33: EL LABEL
La asociación Label – FEC se denomina LABEL BINDING.
El label binding generalmente lo hace el downstream router y este se lo comunica al Upstream router mediante el Label Distribution Protocol.
El label sumariza:
  El destino.
  La precedencia.
  La pertenencia a una Virtual Private Network.
  La información de QoS (Quality of Service).
  La ruta del paquete elegida mediante ingeniería de tráfico (TE: Traffic Engineering).
La conmutación del paquete siempre se hace con base en el último label del stack.

## Slide 34: FORMATO DEL LABEL
Label (20 bits) Contiene el valor del label. A partir del label se hace la conmutación del paquete.
Class of Service (CoS) o EXP (Experimental) (3 bits) Aun es experimental. Afecta el procesamiento del paquete al interior del nodo LSR: QoS.
S (1 bit) Bottom of the Stack. Está en 1 para el último label en la pila.
Time to Live (TTL) (8 bits) Similar a TTL de IP. Se decrementa en cada nodo.

## Slide 35: FORMATO DEL LABEL - TTL
Se resta 1 en cada LSR y si TTL=0 se descarta el paquete.
Se puede configurar para que en el Ingres se copie el TTL del paquete en el TTL de MPLS y en el egress se copie el TTL de MPLS en el TTL del paquete.
En ATM o Frame Relay el TTL puede no estar, por tanto se usa LDP para hallar la cantidad de brincos en la nube MPLS y así modificar el TTL del paquete.

## Slide 36
PPP
Ethernet
Frame Relay
Label
IP header
Label
Label
IP Header
IP Header
Data
ATM Header
Label
IP Header
Data
ATM Header
Packet over SONET/SDH
Ethernet
Frame Relay PVC
ATM PVC’s
Subsequent cells
Data
Data
Data
GFC
Data
VCI
PTI
CLP
HEC
IP Header
GFC
Data
PTI
CLP
HEC
Label
Label
Subsequent cells
ATM label switching
FRAME
CELL
LABEL ENCAPSULATION
VPI
VCI
VPI

## Slide 37
LABEL ENCAPSULATION EN ATM
Tres opciones:
  VPI=Un label, VCI= otro label.
  VPI/VCI= label.
  VCP=tunel, VCI=label.
El esquema utilizado es negociado a través de LDP.
En caso de label stack, este es copiado en el payload de la primera celda.
Para el manejo de label stack se tienen 2 opciones:
  Acordar no utilizar label stack es decir la etiqueta es VPI/VCI solamente.
  Colocar un shim header nulo cuando se tiene una etiqueta o varios si se tienen varias etiquetas.

## Slide 38
LABEL MERGE EN ATM
Hacer merging puede generar problemas en el downstream al ensamblar de nuevo los paquetes originales porque se pueden entremezaclar celdas.
Solución:
  OPCION 1: ATM-LSR solicita un label por FEC y por interface de entrada.
  OPCION 2: El upstream entrega las celdas organizadas primero las de un paquete y luego las del otro.

## Slide 39
LABEL MERGE EN ATM
In
Lab
5
8
...
Address
Prefix
171.68
171.68
...
Out
I/F
0
0
...
Out
Lab
3
3
...
In
I/F
1
2
...
171.68
IP Packet
IP Packet
ATM cell
5
ATM cell
8
ATM cell
8
ATM cell
8
ATM cell
5
ATM cell
3
ATM cell
3
ATM cell
3
ATM cell
3
ATM cell
3
Downstream LSR do not know how to reassemble correctly cells into packets. VPI/VCI values are identical for all cells
In
Lab
5
8
...
Address
Prefix
171.68
171.68
...
Out
I/F
0
0
...
Out
Lab
3
4
...
In
I/F
1
2
...
171.68
IP Packet
IP Packet
ATM cell
5
ATM cell
8
ATM cell
8
ATM cell
8
ATM cell
5
ATM cell
3
ATM cell
4
ATM cell
4
ATM cell
4
ATM cell
3
ATM-LSR requested additional label for same FEC in order to distinguish between incoming interfaces (Downstream on Demand)

## Slide 40: EL LABEL EN ETHERNET Y PPP
En tramas Ethernet II se usan los tipos (Ethertypes):
8847: MPLS Unicast.
8848: MPLS Multicast.
En tramas Ethernet 802.3 se usa SNAP así:
0x AA-AA-03 / 000000-8847 (MPLS unicast)
0x AA-AA-03 / 000000-8848 (MPLS multicast)
En tramas PPP
    PPP protocol:0x281, 0x283
También se puede tener PPP sobre SONET/SDH (RFC 2615)

## Slide 41: EL LABEL EN ETHERNET

## Slide 42: LABEL STACK
Conjunto de labels ordenados uno tras otro.
En celdas ATM el stack es copiado en el payload de la primera celda asociada al paquete.
La conmutación siempre se hace con el label en el top (label más externo) del stack.

## Slide 43: LABEL STACK
Label1
MAC
Layer 3
Label2
Label stack
Label3
Esquema del label stack.

## Slide 44: LABEL SPACE
Se puede tener un espacio de direcciones por nodo (platform-wide) o espacios asociados a cada interface.
El mismo label se puede asociar a diferentes FEC solamente si el nodo LSR es capaz de distinguir la interface por donde entró el labeled packet.
En un esquema de label space por interface un nodo solo recibirá labeled packets de vecinos upstream, si el label fue anunciado previamente a ese vecino.
Generalmente los nodos ATM utilizan un label space por interface.

## Slide 45: LABEL SPACE
171.68.10/24
Rtr-A
Next-Hop
In
Lab
5
5
Address
Prefix
171.68.10
171.68.10
Out
I/F
2
2
Out
Lab
7
8
In
I/F
0
1
IP packet D=171.68.10.12
Label = 5
IP packet D=171.68.10.12
Label = 7
A dos vecinos diferentes se les puede anunciar el mismo label para el mismo FEC.
Ejemplo: El mismo label para el FEC 171.68.10 es anunciado a vecinos upstream diferentes.
1
0
2
IP packet D=171.68.10.15
Label = 5
IP packet D=171.68.10.15
Label = 8

## Slide 46: LABEL SPACE
171.68.10/24
IP packet D=171.68.10.12
Label = 5
IP packet D=171.68.10.12
Label = 7
1
0
2
IP packet D=171.68.10.15
Label = 5
IP packet D=171.68.10.15
Label = 8
Next-Hop
In
Lab
Address
Prefix
Out
I/F
Out
Lab
In
I/F
5
171.68.10
2
7
0
5
171.68.10
2
8
1
5
171.68.40
3
9
4
171.68.40/24
3
IP packet D=171.68.40.33
Label = 9
4
IP packet D=171.68.40.33
Label = 5
  El mismo label se puede utilizar para FEC diferentes si el LSR es capaz de distinguir el vecino upstream que envió el paquete (interface de entrada).

## Slide 47: LABEL SPACE
171.68.10/24
IP packet D=171.68.10.12
Label = 6
1
0
2
IP packet D=171.68.10.15
Label = 6
IP packet D=171.68.10.15
Label = 8
Next-Hop
In
Lab
Address
Prefix
Out
I/F
Out
Lab
In
I/F
5
171.68.10
2
7
0
6
171.68.10
2
8
1
...
...
...
...
...
Packet is using a label NOT previously advertised by the downstream neighbour
Label not being previously advertised to that neighbour. The packet is dropped

## Slide 48: OPERACIONES SOBRE EL LABEL
Operaciones:
  PUSH: Poner un label.
  POP: Quitar un label
  SWAP: Quitar el label de entrada y poner el nuevo de salida.
El penúltimo nodo puede quitar el último label en el stack, por solicitud del último nodo (LER), inclusive sumarizando varias redes: Penultimate Hop Popping.
La solicitud la pasa el LER anunciando como label: implicit-null.
Label merging: reemplazar varios label entrantes asociados al mismo FEC por el mismo label de salida.

## Slide 49: OPERACIONES SOBRE EL LABEL
El Penúltimo nodo elimina el label.
Qué sucede si en el ELSR hay varias redes 171.58.44/24?
R/ Tener un segundo label para distinguir una de otra: VPN

## Slide 50: ESQUEMAS DE ASIGNACION DEL LABEL
Unsolicited Downstream (UD).
A partir del Egress LSR, se empieza a notificar hacia los upstream la asociación Label – FEC.

## Slide 51: ESQUEMAS DE ASIGNACION DEL LABEL
Downstream on demand (DoD).
Generalmente utilizado con ATM-LSR y en ingeniería de tráfico con RSVP.

## Slide 52: PROTOCOLOS PARA DISTRIBUCION DE LABEL
Permiten distribuir la asociación entre el FEC y label.
Se consideran protocolos de señalización entre los nodos MPLS.
No necesariamente todos los LSR deben estar corriendo el mismo protocolo de distribución de labels.

## Slide 53: Label Distribution Protocol: Local Binding
Los LSR’s crean un label para cada prefijo que está disponible en la tabla de enrutamiento (FIB-CEF). Este label se llama el local label.
El prefijo y su respectivo label (binding) se almacenan en la Label Information Base (LIB).
R1#sh mpls ldp bindings 10.13.2.8 30
LIB entry: 10.13.2.8/30, rev 18
local binding: tag : 40
Actual output of the above command may be bit different from the this output.
R1
R2
10.13.2.8/30
R1 asocia el prefijo: 10.13.2.8/30
al label local 40.
Notes: specifically, the LSR does not have to wait for the remote binding before creating its local binding.

## Slide 54: Label Distribution Protocol: Remote Binding
R2 también hace la asociación Prefjo/label y le cuenta al router R1.
Cuando R1 recibe el binding (asociación), lo marca como un “remote binding” ya que viene de un nodo remoto.
R1 almacena el remote binding en la misma LIB.
R1#sh mpls ldp bindings 10.13.2.8 30
LIB entry: 10.13.2.8/30, rev 18
local binding: label : 40
remote binding: LSR: 10.13.1.68:0, tag: 29
R2
R1
R2 asocia el prefijo: 10.13.2.8/30
Al label 29 y le cuenta a R1
R2 egress de 10.13.1.68

## Slide 55: PROTOCOLOS PARA DISTRIBUCION DE LABEL
Se presentan varias alternativas:
  Extender protocolos existentes:
    Extender BGP.
    Extender RSVP.
  Crear protocolos nuevos como:
    LDP.
    CR-LDP
LDP está orientado a la asociación de labels a direcciones (Prefijos) unicast.
RSVP y CR-LDP están orientados a Ingeniería de tráfico y reserva de recursos (calidad de servicio).
M-BGP: utilizado para la implementación de VPN.

## Slide 56: MODOS DE DISTRIBUCION DEL LABEL
Establecen cuales LSR hacen una asociación Prefijo-Label y cuando la distribuyen. Dos esquemas:
Ordered LSP control:
  LSR asocia un label y lo anuncia para un FEC solo si:
    El es el LSR de salida (Egress) de ese FEC.
    Recibió una asociación (Prefijo-Label) del nodo siguiente (next hop), en la ruta para ese Prefijo.
  La asociación de labels fluye de Egress hacia Ingress.
Independent LSP control:
  Cada LSR toma decisiones independientes de cuando asociar un label a un FEC y notificarlo a los upstream peers.
  La creación de label es más rápida.

## Slide 57: MODOS DE RETENCION DEL LABEL
Determinan que hacer con un binding que se recibe de un vecino vía el protocolo de distribución de labels. Dos esquemas:
Liberal retention mode:
  El LSR retiene los labels bindings de todos los nodos vecinos.
  Requiere más memoria y label space.
  El tiempo de convergencia es más rápido.
Conservative retention mode:
  El LSR retiene los label bindings solo de los vecinos que son el next-hop asociado al FEC.
  Requiere menos memoria.
Generalmente se encuentra los siguientes esquemas:
  Unsolicited Downstream, Liberal ya sea Independent u Ordered
  DoD, Conservative, Ordered.

## Slide 58: LDP
Label Distribution Protocol.
RFC 3036, RFC 3037
LDP permite la distribución de forma estándar de los label asociados a rutas aprendidas mediante un IGP (Interior Gateway Protocol) como OSPF.
LDP provee los mecanismos para que los LSR soliciten, distribuyan y liberen asociaciones (binds) entre nodos vecinos.
LDP permite descubrir los posible peers LSR y establecer sesiones para el intercambio de información de label binding.
Histórica y funcionalmente es un superconjunto del protocolo de Cisco: Tag Distribution Protocol (TDP).

## Slide 59: LDP
Utiliza el puerto TCP/UDP 646.
Requiere conectividad IP entre los LSR.
Usa UDP y multicast 224.0.0.2 para hallar los vecinos mediante mensajes HELLO.
Posteriormente establece conexiones TCP con los vecinos para el intercambio de asociaciones a etiquetas.
Distribuye mapeos entre labels y FEC.
El FEC se presenta como:
  Prefijo IP con máscara de 0 a 32 bits.
  Dirección IP con mascara de 32 bits.

## Slide 60: LDP
Los mensajes LDP se identifica con la dirección IP (4 bytes) y el Label Space (2 bytes): Ejemplo: 10.1.0.1:10.
Se pueden tener vecinos no conectados directamente. Para esto se requiere configuración.
LDP es muy utilizado cuando en el diseño se busca principalmente simplicidad.

## Slide 61: LDP
Cuatro tipos de mensajes:
  Discovery Messages para descubrir LSR vecinos.
  Session Messages establecen y mantienen sesiones.
  Advertisement Messages crean, cambian y borran asociaciones FEC-Label.
  Notification Messages llevan información de estado y errores.

## Slide 62: LDP
Estructura de LDP Header.
  Versión (2B): Actualmente versión 1.
  Longitud (2B): Sin incluir Versión y Longitud.
  LSR ID (4B): Identifica el LSR que envía el mensaje.
  Label Space (2B): Espacio de direcciones utilizado. En label space por plataforma o nodo es 0.
  DATA (Variable)
      Contenido variable en formato TLV (Type Length Value).

## Slide 63: LDP
Estructura de payload LDP:
U (1b) (Unknown Messages) Determina si se notifica (bit en 1) o no al que envía si el mensaje no es reconocido.
Message Type: Identifica el tipo de mensaje: Hello, Initialization, Keep alive, address message, label mapping, label request, label release, notification.
Message Lenth: longitud total del mensaje en bytes.
Message ID: Identificador del mensaje para distinguir unos de otros.
Mandatory y Optional parameteres son llamados TLV (Type Length Value).

## Slide 64: LDP
Message Name Space (Message Type)
  0x0001: Notification.
  0x0100: Hello.
  0x0200: Initialization.
  0x0201: Keep alive.
  0x0400: Label Mapping.
  0x0401: Label request.
  0x0402: Label Withdraw.
  0x0403: Label Release.

## Slide 65: LDP
Estructura del TLV
U: Unknown TLV: 0: Descartar el mensaje y notificar al originador.
1: Ignorar TLV desconocido y procesar el resto.
F: Forward Unknown TLF: 0: TLV desconocido no es forwarded.
1: TLV desconocido es forwarded.

## Slide 66: LDP
Type: CR-LPT-TLV
  0x0100: FEC. 0x0800:Explicite Route.
  0x0101: Address List. 0x0810: Traffic Parameters.
  0x0103: Hop count.
  0x0104: Generic Label.
  0x0300: Status.
  Otros...
Length: Longitud.
Valor: string de bytes con la información que se interpreta de acuerdo al Type.

## Slide 67: CR-LDP
Constraint-based Routing over Label Distribution Protocol
Constraint-based routing: permite que los LSP’s sean creados por información diferente a la del IGP: rutas explícitas, QoS, etc.
LDP modificado para permitir la creación de LSP o rutas Constraint-based.
Soporta LSP creados con rutas explícitas, requerimientos de calidad de servicio y otras restricciones.
Permite la implementación de Traffic Engineering y Calidad de servicio.
El Ingress LSR solicita la creación de la ruta.
Uno de sus principales precursores ha sido Nortel Networks.

## Slide 68: CR-LDP
CR-LDP adiciona campos a LDP como: peak, committed yexcess-data rates – similares a los utilizados en redes ATM, permitiendo solicitar etiquetas para LSP’s con caracteristicas de ancho de banda, etc.

## Slide 69: RSVP-TE
Resource Reservation Protocol – Traffic Engineering.
RSVP (Resource Reservation Protocol) es un protocolo de señalización para el manejo de calidad de servicio en redes IP.
Utiliza mensajes especiales (RSVP-TE-PATH, RSVP-TE-RESV), que pasan por cada uno de los nodos entre la fuente y el destino, para reservar los recursos necesarios.
RSVP-TE extiende la funcionalidad de RSVP, para notificar la asociación de labels a FEC.
Se utiliza principalmente cuando en el diseño se busca ingeniería de tráfico y failover (enlaces de contingencia).

## Slide 70: SERVICIOS SOBRE MPLS
VPN (Virtual Private Network).
Calidad de servicio.
Ingeniería de tráfico
Voz sobre IP.

## Slide 71: MPLS VS IP PURO
VENTAJAS:
  Facilita traffic engineering.
  Facilita la implementación de VPN.
  Facilita la creación de rutas explícitas y el traffic shaping.
  Permite el envío de paquetes a alta velocidad al integrar el suicheo con el ruteo.
DESVENTAJAS:
  Introduce una nueva complejidad.
  Existen muchas opciones para la implementación.
  Es una tecnología aún muy nueva.
  En VPN no encripta la información como si lo hace IPSec.
  Si se tiene ancho de banda suficiente y económico (Ej: 10Gbps, WDM/DWDM, etc) la complejidad que introduce MPLS no es necesaria.

## Slide 72: FABRICANTES Y CARRIERS
Principales fabricantes que soportan MPLS
  Cisco.
  Juniper Networks.
  Nortel.
  Extreme Networks.
  Lucent.
Algunos Carriers que lo utilizan:
  AT&T
  Telefonica de España
  BellSouth
  MCI
  Cables and Wireless.

## Slide 73: CONFIGURACION DE EJEMPLO

## Slide 74
hostname pomerol
ip cef
mpls label protocol ldp
Interface Loopback0
ip address 10.10.10.3 255.255.255.255
Interface Serial 0
ip address 10.1.1.6 255.255.255.252
mpls ip
Interface Serial 1
ip address 10.1.1.9 255.255.255.252
mpls ip
Interface Serial 2
ip address 10.1.1.21 255.255.255.252
mpls ip
router ospf
network 10.1.1.0 0.0.0.255 area 0
network 10.10.10.0 0.0.0.0.255 area 0

## Slide 75
hostname Pauillac
ip cef
mpls label protocol ldp
Interface Loopback0
ip address 10.10.10.1 255.255.255.255
Interface Serial 0
ip address 10.1.1.5 255.255.255.252
mpls ip
Interface Serial 1
ip address 10.1.1.1 255.255.255.252
mpls ip
Interface Serial 2
ip address 10.1.1.13 255.255.255.252
mpls ip
router ospf
network 10.1.1.0 0.0.0.255 area 0
network 10.10.10.0 0.0.0.0.255 area 0

## Slide 76: COMANDOS
Algunos comandos Cisco para monitorear mpls.
  show mpls ldp neighbors
  show mpls ldp bindings
  show mpls forwarding-table
  show mpls ldp entity
  show mpls ldp peer
  show mpls ldp route
  show mpls interface
  show mpls ldp discovery
  show mpls ip bindings ??

## Slide 77: CONCLUSIONES
Mientras que se siga teniendo ATM en el core continuarán las ineficiencias.
MPLS “bien” implementado es una alternativa interesante a una red IP pura.
Bien implementado significa con tecnologías de nivel 2 amigables con IP. Ejemplo: Ethernet, PPP/SDH, etc.
NO se debe perder de vista que Internet, la red más grande del mundo es IP Puro.

## Slide 78: SITIOS DE INTERES
http://www.cisco.com/go/mpls
http://mpls-linux.sourceforge.net/
http://sourceforge.net/projects/mpls-linux/
http://www.cs.virginia.edu/~mngroup/projects/mpls/documents/thesis/node28.html
http://www.cisco.com/warp/public/105/mplsospf.html
http://www.navtelcom.com/products/mpls_emulation/
http://www.cisco.com/warp/public/759/ipj_4-3/ipj_4-3_mpls.html
http://www.ee.iitb.ac.in/uma/~mpls/
http://flower.ce.cnu.ac.kr/~fog1/mns/ (Simulador MPLS)
http://www.ripe.net/ripe/meetings/archive/ripe-39/presentations/mpls-vpn/sld001.html (MPLS VPN’s)
http://www.networksorcery.com/enp/protocol/LabelDistributionProtocol.htm (Estructura de LDP).
http://www.zvon.org/tmRFC/RFC3035/Output/chapter1.html

## Slide 79: NOTICIAS DE INTERES
http://www.nwfusion.com/edge/news/2002/1028tmx.html (anuncio de Lucent de no continuar suiche MPLS).
http://www.nwfusion.com/columnists/2002/0812edit.html
http://www.nwfusion.com/news/2003/0915att.html
http://www.nwfusion.com/news/2003/0721sprint.html
http://www.nwfusion.com/news/2001/0806mpls.html (detractores de MPLS).