## Slide 1: MPLS-TE INGENIERIA DE TRAFICO
POR:
JUAN CARLOS RESTREPO
E-mail: juanrest@diginet.com.co
Tel.: 5140532
VERSION: 1.2
Ultima revisión: Diciembre - 2003
Medellín-Colombia

## Slide 2: GENERALIDADES
Mecanismos para hacer uso óptimo y balanceado de los diferentes enlaces y nodos.
Los protocolos de enrutamiento convencional estándar por si mismos no implementan TE ya que toman solo la ruta más corta, que no necesariamente es la mejor (otras rutas pueden estar menos congestionadas).
Protocolos propietarios como EIGRP permiten hacer balanceo de cargas sobre enlaces con costo diferente, en redes IP convencionales.

## Slide 3: MPLS TE
Mecanismos para implementar Traffic Engineering sobre la red MPLS.
Opera mediante la creación de LSP’s alternos a los creados por el IGP (OSPF, IS-IS, etc.).
Basado en la implementación de una topología superpuesta (enlaces virtuales) sobre la real.
Los enlaces virtuales se perciben como enlaces reales.

## Slide 4: MPLS TE
La ingeniería de tráfico permite elegir rutas diferentes a las elegidas por el IGP
LSP elegido por el protocolo
de enrutamiento (IGP)
LSP seleccionado mediante ingeniería
de tráfico.
IGP domain with a label distribution protocol
IGP domain with a label distribution protocol

## Slide 5: MPLS TE
Los enlaces virtuales se puede implementar con túneles a los que se les establece los nodos por donde se debe pasar (LSP explícitos).
Los túneles o enlaces virtuales son unidireccionales.
El nodo con los túneles toma la decisión de mandar el tráfico por caminos normales o a través de túneles.
En su implementación se utiliza generalmente RSVP-TE (más utilizado) o CR-LDP.

## Slide 6: MPLS TE
Si un enlace en el camino de un túnel falla el headend del tunel es capaz de crear uno alterno que evite el enlace con problemas. Se da cuenta que hay problemas a través del IGP o de RSVP.
Una alternativa es tener un tunel, backup de otro tunel en el enlace que se quiere proteger (Link protection-Fast recovery).

## Slide 7: RSVP-TE
RSVP extendido para el manejo de ingeniería de tráfico en MPLS.
Utiliza principalmente dos mensajes:
  RSVP-TE PATH:
    Va del origen del túnel al destino pasando por cada nodo especificado para el túnel.
  RSVP-TE-RESV:
    Es enviado por el otro extremo del túnel en sentido contrario después de recibir el RSVP-TE-PATH.
    Contiene por cada LSR los label que se utilizaran para mandar el tráfico por el túnel.

## Slide 8: INGENIERA DE TRAFICO
LSR-1 solicita un LSP específico hacia LSR-5 (LSR-1, LSR-2, LSR-4, LSR-5).
El requerimiento viaja hacia LSR-5. Luego en sentido contrario se asignan los label.

## Slide 9: INGENIERA DE TRAFICO
Una vez establecido el túnel se notifica el segundo label asociado al FEC.

## Slide 10: INGENIERA DE TRAFICO
Con el label externo el tráfico llega al extremo del túnel.
Con el segundo label se hace el manejo para que continúe el camino normal hasta el destino.

## Slide 11: EJEMPLO DE INGENIERA DE TRAFICO
ALFA
OMEGA
Túnel alterno para mandar trafico de ALFA a OMEGA.
10.50.1.6
10.50.2.1
10.50.3.2
10.50.1.7
Loopback
10.10.10.5
Loopback
10.10.10.10
S0

## Slide 12: EJEMPLO DE CONFIGURACION CISCO– PARTE 1
mpls label protocol ldp
ip cef
mpls traffic-eng tunnels
no mpls traffic-eng auto-bw timers frequency 0
hostname alfa
interface Loopback0
ip address 10.10.10.10 255.255.255.255
no ip directed-broadcast
interface Tunnel1040
ip unnumbered Loopback0
no ip directed-broadcast
tunnel destination 10.10.10.5
tunnel mode mpls traffic-eng
tunnel mpls traffic-eng autoroute announce(Hace que el IGP utilize el tunel como una alterna)
tunnel mpls traffic-eng priority 7 7 (Prioridad del tunel al establecerce y luego de establecido.)
tunnel mpls traffic-eng bandwidth 80 (ancho de banda req. para tunel en Kbpsl)
tunnel mpls traffic-eng path-option 10 explicit name ALFA-OMEGA
tunnel mpls traffic-eng path-option 20 dynamic

## Slide 13: EJEMPLO DE CONFIGURACION CISCO – PARTE 2
interface S0
ip address 10.50.1.9 255.255.255.254
bandwidth 200
no ip directed-broadcast
encapsulation ppp
ip route-cache flow
mpls traffic-eng tunnels
tag-switching ip
ip rsvp bandwidth 100 100 (Ancho de Banda en Kbps a ser reservando en la interface) (Maximo ancho reservable para un flujo)
router ospf 10
router-id 10.10.10.10
log-adjacency-changes
network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0
mpls traffic-eng router-id Loopback0
mpls traffic-eng area 0
ip explicit-path name ALFA-OMEGA enable
next-address 10.50.1.6
next-address 10.50.2.1
next-address 10.50.3.2

## Slide 14: EJEMPLO DE INGENIERA DE TRAFICO

## Slide 15: EJEMPLO DE CONFIGURACION CISCO – LINK PROTECTION
interface Tunnel1
ip unnumbered loopback0
tunnel destination 25.1.1.1
tunnel mode mpls traffic-eng
tunnel mpls traffic-eng autoroute announce
tunnel mode mpls traffic-eng priority 0 0
tunnel mpls traffic-eng bandwidth 100
tunnel mpls traffic-eng path-option 1 explicit identifier 1
tunnel mpls traffic-eng fast-reroute
interface Tunnel1000
ip unnumbered loopback0
tunnel destination 27.2.2.2
tunnel mode mpls traffic-eng
tunnel mpls traffic-eng priority 0 0
tunnel mpls traffic-eng path-option 1 explicit identifier 2
interface POS5/0
ip address 160.2.2.1 255.255.255.0
mpls traffic-eng tunnels
mpls traffic-eng backup-path Tunnel1000
pos ais-shut
pos report lrdi
ip rsvp bandwidth 2480000 2480000