## Slide 1: REDES CONVERGENTES
INTRODUCCION
POR:
JUAN CARLOS RESTREPO
E-mail: juanrest@diginet.com.co
Tel.: 5140532
VERSION: 1.5
Ultima revisión: Mayo - 2006
Medellín-Colombia

## Slide 2: REDES CONVERGENTES - DEFINICION
(Converged Network - Convergence)
Infraestructura de comunicaciones capaz de integrar múltiples servicios:
  Datos.
  Multimedia.
  Telefonía, etc,
garantizando a cada uno de ellos los requerimientos para su correcta operación mediante mecanismos como:
  Calidad de servicio.
  Ingeniería de tráfico.
  VPN`s

## Slide 3: REDES CONVERGENTES - DEFINICION
En el caso del carrier (proveedor de servicio de comunicaciones) permite integrar 4 redes antes separadas:
  Red de telefonía convencional.
  Red de televisión por cable.
  Comunicaciones móviles.
  Red para acceso a Internet.

## Slide 4
ESQUEMA DEL SISTEMA TELEFONICO CONVENCIONAL
CENTRAL TELEFONICA
CENTRAL
CENTRAL TELEFONICA
TRONCALES
Loop local
Abonado
COMPONENTES:

## Slide 5: ARQUITECTURA TIPICA DE UN ISP
INTERNET
ROUTER PPAL
Equipos de acceso:
RAS, ADSL, Radios, etc.
ROUTER DE ACCESO
PROVEEDORES INTERNALES
NAP LOCALES Y NACIONALES
PSTN
RED LOCAL
RDSI
ADSL
CABLEMODEM
FRAME-RELAY
RADIO
ISP
3COM
RED LOCAL
RED LOCAL

## Slide 6: ESQUEMA DE UN CORE CONVERGENTE
CORE IP/MPLS
PSTN
GW
GW
SOFTSWITCH
ADSL
HFC
INTERNET
PCM
SS7
R2
PCM
SS7
R2
ISP
Softphone
Softphone

## Slide 7
PABX
PABX
WAN DATOS
ESQUEMA TRADICIONAL
Extensiones
Extensiones
RED TELEFONICA
PUBLICA
ROUTER
ROUTER
Troncales

## Slide 8: ENFOQUE DE LA COMPUTACION- 1
PABX
WAN
IP/FR/ATM
ROUTER
ROUTER
INTERFACES TELEFONICAS: FXS, FXO, G.703, etc.
El equipo de datos puede también
ser un Frad o un Multiplexor
GW
GW

## Slide 9: ENFOQUE DE LA COMPUTACION-2
PABX
WAN
SISTEMA
TELEFONICO
PABX
Estación o
Servidor con
puertos y software
de voz

## Slide 10: ENFOQUE DE LA COMPUTACION- 3
PABX
WAN
IP/FR/ATM
PABX
Gateway
dedicado
Voz-Datos
Gateway
dedicado
Voz-Datos
GW
GW

## Slide 11
OTRO ENFOQUE: TELEFONOS Y PLANTA CONECTADOS A LA RED DE DATOS
WAN
3COM
ROUTER
ROUTER
SUICHE
ETHERNET
SUICHE
PABX con
Tarjeta de red
TCP/IP
H.323, etc.
PSTN
IP
IP
IP

## Slide 12: REDES CONVERGENTES - DEFINICION
Es una filosofía que se puede implementar mediante diferentes tecnologías:
  ATM.
  IP Puro y tecnologías de calidad de servicio como DiffServ, 802.1Q/p
  MPLS.
Tendencia en empresas Carrier y no Carrier.

## Slide 13: ANTECEDENTES
Ubicuidad y aceptación de TCP/IP:
  LAN y WAN
  Redes públicas y privadas.
  Aplicaciones de datos, voz, video, etc.
Convergencia, popularidad, bajo costo y cobertura de Internet.
Mayores requerimientos por transporte de datos y servicios de valor agregado.
Ineficiencias de ATM cuando transporta TCP/IP.

## Slide 14: ANTECEDENTES
Convergencia de servicios sobre IP:
  Multimedia.
  Telefonía sobre redes de datos.
  Redes Privadas Virtuales (VPN).
El acceso a Internet o servicios de valor agregado pasa a ser el negocio principal vs. la telefonía tradicional.
Técnicas de suicheo convencional.
Técnicas de enrutamiento convencional.

## Slide 15: INTENTOS FALLIDOS
ISDN (Integrated Service Digital Network), soportada por ATM.
RAZON:
  Altos costos.
  Ineficiente al transmitir datos (optima para la voz).

## Slide 16: SUICHEO
Opera sobre tramas o celdas (nivel de enlace).
Generalmente mediante etiquetas así:
  Entra por puerto N con etiqueta X
  Sale por puerto M con etiqueta Y
Antes de poder transmitir se crea un camino virtual por donde fluirán las tramas (PVC o SVC).
Muy rápido y eficiente al trabajar en el nivel 2 y hacer la operación por hardware.
No verifica el contenido de las tramas: IGNORA EL PAQUETE.
No tiene problemas de conflictos de direccionamiento en el nivel 3: Direcciones IP.

## Slide 17: SUICHEO
Siendo la red “pública” (varias empresas se conectan a la red), la seguridad y el control la dan los mecanismos de acceso y el circuito lógico:
  Requiero un puerto en el suiche y un mecanismo físico del proveedor para llegar a la nube (Radios, Banda Bases, Modems, etc.).
  Requiero que el Carrier cree un circuito.
Ejemplo: Frame Relay (DLCI), ATM (VPI/VCI).

## Slide 18
FRAME RELAY
F.R.
SUICHE
3
SUICHE
1
SUICHE
2
Circuito virtual
ROUTER
A
B
C
MEDELLIN
CALI
A
B
DLCI=16
DLCI=500
DLCI=20
DLCI=17
A
B
C
DLCI=20
BOGOTA
C

## Slide 19
FRAME RELAY - TRAMA
FLAG
FLAG
DLCI
DLCI
CR
EA
FECN
BECN
DE
EA
FCS
FCS
PAYLOAD
10 BITS CONFORMAN EL
MECANISMO DE DIRECCIONAMIENTO
DE CIRCUITOS VIRTUALES,
DLCI ( DATA LINK CONNECTION
IDENTIFIER).
REPARTIDOS EN DOS OCTETOS
DIFERENTES.
EL DLCI SERA LEIDO POR LA RED Y
EN EL NODO DE ACCESO SE CRUZARA
EN LA TABLA DE REFERENCIA DE
ENRUTAMIENTO CON LA CONEXION
LOGICA CORRESPONDIENTE.
ALGUNOS DLCI SON RESERVADOS
PARA USO DE LA RED.
0 1 2 3 4 5 6 7

## Slide 20: TABLA DE SUICHEO DE LA TRAMA F.R.
PTO ENTRADA
DLCI
ENTRADA
PTO SALIDA
DLCI
SALIDA
A 16 C 500
... ... ... ...
Tabla del suiche 1 circuito Medellín-Cali
PTO ENTRADA
DLCI
ENTRADA
PTO SALIDA
DLCI
SALIDA
A 500 B 20
... ... ... ...
Tabla del suiche 3 circuito Medellín-Cali

## Slide 21
VPI/VCI EN ATM
F.R.
SUICHE
3
SUICHE
1
SUICHE
2
Circuito virtual
ROUTER
A
B
C
MEDELLIN
CALI
A
B
VPI/VCI=1/100
1/300
1/400
VPI/VCI=2/200
A
B
C
2/300
BOGOTA
C

## Slide 22
VPI: Virtual Path Identifier CLP: Cell Loss Priority
VCI: Virtual Channel Identifier HEC: Header Error Check
PTI: Payload Type Indicator GFC: Generic Flow Control
GFC VPI
  VPI VCI
        VCI
  VCI PTI CLP
        HEC
8
7
6
5
4
3
2
1
Byte 1
Byte 2
Byte 3
Byte 4
Byte 5
Header
Payload
48 Bytes
ESTRUCTURA DE LA CELDA UNI

## Slide 23: SUICHEO ATM
PTO ENTRADA
VPI/VCI ENTRADA
PTO SALIDA
VPI/VCI SALIDA
A 1/100 C 1/300
No se especifica un protocolo de enrutamiento en particular al establecer el circuito (ruta).
Para el proceso de conmutación es suficiente el VPI.
PTO ENTRADA
VPI/VCI ENTRADA
PTO SALIDA
VPI/VCI SALIDA
A 1/300 C 1/400
SUICHE
1
SUICHE
3

## Slide 24: PROBLEMAS DE LAS REDES TRADICIONALES
Esquema típico basado en Frame Relay/ATM.
Overhead asociado a la encapsulación de ATM:
  AAL5.
  SAR.
  Celdas.
ATM no se la lleva bien con TCP/IP:
  Requiere la creación del circuito virtual antes de poder transmitir.
  Overhead asociado a las celdas.

## Slide 25
BACKBONE DE CARRIER TRADICIONAL
SONET/SDH
Centrales
Telefonicas
Centrales
Telefónicas
Centrales
Telefónicas
ATM
Datos:
Frame Relay
ATM
LAN CLIENTE
LAN CLIENTE
Router
Router
Servicios de usuario
Frame Relay
X.25.
ATM
FR
FR
AAL5
CELDAS

## Slide 26
BACKBONE DE CARRIER TRADICIONAL
SONET/SDH
Centrales
Telefonicas
Centrales
Telefónicas
Centrales
Telefónicas
ATM
Datos:
Frame Relay
ATM
LAN CLIENTE
LAN CLIENTE
Router
Router
Servicios de usuario
Frame Relay
X.25.
ATM
FR

## Slide 27: AAL5 (ATM ADAPTATION LAYER 5)
PAQUETE IP O
TRAMA FR
CS
SAR
CELDAS ATM
5B
48B
AAL5

## Slide 28: AAL5 (ATM ADAPTATION LAYER 5)
Actualmente los campos UU y CPI no se usan pero deben estar asi: UU=cualquier valor, CPI=0.
Los 8 bytes del final de la unidad de CS están al final de la última celda.
La última celda de cada unidad CS, se identifica por el bit de orden inferior del PTI.
Para identificar que protocolo superior lleva AAL5 hay dos opciones:
  Protocolo por circuito.
  Encapsulación LLC/SNAP: Permite PPP, Ethernet, IP, etc sobre AAL5.
UU CPI Length CRC
PAYLOAD (1-65535)
1B 1B 2B 4B

## Slide 29: IP/PPP vs. IP/PPP/ATM
Paquete IP de 1500 bytes.
Encabezado de PPP(Flags(2),Address (1), Control(1), Protocol (2),FCS(2)=10B
Total enviados=1510Bytes Overhead=10
Para llevar 1500B se enviaron 1510. Overhead=0.6%
Paquete IP de 1500 bytes.
Paquete IP con overhead de PPP=1510B.
AAL5 overhead = 8B.
Total a llevar en celdas=1518. Total celdas=1518/48 = 32
Overhead asociado a celdas = 32 * 5 = 160B
Total enviados= 1510 + 8 + 160 = 1678. Overhead = 178.
Para llevar 1500B se enviaron 1678. Overhead = 11.86%.
OJO: Aparte de esto se debe tener en cuenta el mayor procesamiento requerido.

## Slide 30: ENRUTAMIENTO
Opera sobre el encabezado del paquete (nivel de red).
Cada nodo (router) en el camino repite el proceso de análisis del encabezado.
Esta operación generalmente es por software por tanto más lenta.
No tiene en cuenta la procedencia del paquete o el puerto de ingreso.
La tabla de enrutamiento maneja “PREFIJOS” para identificar la red o nodo destino. Ejemplo:
  10.2.0.0/16 Prefijo que referencia una red.
  10.2.0.1/32 Prefijo que referencia un nodo.

## Slide 31
ESTRUCTURA DEL PAQUETE IPV4
SOURCE ADDRESS
DESTINATION ADDRESS
H.LEN
VER
TYPE OF
SERVICE
TOTAL LENTH
OPTIONS
DATOS- PAYLOAD
TTL
PROTOCOL
ID
FRAGMENT OFFSET
HEADER CHECKSUM
M
F
DF
HEADER
0 4 8 16 31
PAYLOAD

## Slide 32: ENRUTAMIENTO TRADICIONAL
2
0
0
Routing Updates (OSPF, EIGRP…)
You Can Reach 128.89 and 171.69 thru Me
You Can Reach 128.89 thru Me
You Can Reach 171.69 thru Me
Address Prefix | Out I/F
128.89 | 1
171.69 | 1
… | …
1
Address Prefix | Out I/F
128.89 | 0
171.69 | 2
… | …
128.89
171.69
1
Address Prefix | Out I/F
128.89 | 0
… | …
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 33: ENRUTAMIENTO TRADICIONAL
Address Prefix | Out I/F
128.89 | 1
171.69 | 1
… | …
Address Prefix | Out I/F
128.89 | 0
171.69 | 2
… | …
2
0
0
You Can Reach 171.69 thru Me
1
128.89
Packets Forwarded Based on IP Address
Address Prefix | Out I/F
128.89 | 0
… | …
1
171.69
128.89.25.4
Data
128.89.25.4
Data
128.89.25.4
Data
128.89.25.4
Data
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 34: TABLA DE ENRUTAMIENTO
FRAME RELAY
10.1.0.1/16
10.1.0.100/16
10.2.0.1
10.2.0.2
10.3.0.2
10.3.0.1
10.200.0.2
10.201.0.2/16
.
.
.
.
.
.
10.0.0.254
10.200.0.1
10.201.0.1
RED
DESTINO RUTA METRICA
10.2.0.0/16 10.200.0.2 2
10.3.0.0/16 10.201.0.2 2
10.1.0.0/16 DIRECTA 1
10.200.0.0/16 DIRECTA 1
10.201.0.0/16 DIRECTA 1
RED: 10.2.0.0/16
RED: 10.3.0.0/16
RED: 10.1.0.0/16

## Slide 35: ALTERNATIVA A MPLS: IP PURO
Esquema basado en enrutadores convencionales de alto desempeño con características como DiffServ, RSVP, entre otras.
Con equipos de enrutamiento convencional el Carrier recibe los paquetes del cliente que deben ser enrutados entre los sitios.
El cliente origina túneles VPN utilizando tecnologías como:
    Túneles GRE.
    Túneles IPSEC.
Modelo actual de Internet.

## Slide 36
SONET/SDH
Centrales
Telefonicas
Centrales
Telefónicas
Centrales
Telefónicas
Datos:
Frame Relay
ATM
LAN CLIENTE
LAN CLIENTE
Router
Router
BACKBONE IP PURO: IP/ETHERNET – IP/SDH

## Slide 37
Centrales
Telefonicas
Centrales
Telefónicas
Centrales
Telefónicas
Datos:
Frame Relay
ATM
LAN CLIENTE
LAN CLIENTE
Router
Router
BACKBONE IP PURO: IP/ETHERNET
ETHERNET

## Slide 38: IP PURO
En todo caso se requiere un nivel 2: PPP, Ethernet, SDH/SONET, etc.
Requiere consistencia en el esquema de direccionamiento desde la interface WAN del router del cliente.
Esquemas:
  Subconjunto de Internet.
  Red totalmente independiente de Internet con direcciones Publicas.
  Red con direcciones privadas.

## Slide 39: IP PURO
VENTAJAS
  Simplicidad y amplio conocimiento de IP.
  Menor overhead.
  Cada vez mayor disponibilidad de ancho de banda (Ej: 10GB Ethernet a 40Kmts), a menor costo.
DESVENTAJAS
  Escacez de direcciones IP públicas.
  Como IP convencional no tiene mecanismos para distinguir paquetes con la misma dirección IP que van para destinos diferentes, se requiere crear los túneles desde el cliente.

## Slide 40: MPLS
MULTIPROTOCOL LABEL SWITCHING
INTRODUCCION
POR:
JUAN CARLOS RESTREPO
E-mail: juanrest@diginet.com.co
Tel.: 5140532
VERSION: 1.5
Ultima revisión: Noviembre - 2003
Medellín-Colombia

## Slide 41: INTRODUCCION
CUAL ES EL SUEÑO DE LOS CARRIER?
Una plataforma Multiservicio (Red Convergente) única que permita atender las necesidades propias y las de sus clientes:
  VPN.
  Voz.
  Calidad de servicio.
  Ingeniería de tráfico.
MPLS es una alternativa para implementar esa red.
Un Core IP Puro es otra alternativa.

## Slide 42: INTRODUCCION
MPLS es una “nueva” tecnología y por tanto se debe tratar con cautela, para que no se repita la historia con ATM: Se suponía que iva a estar en la LAN y la WAN y hoy solo está en el core del Carrier.
MPLS se basa en técnicas de enrutamiento y suicheo.
Actualmente existen dos tendencias:
  Los defensores de MPLS, como una mejora a IP convencional o Puro.
  Los defensores de un backbone IP Puro.
OJO: Hoy Internet está construida con IP puro.

## Slide 43: RESEÑA HISTORICA
Orígenes a mediados de los 90’ de varios esfuerzos intentando conciliar IP y ATM.
OJO: En esa época los suiches ATM tenían mejor desempeño, calidad de servicio y cubrían mayores distancias que los router.
Soluciones propuestas (hacia 1996):
  Ipsilon: IP Switching. Cascade: IP Navegator.
  Cisco: Tag Switching
El objetivo era mejorar el desempeño de IP utilizando un protocolo de enrutamiento estándar como OSPF para hallar ruta hacia los destinos y utilizar suiches ATM como transporte.
En 1997 IETF crea un grupo de trabajo para crear estándar.

## Slide 44: RESEÑA HISTORICA
En 2001 se presenta el primer estándar de MPLS.
Hacia finales de 1990 ya se tenían routers tan rápidos como los suiches ATM.
MPLS pasa entonces a ser una tecnología en si misma independiente de ATM que según sus defensores:
  Reduce el tiempo de procesamiento del paquete IP en los router.
  Permite enrutar por criterios diferentes a la dirección destino.
  Facilita el soporte de QoS.
  Ayuda en la implementación de Traffic engineering
  Facilita la implementación de Virtual Private Networks.

## Slide 45: QUE ES MPLS?
Tecnología desarrollada por la IETF (RFC 3031 y otros) para la implementación de un core basado en enrutamiento y suicheo.
Actualmente es una opción para la implementación de un core “más compatible con TCP/IP” en la infraestructura de los Carrier.
Dos visiones de MPLS:
  Una escuela lo ve como una mejora a IP.
  La otra escuela como una nueva tecnología de nivel 2.
OJO: MPLS no resuelve todos los problemas de ATM (Segmentación/Reensamble, tamaño limitado de la celda, Overhead, más procesamiento).

## Slide 46: MPLS E IP CONVENCIONAL
Teniendo en cuenta que MPLS sobre IP, es el IP convencional más otros protocolos (LDP, etc) es recomendable revisar en este punto los siguientes protocolos de enrutamiento IP:
  OSPF.
  BGP-4.
  IS-IS.
Ver presentación “TCP/IP parte 2: enrutamiento” en www.diginet.com.co  Downloads.