## Slide 1: MPLS MIGRANDO A MPLS
POR:
JUAN CARLOS RESTREPO
E-mail: juanrest@diginet.com.co
Tel.: 5140532
VERSION: 1.1
Ultima revisión: Septiembre - 2003
Medellín-Colombia

## Slide 2: ESCENARIOS
Dos escenarios típicos:
Carriers con ATM/FR que necesitan una infraestructura convergente para poder continuar ofreciendo los servicios típicos de nivel 3.
  Requieren creación de circuitos rápidamente con diferentes LSA.
  Requieren que la señalización de nivel 2 se mantenga en el trayecto MPLS.
Carriers e ISP con enrutamiento IP Puro.

## Slide 3: MOTIVACIONES
La mayoria de los backbone de los carrier están contruidos sobre ATM.
ATM al ser orientado a circuitos virtuales requiere una gran cantidad de circuitos si se quieret trabajar en esquema de malla completa.
Facilita el aprovisionamiento de nuevos circuitos.
Crecimiento de nuevas tecnologias como ADSL, VPN, Voz sobre IP, etc.

## Slide 4: ESQUEMAS DE MIGRACION – OPCION 1
Crear el core MPLS sobre los actuales sistemas de transmisión (Fibra oscura, Sonet/SDH) o sobre nuevos (Ethernet metropolitano), como una red paralela a ATM/FR.
Luego mover los clientes de una red a la otra.
Se puede contruir con core sobre tecnología más amigables con IP: Ethernet, PPP, etc.

## Slide 5
RED MPLS PARALELA A ATM/FRAME RELAY
SONET/SDH
Central
Telefonica
Centrale
Telefónica
Centrales
Telefónicas
ATM
Frame Relay
ATM
LAN CLIENTE
LAN CLIENTE
Router
Router
Servicios de usuario
Frame Relay
X.25.
ATM
FR
LSR
ELSR

## Slide 6: ESQUEMAS DE MIGRACION – OPCION 2
Actualizar los actuales equipos ATM, para convertirlos en ATM-LSR.
Continua el problema de la ineficiencia de ATM al transportar IP.

## Slide 7
ACTUALIZAR LOS SUICHES ATM A ATM-MPLS
SONET/SDH
Central
Telefonica
Centrale
Telefónica
Centrales
Telefónicas
ATM
LAN CLIENTE
LAN CLIENTE
Router
Servicios de usuario
Frame Relay
X.25.
ATM-LSR
ELSR
ATM-LSR
ELSR

## Slide 8: REEMPLAZO DE COMPONENTES
Los suiches ATM convencionales fueron creados antes de MPLS, optimizados para FR y sin considerar IP y por tanto deben ser reemplazados. Su actualizacion no es recomendable.

## Slide 9: AToM
Any Transport over MPLS.
Permite llevar Frame Relay, ATM, Ethernet, PPP, HDLC sobre MPLS.
Desarrollado por Cisco.
Basado en estándares del IETF como:
  Transport of Layer 2 Frames over MPLS” (draft-martini-12circuit-transmpls-08.txt).
  The encapsulation method for transporting Layer 2 frames over MPLS is based on the Internet-Draft “Encapsulation Methods for Transport of Layer 2 Frames over IP and MPLS Networks” (draft-martini-12circuit-encap-mpls-04.txt).
  Layer 2 QoS engineering.
  The architecture for Layer 2 VPNs over MPLS, as well as plans to support other provisioning models contained therein, is based on the Internet-Draft “An Architecture for L2VPNs” (draft-ietf-ppvpn-12vpn-00.txt).

## Slide 10: AToM
Ejemplo: ATM a través de MPLS.

## Slide 11: PROCESO DE MIGRACION
Paso 1:

## Slide 12: PROCESO DE MIGRACION
Paso 2: Habilitar MPLS en los suiches ATM y poner equipos de frontera para los nuevos servicios.

## Slide 13: PROCESO DE MIGRACION
Paso 3: