## Slide 1: MPLS CALIDAD DE SERVICIO
POR:
JUAN CARLOS RESTREPO
E-mail: juanrest@diginet.com.co
Tel.: 5140532
VERSION: 1.2
Ultima revisión: Septiembre - 2003
Medellín-Colombia

## Slide 2: CALIDAD DE SERVICIO
Capacidad de la red para proveer un servicio especial a aplicaciones/usuarios.
Conjunto de técnicas para garantizar un ancho de banda, retardo, jitter y tasa de pérdida de paquetes para un tráfico en particular (un flujo de paquetes relacionados).
En redes IP existen dos filosofías:
  Integrated Services (RSVP).
  Differentiated Services (DiffServ).

## Slide 3: CALIDAD DE SERVICIO EN MPLS
En MPLS se sigue el modelo de DiffServ.
Modelo de DiffServ:
  Al ingresar un paquete a la nube (dominio DiffServ) es clasificado dentro de un número reducido de clases. Ejemplo: VoIP en clase Premium y HTTP en clase Gold.
  Luego los paquetes son marcados para saber su clase.
  De acuerdo a la clase se le da un tratamiento diferencial a cada paquete (de acuerdo a lo establecido por la clase) en cada nodo a lo largo del camino. (PHB: Per-Hop Behaviour).
  El tratamiento especial esta dado por técnicas de Queuing (encolado) y Scheduling (planificación).
  No hay señalización específica por parte de la aplicación.

## Slide 5: ESQUEMA GENERAL DE DiffServ
DiffServ Domain
Premium
Gold
Silver
Bronze
PHB
LLQ/WRED
Classification / Conditioning

## Slide 6: CALIDAD DE SERVICIO EN MPLS
3 Alternativas:
  Calidad de servicio asociada a un LSP, ignorando el campo EXP (L-LSP).
  El campo EXP codifica 8 comportamientos de encolado y planificación, para el mismo FEC (LSP): Label + ESP (E-LSP)
  El campo EXP codifica 8 comportamientos de encolado y planificación, independiente del FEC (LSP). Solo EXP (E-LSP).

## Slide 7
Comportamiento por salto-Per Hop Behavior
Etiqueta
MPLS
EXP
S
TTL
20bits 3bits 1bits 8bits
(2)
Siguiente
salto
Policing/Marking
Queuing
Scheduling
Ignorado
Hasta 2 combinaciones
de path y comportamiento
por salto (PHB) posibles.
20
El PHB y niveles de
preferencia de eliminación
se asociado al LSP.
La etiqueta MPLS
determina el siguiente
salto del paquete.
Clases de servicios
diferentes requieren
diferentes LSP.
QoS

## Slide 8
Comportamiento por salto-Per Hop Behavior
Etiqueta
MPLS
EXP
S
TTL
20bits 3bits 1bits 8bits
(3)
Siguiente
salto
Policing/Marking
Queuing
Scheduling
QoS
Etiqueta
MPLS
EXP
S
TTL
20bits 3bits 1bits 8bits
Siguiente
salto
Policing/Marking
Queuing
Scheduling
QoS
8 permutaciones adicionales
de clase de servicio y niveles
de preferencia de eliminación
en un LSP particular.
8 permutaciones adicionales
de clase de servicio y niveles
de preferencia de eliminación
independiente de un LSP.

## Slide 9
Que es MPLS
Clasificador
de paquetes
Colas y
planificación
Tabla de
envío
Tabla
LSP
Carga útil
IP
Cabecera
IP
Carga útil
IP
Cabecera
IP
Etiqueta
MPLS
Etiquetado de
paquetes
(a) LER de Ingreso
Puerto de salida, etiqueta colas
y reglas de planificación
Carga útil
IP
Cabecera
IP
Carga útil
IP
Cabecera
IP
Etiqueta
MPLS
Puertos de
salida
Puertos de
entrada
FLUJO AL INTERIOR DE UN NODO

## Slide 10: ETAPAS DE CALIDAD DE SERVICIO
Identificar el tráfico y sus requerimientos.
Dividir el tráfico en clases y marcarlo.
Definir políticas para las clases.
  Tasas de tráfico.
  Esquemas de descarte.
  Mecanismos para evitar congestión.
  Manejo de colas.
  Acondicionamiento del tráfico.

## Slide 11: IDENTIFICACIÓN DEL TRAFICO
No todo el tráfico es
igual
El tráfico es
agrupado en SLAs
Voice
FTP
ERP and Mission-Critical
Bandwidth
Low to Moderate
Moderate to High
Low
Random Drop Sensitive
Low
High
Moderate To High
Delay Sensitive
High
Low
Low to Moderate
Jitter Sensitive
High
Low
Moderate
Bronze
Silver
Gold
Voice
E-Commerce
Traffic
Classification
E-mail, Web Browsing

## Slide 12: CLASIFICACIÓN Y MARCADO DEL TRAFICO
El tráfico es marcado en el CE mediante el TOS (Type Of Service) o el DSCP (Differentiated Service Code Point).
Opcionalmente la marcación puede estar en el LER (en este caso la marcación es directa a L-LSP o E-LSP.
Se utilizan características del flujo como direcciones IP, Puertos, etc, para identificar un tráfico en particular.
Con base en la marcación que hace en el CE, posteriormente el LER mapea a L-LSP o E-LSP (EXP).

## Slide 13
ESTRUCTURA DEL PAQUETE IPV4
SOURCE ADDRESS
DESTINATION ADDRESS
H.LEN
VER
TYPE OF
SERVICE
TOTAL LENTH
OPTIONS
DATOS- PAYLOAD
TTL
PROTOCOL
ID
FRAGMENT OFFSET
HEADER CHECKSUM
M
F
DF
HEADER
0 4 8 16 31
PAYLOAD

## Slide 14: IP Precedence & DiffServ
Usa el campo TOS para señalizar las políticas de QoS
Diferencia los servicios de red a través de cualquier medio o tecnología
Len
ID
Offset
TTL
Proto
FCS
IP-SA
IP-DA
Data
Version Length
ToS 1 Byte
IP Packet
Type of Service (ToS)
IP Precedence
IP Differentiated Service
Data, Voice, Video
Notes: You probably think of IP as being a “best effort” only protocol But did you know that IP has always had a mechanism for supporting differentiated services? That’s right, the IP Type of Service, or ToS field, and the IP precedence bits provide this capability.
Since the majority of applications today are IP-based , why not leverage it for end-to-end QoS policy signaling?
IP Precedence allows us to take advantage of in-band signaling. We can use the ToS field to bind our business policies into network behavior.
IP Precedence utilizes the three precedence bits in the IP header's ToS field to specify class of service for each packet. You can partition traffic in up to six classes of service using IP Precedence (two others are reserved for internal network use). The queuing technologies throughout the network can then use this signal to provide the appropriate expedited handling.
IP Precedence enables service classes to be established using existing network queuing mechanisms with no changes to existing applications and with no complicated network requirements. And, this same approach is easily extended to the next generation of IP, IP version 6, using its Priority field.
If we go back to our example, we’ve specified in our policy that the ERP application receives top priority. Although the application itself did not specify a priority, through application recognition capabilities in the network, we can re-classify the IP Precedence bits to indicate a priority. Other network elements along the path then receive packets with the reassigned IP Precedence field.
So, IP Precedence is available today, and is a key component to enabling QoS policy in our network solutions.
Alright! Let’s look at the next step in the path.
(CLICK)
IP Precedence
  Standard IPV4: Three most significant bits (MSBs) Called IP Precedence
DiffServ
  DiffServ Code Point (DSCP) Uses Six MSBs

## Slide 15
ESTRUCTURA DEL PAQUETE IPV4
TYPE OF SERVICE (TOS): PPPDTRCX
  PPP=Prioridad D=Delay T=Throutput
  R=Reliability C=Costo X=No usado
PPP=000 Menor prioridad
PPP=111 Mayor prioridad
OJO: Con DiffServ este byte se redefine para establecer prioridades por clases así:
DSCP: 6 bits que identifican la clase
CU: 2 bits no utilizados.
Para mantener compatibilidad con TOS usar: xxx000

## Slide 16: MARCACION DE TRAFICO CON TOS
Utiliza el byte TOS para definir prioridades, usando los 3 bits de precedencia, en el encabezado del paquete IP.
Network
7
Internet
6
Critical
5
Flash-Override
4
Flash
3
Inmediate
2
Priority
1
Routine
0
Nombre
Número

## Slide 17: MARCACION CON DSCP
Differentiated Service Code Point: con 6 bits define 64 clases.
PHB (Per Hub Behaviour): Comportamiento en cada nodo asociado a los paquetes marcados con un DSCP.
El IETF definió algunos PHB así:
• Expedited Forwarding (EF): RFC2598
  Dedicated low delay queue
• Assured Forwarding (AF): RFC2597
  n queues x m drop preferences
• Class Selector: Compatible with IP Precedence
• Default (Best Effort)

## Slide 18: DiffServ – Forwarding Classes
The DS Field can encode:
Eight Class Selector Codepoints compatible with legacy systems (CS0-7)
An Expedited Forwarding (EF) Class
Four Assured Forwarding Classes, each with three Drop Precedence (AFxy, where x=1-4, and y=1-3)
Packets in a higher AF Classes have a higher transmit priority
Packets with a higher Drop Precedence are more likely to be dropped
DSCP | Codepoint
000000 | CS0 (DE)
001000 | CS1
001010 | AF11
001100 | AF12
001110 | AF13
010000 | CS2
010010 | AF21
010100 | AF22
010110 | AF23
011000 | CS3
011010 | AF31
011100 | AF32
011110 | AF33
100000 | CS4
100010 | AF41
100100 | AF42
100110 | AF43
101000 | CS5
101110 | EF
110000 | CS6
111000 | CS7

## Slide 19: MARCACION DE LOS PAQUETES
Customer
MPLS
3) Invoke QoS Policy Action Based on Edge
Classification (based on MPLS EXP), e.g. LLQ,
CBWFQ, Drop Policy
Low Priority via WRED if rate limit exceeded
1) Packet Classification
through IP Prec/DSCP
2) Match IP Prec/DSCP; Set MPLS EXP.
Rate-limit/Police and apply drop policy
Core
CE

## Slide 20: MPLS QoS
Copiado de Precedencia IP en MPLS EXP
Mapeado de Precedencia IP en MPLS EXP
Prec: xyz
IPv4 Packet
MPLS Hdr
Prec: xyz
MPLS EXP: xyz
Non-MPLS Domain
MPLS Domain
0 1 2 3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| Label | EXP |S| TTL |
LER

## Slide 21: POLITICAS Y MANEJO DE COLAS
Técnicas de acondicionamiento de tráfico.
    CAR
    Traffic Shaping.
Técnicas de Congestion Avoidance
    Random Early Detection (RED)
    Weighted Random Early Detection (WRED)
Política de Scheduling
    FIFO
    Weighted Fair Queuing (WFQ)
    Class Based Weighted Fair Queuing (CBWFQ)
    Low Latency Queuing (LLQ)

## Slide 22: Scheduling
40%
25%
10%
Gold
Silver
Bronze
Step 1:
Define Buffering
Step 2:
Define Bandwidth
Guaranteed: Latency, Delivery
Guaranteed: Delivery
Best Effort
El peso garantiza un ancho de Banda mínimo
Buffering controla la latencia
La capacidad que no está siendo usada es compartida entre las otras clases
Cada cola puede ser configurada de manera separada para manejo de QoS
Beneficios:
  Maximize transport of paying traffic
  No loss of service class guarantees
  No wasted bandwidth as with PVCs
Notes: Let’s take a closer look at Class-based Weighted Fair Queuing (CBWFQ) and see how this can be used to guarantee service levels and maximize bandwidth utilization.
In this example, we’ve defined 3 service classes:
- “Gold”, with guaranteed latency and delivery
- “Silver”, with guaranteed delivery
- “Bronze”, a best effort service
Bandwidth is configured per class, not per connection.
By separately allocating bandwidth and buffering space, we can tailor each class to the specific service needs. For example, the Gold class could be used for voice traffic: a large bandwidth allocation ensures that sufficient bandwidth is available for all the cells in the voice queue while a moderately sized buffer limits the potential cell delay. Since these shares are relative weights, allocating a large share to Gold means that a minimum is guaranteed; if the gold class is underutilized, the bandwidth will be shared by the remaining classes in proportion to their weights. This ensures maximum efficiency and ensures that paying customer traffic will be sent if bandwidth is available.
Also, since Cisco’s IP+ATM switches implement separate queues for each class (as shown on the previous slide) each service queue can be separately configured for ATM QoS. For example, ABR could be enabled for the Silver class. (Note that in the first release, only UBR and ABR are supported).

## Slide 23: EJEMPLO 1 - CONFIGURACION CISCO
Paso 1. Definir las clases de tráfico y especificar que tráfico pertenece a esas clases
Router(config)# class-map gold
Router(config-cmap)# match access-group 101
Router(config-cmap)# match ip rtp 16384 17383
Router(config-cmap)# exit
Router(config)# class-map silver
Router(config-cmap)# match access-group 102
Router(config-cmap)# exit
Router(config-cmap)# access-list 101 permit tcp any any eq www
Router(config-cmap)# access-list 102 permit ip any any eq telnet

## Slide 24: EJEMPLO 1 - CONFIGURACION CISCO
Paso 2. Establecer las políticas por clase.
Router(config)# policy-map premium_policy
Router(config-pmap)# class Gold
Router(config-pmap-c)# bandwidth percent 40
Router(config-pmap-c)# queue-limit 64
Router(config-pmap-c)# random-detect
Router(config-pmap)# exit
Router(config-pmap)# class silver
Router(config-pmap-c)# bandwidth percent 20
Router(config-pmap)# exit
Router(config-pmap)# class class-default
Router(config-pmap-c)# fair-queue 10
Router(config-pmap)# exit

## Slide 25: EJEMPLO 1 - CONFIGURACION CISCO
Paso 3. Aplicar las políticas a las interfaces
Router(config)# interface s1/1
Router(config-if)# service-policy out premium_policy
Router(config-if)# exit
Router(config)# interface s/0/0
Router(config-if)# service-policy out premium_policy
Router(config-if)# exit

## Slide 26: EJEMPLO 2 - POLITICAS Y MANEJO DE COLAS
Calidad de servicio en nodo ELSR (Borde)
class match-any voice
match ip precedence 5
class match-any www
match protocol www
policy-map mypolicy
class voice
set mpls exp 5
class netshow
set mpls exp 2
police percent 30
Interface int s 0
  service-policy in mypolicy

## Slide 27: EJEMPLO 3 - POLITICAS Y MANEJO DE COLAS
Configuración de calidad de servicio en nodo LSR (Core)
class match-any voice
match mpls exp 5
class match-any www
match mpls exp 2
policy-map mypolicy
class voice
bandwith percent 30
class www
bandwith percent 30
Interface int s 0
  service-policy out mypolicy

## Slide 28: EJEMPLO 4 - POLITICAS Y MANEJO DE COLAS
cust1-classes Configuration
Router(config)# policy-map cust1-classes
Router(config-pmap)# class gold
Router(config-pmap-c)# bandwidth percent 50
Router(config-pmap)# class silver
Router(config-pmap-c)# bandwidth percent 20
Router(config-pmap)# class bronze
Router(config-pmap-c)# bandwidth percent 15
cust2-classes Configuration
Router(config)# policy-map cust2-classes
Router(config-pmap)# class gold
Router(config-pmap-c)# bandwidth percent 30
Router(config-pmap)# class silver
Router(config-pmap-c)# bandwidth percent 15
Router(config-pmap)# class bronze
Router(config-pmap-c)# bandwidth percent 10