## Slide 1: TELEFONIA SOBRE REDES DE DATOS
POR:
JUAN CARLOS RESTREPO
E-mail: juanrest@diginet.com.co
Teléfono: 5140532
Versión: 3.0
Ultima revisión: Agosto 2003
Medellín-Colombia

## Slide 2: ANTECEDENTES
Inicialmente plataforma de COMPUTO y TELEFÓNIA totalmente independientes, cada uno con sus requerimientos:
Telefonía:
  Tráfico sensible a los retardos.
  Unidades de transferencia pequeñas.
Computación:
  Tráfico no tan sensible a los retardos (generalmente).
  Unidades de transferencia grandes.
Surge entonces la idea de una plataforma única que permita soportar los requerimientos de ambos mundos:

## Slide 3: OJO!!!!
Finalmente la telefonía se integrará como un aplicativo más de la infraestructura de datos.
Por tanto se debe acondicionar esta infraestructura para manejar este tipo de tráfico.
Hoy, la infraestructura de datos esta soportada principalmente sobre TCP/IP.

## Slide 4: ANTECEDENTES
Respuesta del mundo de la Telefonía:
  RDSI y ATM surgen como una propuestas para integrar voz y datos y en general tráfico sensible y no sensible a los retardos en una sola plataforma.
Respuesta del mundo de la computación:
  Se desarrollan sobre IP tecnologías para implementar aplicaciones multimedia con calidad de servicio: RTP/RTCP/RSVP.
Ambos desarrollan algoritmos de tratamiento de voz y DSP’s que hacen posible buena calidad con bajo consumo de capacidad del canal.

## Slide 5
PABX
PABX
WAN DATOS
ESQUEMA TRADICIONAL
Extensiones
Extensiones
RED TELEFONICA
PUBLICA
ROUTER
ROUTER

## Slide 6: OBJETIVOS
Integrar bajo una sola plataforma de comunicaciones DATOS y VOZ, principalmente para reducir costos.
No se trata solo de llevar voz, sino de implementar servicios de la telefonía como:
  Marcación por tonos (DTMF) o pulsos.
  Envío y recepción de fax.
  Soporte de conexión de modems.
  Llamada en espera.
  Transferencia de llamada.
  Conferencia.
  Identificación de llamada (Caller ID).
  Correo de voz.
  Etc.

## Slide 7: ALTERNATIVAS
MUNDO DE LA COMPUTACION.
  Adecua sus equipos (Enrutadores, computadores, Frads o Multiplexores) para recibir el mundo de la telefonía. Ejemplo: Cisco, Micom, 3Com.
  Crea Gateways dedicados a la telefonía. Ej: Quintum.
MUNDO DE LA TELEFONIA.
  Adecua sus equipos (plantas telefónicas) y teléfonos para acoplarse al mundo de los datos.
  Ejemplo: ALCATEL, Ericsson, Avaya, Nortel Networks.

## Slide 8: ENFOQUE DE LA COMPUTACION- 1
PABX
WAN
IP/FR/ATM
ROUTER
ROUTER
INTERFACES TELEFONICAS
El equipo de datos puede también
ser un Frad o un Multiplexor
GW
GW

## Slide 9
ENRUTADOR CON PUERTOS DE VOZ
No todos los router soportan interfaces de voz.
En el caso de Cisco, aparte de los puertos de voz se requiere:
  Más memoria RAM y Flash.
  IOS Plus.
Un router con soporte de voz pasa a ser un Gateway de voz.

## Slide 10: ENFOQUE DE LA COMPUTACION-2
PABX
WAN
ROUTER
ROUTER
SISTEMA
TELEFONICO
PABX

## Slide 11: ENFOQUE DE LA COMPUTACION- 3
PABX
WAN
IP/FR/ATM
ROUTER
ROUTER
PABX
3COM
Gateway
Voz-Datos
3COM
Gateway
Voz-Datos
IP

## Slide 12
ENFOQUE DE LA COMPUTACION 4

## Slide 13
TELEFONOS Y PLANTA CONECTADOS A LA RED DE DATOS
WAN
3COM
ROUTER
ROUTER
SUICHE
ETHERNET
SUICHE
PABX con
Tarjeta de red
TCP/IP
H.323, etc.
PSTN
IP
IP

## Slide 14: ESQUEMA DE LA TELEFONIA
FR
Leased line With Compression
ATM
Fax
Fax
On-demand / back up
with compression
ISDN
IP
PABX
PABX
Se adiciona a las centrales interfaces y protocolos de datos: Ethernet, IP, FR.
Notes: On the WAN side,
It is possible to link several 4400 over any packet networks.
This is completely transparent to existing voice applications.
Native packet interfaces enables User Class of Service routing.
Native support of IP interface enables as well user class of service call routing.

## Slide 15: ESQUEMA DE TELEFONIA SOBRE IP - CARRIER
WAN DATOS
IP/FR/ATM
MPLS
TRANSPORTE
PSTN
GW
GW
SOFTSWITCH
ADSL
HFC
INTERNET
ISP
PCM
SS7
R2
PCM
SS7
R2

## Slide 16: COMPONENTES
IP es solo uno de los posibles transportes.
Se requieren otros componentes.
  Interfaces para integrar la telefonía tradicional (Plantas y Teléfonos) a la red de datos. Permite la entrega de Voz y Señalización.
  Mecanismos de codificación/compresión.
  Mecanismos de transporte de la voz y la señalización: IP, Frame Relay , ATM, Ethernet

## Slide 17: COMPONENTES
PABX
WAN
IP/FR/ATM
ROUTER
ROUTER
INTERFACES
TRANSPORTE DE LA
VOZ Y SEÑALIZACION
CODIFICADORES
COMPRESORES

## Slide 18: INTERFACES
Mundo de la computación adopta interfaces del mundo de la telefonía:
  FXS/FXO
  E&M
  G.703 PARA E1/T1
  RDSI: Básico y Primario.
Mundo de la Telefonía adopta interfaces y protocolos del mundo de la Computación:
  TCP/IP sobre Ethernet.
  Sistemas operativos como Unix.

## Slide 19: INTERFACES FXS/FXO
Interface telefónica análoga.
FXS (Foreign eXchange Station): Es la interface hacia el teléfono. Genera ring, voltaje y el tono de llamado. Simula una línea.
FXO (Foreign eXchange Office): Simula al teléfono para la central.
Típicamente en conector RJ-11 (Registered Jack).
Ventaja: No se requieren tarjetas especiales en el lado de la planta telefónica ya que puedo usar troncales o extensiones.

## Slide 20: INTERFACE FXS/FXO
PABX
WAN
ROUTER
ROUTER
FXO
Extensiones
de la planta
FXS
TRONCALES
101
102
103
9

## Slide 21: INTERFACE FXS/FXO-2
PABX
WAN
ROUTER
ROUTER
FXO
Extensiones
de la planta
FXS
Entran como
Troncales
TRONCALES
TRONCALES
101
102
103
9
9
3
Requiere DISA (Direct Inward System Access)
o Operadora para salir a troncales locales desde PBXA

## Slide 22: E&M
Interface telefónica para conexión entre conmutadores
Nombre derivado de los hilos E: Ear (Recibe), M: Mouth (Transmite) para señalización: cuelgue, descuelgue, etc
Interface Troncal-Troncal.
Análoga, antigua y con muchas variantes (compleja).
La cantidad de hilos varía entre 4 y 8 dependiendo del tipo de interface: I, II, III, IV y V.
Dos o cuatro hilos para señalización y dos o cuatro hilos para la voz.

## Slide 23: E&M
Nombres confusos:
  E&M 2 hilos: utiliza una interface con 2-hilos compartidos para transmitir y recibir y 2 o 4 hilos para los E y M.
  E&M 4 hilos: utiliza 4 hilos (2 para transmitir y 2 para recibir) y 2 o 4 hilos para E y M.
Generalmente requiere plan de numeración consistente entre todas las centrales.
Generalmente la planta hace forwarding de los dígitos marcados en la fuente hacia el destino.
No todas las centrales soportan esta interface.
Se debe ser muy cuidadoso al elegir la interfaz tanto en el router o equipo de datos como en la planta.
Generalmente en Estados Unidos se usa tipo I. En el resto del mundo tipo V.

## Slide 24: INTERFACE E&M
PABX
WAN
ROUTER
ROUTER
E&M
E&M
TRONCALES
201
202
101

## Slide 25: INTERFACES G.703 PARA E1/T1
Interface digital.
E1=32 canales PCM=30 VOZ + 1 Señalización (16) + 1 Sincronismo (0).
T1=24 canales PCM=23 VOZ + 1 Señalización.
Típicamente usa 4 hilos o dos coaxiales.
Resuelve el problema de alta densidad de canales en el sitio central.
Se requieren esquemas de señalización como R2, MD, QSIG, etc.

## Slide 26: INTERFACE G.703
PABX
WAN
ROUTER
ROUTER
ROUTER
G.703 (E1)
FXS
ROUTER
G.703
FXS como
troncales

## Slide 27: RDSI
OJO: Los routers tradicionales tren interfaces RDSI para transmisión de datos diferentes y no para soporte de voz.
RDSI:
Básico:
  2B+1D donde B=64Kbps y D=16Kbps.
Primario:
  Europeo: 30B+1D donde B=64Kbps y D=64Kbps.
  Americano: 23B+1D donde B=64Kbps y D=64Kbps.

## Slide 28
RED DIGITAL DE SERVICIOS INTEGRADOS
CENTRAL RDSI
CENTRAL RDSI
NTE
NTE
NTE
TA
NTE
ROUTER
RED DATOS
GATEWAY VOZ
Puerto RDSI
Básico o Primario

## Slide 29: MECANISMOS DE CODIFICACION/COMPRESION
En la telefonía tradicional se convierte un canal análogo de voz (4000Hz) en un flujo digital de 64 Kbps.
Enviar estos 64Kbps por la WAN saturaría los canales típicos en nuestro medio, por tanto se requiere de técnicas de compresión.
Se aplican tecnologías como:
  Supresión de silencios.
  Regeneración de ruido de fondo.
  Eliminación de redundancia.
Para una buena calidad se requiere que el retardo total extremo a extremo no exceda 150 ms.

## Slide 30: MECANISMOS DE CODIFICACION/COMPRESION
Dada los limitantes de ancho de banda en empresas no carrier o de Infraestructuras como Internet se utilizan esquemas de codificación denominados vocoders, que operan partiendo del hecho de que están codificando voz y no una onda como lo hace PCM o ADPCM, por tanto son más eficientes.
OJO: El sistema de codificación debe poder distinguir entre voz, fax, modem para darle tratamiento especial a los dos últimos.

## Slide 31
NOMBRE | TECNOLOGIA | REQ. (Kbps) | CALIDAD | MUESTRA | PROCESAM. COMPLEJID
G.711 | PCM | 64 | Red Publica. | 0.125 ms | Bajo
G.723.1 | ACELP MP-MLQ | 5.4 6.3 | Buena (-) | 30 ms 30 ms | Muy alto
G.727 | ADPCM | 40-16 | Buena | 0.125 | Bajo
G.728 | LD-CELP | 16 | Buena | 0.625 ms | Muy bajo
G.729 | CS-CELP | 8 | Buena | 10 ms | Alto
G.729A | CS-CELP | 8 | Buena | 10 ms | Alto-
MECANISMOS DE CODIFICACION/COMPRESION

## Slide 32
RETARDOS
150ms
Originados por: codificación/decodificación, manejo de colas, el
transporte, la paquetización, la serialización.

## Slide 33: CODIFICADORES/DECODIFICADORES
G.723.1:
  Muestras de 24-30 Bytes.
  Retardo total un sentido: 2*(30ms+7.5ms+30ms)=135ms.
G.729
  Muestras de 10 Bytes.
  Retardo total un sentido: 2*(10ms+5ms+10ms.)=50ms
  G.729A requiere menos procesamiento que G.729.

## Slide 34: CRITERIOS PARA ELEGIR LA CODIFICACION
Calidad de voz deseada.
Ancho de banda requerido.
Retardo asociado a la codificación-decodificación.
Requerimientos de procesamiento.

## Slide 35: Calificación de la calidad de la voz
Encoding/
Compression
G.711 PCM
A-Law/u-Law
G.726 ADPCM
G.727 E-ADPCM
G.729 CS-ACELP
G.728 LD-CELP
G.723.1 CELP
Mean Opinion
Score
4.1
3.85
3.92
3.61
3.85
3.65
G.729A 3.7

## Slide 36: CONEXIÓN DE FAX
Dado que se tiene un puerto telefónico normal, se pensaría que se puede conectar un dispositivo cualquiera como fax o modem.
Se requiere un soporte especial.
Para fax/modem se requiere que localmente se decodifique la señal, para extraer los datos, se envíen como datos al otro extremo, y allí se reproduzca la señal original para el dispositivo destino.
Para el envío del fax entre los gateway se usa T.38 (Fax sobre IP) que puede operar sobre UDP o TCP al igual que la codificación ASN.1.

## Slide 37: CONEXIÓN DE FAXES Y MODEMS
PABX
WAN
IP/FR/ATM
ROUTER
ROUTER
FAX EMISOR
FAX RECEPTOR
Demodula, extrayendo
los datos de fax, y los envía.
Recibe los datos de fax, y modula
para el fax receptor
T.38

## Slide 38: MECANISMOS DE TRANSPORTE
El transporte de la voz sobre la red de datos se puede hacer de varias formas:
  Voz sobre IP.
  Voz sobre IP / MPLS
  Voz sobre MPLS.
  Voz sobre Frame Relay.
  Voz sobre ATM.
  Voz sobre Ethernet (Solo sobre la LAN, esquema propietario de 3COM con sus plantas NBX y teléfonos Ethernet).
Actualmente preferido y normatizado: TCP/IP.

## Slide 39: CONSIDERACIONES
Retardo (Delay): en una sola dirección la norma ITU-G.114 recomienda no más de 150 ms.
Jitter: variación en los retardos.
Los paquetes de voz varían típicamente entre 80 y 256 bytes (en G.729 se envían típicamente 20 bytes por paquete), los de datos entre 1500 y 18.000 bytes.

## Slide 40: VOZ SOBRE FRAME RELAY
Menor overhead que voz sobre IP.
Basado en normas del Frame Relay Forum G.764:
FRF.11: define formatos de tramas y tipos de codificación de voz.
FRF.12: standard que permite fragmentar tramas de datos y ser mezcladas con tráfico de voz.
Aunque se utilizó mucho en un comienzo, actualmente ha sido desplazado por TCP/IP.

## Slide 41: TRANSPORTE CON TCP/IP
Originalmente TCP/IP no fue pensado para llevar tráfico Multimedia, pero gracias a mejoras y nuevas tecnologías ya es posible.
Para adecuar a TCP/IP para este tipo de tráfico, se han creado esquemas de Calidad de Servicio (QoS) como:
  Priorización con TOS (Campo del encabezado IP).
  RSVP.
  DiffServ.
  Manejo de colas.
  Compresión de encabezados.
  Manejo de MTU y fragmentación en el nivel 2 o 3.

## Slide 42: TRANSPORTE CON TCP/IP
Tanto la voz como la señálización se transportan sobre TCP/IP.
Para el transporte de la voz se utilizan tecnologías como RTP/RTCP.
Inicialmente el transporte y la señalización se manejo siguiendo el modelo de H.323.
Actualmente para la señalización existen varios modelos y tecnologías como:
  H.323.
  SIP.
  MGCP.
  MEGACO/H.248.

## Slide 43: MODELO DE VOZ SOBRE IP CON H.323/SIP/MGCP/MEGACO
VOZ:G.729
G.723.1,etc.

## Slide 44: H.323
Arquitectura o framework desarrollado por la ITU-T para la implementación de Multimedia (Audio, Video y Datos) sobre redes de conmutación de paquetes.
Actual versión 4.
Otras tecnologías relacionadas:
  H.320 Multimedia sobre ISDN (RDSI)
  H.324 Multimedia sobre sistema telefónico convencional.

## Slide 45: COMPONENTES EN DE H.323
TERMINALES: Requieren el conjunto de protocolos de H.323 y obligatoriamente deben soportar audio. Video y datos son opcionales. Pueden comunicarse directamente sin intervención de un Gateway o Gatekeeper.
GATEWAYS: permiten la conexión a otros sistemas, por ejemplo al sistema telefónico tradicional.
GATEKEEPER: Ante el se registran las terminales y solicitan conexiones. Traducen direcciones, controlan permisos para llamar, anchos de banda, contabilización para facturación y la señalización. Es opcional.
MCU (MULTIPOINT CONTROL UNIT): Permite la conexión de tres o más terminales en conferencia.

## Slide 46: COMPONENTES DE H.323
RED IP
GATEWAY
PSTN
TERMINAL H.323
GATEKEEPER
TERMINAL H.323
GATEWAY
MCU
TERMINAL
H.323
PABX
PSTN
IP

## Slide 47: TERMINAL H.323
Protocolos y componentes:
RTP
RTCP
UDP
TCP

## Slide 48: RTP/RTCP
Realtime Transport Protocol/Realtime Transport Control Protocol
Protocolos orientados a la implementación de aplicaciones en tiempo real y sensibles a los retardos, sobre TCP/IP.
Operan sobre UDP.
No reserva recursos ni garantiza tiempos de entrega.
Generalmente se implementa en el nivel aplicativo en la fuente y el destino.

## Slide 49: RTP/RTCP
Los puertos utilizados son negociados durante el establecimiento de la sesión a través de protocolos como H.245 en H.323.
Ejemplo: Cisco utiliza desde el puerto UDP 16384.Por cada llamada adicional se agregan 4. Segunda llamada: 16388.
Para pasar RTP a través de firewall se requiere:
  Que el firewall entiende el protocolo de negociación para abrir dinámicamente los puertos.
  Abrir los rangos de puertos adecuados.
Está disponible para JAVA a través de Java Multimedia Framework.
Algunas aplicaciones que usan RTP/RTCP son: BambaPhone (video teléfono), Cu-SeeMe (video,audio y texto), IP/TV, Rexdez-Vous (Videoconferencia,Unicast/Multicast)

## Slide 50: RTP/RTCP
Encapsulación utilizando RTP.

## Slide 51: RTP
Unidad de transferencia RTP.
Define mecanismos de sincronización (temporización) y secuencialización para mantener el orden de envío.
Define varios tipos de formatos de contenido: GSM, JPEG, G.723, etc.

## Slide 52: OVERHEAD SOBRE IP
Porción de voz (típicamente 20ms) se encapsula así:
  IP-UDP-RTP-VOZ
TOTAL ENCABEZADO=IP(20B)+UDP(8B)+RTP(12B)=40B
En esquema típico se envían muestras de 20 ms, por tanto 50 en un segundo.
Si el overhead de IP/UDP/RTP es 40 Bytes=320 bits, de entrada habría un overhead de 16 Kbps en encabezados.
Por tanto se requieren de mecanismos de compresión (cRTP) para enlaces de baja capacidad (menos de 2Mbps).
En enlaces de alta capacidad (2 Mbps, 10 Mbps, etc) es preferible no comprimir.

## Slide 53: OVERHEAD SOBRE IP

## Slide 54: COMPRESION DE RTP - cRTP
Comprime los encabezados IP/UDP/RTP en 2 o 4 bytes.
En cada extremo se crea una entrada en una tabla de sesiones, donde se guardan los campos que no cambian: IP’s, puertos, SSRC, Payload types, etc.
Estos campos son reemplazados por un índice en la tabla llamado CID (Session Context Identifier).
Cuando los campos cambian se manda el paquete completo.
En caso anterior el overhead pasa a: 1.6Kbps=4bytes*8bits*50.

## Slide 55: RTCP
Real Time Control Protocol.
Provee mecanismos para notificar el estado de la distribución y calidad del tráfico entre la fuente y el destino.
Utiliza el puerto RTP+1.
Define varios tipos de formatos para la fuente y el destino.

## Slide 56: TRANSPORTE CON MPLS
Por las facilidades de Calidad de servicio, Ingeniería de tráfico se plantea la posibilidad de llevar voz sobre MPLS.
Dos alternativas:
  VoIPoMPLS
  VoMPLS

## Slide 57: VoIPoMPLS
La voz sobre IP convencional se transporte a través de la red MPLS.
Esquema defendido por el IETF por:
  Ubicuidad de IP.
  Con las técnicas de compresión de encabezados consumo de ancho de banda bajo.
  Mejora en los mecanismos de QoS.
Encapsulación Voz/RTP/UDP/IP + Label.
Ventaja:
  Se puede tener extremo a extremo (teléfono IP, softphone, etc.).

## Slide 58: VoMPLS
La voz se encapsula directamente con encabezados MPLS.
Se elimina IP (Se pierde la ubicuidad de IP).
Similar a la voz sobre ATM o Frame Relay.
Se reduce el overhead.
Inicialmente rechazada por IETF en pro de VoIPoMPLS.
Se aprovechan las capacidades de MPLS como QoS, Ingeniería de tráfico, etc.
Se pueden crear túneles para manejo de voz entre gateways.
Con label externo se identifica el LSP y con uno interno la llamada en particular.
En algunos casos los Gateways deben convertir de nuevo a VoIP ya que VoMPLS en solo en el core MPLS.

## Slide 59: ARQUITECTURA

## Slide 60: ARQUITECTURA
IWF: InterNetwork Function

## Slide 61: ARQUITECTURA

## Slide 62: GATEWAY
Ubicado en el borde de la red MPLS.
Tiene funcionalidad hacia red tradicional:
  PSTN.
  VoIP.
  VoATM.
Hacia MPLS puede:
  Establecer un nuevo LSP.
  Establecer la calidad de servicio requerida.
  Encapsular voz en paquetes MPLS puros.

## Slide 63: ESTRUCTURA DEL PDU MPLS
Primary Payload o
Control Payload
Label Externo (Mandatorio).
Label Interno (Opcional).
Información de control (Opcional).
Dos tipos de Payload:
  Primary Payload: lleva la voz.
  Control Payload: lleva la señalización.
Payload

## Slide 64: ESTRUCTURA PRIMARY PAYLOAD
CID: Identifica una llamada al interior de un LSP.
  0-247 Canales de voz de usuario.
  248: Reservado para procedimientos de administración.
  249: Señalización.
  250-255: Reservados.
Payload type: indica esquema de codificación.
  0-192 Voz.
  193-223: Reservados.
  224-255: Control payloads.

## Slide 65: ESTRUCTURA CONTROL PAYLOAD
CID: Igual que primary payload.
Payload type:
  240 (Dialed Digits).
  241 (Channel Associated Signaling)

## Slide 66: MULTIPLEXACION DE VARIAS LLAMADAS SOBRE LSP

## Slide 67: SEÑALIZACION
SIGNALING (SEÑALIZACION): Indicaciones o información entre los diversos componentes en el sistema telefónico (PABX, centrales, teléfonos) para el establecimiento, mantenimiento y terminación de una comunicación o llamada.
Ejemplo: señales o mensajes para indicar el cuelgue, descuelgue, marcación, ocupado, etc.
IN-BAND SIGNALING (SEÑALIZACION EN BANDA): la señalización se hace por el mismo “canal” utilizado para el envío de la información. Ej: sistema telefónico convencional.
OUT-BAND SIGNALING (SEÑALIZACION FUERA DE BANDA: La señalización tiene un canal especial. Ejemplo: RDSI con el canal D.

## Slide 68: SEÑALIZACION EN ENLACES DIGITALES
COMMON CHANNEL SIGNALING (SEÑALIZACION DE CANAL COMUN): En un enlace de varios canales (Ej: E1/T1), uno de los canales se reserva para la señalización de todos. Eje: Canal D en RDSI.
CALL ASSOCIATED SIGNALING (SEÑALIZACION DE CANAL ASOCIADO): La señalización viaja en el canal.
En la solución de telefonía sobre datos se presentan dos señalizaciones:
  Entre los equipos en el dominio de datos. Eje: H.323, SIP, etc.
  Entre los equipos telefónicos tradicionales: Eje: DTMF, R2, SS7, QSIG, etc.

## Slide 69: SEÑALIZACION EN LA RED DE DATOS
Dos esquemas:
Los que parten de que el terminal es inteligente. Enfoque distribuido:
H.323 (ITU-T).
SIP (IETF).
Los que parten de que el terminal es bruto -teléfono básico. Enfoque centralizado.
MGCP (IETF)
MEGACO (IETF) -H.248 (ITU-T).
En redes privadas (no carriers) fue adoptado H.323 pero hay tendencia a migrar a SIP.
En carriers es típico MEGACO/H.248.
Al haber tantos estándares es el componente más complejo.

## Slide 70: SEÑALIZACION TELEFONIA TRADICIONAL
Algunos de los esquemas de señalización de la telefonía tradicional más utilizados son:
  DTMF
  R1/R2
  SS7 (Actualmente la más utilizada en redes públicas).
  MC
  RDSI
  QSIG (Generalmente utilizada en redes privadas)
Los gateways entre la telefonía tradicional y la basada en redes de datos deben manejar la señalización de ambos mundos.

## Slide 71: SEÑALIZACIONES EN RED PRIVADA
PABX
WAN
IP/FR/ATM
ROUTER
ROUTER
H.323, SIP
DTMF
R1/R2
Q.SIG
DTMF
R1/R2
Q.SIG

## Slide 72: UBICACIÓN DE LAS SEÑALIZACIONES EN CARRIER
WAN DATOS
IP/FR/ATM
PSTN
GW
GW
SOFTSWITCH
ADSL
HFC
INTERNET
ISP
H.323, SIP
MGCP, MEGACO/H.248
DTMF
SS7
R1/R2

## Slide 73: SEÑALIZACION EN LA RED DE DATOS
Dos esquemas:
Los que parten de que el terminal es inteligente. Enfoque distribuido:
H.323 (ITU-T).
SIP (IETF).
Los que parten de que el terminal es bruto -teléfono básico. Enfoque centralizado.
MGCP (IETF)
MEGACO (IETF) -H.248 (ITU-T).
En redes privadas (no carriers) fue adoptado H.323 pero hay tendencia a migrar a SIP.
En carriers es típico MEGACO/H.248.
Al haber tantos estándares es el componente más complejo.

## Slide 74: SEÑALIZACION DE H.323
Los terminales H.323 pueden operar en presencia o ausencia de un Gatekeeper.
Si existe un gatekeeper, los terminales, gateways y MCU lo deben utilizar.
El gatekeeper mínimamente debe soportar:
  Conversión de direcciones: alias (pc1@diginet.com.co) o números E.164 a IP.
  Control de admisiones.
  Control de ancho de banda.
  Administración de la zona.
La señalización se da mediante varios protocolos así:
  H.225 RAS.
  H.225 Call Controll.
  H.245

## Slide 75: SEÑALIZACION DE H.323
H.225 RAS (Registration, Admision and Signling Control)
Entre los puntos terminales y el Gatekeeper.
Permite el descubrimiento del Gatekeeper, el registro de los terminales, la localización de terminales y el control de admisión.
Utiliza UDP.
El gatekeeper se puede ubicar dinámicamente con la dirección multicast 224.0.1.41, puerto 1718. Luego la operación continua por el puerto UDP 1719.

## Slide 76: SEÑALIZACION DE H.323
H.225 CALL CONTROL
Provee señalización de llamada y funciones de control.
Si existe un Gatekeeper se da entre el Gatekeeper y las terminales. De lo contrario es entre terminales.
Utiliza TCP puerto 1720. Esta basado en Q.931.
Utiliza mensajes SETUP, CALL PROCEEDING, ALERT, CONNECT.
El mensaje CONNECT tiene la información del puerto TCP y la dirección IP para continuar la negociación H.245.
Q.931: permite establecer, controlar y terminar sesiones de comunicación. Se originó como protocolo de señalización en el canal D de RDSI. La manera en que se usa en H.323 está establecida en la norma H.225.0

## Slide 77: SEÑALIZACION DE H.323
H.245 conference control
Permite negociar capacidades de una terminal: codificadores (G.711, G.729, etc).
Determinar tiempos de retraso en la red.
Permite negociar los canales RTP y RTCP y los puertos que utilizaran.
Adicionalmente permite el control de conferencia definiendo maestros y esclavos.

## Slide 78: SEÑALIZACION EN H.323
Señalización directa:

## Slide 79: SEÑALIZACION EN H.323
Señalización a través del gatekeeper:
Gatekeeper-Routed Call Signaling (GKRCS)

## Slide 81: SEÑALIZACION SIP
Session Initiation Protocol.
Desarrollado por IETF (RFC 2543) como protocolo de señalización multimedia.
Permite Iniciar, modificar y terminar llamadas multimedia que como telefonía Internet, conferencias u otras que incluyan audio, video o datos.
Permite negociar características como codificadores, servicios, etc.
Surge como una alternativa de señalización mucho menos compleja y más rápida que H.323 (H.225 y H.245).
Permite sesiones unicast y multicast y sesiones punto a punto y multipunto.

## Slide 82: SEÑALIZACION SIP
Es extensible lo que permite crear nuevas funciones y servicios que se pueden registrar ante el IANA (Internet Assigned Numbers Authority).
Utiliza direcciones SIP-URL. Eje: sip:username@hostname.domain
sip:5140532@200.69.98.154.
Típicamente utiliza el puerto 5060 TCP o UDP.
Inicialmente se utiliza UDP sino TCP.
Aunque soporta telefonía, más orientado a aplicaciones de nueva generación sobre Internet.
Llamada controlada por el Proxy/Redirect Server.

## Slide 83: COMPONENTES SIP
PUNTO TERMINALES
Son las aplicaciones de usuario final, en los extremos de la llamada. Ej: un teléfono IP, un gateway, etc.
Pueden hacer comunicación directa.
Implementan UAC (User Agent Client) y un UAS (User Agent Server).
SERVER PROXY/REDIRECT
Interactúan con los puntos terminales.
Controla o redirecciona la llamada.
Puede estar configurado en el cliente o ser ubicado a partir de la dirección SIP. Eje: juanrest@diginet.com.co. En el último caso requiere resolución DNS si no se especifica la dirección IP.

## Slide 85: SERVIDORES SIP
PROXY
  Encamina Peticiones/Respuestas hacia el destino final
REDIRECTOR
  Contesta al mensaje INVITE con uno de redirección indicando como contactar al destino.
REGISTRO
  Mantiene la localización actual de un usuario.

## Slide 86: MENSAJES SIP
También conocidos como métodos.
Dos tipos:
  Peticiones iniciadas por los clientes.
  Respuestas devueltas por los servidores.
Tienen cabeceras como HTTP: To, From, Subject, Content-type, etc.
Los principales son
  INVITE: invita al otro extremo a participar en una llamada.
  ACK:permite aceptar la invitación.
  OPTIONS: para consultar opciones de UA y Servidores.
  BYE: Permite terminar una llamada.
  CANCEL: para cancelar una petición en progreso.
  REGISTER: permite registrar información de localización en los servidores SIP.

## Slide 87: INTERACCION ENTRE SERVIDORES SIP

## Slide 88: SEÑALIZACION MEGACO/H.248
Media Gateway Control.
Resultado de trabajo conjunto IETF (RFC 3015 MEGACO) y la ITU-T (H.248).
Basado en parte en MGCP.
Soporta multimedia.
Puede operar sobre IP, ATM entre otros.
Usa TCP y UDP, puertos 2944 y 2945.
Componentes:
  Media Gateway Controller (MGC), también conocido como Call Agent.
  Media Gateway (MG).
  Signaling Gateway (SG).

## Slide 89: SEÑALIZACION MEGACO/H.248
MGC: Coordina todo el proceso de la llamada.
MG: Interactúa con los sistemas tradicionales para la transferencia de la información.
SG: Tiene a cargo el intercambio de la señalización.

## Slide 90: SEÑALIZACION MEGACO/H.248
Contexto: colección de terminaciones (entes que participan en una llamada). Ejemplo: un flujo RTP y un canal DS0.
Terminación: donde nace o termina uno o mas flujos.
La operación del protocolo se basa en la creación, mantenimiento y terminación de contextos y sus características.
Para esto se tienen comandos que fluyen del MGC hacia el MG, excepto el comando Notify y el ServiceChange.

## Slide 91: SEÑALIZACION MEGACO/H.248
Tiene comandos como:
  Add: adicionar terminaciones a un contexto.
  Modify: modificar las propiedades, eventos y señales de un contexto.
  Substract: borra una terminación de un contexto.
  Notify: permite que el media gateway informe al MGC de eventos en el gateway.
  AuditValue: permite obtener propiedades y eventos.
  ServiceChange: permite notificar al MGC la presencia del MG, la salida de terminaciones, etc.

## Slide 92: SEÑALIZACION MEGACO/H.248

## Slide 95: VISION DE UNA RED CONVERGENTE

## Slide 96: BIBLIOGRAFIA Y SITIOS DE INTERES
http://krnet.or.kr/krnet2002/2002PDF/G2-3.PDF
http://www.cisco.com/warp/public/788/voip/understand-gatekeepers.html
http://www.iec.org/online/tutorials/h323/
http://www.cs.unc.edu/Courses/comp249-s03/lectures/comp249_s03_5/sld001.htm
http://www.openss7.org/overview.html
http://www.electronics2000.com/hacker/anatcall.html (Anatomia de una llamada)
VOZ Y MPLS
http://www.ietf.org/proceedings/00mar/slides/vompls-ref-00mar/sld001.htm
http://siving.hia.no/ikt02/ssolberg/Evaluation%20of%20VoMPLS%20compared%20to%20VoIP%20v12.htm#_Toc9233337
http://siving.hia.no/ikt02/ssolberg/Evaluation%20of%20VoMPLS%20compared%20to%20VoIP%20v12.htm
http://www.mplsworld.com/archi_drafts/focus/analy-swallow.htm