## Slide 1: MPLS-VPN
POR:
JUAN CARLOS RESTREPO
E-mail: juanrest@diginet.com.co
Tel.: 5140532
VERSION: 1.5
Ultima revisión: Junio - 2006
Medellín-Colombia

## Slide 2: VPN
Virtual Private Network.
Red privada construida sobre una red pública.
Permiten la conexión LAN-to-LAN o PC-to-LAN.
Casos clásicos:
  VPN sobre IP Puro / Internet.
  VPN sobre Frame Relay/ATM.
  VPN sobre MPLS.

## Slide 3: VPN CON IP PURO (CONVENCIONAL)
Se crean túneles desde el router del cliente.
Se utilizan tecnología como: IPSec (la más popular), GRE, PPTP, L2TP, etc.
En el caso de IPSec, los paquetes originales pasan a ser el payload asegurado (autenticación y/o encripción) de un nuevo paquete con direcciones válidas en la red IP pura.
Para los router del proveedor las VPN son transparentes.

## Slide 4: VPN SOBRE IP CONVENCIONAL
RED IP CONVENCIONAL
CIUDAD CENTRAL
RED 10.1.0.0/16
VPN GATEWAY
SITIO REMOTO 1
RED 10.2.0.0/16
SITIO REMOTO 2
RED 10.3.0.0/16
VPN GATEWAY
Túnel IPSec
Router
Router
10.1.0.0/16
10.2.0.0/16

## Slide 5: VPN CON FRAME RELAY/ATM
Están basadas en circuitos virtuales (PVC), creados entre los sitios del cliente.
Seguridad basada en que:
  Se requiere un puerto especial en la nube FR/ATM.
  Se requiere la creación del circuito virtual por parte del Carrier.
La información no se encripta.
El nivel 3 es totalmente transparente para este esquema, ya que operan en el nivel 2.
Rutas óptimas requiere maya completa de circuitos.

## Slide 6
RED BASADA EN CANALES PRIVADOS-FRAME RELAY
F.R.
SUICHE
3
SUICHE
1
SUICHE
2
Circuito virtual
ROUTER
B
DLCI=16
DLCI=20
DLCI=17
B
DLCI=20
BOGOTA
DLCI=20
DLCI=20

## Slide 7: MPLS VPN
Servicio de VPN implementado a partir del backbone MPLS. (RFC 2547).
En MPLS, una VPN es un conjunto de sitios (comunidad) compartiendo información de enrutamiento.
En el lado del cliente se tienen enrutadores convencionales.
La lógica de la VPN reside en los router del Carrier (PE Router).
Para los nodos P, las VPN son transparentes.

## Slide 8: MPLS VPN
Permite direcciones privadas o públicas al lado del cliente.
Permite direcciones repetidas siempre y cuando sean de VPN’s diferentes.
Si un sitio pertenece a dos o más VPN’s, el espacio de direccionamiento en estas VPN debe ser único.
Permite conectividad any-to-any: un sitio conectado a la VPN tiene conexión directa con todos los otros lugares que pertenecen a la VPN.
Sensible a errores humanos en la configuración.
OJO: Por si mismas no encriptan la información.
Un sitio puede pertenecer a varias VPN.

## Slide 9: CONECTIVIDAD EN MALLA TOTAL
VPN A
172.17.0.0
VPN B
172.18.0.0
VPN B
172.30.0.0
VPN C
10.10.0.0
10.11.0.0
VPN C
VPN C
172.18.0.0
VPN A
172.18.0.0
MPLS

## Slide 10: COMPONENTES
CE (Customer Edge Router): Enrutador del lado del cliente. Habla IP y enrutamiento convencional con el router PE.
PE (Provider Edge Router): Enrutador del lado del proveedor que recibe el tráfico del cliente. Habla IP y enrutamiento convencional con el router CE. Hablan MPLS hacia los nodos P y M-BGP4 con otros router PE.
Nodos P o LSR-P: Nodos que hablan MPLS. No saben nada sobre la VPN.

## Slide 11: COMPONENTES MPLS-VPN

## Slide 13: PROTOCOLOS CONVENCIONALES ENTRE CE Y PE
Los Enrutadores PE y CE Intercambian información de enrutamiento a través de:
  eBGP, OSPF, RIPv2, Static routing
El enrutador CE corre protocolos de enrutamiento estándar .
El enrutador PE mantiene tablas de Enrutamiento/Forwarding (VRF) independientes.
PE
CE
CE
Site-2
Site-1
EBGP,OSPF, RIPv2,Static
VRF

## Slide 14: VRF
VPN Routing and Forwarding Table.
Tablas que residen en los enrutadores PE.
Constan de una instancia de Enrutamiento y una de Suicheo por cada VPN configurada en el router PE.
Contienen:
  Rutas asociadas a una VPN.
  Label a utilizar para identificar un destino en particular.
Es actualizada por:
  Protocolos de enrutamiento hacia el CE (RIP, OSPF, etc.)
  Protocolo BGP4 entre enrutadores PE.

## Slide 15: VRF
Están asociadas a una interface física, subinterface o túnel.
Si varias interfaces tienen la misma tabla los sitios que conectan comparten información de enrutamiento.
Se requieren direcciones IP únicas al interior de una VRF.

## Slide 16: COMPONENTES
MP-BGP / iMBGP4 : BGP4 extendido para el intercambio de información de enrutamiento entre nodos PE (RFC2283).
El intercambio de rutas se hace mediante una nueva familia de direcciones: VPN-IPv4 formado así:
  RD (Route Distinguisher).
  IP Address/Mascara.
La pareja: RD+RED IP/Mascara, permite identificar una red en particular. Hace único el anuncio.
Las VRF en los PE asociadas a una VPN tienen el mismo RD.

## Slide 17
El RD se puede escribir en dos formatos así:
16-bit AS number: your 32-bit number. Ejemplo: 101:3
32-bit IP address: your 16-bit number. Ejemplo: 192.168.1.5:1

## Slide 18: COMPONENTES
Adicionalmente con BGP-4 se utilizan nuevos atributos:
  Route target:
    64 bits identificando los router que deben recibir la ruta.
  SOO (Site Of Origin).
    64 bits identificando los router que originaron la ruta.
El RD, Route-target y el SOO se pueden escribir así:
  16-bit AS number: your 32-bit number.Ejemplo: 101:3
  32-bit IP address: your 16-bit number. Ejemplo: 192.168.1.5:1

## Slide 19: COMPONENTES
Cuando una ruta aprendida por el PE desde el CE se exporta a otro router PE (mediante M-BGP4) se hace con el siguiente formato:
RD1:Prefix/Mask, extended community RT1, RT2, etc.
Cuando el router destino recibe el anuncio, verifica si el RT es válido antes de incluirlo en la tabla de enrutamiento VRF.

## Slide 20: COMPONENTES
The route-target command creates lists of import and export route target extended communities for the specified VRF. Execute the command one time for each target community. Learned routes that carry a specific route target extended community are imported into all VRFs configured with that extended community as an import route target. Routes learned from a VRF site (for example, by BGP, RIP, or static route configuration) contain export route targets for extended communities configured for the VRF added as route attributes to control the VRFs into which the route is imported.
The route-target specifies a target VPN extended community. Like a route-distinguisher, an extended community is composed of either an autonomous system number and an arbitrary number, or an IP address and an arbitrary number.
Example
The following example shows how to configure route-target extended community attributes for a VRF. The result of the command sequence is that VRF vrf_blue has two export extended communities (1000:1 and 1000:2) and two import extended communities (1000:1 and 173.27.0.130:200).
(config)# ip vrf vrf_blue
(config-vrf)# route-target both 1000:1
(config-vrf)# route-target export 1000:2
(config-vrf)# route-target import 173.27.0.130:200

## Slide 21: COMPONENTES
Los router PE establecen sesiones iMBGP (generalmente todos contra todos) para el intercambio de información de enrutamiento de las VPN.

## Slide 24
VRF

## Slide 25
VRF

## Slide 26
VRF

## Slide 38: ENVIO DE LOS PAQUETES DE USUARIO
Después de que la red MPLS converge, al ingresar un paquete de usuario a la red sucede lo siguiente:
EN EL NODO PE DE INGRESO:
  Con la interface por donde entró el paquete se determina que VRF utilizar.
  Se busca el prefijo del destino del paquete en la respectiva VRF para ubicar la etiqueta anunciada mediante M-BGP por el nodo PE del otro extremo. Esta etiqueta (VPN) se pone como etiqueta interna del paquete de usuario.
  De la VRF se obtiene el next-hop a utilizar (nodo PE del otro extremo.
  Se busca en la tabla LFIB el label para llegar al next-hop que aparece en la tabla VRF y se coloca como etiqueta externa.
  Finalmente el nodo PE de ingreso envía el paquete al interior de la nube MPLS con las dos etiquetas.

## Slide 39: ENVIO DE LOS PAQUETES DE USUARIO
EN LOS NODOS P
  El paquete de usuario es suicheado utilizando la etiqueta externa y la tabla LFIB.
EN EL NODO PE DE EGRESO
  Se retira la etiqueta externa (si el penultimate hop) no lo hizo.
  Con la etiqueta interna se ubica la entrada en la VRF con la que se entregará el paquete al destino.
  Se retira la etiqueta interna.
  Se entrega el paquete sin etiquetas al router del cliente que aparece como next-hop en la entrada VRF.

## Slide 40: EJEMPLO DE CONFIGURACION
ABC
XXX
ABC
XXX

## Slide 41: CONFIGURACION DE VPN
Creación de las VRF asociadas a cada VPN.
ABC
ABC
XXX
XXX
ABC
XXX
vrf forwarding
vrf forwarding
vrf forwarding

## Slide 42: CONFIGURACION DE VPN
Configuración de RIP hacia el lado del cliente.
ABC
XXX
ABC
XXX

## Slide 43: CONFIGURACION DE VPN
Configuración de ruta estática hacia el lado del cliente.
XXX
ABC
ABC
XXX

## Slide 44: CONFIGURACION DE VPN
Configuración de BGP con vecino PE.
172.16.1.2
XXX
ABC
ABC
XXX
12703
12703

## Slide 45: OTRA CONFIGURACION BASICA SIN VPN
P
P
P
P
PE-2
PE-1
192.168.2.1/24
192.168.2.2/24
OSPF
LDP
S0
192.168.1.1/24
NUBE MPLS

## Slide 46: CONFIGURACION BASICA SIN VPN
hostname PE-1
ip cef
mpls label protocol ldp
int s 0
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
mpls ip
router ospf 1
network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0

## Slide 47: CONFIGURACION BASICA CON VPN
P
P
P
P
PE-2
PE-1
192.168.2.1/24
192.168.2.2/24
OSPF
LDP
S0
192.168.1.1/24
10.1.0.0/16
diginet-med
10.2.0.0
diginet-bog
abc-med
10.1.0.0
abc-bog
10.2.0.0
172.16.1.2/24
172.16.1.2/24
172.16.2.1/24
172.16.2.2/24
AS: 888
e0

## Slide 48: CONFIGURACION ADICIONAL PARA SOPORTAR VPN
ip vrf diginet-med
rd 888:1
route-target both 888:1
interface ethernet 0
ip vrf forwarding diginet-med
ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
ip route vrf diginet-med 10.1.0.0 255.255.0.0 172.16.1.2

## Slide 49: CONFIGURACION ADICIONAL PARA SOPORTAR VPN
P
P
P
P
PE-2
PE-1
192.168.2.1/24
192.168.2.2/24
OSPF
LDP
S0
192.168.1.1/24
10.1.0.0/16
diginet-med
10.2.0.0
diginet-bog
abc-med
10.1.0.0
abc-bog
10.2.0.0
172.16.1.2/24
172.16.1.2/24
172.16.2.1/24
172.16.2.2/24
AS: 888
e0
M-BGP

## Slide 50: CONFIGURACION ADICIONAL PARA SOPORTAR VPN
router bgp 888
neighbor 192.168.2.1 remote-as 888
no auto-summary
!
address-family vpnv4
neighbor 192.168.2.1 activate
neighbor 192.168.2.1 send-community both
neighbor 192.168.2.1 next-hop-self
exit-address-family
!
address-family ipv4
neighbor 192.168.2.1 activate
no auto-summary
no synchronization
exit-address-family
address-family ipv4 vrf diginet-med
redistribute connected
redistribute static
no auto-summary
no synchronization
exit-address-family

## Slide 51: COMANDOS UTILES
show ip vrf
show ip route vrf nombredetabla
show tag-switching forwarding-table vrf aqua 192.168.1.196 detail
show ip bgp vpnv4 vrf aqua 192.168.1.192

## Slide 52: ENLACES INTERESANTES
http://www.cisco.com/warp/public/105/troubleshoot_mpls_vpn.html
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk436/tk428/technologies_tech_note09186a00801eb09a.shtml