## Slide 1: MODELOS DE COMUNICACIONES
POR:
JUAN CARLOS RESTREPO
E-mail: juanrest@diginet.com.co
Tel.: 5140532
VERSION: 2.6
Ultima actualización: Nov -2005
Medellín-Colombia

## Slide 2: ANTECEDENTES
Tanto en la comunicación simple entre dos PC’s conectados entre sí, como en una red compleja de amplia cobertura, se deben resolver preguntas como:
El tipo de medio a utilizar: par trenzado, fibra óptica, ondas electromagnéticas, etc.
La manera en que se representará la información en el medio (voltajes, pulsos de luz, su duración, etc.)
Los mecanismos necesarios para detectar y corregir errores.
Acciones ante congestión.
Identificación (dirección) de los nodos y componentes de la red.

## Slide 3: ANTECEDENTES
Los formatos que tendrá la información entre la fuente y el destino: compresión, encripción, texto, imágenes, audio, etc.
Las interfaces y servicios para el desarrollo de las aplicaciones de usuario final.
SE HACE NECESARIO ENTONCES ABORDAR LA PROBLEMÁTICA DE LA COMUNICACIÓN SIGUIENDO UN MODELO QUE AYUDE A SU SIMPLIFICACION: MODELO POR CAPAS

## Slide 4: COMUNICACIÓN SIMPLE
Emisor/Receptor
Emisor/Receptor
Canal o medio
Interfaces
Mensaje

## Slide 5
ESQUEMA GENERAL DE COMUNICACION
MEDIO
Par trenzado.
Coax, Cable modem.
Fibra Optica.
Cableado Estructurado
Sistema Telefónico.
RDSI, XDSL
DCE
DCE
INTERFACES
RS-232.
V.35.
RS-449.
X.21.
FXS/FXO
E&M
G.703
CODIGO
ASCII
EBCDIC
MODULACION/ CODIFICACION
ASK NRZ
FSK AMI
PSK Manchester
DTE
DTE

## Slide 6: RED CON MULTIPLES SITIOS
FRAME RELAY
10.1.0.1
10.2.0.1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Máscara: 255.255.0.0
10.5.0.2
10.5.0.1
10.3.0.1
10.3.0.2
10.4.0.1
10.6.0.2
10.7.0.2
10.1.0.2
10.2.0.2
10.1.0.254
10.4.0.2
10.6.0.1
10.7.0.1
ROUTER
ROUTER
ROUTER
ROUTER

## Slide 7
SITIO CENTRAL
MUX
RDSI
RED DE AMPLIA COVERTURA TIPICA: MULTIPLES TECNOLOGIAS
PABX
PSTN
MICROONDAS
Router
PARES
Banda Bases
Modems
XDSL
UTP
CABLEADO ESTRUCTURADO
FIBRA
OPTICA
ENLACE SATELITAL
Modems y
líneas conmutadas

## Slide 8
BACKBONE DE CARRIER TRADICIONAL
SONET/SDH
Centrales
Telefonicas
Centrales
Telefónicas
Centrales
Telefónicas
ATM
Datos:
Frame Relay
ATM
LAN CLIENTE
LAN CLIENTE
Router
Router
Servicios de usuario
Frame Relay
X.25.
ATM
FR

## Slide 9: MODELOS DE COMUNICACIONES POR CAPAS
Estructuran la problemática de la comunicación en capas o niveles (layers) para:
  Simplificar el diseño (reducción de la complejidad).
  Independizar funciones.
  Facilitar la implementación.

## Slide 10: MODELOS POR CAPAS
Cada capa tiene un conjunto de funciones claramente definidas.
Donde se requiere y las funciones así lo ameritan se implementa una capa.
Cada capa en el extremo de la comunicación conversa con su equivalente en el otro extremo siguiendo un conjunto de reglas denominadas protocolo.
Cada capa presta servicios a la capa de nivel superior y solicita servicios a la capa de nivel inferior mediante una interface o conjunto de primitivas.
Se debe minimizar el flujo entre capas.

## Slide 11: MODELOS POR CAPAS
La cantidad de capas y sus funciones dependen del diseñador del modelo.
Algunas tecnologías implementan solo algunos capas y se complementan con las capas de otras. Ej: Ethernet + TCP/IP, Frame Relay + TCP/IP.
Cada capa maneja una unidad de transferencia denominada PDU (Protocol Data Unit).
La unidad de transferencia entre la cada capa en el mismo nodo se llama Service Data Unit.
Las capas son implementadas finalmente en software y/o hardware.

## Slide 12
APLICACION
RED
FISICO
ENLACE
TRANSPORTE
EJEMPLO CON MODELO DE 5 CAPAS
APLICACION
RED
FISICO
ENLACE
TRANSPORTE
PDU (Enlace)
PDU (Red)
PDU (Transporte)
Cada capa habla con su homóloga en el otro extremo.
Las reglas que regulan esta conversación se llaman PROTOCOLO DE COMUNICACIONES.
La comunicación se hace mediante el intercambio de PDU: Protocol Data Units.

## Slide 13
MODELO DE 5 CAPAS
Flujo real de los mensajes al interior de cada nodo
Aplicacion
Trasporte
Red
Enlace
Fisico
SDU APLICACION
SDU TRANSPORTE
SDU RED
SDU ENLACE

## Slide 14
PDU (PROTOCOL DATA UNIT)
Estructura intercambiada entre las capas de cada nivel.
Generalmente tiene un Encabezado, un Contenido y un Final.
El encabezado y el final son campos de control. Constituyen el Overhead.
En el contenido va lo que se quiere llevar de la capa superior.
MTU: Maximum Transfer Unit. Tamaño máximo que puede ser llevado en un PDU. Ejemplo: Ethernet 1500 bytes.
ENCABEZADO CONTENIDO FINAL

## Slide 15: EJEMPLO PDU REAL NIVEL 2: TRAMA ETHERNET
Ethernet 802.3
Header 802.2
Ethernet II
Preámbulo: 10101010
SFD: 10101011

## Slide 16
EJEMPLO DE UN PDU REAL: PAQUETE IPV4
SOURCE ADDRESS
DESTINATION ADDRESS
H.LEN
VER
TYPE OF
SERVICE
TOTAL LENTH
OPTIONS
DATOS- PAYLOAD
TTL
PROTOCOL
ID
FRAGMENT OFFSET
HEADER CHECKSUM
M
F
DF
ENCABEZADO
(HEADER)
0 4 8 16 31
CONTENIDO
(PAYLOAD)

## Slide 17: AAL5 (ATM ADAPTATION LAYER 5)
Actualmente los campos UU y CPI no se usan pero deben estar asi: UU=cualquier valor, CPI=0.
Los 8 bytes del final de la unidad de CS están al final de la última celda.
La última celda de cada unidad CS, se identifica por el bit de orden inferior del PTI.
Para identificar que protocolo superior lleva AAL5 hay dos opciones:
  Protocolo por circuito.
  Encapsulacion LLC/SNAP
UU CPI Length CRC
PAYLOAD (1-65535)
1B 1B 2B 4B

## Slide 18
La unidad de nivel superior se coloca en el contenido del PDU
de la unidad de nivel inferior.
EA: Encabezado de Aplicación.
ET: Encabezado de Transporte
ER: Encabezado de Red
EE: Encabezado del Enlace
Aplicacion
Trasporte
Red
Enlace
Fisico
ET
ET
ER
ET
ER
EE
EA MENSAJE
EA MENSAJE
EA MENSAJE
EA MENSAJE
ENCAPSULACION

## Slide 19: MODELOS POR CAPAS
Algunos modelos son:
  Modelo OSI (Modelo de referencia).
  Modelo de TCP/IP.
  Modelo de la IEEE.
  Modelo de Frame Relay.
  Modelo de ATM.

## Slide 20: MODELO OSI
Desarrollado por la ISO (International Organization for Standardization) hacia principios de los 80.
Estructura la comunicación en 7 capas bien definidas.
Aplicación
Presentación
Sesión
Transporte
Red
Enlace
Físico
Se ha convertido en un modelo de referencia más que en un modelo implementado.

## Slide 21: IMPLEMENTACION OSI

## Slide 22: MODELO OSI vs. SNA (IBM)
Systems Network Architecture data de principios
de los 70’s.

## Slide 23: NIVEL FISICO
Medios: cable coaxial, fibra óptica, par trenzado.
Interfaces.
Tipos de señales: eléctricas, ópticas, etc.
Métodos de codificación de línea: NRZ, Manchester, AMI, Seudo ternario.
Métodos de modulación.
Métodos de multiplexación.
Mecanismos de temporización: duración de las señales, sincronización de los relojes que miden la duración de las señales.

## Slide 24: NIVEL DE ENLACE
Define una estructura de transferencia denominada: trama, frame o marco.
Crea mecanismos para detectar y en algunos casos corregir errores.
Provee mecanismos de control de flujo.
Implementa mecanismos de acceso al medio en medios compartidos.
Ejemplo: HDLC, PPP, Frame Relay.
01111110 11111111 00000011 1/2 B Variable 2/4B 01111110
FLAG ADDRESS CONTROL PROTO. DATOS FCS FLAG

## Slide 25: NIVEL DE RED
Rutas a seguir entre la fuente y el destino en la subred.
Define filosofía de conectividad: conmutación de paquetes, conmutación de circuitos.
Mecanismos de direccionamiento.
Manejo de la congestion.
Unidad de transferencia: paquete o datagrama.

## Slide 26: NIVEL DE RED
10.1.0.1
10.2.0.1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
10.3.0.1
10.3.0.3
10.4.0.1
10.1.0.2
10.2.0.2
10.4.0.2
SUBRED
10.3.0.2

## Slide 27: NIVEL DE TRANSPORTE
Mecanismos de conectividad de extremo a extremo a las capas de nivel superior: sesión en el caso de OSI, Aplicación en el caso de TCP/IP.
Mecanismos de direccionamiento de aplicaciones al interior de un nodo: puerto, circuito, sesión, etc.
Mecanismos de control de flujo.
Recuperación de errores.
Unidad de transferencia: segmento.

## Slide 28: COMUNICACIONES ENTRE APLICACIONES
FRAME RELAY
10.1.0.1
10.2.0.1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
10.5.0.1
10.3.0.2
10.1.0.2
10.2.0.2
10.1.0.254
10.6.0.1
Aplic.1
Aplic.2
Pto: 2000
Serv.1
Pto 80
Serv.2
Pto 25
Aplic.1
Pto: 3000
10.3.0.1
ROUTER
ROUTER
ROUTER

## Slide 29: NIVEL DE SESION
Provee servicios mejorados al nivel de transporte.
Brinda mecanismos para definir calidad de servicio.
Provee mecanismos de sincronización para continuar la sesión donde va al producirse un error.
Control de dialogo: comunicación en ambos sentidos simultáneamente o por turnos.

## Slide 30: NIVEL DE PRESENTACION
Define la manera en que se representan los datos (sintaxis de la información).
Formatos como:
Video: MPEG, H.261, H.263.
Audio: MP3, AVI.
Voz: G.711, G.729, G.723.1.
Imágenes: JPEG.
Datos: XDR, ASCII, EBCDIC
Mecanismos para encripción: DES, IDEA, RSA, etc.
Mecanismos para manejar compresión.

## Slide 31: NIVEL DE APLICACION
Define estándares para la “conversación” entre aplicaciones.
NO es la aplicación sino lo que habla la aplicación.
Define protocolos para diferentes tipos de servicios:
  Emulación de terminal.
  Transferencia de archivos.
  Navegación en Internet.
  Correo electrónico.
Unidad de transferencia: datos, mensaje o flujo (stream).

## Slide 32: NIVEL APLICATIVO
HTTP
BROWSER
HTTP
SERVIDOR WEB

## Slide 33: NIVEL APLICATIVO
EJEMPLO: SMTP ENTRE SERVIDORES DE CORREO.
C: Conexión TCP al puerto 25 --------------------------
S: 220 xyz.com SMTP service ready
C: HELO abc.com
S: 250 xyz.com says hello to abc.com
C: MAIL FROM:pepito@abc.com
S: 250 sender OK
C: RCPT TO:maria@xyz.com
S: 250 recipient OK
C: DATA
S: 354 Send mail; end with “.” on a line by itself
C: From: pepito@abc.com
C: To: maria@xyz.com
C: MIME-Version: 1.0
...
.
S: 250 Message acepted
C: QUIT

## Slide 34: NIVEL APLICATIVO
EJEMPLO: HTTP ENTRE EL BROWSER Y EL WEB SERVER.
Conexión TCP al puerto 80 --------------------------
C: GET /index.html HTTP/1.0
S: HTTP/1.0 200 Document follows
S: MIME-Version: 1.0
S: Server: CERN/3.0
S: Content-type: text/html
S:
S: <HEAD> <TITLE> Pagina WEB </TITLE> </HEAD>
S: <BODY>
S: ....
S: </BODY>

## Slide 35: Síntesis del modelo OSI

## Slide 36: MODELO DE TCP/IP
TCP/IP: Conjunto de protocolos estandar de Internet.
Define un modelos de 4 capas.
Aunque TCP/IP tiene algunas capas nombradas de la misma manera que en OSI, algunas no son iguales. Ej: nivel aplicativo.

## Slide 37
INTER-RED O RED
TRANSPORTE
PRESENTACION
APLICACION
SESION
RED
FISICO
ENLACE
TRANSPORTE
OSI
TCP/IP
INTERFACE A RED
FISICA
MODELO OSI VS. TCP/IP
APLICACION

## Slide 38: NIVEL DE INTERFACE A RED
Solo define que cualquier nivel físico y enlace que permita llevar paquetes IP se puede utilizar:
  PPP/MODEM.
  FRAME RELAY.
  ETHERNET.
  ATM
  X.25.
  Palomas mensajeras (RFC 1149).
Realmente no define un nivel 1 y 2, más bien se basa en los ya existentes.

## Slide 39: NIVEL DE RED
Estructura del paquete IP.
Direccionamiento.
Protocolos de enrutamiento: RIP, OSPF, IGRP, EIGRP, etc.

## Slide 40: NIVEL DE TRANSPORTE
Servicios orientados (TCP) y no orientados a conexión (UDP) para la comunicación entre las aplicaciones.
Control de flujo.
Control de congestión.

## Slide 41: NIVEL DE APLICACION
Comprende nivel de Sesión, Presentación y Aplicación de OSI.
Basado en un esquema cliente servidor.
Define la manera en que hablarán las aplicaciones que prestan los diferentes servicios: correo, transferencia de archivos, impresión remota, etc.

## Slide 42
ARQUITECTURA DE TCP/IP
SMT
P
F
T
P
T
E
LNE
T
IP
TCP UDP
DHC
P
S
NMP
R
P
C
ICMP IGMP
ARP
RARP
SOBRE:
LAN:Ethernet, Token Ring, ATM
WAN: X.25, Frame Relay, ATM,
SLIP, PPP.
HT
T
P
L
P
D
I
M
A
P
4
P
O
P
3
D
N
S
BOOT
P
T
F
T
P

## Slide 43: ARQUITECTURA
ARP: Conversión de direcciones físicas a direcciones IP.
RARP: Conversión de direcciones IP a direcciones físicas.
IP: Define paquete IP, esquemas de direccionamiento, protocolos de enrutamiento.
ICMP: Mensajes de control y diagnóstico de la red.
IGMP: Protocolo para manejo de grupos Multicast.
TCP: Transporte orientado a conexión.
UDP: Transporte no orientado a conexión.

## Slide 44: MODELO DE LA IEEE
Comprende niveles 1 y 2 de OSI.
Modelo orientado a redes locales (LAN).
Estructura el nivel de enlace en dos subniveles:
LLC: Logical Link Control. Presenta una interface única, independizando los protocolos superiores del tipo de medio y mecanismo de acceso.
MAC: Medium Access Control. Provee mecanismos de acceso al medio.
Nivel físico depende del medio: cable, par trenzado, fibra óptica, etc.

## Slide 45
PRESENTACION
APLICACION
SESION
RED
FISICO
ENLACE
TRANSPORTE
OSI
MODELO OSI VS. IEEE
FISICO
IEEE
MAC
LLC

## Slide 46: MODELO DE FRAME RELAY
Comprende nivel 2 de OSI.
Tecnología orientada a la red de amplia cobertura: WAN.
Opera sobre interfaces físicas como V.35, RS-232.
En el nivel 2 define una tecnología simple de conmutación de circuitos virtuales con tramas de longitud variable.
Circuito virtual=Los PDU siguen siempre el mismo camino.
Detecta pero no corrige errores.

## Slide 47
PRESENTACION
APLICACION
SESION
RED
FISICO
ENLACE
TRANSPORTE
OSI
MODELO OSI VS. FR
FRAME RELAY
ENLACE

## Slide 48: MODELO DE ATM
Tecnología orientada a la LAN y la WAN, aunque en la actualidad principalmente utilizada solo en el núcleo de la WAN.
Desarrollada inicialmente en el mundo de la telefonía (problema principal: llevar voz).
Define un modelo de 3 capas, dos de ellas con subniveles.

## Slide 49
AAL
ATM
FISICO
CS
SAR
TC
PM
MODELO OSI VS. ATM
PRESENTACION
APLICACION
SESION
RED
FISICO
ENLACE
TRANSPORTE
OSI
ATM

## Slide 50
Convergence
Segmentation and reassembly
Generic Flow Control
Cell header generation/extraction
Cell VPI/VCI translation
Cell rate decoupling
HEC header sequence generation/verification
Cell delineation
Transmission frame adaptation
Transmission frame generation/recovery
Physical medium
Bit timing
AAL
ATM
PHY
CS
SAR
TC
PM
MODELO DE ATM

## Slide 51: SOLUCIONES CON VARIOS MODELOS
Generalmente las soluciones de comunicaciones se implementan con varias tecnologías que cubren en conjunto desde el nivel fisico hasta el nivel aplicativo.
Aquellas tecnologías que implementan modelos que se complementan como sucede con TCP/IP + Ethernet o TCP/IP + Frame Relay sin entrar en conflictos de operación generalmente son exitosas.
Prácticamente la pauta la marca actualmente TCP/IP (aquellas tecnologías que entran en conflicto con TCP/IP tienden a desaparecer) Ej: ATM.

## Slide 52: ESQUEMA DE DIRECCIONAMIENTO
192.168.1.1
192.168.1.3
192.168.1.2
192.168.3.1
192.168.3.3
192.168.3.2
192.168.2.3
192.168.2.2
192.168.2.1
192.168.5.1
192.168.1.254
192.168.6.1
192.168.5.2
192.168.6.2
RED: 192.168.2.0
RED: 192.168.1.0
RED: 192.168.3.0

## Slide 53
INTERNET
ESCENARIO DE PPP EN UN ESQUEMA DE ACCESO
CONMUTADO
MODEM
ISP
MODEM
TCP/IP
PPP
Serial Asincronico

## Slide 54
PSTN/RDSI
SITIO2
SITIO1
ROUTER
ROUTER
TCP/IP
PPP
RDSI
ESCENARIO CON TCP/IP/PPP/RDSI

## Slide 55: LECTURAS RECOMENDADAS
Computer Networks. Andrew S. Tanenbaum. Tercera Edición. Capitulo 1.