## Slide 1: NIVEL APLICATIVO
CONCEPTOS GENERALES
POR:
JUAN CARLOS RESTREPO
E-mail: juanrest@diginet.com.co
Tel.: 5140532
Versión: 1.8
Ultima revisión: Agosto 2003
Medellín-Colombia

## Slide 2: SISTEMA DE COMPUTO
COMPONENTES BÁSICOS:
HARDWARE
Procesador, Memoria, Discos, Periféricos, Buses, etc.
SISTEMA OPERATIVO
OS/2, VM/ESA (S/390), Unix (Linux, Solarix, AIX) , Windows (95/98/NT/2K) , Netware, VOS (transaccional y 7x24), MAC Os. etc.
APLICACIONES
Correo electrónico, transferencia de archivos, navegación, impresión, etc.

## Slide 3: HARDWARE
Cobran especial importancia las interfaces que conectan los diferentes dispositivos, especialmente las NIC (Network Interface Card) y los buses.
Los procesos de boot se pueden hacer desde la red con protocolos como PXE, BOOTP y DHCP.
Surge el concepto de cliente liviano: estación con recursos limitados (poca memoria, sin disco o disco pequeño, teclado, mouse) ya que el procesamiento pesado lo hace el Servidor de Aplicaciones.
El servidor de aplicaciones evoluciona de un acceso carácter a un acceso gráfico

## Slide 4: CLIENTE LIVIANO (thin client)
Maneja la interface con el usuario.
Reduce los costos de propiedad (TCO) al trasladar las actualizaciones de las estaciones al servidor.
Facilita las labores administrativas: actualizaciones de software, instalaciones, backups, etc.
Esquema de Network Computer (NC).
BASADO EN HARDWARE
Computadores básicos. Ej: SunRay de Sun Microsystems. Requiere software en Servidor.
BASADO EN TERMINALES WINDOWS
El servidor de aplicaciones evoluciona de un acceso carácter a un acceso gráfico: X-Windows, WBT (Windows Base Terminal).
BASADAS EN WEB
Utilizan tecnologías como páginas HTML y JAVA para la visualización.

## Slide 5: SISTEMA OPERATIVO
Software que realiza las siguientes funciones:
Administrar los recursos como memoria, discos, procesador, etc.
Proveer una interface (API’s, llamados al sistema) para la ejecución y uso de los recursos de los programas de usuario.
Oculta la complejidad del hardware a través de una interface común de API’s o llamadas al sistema.
Se conoce también como el kernel.
Microkernel: kernel reducido que maneja procesos, memoria, entrada/salida básica y mecanismos de comunicación entre procesos.
MAQUINA VIRTUAL EXTENDIDA DE LA MÁQUINA REAL.

## Slide 6: SISTEMA OPERATIVO
En la actualidad es fundamental el componente de la comunicación: Conectividad, Transporte y Aplicación.
Se vuelve crítica la capacidad del sistema operativo para operar con tecnologías de comunicación de altas velocidades: Gbps, Tbps.
Se vuelven crítico el soporte de múltiples servicios a nivel aplicativo:
- Emulación de terminal (Grafica y carácter)
- Servicios de archivos
Acceso remoto
Publicación
Impresión remota
- Servicios de directorio
etc.

## Slide 7: SISTEMA OPERATIVO
Se distinguen varios tipos de sistema operativo desde el punto de vista de su capacidad para operar en “red”.
Uniprocesor Operating System
Multiprocesor Operating System.
Network Operating System.
Distributed Operating System.

## Slide 8: MULTIPROCESSOR OPERATING SYSTEM
Una máquina con múltiples procesadores.
Contiene solo una copia del sistema operativo.
Se percibe como un computador virtual.
Generalmente las CPU’s comparten una memoria común.
Altamente integrados.
CPU
CPU
CPU
CPU
S.O.

## Slide 9: NETWORK OPERATING SYSTEM
El usuario se conecta a una máquina no a la red (esto cambia un poco con los servicios de directorio).
Los recursos se accesan de acuerdo a su ubicación o localización.
Se accesa cada máquina de forma independiente.
No se percibe como una máquina virtual uniprocesador.
Se tiene una copia del sistema operativo por máquina.
Ejemplo: Linux, Windows NT, Netware, UNIX, etc.
S.O.
Completo
X
S.O.
Completo
Y
S.O.
Completo
Z

## Slide 10: DISTRIBUIR
Entregar a varios. Poner en varias partes.
Siempre que distribuyo se requiere comunicación y se vuelve crítico este aspecto.
Que es lo que se distribuye?
  El aplicativo?
  El Sistema operativo?
  El servicio?
Para que distribuyo?
  Por desempeño o eficiencia.
  Por seguridad.
  Por contingencia
  Por especialización
Hasta donde distribuir?
OJO: No debo perder el control.

## Slide 11: DISTRIBUIR
Quien distribuye?
  La persona que desarrolla
  El aplicativo.
  El Sistema Operativo.

## Slide 12: DISTRIBUTED OPERATING SYSTEM
Toman un conjunto de computadores independientes y las hacen operar como una sola máquina desde el punto de vista del usuario.
Es el sistema operativo el que es distribuido.
Operan de forma similar al cerebro: una o más neuronas en sitios diferentes trabajando en lo mismo.
Se tienen n copias del sistema operativo (microkernel).
Se pueden construir sobre un S.O. ya existente o sobre el Hardware directamente.
Se basan en microkernel.
Otros servicios (directorio, archivos) se proveen por procesos especiales.
Servicio X
Micro
Kernel
Servicio Y
Micro
Kernel
Servicio Z
Micro
Kernel

## Slide 13: DISTRIBUTED OPERATING SYSTEM
Poseen las siguientes características:
Distribución: el sistema lo constituyen varias máquinas autónomas pero integradas.
Paralelismo: procesos individuales se ejecutan simultáneamente en diferentes procesadores. Ejemplo: comando make.
Transparencia: el usuario no sabe donde se ejecutan sus procesos, donde residen los archivos, que hay más usuarios, y la manera en que se hace el paralelismo de la ejecución (esto lo hace el sistema operativo).
Desempeño: se incrementa a mayor número de máquinas. Se maneja balanceo de cargas. Debe ser escalable, confiable y flexible.
No son comunes. Ejemplo: Amoeba.

## Slide 14: EVOLUCION DE LA PLATAFORMA DE COMPUTO
70’: Tiempo compartido. Computador costoso compartido por varios usuarios.
Muchos usuarios utilizan un computador
80’: Computación personal. Computador económico para un usuario. Toma fuerza el concepto de “networking” para unir la proliferación de islas.
Un usuario utiliza un computador
90’: Computación paralela: Un usuario utiliza varios computadores a la vez..
Un usuario utiliza muchos computadores

## Slide 15
LA RED ES EL COMPUTADOR
LAN/MAN/WAN
Se debe ver la red como un todo, un sistema integrado y no
como partes aisladas e independientes simplemente conectadas
Debemos pasar de la simple CONECTIVIDAD a la INTEGRACION

## Slide 16
SISTEMAS OPERATIVOS TIPICOS
LAN/MAN/WAN
INTEGRACION BAJO ESQUEMAS DE SERVICIOS:
Unix:
SCO,
Solarix,
Linux,etc
Netware
Windows
95/98/NT
2000
OTROS:
BeOS
OS/400
VOS
JAVAOS
Mensajería
Archivos
Emulación
Backups
Impresión
Directorio
Procesamiento
Multimedia

## Slide 17: COMO INTEGRO? ESTRUCTURA DE LA RED
Para su estudio en un nivel más alto podemos agrupar los diferentes modelos como OSI, TCP/IP, Ethernet, Frame Relay, X.25, etc, de la siguiente forma:
LAN WAN
APLICACIÓN Mensajería, archivos Mensajeria,
impresión, tiempo archivos.
TRANSPORTE TCP/IP TCP/IP
CONECTIVIDAD Ethernet, Fiber channel, Frame Relay
Token Ring, etc. ATM, etc.

## Slide 18: CONECTIVIDAD
Comprende el nivel Físico y el nivel de Enlace.
La comunicación no muere ni termina en la interface con el medio.
La NIC (Network Interface Card) es la puerta de entrada y salida de de información hacia la red.
Se deben preferir las interfaces “inteligentes” sobre las que delegan todo el trabajo al procesador central (CPU).
Se debe entender claramente lo que sucede cuando arriba una trama o frame a una interface de red.
Al arribar una trama de interés (unicast, multicast o broadcast), la interface guarda la trama en memoria temporal y luego genera la interrupción para que el driver procese la trama. El driver mueve la trama a sus buffers y procesa la trama, entregando su contenido al protocolo de nivel superior interesado.

## Slide 19: NIC
Cuando la trama no es para la tarjeta no genera interrupción.
Cuando la trama es para la tarjeta: su MAC, broadcast o un grupo Multicast al que pertenece genera interrupción y procesamiento en el nodo.
Buffers
Driver
Con buffer
TRAMA
IP
IPX
NB
CPU
MEMORIA
PIC
TRAMA
ARP

## Slide 20: CONECTIVIDAD
Se deben preferir los medios suicheados sobre los compartidos.
OJO: los broadcast se propagan por igual en los dos.
Cobra mucha importancia la transmisión MULTICAST, al reducir procesamiento y consumo de ancho de banda versus el Broadcast.
Los suiches no inteligentes propagan el Multicast como si fuera broadcast.
Los suiches inteligentes, identifican las estaciones interesadas en Multicast y solo a estas entregan este tipo de tráfico.

## Slide 21: CONECTIVIDAD
Se debe prestar especial atención a la comunicación que sucede al interior del nodo.
Nada se logra con enlaces de alta velocidad si el cuello de botella se presenta al interior del nodo en los buses de los discos, los buses de datos, etc.

## Slide 22
ARQUITECTURA INTERNA DE UN COMPUTADOR

## Slide 23: ALGUNOS BUSES/INTERFACES/PUERTOS

## Slide 24: INTERFACES

## Slide 25: TECNOLOGIA DE DISCOS IDE
CONFIGURACION DE DISCOS IDE: Evolución
ATA- ATA2 - ATA3- ULTRADMA
Programmed I/O poco utilizado por lento al usar CPU.
PIO Mode 0: The fastest data transfer rate reaches 3.3Mbyte/sec
PIO Mode 1: The fastest data transfer rate reaches 5.2Mbyte/sec
PIO Mode 2: The fastest data transfer rate reaches 8.3Mbyte/sec
PIO Mode 3: The fastest data transfer rate reaches 11.1Mbyte/sec
PIO Mode 4: The fastest data transfer rate reaches 16.6Mbyte/s
No Requiere la intervención de la CPU. Transferencia directa DISCO-Mem
DMA Mode 0: The fastest data transfer rate reaches 4.16Mbyte/sec
DMA Mode 1: The fastest data transfer rate reaches 13.3Mbyte/sec
DMA Mode 2: The fastest data transfer rate reaches 16.6Mbyte/sec

## Slide 26: TECNOLOGIA DE DISCOS IDE/SCSI
Ultra DMA Cycle Time Max.Transfer Rate(MB/s) Defining Standard
Mode
Mode 0 240 16.7 ATA/ATAPI-4
Mode 1 160 25.0 ATA/ATAPI-4
Mode 2 120 33.3 ATA/ATAPI-4
Mode 3 90 44.4 ATA/ATAPI-5
Mode 4 60 66.7 ATA/ATAPI-5
Mode 5 40 100.0 ATA/ATAPI-6?
Para mode 4 y 5 se requiere el cable de 80 hilos (el viejo de 40 tiene problemas). Longitud máxima recomendada 18 pulgadas.
El dispositivo maestro debe quedar al final del cable y el esclavo en el medio.
Maxima Velocidad actual SCSI: 320MB/seg.

## Slide 27: TRANSPORTE
Comprende los niveles de Red y Transporte de protocolos como TCP/IP e IPX/SPX.
Se deben evitar al máximo los broadcast ya que consumen ciclos de reloj de la “red”.
Ejemplo: TCP/IP
ARP y RARP: usan broadcast.
ENRUTAMIENTO: RIP V1.
IPX/SPX
SAP: Service Advertisement Protocol.
        NETBEUI

## Slide 28: TRANSPORTE
Los actuales niveles de integración se deben principalmente a la estandarización de TCP/IP como protocolo de Internet.
En la actualidad la mayoría de plataformas de cómputo lo implementan.
Los entes de transporte (TCP o UDP) operan Peer-to-Peer (no hay maestros ni esclavos).
VER PRESENTACION DE TRANSPORTE EN TCPIP LA INTERFACE QUE ME BRINDA EL SISTEMA OPERATIVO PARA ACCEDER EL NIEVEL DE TRANSPORTE.

## Slide 29: NIVEL APLICATIVO
Establece como las aplicaciones se comunican entre si.
Generalmente en un esquema cliente servidor.
A diferencia de la mayoría de los otros protocolos en TCP/IP están claramente definidos (estandarizados) una serie de SERVICIOS en el nivel aplicativo: TELNET, FTP, SMTP, SNMP, HTTP, LPD, LDAP.

## Slide 30
ARQUITECTURA DE TCP/IP
SMT
P
F
T
P
T
E
LNE
T
IP
TCP UDP
DHC
P
S
NMP
R
P
C
ICMP IGMP
ARP
RARP
SOBRE:
LAN:Ethernet, Token Ring, ATM
WAN: X.25, Frame Relay, ATM,
SLIP, PPP.
HT
T
P
L
P
D
I
M
A
P
4
P
O
P
3
D
N
S
BOOT
P
T
F
T
P

## Slide 31: NIVEL APLICATIVO
Generalmente se utiliza un esquema Cliente/Servidor:
  Dos niveles.
  Tres niveles: Browser, Servidor Aplicativo, Servidor de Bases de datos.
La conversación entre el cliente y el servidor se puede hacer de dos formas:
  ASCII
  MENSAJES

## Slide 32: NIVEL APLICATIVO
EJEMPLO: SMTP ENTRE SERVIDORES DE CORREO.
C: Conexión TCP al puerto 25 --------------------------
S: 220 xyz.com SMTP service ready
C: HELO abc.com
S: 250 xyz.com says hello to abc.com
C: MAIL FROM:pepito@abc.com
S: 250 sender OK
C: RCPT TO:maria@xyz.com
S: 250 recipient OK
C: DATA
S: 354 Send mail; end with “.” on a line by itself
C: From: pepito@abc.com
C: To: maria@xyz.com
C: MIME-Version: 1.0
...
.
S: 250 Message acepted
C: QUIT

## Slide 33: NIVEL APLICATIVO
EJEMPLO: HTTP ENTRE EL BROWSER Y EL WEB SERVER.
Conexión TCP al puerto 80 --------------------------
C: GET /index.html HTTP/1.0
S: HTTP/1.0 200 Document follows
S: MIME-Version: 1.0
S: Server: CERN/3.0
S: Content-type: text/html
S:
S: <HEAD> <TITLE> Pagina WEB </TITLE> </HEAD>
S: <BODY>
S: ....
S: </BODY>

## Slide 34: NIVEL APLICATIVO
Algunas implementaciones o distribuciones de productos de Networking solo suministran el componente cliente.
El cliente y el servidor pueden residir en la misma máquina o en máquinas diferentes.
Cada vez cobran mayor importancia esquemas de compresión y el manejo de la presentación en general para interoperar en diferentes plataformas.
En algunos casos es importante el concepto de cache.
ANTE LOS NIVELES DE INTEGRACION ESPUESTOS COBRA FUNDAMENTAL IMPORTANCIA LA SEGURIDAD

## Slide 35: NIVEL APLICATIVO
Algunas implementaciones utilizan un SuperDemonio o Servicio Especial encargado de lanzar los aplicativos asociados a cada servicio. Ejemplo:
inetd (Unix/Linux/Netware)
Lee los nombres de los servicios y puertos en /etc/services.
Archivo de configuración: /etc/inetd.conf
  ftp stream tcp nowait root /usr/sbin/ftpd ftpd
  ntalk dgram udp wait root /usr/sbin/talkd talkd
  time stream tcp nowait root internal
  time dgram udp wait root internal
Otros servicios se arrancan con shell scripts ubicados en /etc/rc.d/init.d, al iniciar la máquina.

## Slide 36: NIVEL APLICATIVO
xinetd
Archivos de configuración por servicio ubicado en: /etc/xinetd.d/
Ejem:
service telnet
{
disable = yes
flags = REUSE
socket_type = stream
wait = no
user = root
server = /usr/sbin/in.telnetd
log_on_failure += USERID
}
Cuando se hace un cambio ejecutar: /etc/rc.d/init.d/xinetd restart

## Slide 37: NIVEL APLICATIVO
Los servicios del nivel aplicativo los podemos clasificar en:
SERVICIOS AUXILIARES: ayudan a la configuración, administración y el buen funcionamiento de la red. Ejemplo:
Configuración automática del nodo: BOOTP, DHCP.
Resolución de nombres: DNS, NIS.
Administración de la red: SNMP.
Almacenamiento de información de la red: LDAP.
SERVICIOS DE USUARIO FINAL: permiten la implementación de aplicaciones para el usuario. Ejemplo:
Emulacion de terminal: TELNET, RDP, Xwindows.
Correo electronico: SMTP, POP3, IMAP4.
Web: HTTP.
Transferencia de archivos: FTP, TFTP, NFS, SMB.
Telefonia: VoIP