## Slide 1: PPP Point to Point Protocol
POR:
JUAN CARLOS RESTREPO
E-mail: juanrest@diginet.com.co
Tel: 5140532
Ultima revisión: Marzo - 2006
Versión: 2.2

## Slide 2: ANTECEDENTES
Hacia 1984 Rick Adams crea SLIP para conectar estaciones Sun a Internet vía modem.
SLIP, C-SLIP: Serial Line Internet Protocol y Compressed SLIP
Encapsula el paquete IP entre dos bytes 0xC0.
NO aprobado por IETF
NO detección de errores
NO multiprotocolo
NO brinda control de enlace
No brida seguridad.
RFC 1055 y 1144 Informativos

## Slide 3: PPP
Point to Point Protocol surge como un estandar desarrollado por la IETF (Internet Engineering Task Force) para resolver las limitantes de SLIP.
Es un protocolo de nivel de Enlace utilizado típicamente para comunicaciones seriales (sincrónicas y asincrónicas) principalmente telefónicas o vía RDSI.
En realidad son un conjunto de protocolos: LCP, NCP, PAP, CHAP, entre otros.

## Slide 4
PRESENTACION
APLICACION
SESION
RED
FISICO
ENLACE
TRANSPORTE
OSI
UBICACIÓN DE PPP RESPECTO A OSI
PPP, HDLC, SDLC, FRAME-RELAY

## Slide 5
ARQUITECTURA

## Slide 6
INTERNET
ESCENARIO DE PPP EN UN ESQUEMA DE ACCESO
CONMUTADO
MODEM
ISP
MODEM
TCP/IP
PPP
Serial Asincronico

## Slide 7
PSTN/RDSI
SITIO2
SITIO1
ESCENARIO CON PPP SOBRE RDSI
ROUTER
ROUTER
TCP/IP
PPP
RDSI

## Slide 8: CARACTERISTICAS
Define una trama derivada de HDLC.
Posee mecanismos para detectar errores (no los corrige).
Soporta múltiples protocolos de nivel superior. Ej: IP, IPX, NetBEUI entre otros.
Provee mecanismos para negociar parámetros de nivel de red dinámicamente.
Provee mecanismos de seguridad.

## Slide 9: TRAMA PPP
Flag: Indica el inicio y fin de trama. 01111110. Si el flag esta en otra parte de la trama lo precede con 01111101.
Address: valor constante en 11111111
Control: valor constante en 00000011
Protocol: indica el protocolo de nivel superior o tipo de contenido llevado por la trama.
Datos: contenido llevado por la trama.
FCS: secuencia para detectar errores, calculada sobre todos los campos excepto flags y FCS.
01111110 11111111 00000011 1/2 B Variable 2/4B 01111110
FLAG ADDRESS CONTROL PROTO. DATOS FCS FLAG

## Slide 10: TRAMA PPP

## Slide 11: CAMPO PROTOCOL DE PPP
Entre "0xxx" y "3xxx" identifican protocolos de nivel de red.
Entre "8xxx" y "bxxx" identifican paquetes asociados al respectivo NCP, si existe. Ejemplo: 8021 IPCP.
0021 Internet Protocol (IP)
002b IPX
002d Van Jacobson Compressed TCP/IP
002f Van Jacobson Uncompressed TCP/IP
003d Fragmento Multilink.
c021 Link Control Protocol
c023 Password Authentication Protocol
c025 Link Quality Report
c029 CallBack Control Protocol (CBCP)
c223 Challenge Handshake Authentication Protocol
c281 Proprietary Authentication Protocol

## Slide 12: PROTOCOLOS DE PPP
LCP: Link Control Protocol.
Permite el manejo de la línea subiendo la llamada, negociando opciones y terminando cuando no se requiere.
Permite negociar parametros de nivel de enlace como compresion de encabezado de la trama, MTU, etc.

## Slide 13: PROTOCOLOS DE PPP
NCP: Network Control Protocol.
Hace la negociación de parámetros de nivel de red como direcciones IP, máscaras de red, etc.
Es específico de acuerdo al nivel de red utilizado.
Ejemplo:
  IPCP
  IPXCP
  ATCP
  BRDGCP

## Slide 14: SEGURIDAD EN PPP
Para el manejo de la seguridad soporta dos protocolos:
  PAP: Password Authentication Protocol
    Autentica enviando el password en claro por la línea lo que lo hace muy vulnerable a ataques con Sniffers.
  CHAP: Challenge-Handshake Authentication Protocol
    El password no viaja por el canal.
Ambos son opcionales.
Se recomienda utilizar CHAP y hacer la autenticación en ambos sentidos.

## Slide 15: SEGURIDAD EN PPP - CHAP
Challenge-Handshake Authentication Protocol-RFC1994
Autentica en un esquema challenge-response donde el password no viaja por la línea.
Utiliza 3 mensajes así:
  El equipo autenticador envía un challenge que consiste en un string formado con su ID y un valor aleatorio.
  El equipo autenticado recibe el string y lo concatena con otros campos y la clave y produce un hash (generalmente MD5) y lo envía al autenticador.
  El autenticador devuelve un mensaje de éxito o falla.
  Este proceso se puede repetir periódicamente para verificar la validez del enlace.
  El algoritmo de hash es arbitrario pero el RFC1994 dice que se debe soportar MD5.

## Slide 16: OTROS ESQUEMAS DE AUTENTICACION
Variantes de Microsoft:MS-CHAP y MS-CHAP V2
MS-CHAP
  En vez de obtener un HASH, lo que hace es encriptar el reto usando DES y utilizando como llave el password.
  Autenticación en un solo sentido.
MS-CHAPV2
  Adicionalmente al password utiliza un string arbitrario para generar la llave.
  Soportado a partir de Windows 2003.
  Permite la autenticación en ambos sentidos (mutual authentication).
  Utiliza dos llaves de encripción (una para cada sentido).

## Slide 17: MULTILINK
Unión de dos o mas enlaces para que se vean como uno solo. Ejemplo: los dos canales B en RDSI para obtener 128kbps. RFC 1717.
Manda fragmentos PPP por cada canal.
Secuencia: puede ser 12 o 24 bits.

## Slide 18: MULTILINK
Short
B=1 indica primer
fragmento.
B=0 los otros.
E=1 el último fragmento.

## Slide 19: OPCIONES ESPECIALES
LINK QUALITY MONITORING
Permite el monitoreo de la calidad del enlace y si este alcanza el nivel critico, se cae la llamada.
CALL BACK
Al recibir la llamada el sitio central la devuelve.
Solicitud de devolución de la llamada por seguridad o para centralizar la facturación.

## Slide 20: OPCIONES ESPECIALES
Compresión de encabezados TCP/IP en enlaces de baja velocidad.
  Reduce los 40 bytes de encabezado TCP-IP en 3 bytes.
  Las tramas PPP con IP se identifican así:
  002d Compressed TCP. El encabezado TCP/IP es reemplazado por el encabezado comprimido.
  0021 Type IP. No lleva TCP, o es un fragmento o no puede ser comprimido.
  002f Uncompressed TCP. El campo IP es reemplazado por el identificador de la entrada en la tabla de compresión.
Compresión de contenido (CCP: Compression Control Protocol).
  El paquete se comprime y la trama se marca con hex 00FD (Compressed datagram).

## Slide 21: ENCRIPCION
ECP (Encryption Control Protocol):
  Opcion estándar – RFC1968
  Negociado como otro NCP, utilizando Protocol=0x8053.
  Solo ofrece privacidad, no autenticación o un esquema para intercambio de llaves.
  Utiliza DES y 3DES.
  Cada trama va secuencializada con 16 bits para detectar perdidas.
MPPE (Microsoft Point to Point Encryption Protocol):
  Esquema desarrollado por Microsoft.
  Utilizado en PPTP.
  Usa RC4 con llaves de 40, 56 y 128 bits.
  Obtiene la llave a partir de MS-CHAP.

## Slide 22: OPCIONES ESPECIALES
RELIABLE LINK (ENLACE CONFIABLE)
Hace retrasmisión de tramas cuando estas llegan con errores.

## Slide 23: PPPoE
RFC 2516
Encapsulación de PPP sobre Ethernet utilizado principalmente en accesos banda ancha como ADSL y cablemodem.
Permite aprovechar las bondades de PPP como autenticación basada en PAP o CHAP.

## Slide 24: PPPoE
Identificacion de las tramas Ethernet con PPP (EtherType):
0x8863 (Discovery Stage)
0x8864 (PPP Session Stage).
Overhead que pone PPP
a ethernet: 8 bytes.
Nuevo MTU:1500–8=1492
Overhead PPPoE

## Slide 25: PPPoE
Identificacion de las tramas Ethernet con PPP (EtherType):
0x8863 (Discovery Stage)
0x8864 (PPP Session Stage).
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| VER | TYPE | CODE | SESSION_ID |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--+
| LENGTH | payload ~
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

## Slide 26: PPPoE
Secuencia de mensajes:
PPPoE Active Discovery Initiation (PADI): enviedo por el host, con destino broadcast (FF:FF:FF:FF:FF:FF), para ubicar el concentrador.
PPPoE Active Discovery Offer (PADO): enviado por el concentrador.
PPPoE Active Discovery Request (PADR).
PPPoE Active Discovery Session-confirmation (PADS).
PPPoE Active Discovery Terminate (PADT)

## Slide 27: UBICACIÓN DE PPPoE

## Slide 28: IMPLEMENTACION DE PPPoE EN LINUX

## Slide 29: PPPoE con ADSL
IP
ETHERNET
PPP
ADSL
MODO
BRIDGE
AAL5
Cliente PPPoE
Celdas
DSLAM
INTERNET
IP

## Slide 30: CONFIGURACION DE PPP EN CISCO
int s 0
  encapsulation ppp
  ppp authentication pap callin
  ppp pap sent-username diginet password demo
  ppp callback-request
  ppp quality 90
  ppp multilink
  ppp reliable-link
  En el router que recibe:
  Username diginet password demo

## Slide 31: CONFIGURACION DE PPP EN CISCO
interface bri0
  ip address 10.101.0.1 255.255.0.0
  encapsulation ppp
  ppp callback accept
  ppp authentication chap
  dialer in-band
  dialer callback-secure
  dialer idle-timeout 1000000
  dialer map ip 10.101.0.2 name diginetcaracas class diginetcaracas 5754940
  dialer-group 1
  pulse-time 1

## Slide 32: BIBLIOGRAFIA
Cliente PPPoE para Windows 95/98/98SE/ME/XP y Windows 2000
http://www.raspppoe.com/
http://www.protocols.com/pbook/ppp.htm
http://www.roaringpenguin.com/penguin/open_source_rp-pppoe.php