## Slide 1: NIVEL APLICATIVO
INTERFACES DE USUARIOS
POR:
JUAN CARLOS RESTREPO
E-MAIL: juanrest@diginet.com.co
Tel: 5140532
Ultima revisión: Sep - 2005
Versión: 2.5

## Slide 2: INTERFACE DE USUARIO
Servicio orientado a proveer la interface de usuario: Video, teclado, mouse, audio, impresión.
Básicamente dos esquemas:
  Emulación orientada a carácter: telnet, rlogin, ssh.
  Entorno gráfico: X-Windows, ICA, RDP y basados en tecnologías WEB.
En los entornos WAN es fundamental la eficiencia del protocolo.
En la aplicación se separa la Interface de usuario de la lógica del aplicativo.

## Slide 3: EMULACION DE TERMINAL
Inicialmente permiten “emular” una terminal de caracteres (video y teclado) de un sistema de tiempo compartido tipo UNIX.
Tener en cuenta que como el servicio lo indica, se trata de “emular” el hardware original y por tanto puede que toda la funcionalidad (teclas, efectos de video, etc) no corresponda o sea parcialmente implementada (archivo termcap o terminfo).
En general consumen bajo ancho de banda.
Operan bien sobre Internet.
Ejemplo: TELNET, rlogin, ssh.

## Slide 4: TELNET
Emulación de terminal orientada a carácter.
Basada en TCP, puerto 23 (telnetd).
Se soportan diversos tipos de terminal como: ansi, vt100, vt220, etc.
En el sistema accedido se indica el tipo con la variable TERM.
Las secuencias de cada terminal residen en /etc/termcap (en ascii) o /usr/lib/terminfo (compilado)
En esquemas seguros se recomienda ssh. Telnet es inseguro.
Establecer una sesión Telnet a un puerto X, es la manera más sencilla de crear una conexión TCP
TELNET
SERVER
TELNET
CLIENTE
Teclado
Video (carácter)

## Slide 5: rlogin/rsh
OJO: Se recomienda evitar su uso por inseguros.
rlogin/rlogind:
Permite emulación similar a Telnet pero usa equivalencias mediante el archivo .rhosts y/o /etc/hosts.equiv, para evitar el proceso de login.
El transporte es UDP en vez de TCP.
rsh/rshd:
Autentica con .rhosts y /etc/hosts.equiv.
Puerto: 514 (TCP)
El servidor verifica que la conexión se haga con puerto fuente entre 512 y 1023.

## Slide 6: Ssh (Secure Shell)
Es una suite que permite entre otras cosas: emular terminal, transferir archivos, creación de túneles; todo bajo un esquema seguro ya que maneja autenticación, encripción e integridad.
Crea llaves simetricas que almacena en el directorio .ssh.
Soporta subsistemas. Por ejemplo SCP o SFTP.
Disponible en:
Comercial: www.ssh.com
Free:
www.openssh.org
http://www.zip.com.au/~roca/ttssh.html
Puerto: 22 UDP/TCP.
Ejecución de comandos remotos. Eje: ssh 10.1.0.1 df

## Slide 7: ssh
Dos versiones incompatibles pero muchas veces soportadas por el mismo producto:
SSH1:
Usa RSA, BlowFish, IDEA (default), 3DES.
Autenticación: .rhosts, RSA, password.
SSH2 (Recomendado):
Usa: DSA, DiffieHellman, Blowfish, 3DES (default), CAST128, 128AES, 256AES.
Integridad con: HMAC-SHA1, HMAC-MD5.
Autenticación: Llave publica, Challenge-Response, Password convencional.
Soporta crear pseudotty, conexiones X11, túneles TCP y túneles a agentes de autenticación.

## Slide 8: ssh
Archivos de llaves: /etc/ssh
Archivos de configuracion:
  /etc/ssh/ssh_config: Cliente ssh
  /etc/ssh/sshd_config: Servidor ssh
  $HOME/.ssh/config
  Las llaves publicas utilizadas por el servidor son almacenadas en ~/.ssh2/authorization. En archivo.pub queda cada llave.
Las llaves publicas de los servidores a los que el cliente se conecta son almacenadas en el archivo known_hosts2 en el directorio del aplicativo o en $HOME/.ssh.
Para obtener el fingerprint asociado a una llave en el servidor ejecutar el comando:
  ssh-keygen –l –f /etc/ssh/nombredearchivoconllavepublica

## Slide 9: Túneles ssh
En cliente 100.8.8.8 creo túnel ssh así:
ssh -N -f –L 4000:200.1.1.1:110 200.1.1.1
Al subir el cliente de pop3 digo que se conecte al puerto local 4000
INTERNET
SERVIDOR
POP3
CLIENTE
POP3
TUNEL
SSH
SSH
SERVER
SSH
100.8.8.8

## Slide 10: X-Windows
Desarrollado en MIT para el proyecto Athenea.
Interface gráfica de usuario basada en red que provee servicios de video, teclado y mouse en un entorno grafico a través de un servidor llamado X-Server o servidor X.
Utiliza el puerto 6000 (TCP).
Desarrollado inicialmente para los entornos UNIX y adoptada por otros entornos como Netware 5.X.
La variable DISPLAY le indica al cliente donde esta el servidor gráfico. DISPLAY=nodo:display.screennumber
  Si no se da el nodo, se elige el protocolo local más eficiente.
  Ejemplo: DISPLAY=10.100.0.100:0.0
Se independiza el escritorio (desktop) del servidor X.

## Slide 11: X-Windows
Por sus origines en redes locales requiere mucho ancho de banda.
Para bajos anchos de banda se utiliza el protocolo LBX (Low Bandwith X), basado en compresión y cache.
No todos los Xserver soportan LBX. Si en X11R6.3 o XFree86 3.3 o superior.
Algunos comandos:
xdpyinfo dice si tiene la extensión LBX.
xhosts +nodo : da permisos a nodo para usar servidor X.
Algunas aplicaciones X son: xterm, xclock, xlogo, xinit, xkill,

## Slide 12: X-Windows
Componentes:
X-Server
Provee los servicios de visualización en una estación gráfica controlando el teclado, el video y el mouse.
X-Client
Es el aplicativo como tal que requiere los servicios gráficos.
X-Protocol
Es el protocolo utilizado para la comunicación entre el X-Client y el X-Server. Esta montado sobre TCP. Es pesado para el entorno WAN.

## Slide 13: X-Windows
X-lib
Librerías de bajo nivel en C que proveen un API para accesar el protocolo X.
X-toolkits
Librerias con interfaces de alto nivel para crear objetos como botones, menus, etc.
Window Manager
Manejador de ventanas que se comporta como un cliente más X. Algunos son: mwm, tvtwm, fvwm, etc.
Widgets
Colección de objetos gráficos (botones, menus, etc.) con un estilo particular. Eje: Motif.

## Slide 14: X-Windows
Arquitectura:

## Slide 15: VNC
Virtual Network Computer.
Disponible solo sobre TCP/IP.
Utiliza puertos 59XX donde XX se reemplaza por el nro del display.
A diferencia de X-Windows (state) si la estación cliente se cae los procesos se mantienen (staless).
Independiente de la plataforma: Linux, Windows, Java Browsers, etc.
Liviano y Gratuito.
Permite implementar un X-Server en entornos Unix/Linux que puede ser visualizado desde estaciones Windows con el VNC Viewer.
Usa challenge/response para el inicio. Luego la informacion viaja en claro aunque más dificil de decodificar que login o X-protocol.

## Slide 16: VNC
Se puede correr varios vncserver en un entorno UNIX para crear un esquema similar a Windows Terminal Server.
Como servidor sobre Windows permite solo una sesión de control remoto.
Usa un esquema de codificación (hextile) que comprime mejor que GIFF.
Disponible en: http://www.uk.research.att.com/vnc/
Para ejecutar el vncserver en el Linux con una resolución y profundidad de color específica utilizar el comando:
vncserve –geometry 800x600 –depth 16
Para una conexión segura se pueden implementar túneles SSH asi:
Ejemplo desde Linux:
ssh -N -f –L 5902:10.1.0.2:5901 10.1.0.2
Luego ejecuto el vncviewer desde 10.1.0.1 asi: vncviewer localhost:2

## Slide 17: VNC
Operación sobre Linux
XVnc
:1.0
VNC
VIEWER
Linux
Windows
XVnc
:2.0
VNC
VIEWER

## Slide 18: WBT
Windows Base Terminal
Terminales Graficas para el entorno basado en servidores WINDOWS.
El cliente visualiza y maneja el teclado y el mouse.
El servidor Windows se comporta como servidor de Aplicaciones.
Similar a un esquema de tiempo compartido UNIX con entorno gráfico.
Importante para esquemas basados en servicios de archivos a través de la WAN.
Interesante para esquemas de marcación por demanda.
Importante para configuraciones con comunicaciones no confiables.
Principalmente dos protocolos: ICA y RDP.
Productos: Winframe/Metaframe de Citrix, Windows Server 2000.

## Slide 19
ESQUEMA GENERAL DE WBT
Los procesos corren en el servidor y la interface con el usuario se
hace en la estacion: video, teclado y mouse.
Proceso
Video
Teclado
Mouse
Teclado y mouse
Video, Impresión, disco, multimedia, puertos.

## Slide 20: ICA - CITRIX
Independent Computing Architecture
Desarrollado por Citrix para Winframe/Metaframe.
Puerto: 1494.
Consumo de canal: aprox. 5-10Kbps por cliente.
Cliente: CPU 286+ con 640 RAM.
Sistemas operativos: Unix, Windows, MacOS, Java, DOS.
Versatil (mapeo de recursos locales): puertos, drives, etc.
Opera sobre múltiples protocolos (TCP/IP, Netbios, Netbeui e IPX/SPX).
Excelente desempeño en la WAN.
Soporta encripción y compresión.
Soporta redireccionamiento de Video, teclado, mouse, puertos, unidades de almacenamiento y multimedia.

## Slide 21: RDP
Remote Desktop Protocol
Desarrollado por Microsoft, básicamente una extensión de ITU-T T.128, protocolo para compartir aplicaciones.
A pesar de ser independiente del transporte, actualmente solo opera sobre TCP/IP.
Puerto: TCP 3389.
Nativo en Windows 2000/2003 Server y Windows XP.
Soporta encripción con RC4 así:
  NIVEL BAJO: llaves de 40 bits (W9X) o 56 bits (W2P, XP) de cliente a servidor.
  NIVEL MEDIO: encripta en ambos sentidos.
  NIVEL ALTO: RC4 con llaves de 128 bits.

## Slide 22: RDP
Soporta cache para mejorar el rendimiento. RECOMENDACIÓN: trabajar resoluciones bajas y sin fondos o wallpapers sofisticados.
Soporta Roaming disconnect para mantener la sesión.
Soporta control remoto.
Soporta remapeo de puertos seriales, paralelos y USB.
Solo disponible para Windows como servidor.
Existen clientes para Windows y Linux.
Requiere licencia CAL Terminal Services para cada cliente, excepto en las estaciones Windows 2000 Professional o superior.

## Slide 23: WBT BASADA EN WEB
Basada en tecnologías de Internet como HTTP, CGI y Applets.
Bastante liviano.
Corren sobre un browser.
Algunos productos son: Tarantella de SCO y VNC sobre Browser.
Terminal Service Client de Microsoft basado en componente Active-X.

## Slide 24: WBT BASADA EN WEB
Concepto:

## Slide 25: ESQUEMA TARANTELLA
Basada en tecnologías de Internet como HTTP, CGI y Applets.
Utiliza hacia el cliente el protocolo AIP (Adaptative Internet Protocol), propiedad de SCO.
AIP se adapta a las características de la red: ancho de banda, retardo, etc.
Carga applet de JAVA aprox. 1 MB la primera vez.
Puertos: 3144 (esquema no seguro), 5307 (esquema seguro).

## Slide 26: ESQUEMA TARANTELLA
3COM
Servidores de
Aplicaciones
INTERNET
INTRANET
Cliente
Browser con soporte
de JAVA.
AS/400
Unix Carácter/X
W2K
Tarantella
AIP
Hacia atrás habla protocolos como RDP,
X, telnet, etc.

## Slide 27: ESQUEMA TARANTELLA

## Slide 28: CLIENTE LIVIANO BASADO EN HW
Maquina con recursos “limitados” orientada solo a la interface de usuario.
Generalmente no pueden trabajar de forma independiente.
Ejemplo: Sun Ray de SunMicrosystems.

## Slide 29: SUN RAY
Terminales con soporte de video (modo gráfico, teclado, mouse, multimedia, tarjeta inteligente.
El Sun Ray requiere enlaces dedicados de 100 Mbps (suiche) para operar de la mejor forma con aplicaciones multimedia.

## Slide 30: SUN RAY
El servidor ve los dispositivos de entrada y salida remotos, mediante drivers virtulaes.

## Slide 31: SUN RAY CON NT/W2K
El Sun Ray ejecuta el cliente ICA a través del cual corre aplicativos Widows.

## Slide 32: SITIOS DE INTERES
http://www.rdesktop.org/