## Slide 1: NIVEL APLICATIVO SERVICIOS DE CONFIGURACION RARP, BOOTP/DHCP, NTP, SNTP
POR:
JUAN CARLOS RESTREPO
E-MAIL: juanrest@diginet.com.co
Tel: 5140532
Versión: 1.6
Ultima revisión: Agosto - 2011
Medellin-Colombia

## Slide 2: CONFIGURACION Y BOOT REMOTO
Servicio que permite la parametrización de protocolos y el boot remoto de los nodos, facilitando la administración.
En algunos casos se requiere que trabajen de forma integrada con otros protocolos como TFTP y DDNS.
Algunos protocolos son: RARP, BOOTP, DHCP

## Slide 3: RARPD
Reverse Address Resolution Protocol.
Permite la obtención de la dirección IP dada la dirección MAC.
Opera directamente sobre la trama Ethernet.
Utilizado inicialmente para estaciones diskless.
Se basaba en broadcast y por tanto el servidor RARP debía estar en el mismo segmento del cliente.
Utiliza un archivo /etc/ethers y /etc/hosts (o DNS).
# sample ethers file
#
8:0:20:0:fc:6f laidbak
2:7:1:1:18:27 grinch
0:aa:0:2:30:55 slaide
0:0:c0:1:85:23 lancelot
0:0:1b:27:06:81 cf53marc

## Slide 4: BOOTP
Protocolo para la parametrización inicial en el boot remoto de una estación.
Puerto: Servidor (67/UDP), Cliente (68/UDP).
Permite la asignación estática de direcciones.
Con el apoyo de los enrutadores el servidor de boot y el cliente pueden estar en redes diferentes.
Utilizado en entornos donde las estaciones mantienen su dirección.
Se apoya en TFTP cuando se quiere hacer el cargue del sistema operativo de forma remota.

## Slide 5: DHCP
Dynamic Host Configuration Protocol.
Puerto: Servidor (67/UDP), Cliente (68/UDP).
Extiende la funcionalidad de BOOTP mediante la asignación dinámica de las direcciones.
Permite la fácil asignación de direcciones en ambientes dinámicos de usuario móviles.
Las direcciones se asignan en un esquema de arrendamiento temporal que el cliente debe renovar al agotarse el tiempo.

## Slide 6: DHCP
Permite la configuración dinámica de parámetros del host como dirección IP, máscara, DNS, enrutador por defecto, nombre de la imagen de sistema operativo a cargar, servidor WINS, etc).
Puede trabajar en compañía de DDNS para notificar el nombre y dirección asignada.
Usa relay agent para estaciones en redes diferentes al servidor, generalmente implementado en los router.

## Slide 7: FLUJO DE MANSAJES DHCP
Mensajes locales.

## Slide 8: CLIENTE Y SERVER EN LA MISMA LAN
Como el cliente no conoce su IP y los requerimientos DHCP están encapsulados en UDP/IP, se hace lo siguiente:
Solicitud Cliente: IP Fuente: 0.0.0.0 Pto: 68
IP Destino: 255.255.255.255. Pto: 67
Respuesta del servidor:
IP Fuente: Servidor
IP Destino: 255.255.255.255
La IP asignada al cliente va dentro del mensaje DHCP.

## Slide 9: CLIENTE Y SERVER EN LAN’S DIFERENTES
Como los requerimientos van con destino broadcast se requiere configurar el router para pasar este trafico al servidor. En Cisco comando: ip helper
Adicionalmente, para que el servidor sepa que ámbito utilizar (se debe tener un ámbito por red), el router cambia la IP fuente del requerimiento por su dirección IP.
Solicitud Cliente: IP Fuente: 0.0.0.0 Pto: 68
IP Destino: 255.255.255.255. Pto: 67
Modificacion del Router: IP Fuente: LAN del router.
Respuesta del servidor:
IP Fuente: Servidor
IP Destino: Router.

## Slide 10: DHCP ENTRE VLAN
En el caso de 3COM se debe configurar en el suiche nivel 3 lo siguiente cuando el servidor DHCP esta en una VLAN y el cliente en otra.
dhcp-server 1 ip 10.1.1.3
vlan 1
description servidores
#
vlan 2
#
vlan 3
description Datos
#
vlan 4
description VoIp
#
interface Vlan-interface1
ip address 10.1.1.13 255.255.255.0
#
interface Vlan-interface3
ip address 10.1.100.1 255.255.255.0
dhcp-server 1
#
interface Vlan-interface4
ip address 10.1.101.1 255.255.255.0
dhcp-server 1

## Slide 11
WAN
ESQUEMA DE DHCP SOBRE LA WAN
SERVIDOR
DHCP
3COM
3COM
Se requiere soporte por parte de los
router para que las solicitudes remotas
viajen por la WAN. En Cisco:
  int e 0
  ip address 10.2.0.1 255.255.0.0
  ip helper address 10.1.255.255
10.1.0.0/16
10.2.0.0/16
Hace el broadcast colocando
como fuente 10.2.0.1
10.2.0.1
10.1.0.1

## Slide 12: MENSAJE DHCP
op: 1 request, 2 reply.
htype: Hardware address type. Ej 1=10Mb Ethernet.
hlen: Hardware address lenthg. Ej MAC 6.
hops: El cliente lo pone en 0’s. El relay agent lo puede cambiar.
ciaddr: La IP que el cliente quiere, si ya por ejemplo tenía una.
yiaddr: La IP que el servidor le asigno.
siaddress: IP del servidor DHCP.

## Slide 13: MENSAJE DHCP
Data
Tag Name Length Meaning Reference
--- ---- ------ ------- ---------
0 Pad 0 None [RFC2132]
1 Subnet Mask 4 Subnet Mask Value [RFC2132]
2 Time Offset 4 Time Offset in [RFC2132]
3 Router N N/4 Router addresses [RFC2132]
4 Time Server N N/4 Timeserver addresses [RFC2132]
5 Name Server N N/4 IEN-116 Server addresses [RFC2132]
6 Domain Server N N/4 DNS Server addresses [RFC2132]
7 Log Server N N/4 Logging Server addresses [RFC2132]
12 Hostname N Hostname string [RFC2132]
13 Boot File Size 2 Size of boot file in 512 byte [RFC2132]
chunks
15 Domain Name N The DNS domain name of the [RFC2132]
client
28 Broadcast Address 4 Broadcast Address [RFC2132]
29 Mask Discovery 1 Perform Mask Discovery [RFC2132]
30 Mask Supplier 1 Provide Mask to Others [RFC2132]
31 Router Discovery 1 Perform Router Discovery [RFC2132]
32 Router Request 4 Router Solicitation Address [RFC2132]
33 Static Route N Static Routing Table [RFC2132]
44 NETBIOS Name Srv N NETBIOS Name Servers [RFC2132]
45 NETBIOS Dist Srv N NETBIOS Datagram Distribution [RFC2132]
46 NETBIOS Node Type 1 NETBIOS Node Type [RFC2132]
47 NETBIOS Scope N NETBIOS Scope [RFC2132]
66 Server-Name N TFTP Server Name [RFC2132]
67 Bootfile-Name N Boot File Name [RFC2132]
68 Home-Agent-Addrs N Home Agent Addresses [RFC2132]
69 SMTP-Server N Simple Mail Server Addresses [RFC2132]
70 POP3-Server N Post Office Server Addresses [RFC2132]
71 NNTP-Server N Network News Server Addresses [RFC2132]
72 WWW-Server N WWW Server Addresses [RFC2132]

## Slide 14: DHCP- RECOMENDACIONES
IMPORTANTE: se debe tener especial cuidado con DHCP desde el punto de vista de la seguridad.
Si se tienen varios DHCP configurarlos de manera que no se solapen los rangos de direcciones asignados.
RESERVAR previamente rangos para equipos que requieran IP fija como Servidores, routers, etc.
Cuando se utilice tratar de integrarlo con un DNS dinámico para que actualice los registros DNS al asignar las direcciones.

## Slide 15: COMANDOS CISCO PARA DHCP
En este ejemplo se deben excluir las IP de 10.1.0.1 hasta 10.1.0.10 y la del router 10.1.0.254
ip dhcp pool xyz
network 10.1.0.0 255.255.0.0
default-router 10.1.0.254
dns-server 10.1.0.2
netbios-name-server 10.1.0.2
domain-name diginet.com.co
ip dhcp excluded-address 10.1.0.1 10.1.0.10
ip dhcp excluded-address 10.1.0.254

## Slide 16: COMANDOS CISCO PARA DHCP
Otras opciones al configurar DHCP de Cisco: bootfile, client-name, hardware-address,.
OTROS COMANDOS:
show ip dhcp binding
IP address Hardware address Lease expiration Type
172.16.1.11 00a0.9802.32de Feb 01 1998 12:00 AM Automatic
172.16.2.254 02c7.f800.0422 Infinite Manual
show ip dhcp server statistics

## Slide 17: EJEMPLO DE /etc/dhcpd.conf (Linux)
ddns-update-style ad-hoc;
# Estaciones moviles
subnet 10.100.0.0 netmask 255.255.0.0 {
option netbios-name-servers 10.100.0.200;
option domain-name-servers 10.100.0.253;
option domain-name "diginet.com.co";
option routers 10.100.0.253;
range 10.100.0.150 10.100.0.160;
allow unknown-clients;
}
# Portatil IBM
host portatil {
next-server 10.100.0.201;
filename "prueba.img";
hardware ethernet 00:e0:98:89:62:c6;
fixed-address 10.100.0.85;
}

## Slide 18: REQUERIMIENTO DHCP
Ambito:

## Slide 19: REQUERIMIENTO DHCP
Ambito:

## Slide 20: DHCP EN WINDOWS SERVER
Ambito:

## Slide 21: NTP
Network Time Protocol. (RFC-1305).
Utilizado para sincronizar los relojes de equipos en Internet.
Permite sincronizar los relojes de varios equipos con un reloj maestro.
Utiliza el puerto UDP 123 tanto en la fuente como en el destino.
Brinda una precisión entre 1 y 50 milisegundos.

## Slide 22: SNTP
Simple Network Time Protocol. (RFC-1769).
Versión simplificada de NTP orientada a ambientes de menor tamaño que Internet y donde no se requiera tanta precisión en los relojes.
Al igual que NTP utiliza el puerto UDP 123 tanto en la fuente como en el destino.

## Slide 23: SNTP Y DIRECTORIO ACTIVO
Utilizado por Microsoft para sincronizar los relojes de los equipos en Active Directory para que el protocolo Kerberos funcione correctamente.
Se requiere porque los tickets emitidos por Kerberos llevan una etiqueta de tiempo para evitar ataques de replay.
En Windows lo implementa el servicio Windows Time Service (W32Time).
El reloj se origina en el controlador que haga de PDC Emulator.
Ofrece una diferencia de 20 segundos en el bosque y 2 segundos en un sitio.

## Slide 24: SITIOS DE INTERES
• http://www.kegel.com/linux/pxe.html
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/cisintwk/ito_doc/snmp.htm