## Slide 1: NIVEL APLICATIVO SERVICIOS DE MONITOREO Y GESTION SNMP - SYSLOG
POR:
JUAN CARLOS RESTREPO
E-MAIL: juanrest@diginet.com.co
Tel: 5140532
Versión: 1.6
Ultima revisión: Agosto - 2011
Medellin-Colombia

## Slide 2: INTRODUCCION
Servicios orientados al monitoreo y gestión remota de la red.
Los más utilizados son SNMP y RMON.
SYSLOG permite tener un log centralizado de eventos de la red.

## Slide 3: SNMP
Simple Network Management Protocol.
Protocolo para el monitoreo y administración remota de nodos de la red.
Implementado en la actualidad por la mayoría de fabricantes.
Existen varias versiones, siendo la V2 más utilizada.
Actualmente Version 3.
Utiliza UDP como protocolo de transporte.
Puertos:
161 UDP Mensajes SNMP (Los NMS consultan los agentes.
162 UDP Traps. Los agentes notifican eventos a los NMS

## Slide 4: SNMP
Componentes:
Nodos administrados (Devices): estaciones, routers, hubs, etc. Mediante un agente.
Consolas de Administración (NMS): Equipo o equipos encargados de la administración.
Información de administración: es una colección de objetos que describen el estado de los dispositivos administrados. Se conoce como MIB (Management Information Base).
Protocolo de administración: Mediante este las consolas piden la información a los nodos administrados. Ante ciertos eventos los nodos notifican a la consola de administración mediante Traps.

## Slide 5: SNMP

## Slide 6: SNMP
Simple Network Managemento Protocol

## Slide 7: SNMP
Simple Network Management Protocol

## Slide 8: MENSAJES SNMP V1
Protocolo basado en Request/Response.
Operaciones:
  Get
  Emitido por la NMS hacia el dispositivo para obtener el valor de uno o más objetos.
  Si el dispositivo no puede responder uno de los objeto no responde ninguno.
  Getnext
  Para pedir información del siguiente objeto.
  Set
  Para cambiar el valor de un objeto.
  Trap
  Originado en el Dispositivo para avisar de un evento al NMS.

## Slide 9: MENSAJE SNMP

## Slide 10: MIB
Management Information Base.
Colección de información del dispositivo organizada jerárquicamente, como objetos administrables.
Los objetos se pueden referencias por su nombre o por su posición en la jerarquía. Ejemplo:
  iso.identified- organization.dod.internet.private.enterprise.cisco.te mporaryvariables.AppleTalk.atInput
  1.3.6.1.4.1.9.3.3.1.
Es accesada a través de protocolos de administración como SNMP.
Para independizar el formato de los objetos de la arquitectura del dispositivo se utiliza para el transporte de la información el estándar ASN.1.

## Slide 11: ASN.1
Estandar para describir la estructura y sintaxis de datos transmitidos.
Durante la transmisión no es legible por los seres humanos. Solo antes de la codificación o despues de la decodificación.

## Slide 12: ASN.1
Estandar para la definición de datos. Ej:
Module-order DEFINITIONS AUTOMATIC TAGS ::=
BEGIN
Order ::= SEQUENCE {
header Order-header,
items SEQUENCE OF Order-line}
Order-header ::= SEQUENCE {
number Order-number,
date Date,
client Client,
payment Payment-method }
Order-number ::= NumericString (SIZE (12))
Date ::= NumericString (SIZE (8)) -- MMDDYYYY
Client ::= SEQUENCE {
name PrintableString (SIZE (1..20)),
street PrintableString (SIZE (1..50)) OPTIONAL,
postcode NumericString (SIZE (5)),
town PrintableString (SIZE (1..30)),
country PrintableString (SIZE (1..20))
DEFAULT default-country }
default-country PrintableString ::= "France"
Payment-method ::= CHOICE {
check NumericString (SIZE (15)),
credit-card Credit-card,
cash NULL }
Credit-card ::= SEQUENCE {
type Card-type,
number NumericString (SIZE (20)),
expiry-date NumericString (SIZE (6)) -- MMYYYY -- }
Card-type ::= ENUMERATED { cb(0), visa(1), eurocard(2),
diners(3), american-express(4) }
Order-line ::= SEQUENCE {
item-code Item-code,
label Label,
quantity Quantity,
price Cents }

## Slide 13: ASN.1
Estandar para la definición de datos. Ej:
Module-order DEFINITIONS AUTOMATIC TAGS ::=
BEGIN
Order ::= SEQUENCE {
header Order-header,
items SEQUENCE OF Order-line}
Order-header ::= SEQUENCE {
number Order-number,
date Date,
client Client,
payment Payment-method }
Order-number ::= NumericString (SIZE (12))
Date ::= NumericString (SIZE (8)) -- MMDDYYYY
Client ::= SEQUENCE {
name PrintableString (SIZE (1..20)),
street PrintableString (SIZE (1..50)) OPTIONAL,
postcode NumericString (SIZE (5)),
town PrintableString (SIZE (1..30)),
country PrintableString (SIZE (1..20))
DEFAULT default-country }
default-country PrintableString ::= "France"
Payment-method ::= CHOICE {
check NumericString (SIZE (15)),
credit-card Credit-card,
cash NULL }
Credit-card ::= SEQUENCE {
type Card-type,
number NumericString (SIZE (20)),
expiry-date NumericString (SIZE (6)) -- MMYYYY -- }
Card-type ::= ENUMERATED { cb(0), visa(1), eurocard(2),
diners(3), american-express(4) }
Order-line ::= SEQUENCE {
item-code Item-code,
label Label,
quantity Quantity,
price Cents }
Item-code ::= NumericString (SIZE (7))
Label ::= PrintableString (SIZE (1..30))
Quantity ::= CHOICE { unites INTEGER,
millimetres INTEGER,
milligrammes INTEGER }
Cents ::= INTEGER
Delivery-report ::= SEQUENCE {
order-code Order-number,
delivery SEQUENCE OF Delivery-line }
Delivery-line ::= SEQUENCE { item Item-code,
quantity Quantity }
END
Protocol DEFINITIONS AUTOMATIC TAGS ::=
BEGIN
IMPORTS Order, Delivery-report, Item-code, Quantity,
Order-number FROM Module-order ;
PDU ::= CHOICE { question CHOICE {
question1 Order,
question2 Item-code,
question3 Order-number,
... },
answer CHOICE {
answer1 Delivery-report,
answer2 Quantity,
answer3 Delivery-report,
... }}
END

## Slide 14: MIB

## Slide 15: MIB
Define los objetos que pueden ser administrados.

## Slide 16: EJEMPLO DE GRUPOS MIB
• System Group
- sysDescr - Full description of the system (version, HW, OS)
- sysObjectID - Vendor's object identification
- sysUpTime - Time since last re-initialization
- sysContact - Name of contact person
- sysServices - Services offered by device
• Interfaces Group
- ifIndex - Interface number
- ifDescr - Interface description
- ifType - Interface type
- ifMtu - Size of the largest IP datagram
- ifAdminisStatus - Status of the interface
- ifLastChange - Time the interface entered in the current status
- ifINErrors - Number of inbound packets that contained errors
- ifOutDiscards - Number of outbound packets discarded

## Slide 17: RMON
Remote Monitoring MIB.
Es una MIB definida por IETF en RFC 1757.
No cambia a SNMP.
Reúne estadísticas analizando cada trama en un segmento de red (Orientado a diagnosticar segmentos de red más que equipos individuales.
RMON1: provee información del nivel de enlace.
RMON2: provee información del nivel de red hasta el aplicativo.

## Slide 18: SNMP EN CISCO
Ejemplo de configuración en Cisco. Modo Global:
snmp-server community diginet ro (Solo lectura)
snmp-server community diginet wr (Lectura/Escritura)
snmp-server location Piso 4 del Edificio Centro Caracas.
snmp-server contact Juan Carlos Restrepo

## Slide 19: HERRAMIENTAS QUE USAN SNMP
MRTG: Multi Router Traffic Grapher.
http://www.mrtg.org
Grafica uso de canales consultado estadísticas de trafico en las interfaces.
Opera sobre varias plataformas: Linux, Windows, etc.
Cacti
http://www.cacti.net
Captura y grafica múltiples datos como consumos de canal, uso de procesador, etc.
También opera sobre Unix/Linux y Windows.

## Slide 20: SYSLOG
Permite el registro de eventos de diferentes fuentes en un servidor centralizado de LOG.
Utiliza el puerto 514 UDP.
Muy usado por equipos que no cuentan con discos duros: routers, firewall por hardware, etc.
También por seguridad con el fin de que si alguien se apodera de una máquina no pueda borrar los log directamente.

## Slide 21: SITIOS DE INTERES
• http://www.kegel.com/linux/pxe.html
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/cisintwk/ito_doc/snmp.htm