## Slide 1: SERVICIOS DE RESOLUCION DE NOMBRES
POR:
JUAN CARLOS RESTREPO
E-MAIL: juanrest@DigiNet.com.co
Tel: 5140532
Versión: 3.5
Ultima revisión: Agosto - 2011
Medellín Colombia

## Slide 2: INTRODUCCION
Los servicios de resolución de nombres y de directorio son servicios auxiliares de nivel aplicativo.
Están orientados a facilitar la operación y administración de la red.
Con la creciente complejidad y expansiones de las redes se vuelven un componente cada vez más crítico.
El objetivo principal es permitir la conversión de nombres en direcciones que lo que en última instancia se utiliza en el nivel de red. Eje: direcciones IP, direcciones IPX, etc.

## Slide 3: SERVICIOS DE RESOLUCION DE NOMBRES
Existen diferentes tipos de nombres y mecanismos para hacer la resolución:
Algunos tipos de nombres:
  Nombres DNS. Ejemplo: suc1-pc1.dominio.com.co
  Nombre Netbios: suc1-pc1
Algunos mecanismos o servicios de resolución de nombres son:
  host y lmhost (lmhosts resolución nombres NetBios)
  DNS (Domain Name System).
  WINS (Windows Internet Name System)
  (Resolución de nombres NetBios).
  Netbios broadcast (Resolución de nombres NetBios).

## Slide 4: ARCHIVO HOSTS
Inicialmente se utilizaban solo las direcciones IP. Ejemplo: telnet 10.1.0.1
OJO: En los encabezados de los paquetes IP viajan direcciones, NO nombres.
Posteriormente esquema con nombres planos.
La conversión nombreIP se basa en archivo texto: hosts
ESTRUCTURA: IP FQDN ALIAS
La actualización del archivos hosts se hace mediante FTP o manualmente en cada máquina (engorroso!!!)
OJO: El archivo hosts sigue siendo parte integral del servicio de resolución de nombres.

## Slide 5: ARCHIVO HOSTS
Ubicación del archivo hosts
  Windows 9X/ME: C:\Windows.
  Windows NT/2000
  \WINNT\SYSTEM32\DRIVERS\ETC
  Windows XP/Vista/2003
  \WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERS\ETC
  Unix/Linux: /etc
Ejemplo de archivo hosts.
  127.0.0.1 localost.localdomain localhost
  10.1.0.1 servidor.diginet.com.co servidor
  10.1.0.2 correo.diginet.com.co correo

## Slide 6: DNS - GENERALIDADES
Domain Name System – Sistema de nombres de Dominio.
Introducido en 1987.
El RFC 2065 actualiza los RFC 1034 y 1035 originales.
Servicio orientado a la resolución de nombres y direcciones para TCP/IP.
Servicio orientado a la resolución de nombres simbólicos de alto nivel, para obtener información de bajo nivel como direcciones IP, puertos, etc. También opera en sentido contrario: dada la información de bajo nivel obtener la de alto nivel.

## Slide 7: DNS - GENERALIDADES
La IANA (Internet Assigned Numbers Authority) es la autoridad general para las direcciones IP, los nombres de dominio y otros parámetros usados en Internet.
El día a día de la asignación de direcciones IP, Autonomous System Numbers y la mayoría de nombres de dominio de primero y segundo nivel es manejada por entidades denominadas “Registrars” y entidades de registro regional.
La IR (Internet Registry) central es INTERNIC.NET.
La nueva entidad sin ánimo de lucro que está asumiendo el manejo de los nombres de Dominios es: ICANN (Internet Corporation For Assigned Names and Numbers): http://www.icann.org

## Slide 8: DNS - GENERALIDADES
Los dominios de segundo nivel en COM, EDU, ORG, NET y GOV son registrados por las Internet Registry en el InterNIC. Ver: http://www.internic.org
Los dominios de segundo nivel en MIL son registrados por el DDN Registry en NIC.DDN.MIL.
Los nombres de segundo nivel en INT son registrados en ISI.EDU.
RIPE NCC atiende Europa: http://www.ripe.net
APNIC atiende Asia-Pacific. http://www.apnic.org/
INTERNIC administra América del Norte y todas las regiones no delegadas.
LACNIC: Region Caribe y America Latina. http://www.lacnic.org http://lacnic.net

## Slide 9: COMPONENTES DNS
Espacio de nombres.
Base de datos distribuida y estructurada en Registros (RR – Resource Records).
Clientes que consultan la información.
Servidores DNS suministran la información.
Protocolo de comunicación (DNS) entre los Clientes y los Servidores.

## Slide 10: DNS – ESPACIO DE NOMBRES
DNS se basa en un espacio de nombres estructurados jerárquicamente en forma de árbol.
La información del espacio de nombres esta almacenada de forma distribuida.
ZONA:
Es una porción continua del árbol (el punto de delegación en la estructura DNS), asignada a uno o más servidores, de la que estos tienen información completa y sobre la que tienen autoridad.
Los nombres de una zona son administrados de forma independiente de las otras zonas.

## Slide 11: DNS – ESPACIO DE NOMBRES
DELEGAR (DELEGATE AUTHORITY)
Entregar una porción (subdominio) del árbol para que sea administrada por otro u otros servidores DNS.
OJO: Al preguntar a un servidor DNS responsable de una zona, en la que se creó una zona delegada, por los registros NS de la zona delegada, este no utiliza los registros GLUE para la respuesta, sino que consulta a los servidores responsables de la zona delegada.
Los servidores autoritativos de una zona ponen el bit AA (Authoritative Answer) de los mensajes DNS en 1.

## Slide 12: DNS – ESPACIO DE NOMBRES
root
com
edu
gov
org
mil
co
uk
com
diginet
orbitel
cisco
edu
eafit
...
co
ac
...
...
...
apache
ZONA

## Slide 13: DNS – ESPACIO DE NOMBRES
Un DNS Server ubicado en cualquier lugar puede atender la resolución asociada a una o más zonas (independencia geográfica y de direcciones IP).
Dominio: nombre con el que se referencia una porción del árbol. Ejemplo: diginet.com.co
OJO: El concepto de Primary Domain Controller y Backup Domain Controller de NT (Dominios de Microsoft) no tiene que ver con el servicio de DNS.

## Slide 14: ESPACIO DE NOMBRES Y SERVIDORES
root
com
edu
gov
org
mil
co
uk
com
diginet
orbitel
cisco
edu
eafit
...
co
ac
...
...
...
apache
ZONA
...
...
ns1.nic.co
ns2.nic.co
kenshin.uniandes.edu.co
mintaka.uniandes.edu.co
dns1.diginet.com.co
dns2.diginet.com.co
...
13 SERVIDORES

## Slide 15: DNS – SERVIDORES RAIZ – OCT 2007
En la raíz de la estructura jerárquica DNS se encuentran 13 servidores llamados así:
  A.ROOT-SERVERS.NET. 3600000 IN A 198.41.0.4
  B.ROOT-SERVERS.NET. 3600000 IN A 192.228.79.201
  C.ROOT-SERVERS.NET. 3600000 IN A 192.33.4.12
  D.ROOT-SERVERS.NET. 3600000 IN A 128.8.10.90
  E.ROOT-SERVERS.NET. 3600000 IN A 192.203.230.10
  F.ROOT-SERVERS.NET. 3600000 IN A 192.5.5.241
  G.ROOT-SERVERS.NET. 3600000 IN A 192.112.36.4
  H.ROOT-SERVERS.NET. 3600000 IN A 128.63.2.53
  I.ROOT-SERVERS.NET. 3600000 IN A 192.36.148.17
  J.ROOT-SERVERS.NET. 3600000 IN A 192.58.128.30
  K.ROOT-SERVERS.NET. 3600000 IN A 193.0.14.129
  L.ROOT-SERVERS.NET. 3600000 IN A 198.32.64.12
  M.ROOT-SERVERS.NET. 3600000 IN A 202.12.27.33

## Slide 16: DNS – DOMINIOS GENERICOS
Creados a comienzos de los 80’s. (RFC1591)
Dominios genéricos (Top Level Domains - TLD):
com: entidades comerciales (compañías).
gov: entidades estatales de Estados Unidos.
edu: instituciones educativas.
mil: fuerzas militares de Estados Unidos.
org: organizaciones sin ánimo de lucro o que no encajen en otros dominios.
net: proveedores de servicios de red.
int: organización de tratados internacionales
Ej: http://www.un.int/ (United Nations – Naciones Unidas)
http://www.itu.int/ (International Telecommunication Union.

## Slide 17: DNS – DOMINIOS GENERICOS
Creados hacia 2001 y 2002
biz: Empresas comerciales. http://www.nic.biz/
info: Uso irrestringido.
name: Personas o individuos.
Ejemplo: Restrepo.name. o Juan.Restrepo.name.
pro: Profesionales: abogados, contadores y médicos.
aero: Industria del transporte aéreo.
coop: Cooperativas.
museum: Museos.

## Slide 18: DNS – DOMINIOS DE PAISES
Dominios de países: 2 letras de acuerdo ISO-3166
http://www.iso.org/iso/en/prods-services/iso3166ma/02iso-3166-code-lists/index.html
co: Colombia.
us: Estados Unidos (RFC1480).
fr: Francia.
uk: Reino Unido.
ar: Argentina.
Debajo del país se pueden crear Dominios Genéricos o arbitrarios. Ejemplo: United Kingdom:
co.uk Equivalente a com.uk.
ac.uk Equivalente a edu.uk. (ac = Academic).

## Slide 19: DOMINIO CO
MI.COM.CO en conjunto con el sitio, el dominio y elementos relacionados son propiedad de Central Comercializadora de Internet S.A.S. - Central Comercializadora de Internet S.A.S. es una empresa totalmente independiente de .CO Internet S.A.S. -
.CO Internet S.A.S. es el administrador del TLD .CO, las bases de datos relacionadas con la extensión así como la entidad responsable de implementar y velar por las políticas que rigen sobre los dominios registrados bajo la extensión .CO.
Las políticas que rigen los registros y la administración de los mismos son definidas por el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Colombia.
Central Comercializadora de Internet S.A.S. no tiene relación alguna con la empresa .CO Internet S.A.S. aparte de un contrato de distribución de Dominios bajo la extensión .CO. Central Comercializadora de Internet S.A.S. no tiene relación alguna con el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Colombia.
Sin importar el contenido de las comunicaciones, ninguna comunicación realizada por MI.COM.CO que incluya este aviso tiene relación o vinculación alguna con .CO Internet S.A.S. o con el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Colombia.
Tomado de: http://mi.com.co

## Slide 20: DOMINIO CO

## Slide 21: FORMATO DE WWW.NIC.CO – PARTE 1

## Slide 22: FORMATO DE WWW.NIC.CO – PARTE 2

## Slide 23: FORMATO DE WWW.NIC.CO – PARTE 3

## Slide 24: DOMINIO in-add.arpa
En este dominio es utilizado para la resolución inversa.
Utiliza las direcciones IP escritas en sentido inverso.
Ejemplo: Si una máquina de Diginet tiene la dirección: 200.124.170.42 el nombre inverso de esa máquina sería:
42.170.124.200.in-addr.arpa
La IP se invierte porque la parte más significativa está al final (izquierda).

## Slide 25: ESTRUCTURA DE NOMBRES DNS
Estructura: label1.label2.label3.
Ejemplo: www.diginet.com.co
Los nombres entre puntos se denominan labels.
Solo pueden haber hasta 127 labels.
Cada label puede tener desde 1 hasta 63 caracteres.
Los labels solo pueden ser letras del alfabeto inglés (a-z, A-Z), números (0-9) y guiones.
No pueden empezar o terminar con guión, solo con caracteres.

## Slide 26: ESTRUCTURA DE NOMBRES DNS
No se distingue entre mayúsculas y minúsculas (No case sensitive).
NOTA: Microsoft viola las reglas al permitir nombres con _ (underline) en sus DNS, para el manejo de Active Directory.

## Slide 27: TIPOS DE NOMBRES
FQDN (Fully Qualified Domain Names):
  Hacen referencia a un nombre absoluto.
  Terminan en un punto: www.diginet.com.co.
  Si el resolver ve más de un label asume el nombre FQDN.
Nombres incompletos
  Los que no terminan en .
  Para abreviar y no tener que escribir el FQDN.
  Si solo aparece un label, el resolver lo completa con el dominio configurado como dominio por defecto en el host.

## Slide 28: TIPOS DE ZONA
Los principales tipos de zona son:
  ZONA MAESTRA
  ZONA ESCLAVA
  ZONA FORWARD
  ZONA STUB
  ZONA HINT
Un servidor puede ser Maestro respecto a unas zonas y esclavo respecto a otras.

## Slide 29: ZONA MAESTRA
Carga la información desde un almacenamiento local. Ej: disco duro.
Debe haber una por cada dominio.
Puede ser:
DIRECTA (FORWARD).
Permite obtener a partir del nombre la IP.
INVERSA (REVERSE)
Permite obtener el nombre a partir de la IP.

## Slide 30: ZONA MAESTRA
Ejemplo de configuración de zona con BIND en /etc/named.conf
options {
version "anything";
directory "/var/named";
allow-transfer { 200.31.16.43; };
};
zone "diginet.com.co" {
type master;
file "/var/named/diginet.com.co.hosts";
};

## Slide 31: ZONA ESCLAVA
Carga la información de la zona desde el servidor Maestro (Transferencia de Zona).
Puede ser Directa o Inversa.
Utilizada como contingencia de la Maestra.
También sirve para hacer balanceo de carga.
Ejemplo: Definición en archivo /etc/named.conf
zone "diginet.com.co" {
type slave;
file "/var/named/diginet.com.co.hosts";
masters {
200.124.170.42;
};
};

## Slide 32: ZONA FORWARD
Se utilizada para redireccionar las consultas de dominios específicos a otros servidores.
Puede ser directa o inversa.
Mantiene en cache la información obtenida.
No es muy popular su uso.
Ejemplo: definición en /etc/named.conf
zone "diginet.com.co" {
type forward;
forwarders {
200.124.170.42;
};
};

## Slide 33: ZONA STUB
Similar a la zona Esclava, excepto que solo tiene los registros NS de un dominio, en vez de la zona completa.
No son parte del estándar de DNS.
Solo contiene registros SOA, NS y A.
Utilizada para mejorar el desempeño.
No se recomienda su uso.
Ejemplo: configuración en /etc/named.conf
zone "diginet.com.co" {
type stub;
file "/var/named/diginet.com.co.hosts";
masters {
200.124.170.42;
};
};

## Slide 34: ZONA HINT O CACHE
Zona para definir los servidores root.
En la actualidad existen 13 servidores root, nombrados así:
a.root-servers.net, b.root-servers.net, hasta m.root-servers.net
Puede ser actualizada desde el siguiente sitio:
ftp://ftp.internic.net./domain/named.root
ftp://ftp.internic.net./domain/named.cache
Ejemplo: /etc/named.conf
zone "." IN {
type hint;
file "named.ca";
};

## Slide 35: TRANSFERENCIA DE ZONA
Es el proceso mediante el cual los servidores Esclavos cargan la información de la zona desde el servidor Maestro.
La transferencia de zona se hace mediante una sesión TCP al puerto 53.
Se recomienda el uso de controles de acceso. Ejemplo de configuración de control de acceso en archivo /etc/named.conf
options {
  version "anything";
  directory "/var/named";
  allow-transfer { 200.31.16.43;
  200.30.67.3;
  };
};
NOTA: La información que tenga el servidor DNS Maestro en cache no se transfiere.

## Slide 36: ALMACENAMIENTO DE LA ZONA
Generalmente la información de las zonas esta guardada en archivos planos estructurados en registros.
Algunos DNS como el de Microsoft permiten almacenar la información en un Servicio de Directorio (Active Directory).

## Slide 37: TIPOS DE SERVIDORES DNS
La mayoría de las implementaciones (BIND, Microsoft, etc) soportan los dos tipos.
Algunos recomiendan separarlos aunque otros no ven problemas en que estén en la misma máquina.

## Slide 38: ESTRUCTURA DE LOS REGISTROS
NAME: Ver reglas sobre los nombres.
TTL: (Time to Live) – Tiempo que puede estar el registro en el cache de servidores DNS o resolvers. El servidor que tiene el registro en cache continua decrementando el TTL y entrega el registro con el nuevo valor.
Se permite TTL negativos en el cache para evitar seguir preguntando cuando se sabe que no se tiene información. No más de 5 minutos. RFC 2308

## Slide 39: ESTRUCTURA DE LOS REGISTROS
CLASS: La familia del protocolo. Generalmente IN=Internet.
Existen otras como HESIOD (HS- usado en MIT) y CHAOS (CH). Estos últimos son obsoletos y no se usan.
TYPE: Tipo de registro. Ejemplo: A, MX, CNAME, PTR, SRV, etc.
Rdata: información asociada al registro. Depende del type. Ejemplo:
diginet.com.co. 3600 IN MX 10 correo.diginet.com.co.
correo.diginet.com.co. 3600 IN A 200.124.170.42

## Slide 40: TIPOS DE REGISTRO
Type Value Meaning
SOA 6 The start of a zone of authority in the domain name space
NS 2 The authoritative name server for a domain.
A 1 A host address.
MX 15 A mail exchange for the domain; specifies a domain name
for a mailbox. This is used by SMTP
PTR 12 A pointer to another part of the domain name space.
CNAME 5 Canonical name of an alias;specifies an alias name for a
host.
HINFO 13 The CPU and OS used by the host; this is only a comment field.
WKS 11 Well-known services; specifies that certain services (for
instance SMTP) are expected to be always active on this
host.
SRV Registro asociado a servicios disponibles en el dominio. Determina quien presta cada servicio

## Slide 41: REGISTRO SOA
Start of Authority.
Siempre al principio de cualquier zona.
Solo un registro por zona.
ESTRUCTURA:
MNAME TTL IN SOA DERVDNS CORREOADMON VALORESREFRESH
EJEMPLO:
diginet.com.co. 3600 IN SOA dns.diginet.com.co. juanrest.diginet.com.co. (
2004061501 ;Versión. Debe cambiar al cambiar la zona
10800 ;Refresh
1h ;Retry refresh
1w ;Expire time
38400 ) ;Minimum TTL

## Slide 42: REGISTRO SOA
MNAME: Nombre del Dominio.
SERIAL: Número verificado por los DNS Esclavos para ver si la zona a cambiado. El RFC1912 2.2 recomienda un valor de 10 dígitos numéricos con el formato: YYYYMMDDnn (año, mes, día, revisión).
REFRESH (32bits integer): tiempo en segundos entre la última actualización y la siguiente.
RETRY: (32bits integer): tiempo en seg. entre el último intento fallido de refresh y el siguiente.

## Slide 43: REGISTRO SOA
EXPIRE: (32bits integer): tiempo en que caduca la información del servidor secundario.
Después de este tiempo si la zona no ha sido actualizada el servidor DNS esclavo no atiende consultas.
Recomendación: 2 a 4 semanas.
MINIMUM: Mínimo TTL que los registros de la zona tendrán.
BIND soporta expresar los tiempos así:
#s=segundos, #m=minutos, #h=horas, #d=días, #w=semanas.
Ejemplo: 5m es 5 minutos. 10h significa 10 horas.

## Slide 44: REGISTRO NS
Registro NS: Name Server
Identifica el servidor Maestro y los Esclavos (un registro por cada servidor) de una zona o dominio.
Identifica el nombre del Servidor no la IP. Por esto debe adicionalmente haber un registro tipo A por cada DNS server (glue record).
Las notificaciones de cambio en la zona se hacen desde el DNS maestro a los servidores definidos con registros NS.

## Slide 45: REGISTRO NS
Permite definir cuales son los servidores DNS de un dominio. También permiten delegar un dominio o subdominio.
Estructura:
DOMINIO TTL IN NS SERVIDORDNS
Ejemplo:
diginet.com.co. 3600 IN NS dns.diginet.com.co.
diginet.com.co. 3600 IN NS dns2.diginet.com.co.
dns.diginet.com.co. 3600 IN A 200.124.170.42
dns2.diginet.com.co. 3600 IN A 200.31.16.43
Si Diginet delegara un subdominio como lab.diginet.com.co crearía en sus DNS lo siguiente:
lab.diginet.com.co. 3600 IN NS dns.lab.diginet.com.co.
lab.diginet.com.co. 3600 IN NS dns2.lab.diginet.com.co.
dns.lab.diginet.com.co. 3600 IN A 200.1.1.1
dns2.lab.diginet.com.co. 3600 IN A 200.1.1.2

## Slide 46: REGISTRO A
Host Address
Permite obtener la dirección IP a partir del nombre.
Si el host tiene varias IP’s, puede haber un registro tipo A por cada una, con el mismo nombre.
En IPV6 types AAAA y A6.
Estructura:
NOMBRE TTL IN A IP
Ejemplo:
www.diginet.com.co. 3600 IN A 200.31.16.43
3600 IN A 10.1.0.253

## Slide 47: REGISTRO MX
Mail Exchanger
Permite establecer los servidores de correo asociados a un dominio.
Estructura:
DOMINIO TTL IN MX PRIORIDAD HOST
PRIORIDAD: Menor valor es mayor prioridad.
Ejemplo:
diginet.com.co. 3600 IN MX 10 correo.diginet.com.co.
diginet.com.co. 3600 IN MX 20 correo2.diginet.com.co.
correo.diginet.com.co 3600 IN A 200.124.170.42
correo2.diginet.com.co 3600 IN A 200.31.16.43

## Slide 48: REGISTRO PTR - POINTER
Permite obtener el nombre dada una dirección IP.
El nombre del registro se forma con la IP invertida más el dominio in-addr.arpa.
En la definición de la zona en /etc/named.conf queda también la IP invertida. Ejemplo: para la zona 200.124.170 queda:
zone "170.124.200.in-addr.arpa" {
type master;
file "/var/named/200.124.170.rev";
};
Estructura:
INADDR TTL IN PTR NOMBREHOST
Ejemplo:
42.170.124.200.in-addr.arpa. 3600 IN PTR dns.diginet.com.co.

## Slide 49: REGISTRO SRV
Service Location. Localización de servicios. RFC2782.
Permite ubicar el servidor o servidores que prestan un servicio.
Permiten independizar el servicio de un host en particular.
Los nombres usados en los servicios pueden consultarse en el RFC1700.

## Slide 50: REGISTRO SRV
Estructura:
_servicio._protocolo.dominio TTL IN SRV Priority Weight Puerto Hostname
Prioriy igual que en registros MX. (Rango: 1-65535)
Weight: Para dar distribución estadística al uso de registros con la misma prioridad. Ej: Dos registros con weight 1 y 6 significa que el de 6 será usado 6 veces en 7 consultas.
Ejemplo:
_ldap._tcp.diginet.com.co. 3600 IN SRV 10 10 389 ldap1.diginet.com.co.
_ldap._tcp.diginet.com.co. 3600 IN SRV 10 10 389 ldap2.diginet.com.co.

## Slide 51: REGISTRO CNAME
Canonical Name.
Permite la creación de alias o nicknames.
Es muy utilizado al crear subzonas en el dominio in-addr.arpa.
Estructura:
ALIAS TTL IN CNAME HOSTREAL
Ejemplo:
www.diginet.com.co. 3600 IN A 200.31.16.43
diginet.com.co. 3600 IN CNAME www.diginet.com.co.

## Slide 52: REGISTRO TXT
Registro para guardar información tipo texto hasta 256 caracteres.
El texto puede ser cualquier comentario o descripción.
Recientemente utilizado para controlar spam con el mecanismo SPF (Sender Policy Framework).
Tambíen lo utiliza Opportunistic Encription de FreeSWan para almacenar las llaves públicas de los servidores.
Estructura:
NOMBRE TTL IN TXT “TEXTO”
Ejemplo:
www.diginet.com.co. IN TXT “Maquina web“
Ejemplo de registro SPF:
diginet.com.co. IN TXT "v=spf1 mx ~all“
Ver presentación de SERVICIOSDECORREO.PPT.

## Slide 53: REGISTRO WKS
Permiten informar los servicios que presta un host.
No es muy usado por seguridad.
Estructura:
NOMBRE TTL IN WKS TCP (SERV1 SERV2..)
Ejemplo:
www.diginet.com.co. 3600 IN WKS TCP (SMTP FTP NAMESRV)

## Slide 54: REGISTRO HINFO
Host information.
Permite dar información de características del host.
No es muy usado por seguridad.
Estructura:
NOMBRE TTL IN HINFO DESCRIPCION
Ejemplo:
correo.diginet.com.co. 3600 IN A 200.124.170.42
3600 IN HINFO Servidor Intel con Linux

## Slide 55: REGISTRO KEY
Registro desarrollado inicialmente para almacenar llavés públicas utilizadas en criptografía.
Posteriormente el RFC3445 restringe el uso a DNS Seguro (DNSSEC – RFC2535).
Estructura:
NOMBRE TTL IN KEY RDATA
El RDATA está estructurado así:
FLAGS(16bits)
PROTOCOL(8bits)
ALGORITH(8bits)
Public Key

## Slide 56: REGISTRO KEY
Varios FLAG. Ejemplo:
10: Use of the key is prohibited for authentication.
01: Use of the key is prohibited for confidentiality.
00: Use of the key for authentication and/or confidentiality
VALUE Protocol
0 -reserved 1 TLS 2 email
3 dnssec 4 IPSEC 5-254 - available for assignment by IANA
255 All
VALUE Algorithm
0 - reserved 1 RSA/MD5 [RFC 2537] - recommended
2 Diffie-Hellman [RFC 2539] - optional, key only 3 DSA [RFC 2536] - MANDATORY
4 reserved for elliptic curve crypto 5-251 - available, see Section 11
252 reserved for indirect keys 253 private - domain name (see below)
254 private - OID (see below) 255 - reserved, see Section 11

## Slide 57: REGISTRO KEY
Ejemplo:
vpnserverppal.diginet.com.co. IN KEY 0x4200 4 1 AQObgg/3rz6ylcyn9eZof7i6sxhME6x1CybJA
nnliznseBQU/fqalL+IYDMxa4BCV8Ba2s1FjcdYEkH0s7H Xq0RCgWijfX/Vo96cB3hhZK47dNPSPd9Yp
AnTQAAv/fwHDaI5yIit5extCbfO7l1AiHi6TUapRknm3qQ DKJXGDJHJrzCnj1+Oy/EDxQ5WC5mnhgewl
AC8aQFYPkt7DcMK6/VmAnLzkIkrneVq4XCc1QXlrJ3sC wCw/ruDgYF8zYXDZ1lunfDCmJeYNcDvK8W8K
jxiPeYTUbJ8wUAiCS+TCbwI0oZmb+lImA/tBEhOGNbNk v7httek+z7Wwf6hYKkLnt7u/nyKggTLrTi5E
J9NMFQAlWLF

## Slide 58: REGISTRO TSIG
Transaction Signature.
Registro para autenticar las transacciones con el DNS, utilizando llaves compartidas y hashing.
Son registros dinámicos (creados al hacer la transacción, por ejemplo una transferencia de zona).
Viajan en la Additional Information Section de los mensajes DNS (al final).Solo se permite un registro TSIG.
Incluye en los cálculos la hora de la firma, por tanto los servidores involucrados deben estar sincronizados, en lo posible a través NTP. (OJO: Esto es bien importante!!!)
En ambos servidores se crea la llave con el mismo nombre.

## Slide 59: REGISTRO TSIG
Estructura del registro TSIG:
Source Field Name Notes
-----------------------------------------------------------------------
TSIG RR NAME Nombre de la llave. Ej: www2-www
TSIG RR CLASS (Siempre ANY en la espec. actual)
TSIG RR TTL (Siempre 0 en la espec. Actual).
TSIG RDATA Algorithm Name Ej: hmac-md5.sig-alg.reg.int
TSIG RDATA Time Signed Segundos desde 1 Enero/1970 UTC
TSIG RDATA Fudge Segundos de error permitido. Generalmente 5 minutos
TSIG RDATA Error in network byte order
TSIG RDATA Other Len in network byte order
TSIG RDATA Other Data exactly as transmitted

## Slide 60: REGISTRO TSIG
Ejemplo de /etc/named.conf para manejar TSIG:
allow-update { key www2-www. ;};
key www2-www. {
algorithm hmac-md5;
secret "La/E5CjG9O+os1jq0a2jdA==";
};
server 200.31.16.43 {
keys { www2-www. ;};
};

## Slide 61: CAPTURA DE MENSAJE CON REGISTRO TSIG
Ejemplo de /etc/named.conf para manejar TSIG:
allow-update { key host1-host2. ;};
key host1-host2. {
algorithm hmac-md5;
secret "La/E5CjG9O+os1jq0a2jdA==";
};
server 10.1.2.3 {
keys { host1-host2. ;};
};

## Slide 62: UBICACIÓN DE LOS REGISTROS DNS
Unix/Linux:
Generalmente en /var/named
Windows
\Winnt\System32\Dns
Opcionalmente se puede integrar al Directorio Activo.

## Slide 63: CLIENTE DNS
Realiza las consultas a través de un componente denominado RESOLVER.
El Resolver puede ser:
  FULLY RESOLVER (RESOLVER COMPLETO)
    Generalmente externo al aplicativo (como parte del S.Operativo). Ejemplo: Windows 2000P y XP.
    Incorpora un cache. (ipconfig /displaydns - ipconfig /flushdns)
  STUB RESOLVER
    Integrado al aplicativo.
    En Unix/Linux implementadas por las rutinas de librería: gethostbyname() y gethostbyaddr()

## Slide 64: CLIENTE DNS
Ejemplo de resolver interno en programa en C.
struct hostent *hp;
.
.
.
if((hp=gethostbyname(argv[1])) == NULL) {
perror("Nombre de maquina incorrecto\n");
exit(2);
}
if((sock=socket(AF_INET, SOCK_DGRAM,0))== -1) {
fprintf(stderr,"Error al crear el socket");
exit(2);
.
.
.

## Slide 65: FULLY RESOLVER
Librerías o llamados al sistema operativo.
Usador por Windows 2000, XP y superiores.
CLIENTE
SERVIDOR

## Slide 66: STUB RESOLVER
Al compilar el aplicativo se incluye en el ejecutable las rutinas de resolución.
CLIENTE
SERVIDOR

## Slide 67: PROCESO DE RESOLUCION
El resolver hace la consulta a los DNS’s preconfigurados.
Si el nombre no es FQDN el resolver completa el nombre con el dominio por defecto configurado en el host.
El servidor DNS busca en sus zonas y en el cache. Si tiene la información responde.
Si el servidor no tiene la información y si se permite recursión, intenta con otros servidores:
Servidores forwarders (si hay configurados).
Servidores root.
Si no se permite recursión y sabe de otros servidores entrega al cliente las IP de los otros servidores.
El resolver devolverá al final la información requerida o un error.

## Slide 68: RESOLUCION RECURSIVA
El servidor predefinido en el cliente consulta los DNS requeridos.

## Slide 69: ESQUEMA GENERAL DE RESOLUCION

## Slide 70: PROCESO DE RESOLUCION
Cuando una consulta devuelve varios registros del mismo tipo, el servidor DNS utiliza el mecanismo round-robin para rotar el orden de los registros. Esto permite balanceo de cargas.
Si la consulta produce un registro CNAME el DNS que esta haciendo la recursión obtiene el registro asociado al alias y entrega al cliente tanto los CNAME como los reales.
OJO: El hecho de que en una máquina este corriendo el servicio DNS, no significa que automáticamente sea usado por el Sistema Operativo o los aplicativos que residen en ella. Depende de la configuración.
Ejemplo en Unix/Linux: /etc/resolv.conf establece que servidor DNS usa el resolver.

## Slide 71: CONFIGURACION DEL RESOLVER UNIX/LINUX
El resolver puede ser configurado para utilizar varias fuentes de información mediante el archivo
/etc/host.conf
    order host,dns,nis
Para usar diferentes DNS servers. (Máximo 16)
/etc/resolv.conf
domain diginet.com.co
nameserver 200.124.170.42
nameserver 200.31.16.43
OJO: En el caso de Linux si no hay resolv.conf o nameserver definido el resolver intenta contactar 127.0.0.1

## Slide 72: CONFIGURACION DEL RESOLVER UNIX/LINUX
Otra forma de configurar el resolver es a traves del archivo nsswitch.conf.
nsswitch.conf configura desde donde se lee información de cuentas, hosts, etc.
NOTA: nsswitch.conf prima sobre resolv.conf
# /etc/nsswitch.conf
#
# Example configuration of GNU Name Service Switch functionality.
# Information about this file is available in the `libc6-doc' package.
hosts: dns files
networks: files

## Slide 73: RESOLVER EN WINDOWS
Los DNS y el dominio por defecto que el resolver hara se configura en el componente TCP/IP en conexiones de red.
El orden de operación del resolver en Windows es:
  Archivo host
  Servidores DNS.
  Archivo lmhosts
  Servidores WINS.
El caché del resolver en Windows 2000/2003/XP se puede consultar con:
ipconfig /displaydns
Se puede limpiar con:
ipconfig /flushdns

## Slide 74: TIPOS DE RESOLUCION
De acuerdo a la manera en que procede la resolución:
RECURSIVA.
Si un servidor no sabe, le pregunta al siguiente o los siguientes hasta obtener la respuesta.
El cliente solicita la recursión y el servidor debe soportarla para que se pueda realizar.
REFERIDA (NO RECURSIVA).
El servidor contesta con la dirección del siguiente servidor, para que el cliente continúe la consulta.

## Slide 75: TIPOS DE RESOLUCION
De acuerdo a la información consultada:
DIRECTA
Dado un nombre obtener la dirección IP.
INVERSA
Dada la dirección IP obtener un nombre.

## Slide 76: RESOLUCION INVERSA
A partir de la IP obtener el nombre.
Se basa en que las direcciones IP en el mundo están distribuidas por regiones.
Los servidores root saben que servidores regionales tienen que rangos:

## Slide 77: RESOLUCION INVERSA
Las direcciones IP son administradas regionalmente por diferentes organismos:
RIPE NCC atiende Europa: http://www.ripe.net
APNIC atiende Asia-Pacific. http://www.apnic.org/
INTERNIC administra América del Norte y todas las regiones no delegadas.
LACNIC: Región Caribe y América Latina. http://www.lacnic.org http://lacnic.net

## Slide 78: PROCESO DE RESOLUCION INVERSA
Ejemplo para resolver 200.1.1.1
1. El cliente que origina la consulta le pregunta a los DNS que tiene configurados (locales o del ISP) y estos a su vez a los forwarders o a los servidores root. La consulta se hace por el registro 1.1.1.200.in-addr.arpa.
2. El DNS root nos remite al servidor encargado de la zona 200.in-addr.arpa. En este caso LACNIC.
3. El servidor de LACNIC busca el ISP o entidad que tiene asignada esa red y lo remite a su servidor DNS.
4. El DNS del ISP hará la resolución o remitirá al DNS del cliente.
IMPORTANTE: Cuando el ISP asigna a un cliente una subred, el ISP es el responsable de la zona inversa. Por tanto el cliente debe pedirle al ISP que incluya en esta zona inversa las direcciones y nombres que tiene en sus máquinas.

## Slide 79: DOMINIO in-addr.arpa
Para que la resolución inversa trabaje en Internet se requieren dos cosas:
Que el DNS del ISP o del cliente del ISP tenga configurada la respectiva zona inversa.
Que el ISP configure su DNS para que el resto del mundo sepa que el DNS del cliente o el del ISP atienden esa zona.
Ver documento: http://www.dnsstuff.com/info/revdns.htm

## Slide 80: DOMINIO in-addr.arpa
Inicialmente in-addr solo contenía direcciones tipo completas tipo A, B, C (no subredes), lo que genera problemas a los ISP cuando asignas por ejemplo una C entre varios usuarios.
El RFC2317 presenta una solución.
Ejemplo: 3 subredes así:
192.0.2.0/25 to organization A
192.0.2.128/26 to organization B
192.0.2.192/26 to organization C

## Slide 81: SERVIDORES BLACKHOLE
Permiten la resolución en Internet de las zonas asociadas a las direcciones privadas.
blackhole-1.iana.org
blackhole-2.iana.org
Los servidores raíz referencian a estos servidores como los responsables de estas zonas.

## Slide 82: DOMINIO in-addr.arpa
En el esquema clásico sería el archivo inverso tendría:
1.2.0.192.in-addr.arpa. PTR host1.A.domain.
2.2.0.192.in-addr.arpa. PTR host2.A.domain.
3.2.0.192.in-addr.arpa. PTR host3.A.domain.
;
129.2.0.192.in-addr.arpa. PTR host1.B.domain.
130.2.0.192.in-addr.arpa. PTR host2.B.domain.
131.2.0.192.in-addr.arpa. PTR host3.B.domain.
;
193.2.0.192.in-addr.arpa. PTR host1.C.domain.
194.2.0.192.in-addr.arpa. PTR host2.C.domain.
195.2.0.192.in-addr.arpa. PTR host3.C.domain.

## Slide 83: DOMINIO in-addr.arpa
SOLUCION PARA DIVIDIR UNA RED EN VARIAS SUBREDES EN LA ZONA in-addr.arpa
OPCION 1: Que el ISP administre la zona inversa.
OPSION 2: El ISP crea una zona maestra, y delega subdominios canónicos asociados a la subred que serán atendidos por los DNS del cliente.
El nombre del subdominio se creará así:
Si la subred es A.B.C.D/28 el subdominio se llamaría: D/28.C.B.A.in-addr.arpa.
NOTA: Al ser subdominios delegados tanto el ISP como los clientes crean zonas maestras.

## Slide 84: DOMINIO in-addr.arpa
CON EL NUEVO ESQUEMA QUEDARIA ASI: ZONA INVERSA EN EL ISP.
2.0.192.in-addr.arpa. IN SOA my-ns.my.domain. hostmaster.my.domain. (...)
;...
; <<0-127>> /25
0/25.2.0.192.in-addr.arpa. NS ns.A.domain.
0/25.2.0.192.in-addr.arpa. NS some.other.name.server.
;
1.2.0.192.in-addr.arpa. CNAME 1.0/25.2.0.192.in-addr.arpa.
2.2.0.192.in-addr.arpa. CNAME 2.0/25.2.0.192.in-addr.arpa.
3.2.0.192.in-addr.arpa. CNAME 3.0/25.2.0.192.in-addr.arpa.
;
; <<128-191>> /26
128/26.2.0.192.in-addr.arpa. NS ns.B.domain.
128/26.2.0.192.in-addr.arpa. NS some.other.name.server.too.
;
129.2.0.192.in-addr.arpa. CNAME 129.128/26.2.0.192.in-addr.arpa.
130.2.0.192.in-addr.arpa. CNAME 130.128/26.2.0.192.in-addr.arpa.
131.2.0.192.in-addr.arpa. CNAME 131.128/26.2.0.192.in-addr.arpa.
;
; <<192-255>> /26
192/26.2.0.192.in-addr.arpa. NS ns.C.domain.
192/26.2.0.192.in-addr.arpa. NS some.other.third.name.server.
;
193.2.0.192.in-addr.arpa. CNAME 193.192/26.2.0.192.in-addr.arpa.
194.2.0.192.in-addr.arpa. CNAME 194.192/26.2.0.192.in-addr.arpa.
195.2.0.192.in-addr.arpa. CNAME 195.192/26.2.0.192.in-addr.arpa.

## Slide 85: DOMINIO in-addr.arpa
EN LOS DNS DE LOS CLIENTES DEL ISP QUEDARIA
CLIENTE DE LA SUBRED: 192.0.2.0/25 ORGANIZACION A
0/25.2.0.192.in-addr.arpa. IN SOA ns.A.domain. hostmaster.A.domain. (...)
0/25.2.0.192.in-addr.arpa. NS ns.A.domain.
0/25.2.0.192.in-addr.arpa. NS some.other.name.server.
;
1.0/25.2.0.192.in-addr.arpa. PTR host1.A.domain.
2.0/25.2.0.192.in-addr.arpa. PTR host2.A.domain.
3.0/25.2.0.192.in-addr.arpa. PTR host3.A.domain.
CLIENTE DE LA SUBRED: 192.0.2.128/26 ORGANIZACION B
128/26.2.0.192.in-addr.arpa. IN SOA ns.B.domain. hostmaster.B.domain. (...)
128/26.2.0.192.in-addr.arpa. NS ns.B.domain.
128/26.2.0.192.in-addr.arpa. NS some.other.name.server.too.
;
129.128/26.2.0.192.in-addr.arpa. PTR host1.B.domain.
130.128/26.2.0.192.in-addr.arpa. PTR host2.B.domain.
131.128/26.2.0.192.in-addr.arpa. PTR host3.B.domain.

## Slide 86: DNS Y EL CACHE
Generalmente los DNS guardan en cache los registros consultados recientemente, por el tiempo definido en el TTL del registro.
En consultas recursivas los DNS no autoritativos entregan los registros restando el tiempo que han tenido el registro, al TTL con el que lo recibieron.
RECOMENDACIÓN:
Para que la propagación de cambios no se demore tanto, utilizar TTL bajos. Ej: 3600 (1 hora).

## Slide 87: DNS – TIPOS DE RESPUESTA
AUTHORITATIVE (AUTORITATIVA)
Responde el servidor responsable de la zona.
El bit AA en el mensaje DNS se coloca en 1.
CACHEADA
Responden servidores que tienen la información en cache, sin ser los responsables de la zona.
El bit AA se coloca en 0
Utilitarios para consultar directamente el servidor DNS: nslookup, dig, host

## Slide 88: COMPONENTE SERVIDOR
Atiende los requerimientos de los clientes.
Puede ser
ESTÁTICO
No permite actualizaciones via mensajes DNS.
DINÁMICO
Permite la actualización de su información mediante mensajes DNS.
Es implementado mediante productos como BIND, Microsoft DNS, etc.

## Slide 89: DNS - TIPOS DE SERVIDORES
  Primary Master (Maestro Primario).
  Slave (Esclavo): También conocido como Secondary (Secundario).
  Cache.
  Stealth.

## Slide 90: DNS – SERVIDORES MAESTROS
También conocidos como Primarios o Master.
Cargan la información de archivos almacenados en medios locales como discos duro.
Tienen la autoridad sobre la zona.
Por lo menos debe existir uno por cada zona.
Si el servidor no va a permitir recursión configurar:
options {
allow-recursion {none;};
}
NOTA: También se puede usar: recursive no
En ambos casos si el servidor tiene los registros consultados en cache los entrega.

## Slide 91: DNS – SERVIDORES ESCLAVOS
Cargan la base de datos desde el primario mediante el proceso llamado ZONE TRANSFER (transferencia de zona).
La transferencia también puede ser desde otro esclavo.
También tiene autoridad sobre la zona.
Busca cambios en la zona después de caducar el refresh time o si recibe notificaciones (RFC 1996) de cambios desde el Primario. En este segundo caso después de recibir la notificación verifica si el serial cambio.
Se notifica a los servidores definidos en los registros NS.
Los mensajes de notificación se distinguen por el campo opcode en el mensaje DNS.
Se utiliza UDP o TCP para las notificaciones.

## Slide 92: RELACION PRIMARIO -SECUNDARIO

## Slide 93: DNS – SERVIDORES CACHE
También se conocen como recursive name servers.
Hacen búsquedas recursivas para las máquinas locales y las guardan en cache.
No tiene autoridad sobre la zona.
Su objetivo es mejorar los tiempo de respuesta en las resoluciones.

## Slide 94: DNS – SERVIDORES CACHE

## Slide 95: CONFIGURACION DE SERVIDOR SOLO CACHE
options {
directory "/var/named";
forwarders { 208.164.186.1; 208.164.186.2; };
forward first;
};
// a caching only nameserver config
zone "." in {
type hint;
file "db.cache";
};
zone "0.0.127.in-addr.arpa" in {
type master;
file "db.127.0.0";
};
NOTAS: - Si uso forward only no se requiere la zona hint.
- Forwarders generalmente los DNS’s del ISP.

## Slide 96: DNS – SERVIDORES STEALTH
Se comportan como los Slave pero no están referenciados en los registros NS.
Solo es conocido por los clientes u otros servidores mediante configuración explícita.
No son muy utilizados.

## Slide 97: DNS – SERVIDORES RAIZ
Contienen información de los top level domains.
Distribuidos asi (julio 4 de 2006)
  10 servidores en multiples sitios de Estados Unidos.
  2 servidores en Europa:
    i.root-servers.net is in Stockholm
    k is in London and Amsterdam
  1 Servidor en Tokio.
  f.root-servers.net utiliza anycast para hacer copias (mirroring) en diferentes servidores del mundo. En suramérica lo hace Telmex.

## Slide 98: DNS – SERVIDORES RAIZ – OCT 2007
En la raíz de la estructura jerárquica DNS se encuentran 13 servidores llamados así:
  A.ROOT-SERVERS.NET. 3600000 IN A 198.41.0.4
  B.ROOT-SERVERS.NET. 3600000 IN A 192.228.79.201
  C.ROOT-SERVERS.NET. 3600000 IN A 192.33.4.12
  D.ROOT-SERVERS.NET. 3600000 IN A 128.8.10.90
  E.ROOT-SERVERS.NET. 3600000 IN A 192.203.230.10
  F.ROOT-SERVERS.NET. 3600000 IN A 192.5.5.241
  G.ROOT-SERVERS.NET. 3600000 IN A 192.112.36.4
  H.ROOT-SERVERS.NET. 3600000 IN A 128.63.2.53
  I.ROOT-SERVERS.NET. 3600000 IN A 192.36.148.17
  J.ROOT-SERVERS.NET. 3600000 IN A 192.58.128.30
  K.ROOT-SERVERS.NET. 3600000 IN A 193.0.14.129
  L.ROOT-SERVERS.NET. 3600000 IN A 198.32.64.12
  M.ROOT-SERVERS.NET. 3600000 IN A 202.12.27.33

## Slide 99: DNS – SERVIDORES RAIZ
Se pueden consultar así:
  nslookup
  set type=NS
. (punto)
O también: dig @e.root-servers.net . ns
Sus IP cambian en el tiempo por tanto es conveniente refrescar periodicamente la zona hint.
Usar un script para actualizar automáticamente la zona named.ca.

## Slide 100: ALGUNOS SERVIDORES DNS
  BIND (Berkeley Internet Name Domain)
  Microsoft DNS (Incluído en las versiones servidor de Windows 2000/2003)
  DJBDNS (Daniel J. Bernstein's DNS)
  MaraDNS: http://www.maradns.org/
  DNS Seguro. Open source.
  NSD (Name Server Daemon): http://www.nlnetlabs.nl/nsd/
  Open Source. Solo autoritativo.
  PowerDNS: Versión comercial.

## Slide 101: BIND
Berkeley Internet Name Domain.
Implementación de código abierto de DNS.
Utilizada en más del 75% de servidores DNS de Internet.
Soportada actualmente por: http://www.isc.org
(Internet Systems Consortium).
Versión actual (Junio-2004): 9.2.3

## Slide 102: DJBDNS
Implementación de código abierto de DNS,
DNS reducido pero muy seguro, rápido y estable.
Descargable de: http://tinydns.org/
Solo da respuestas autoritativas vía UDP.
No soporta recursión y consultas TCP.

## Slide 103: MICROSOFT DNS
Servicio DNS suministrado en las versiones servidoras de Windows NT/2000 y 2003.
No se recomienda su utilización en Internet por las vulnerabilidad de seguridad asociadas a Windows.
Parte fundamental de Active Directory.

## Slide 104: MENSAJES DNS
Todos los mensajes tienen la misma estructura.
  Header: Parte fija de 12 bytes.
  Secciones: Parte variable.
En las consultas se usa el header y el question section.
En las respuestas y el forwarding se usan adicionalmente las otras secciones.

## Slide 105: ESTRUCTURA DEL MENSAJE DNS

## Slide 106: ESTRUCTURA DEL MENSAJE DNS
IDENTIFICATION: Permite identificar una consulta entre varias. Es el mismo valor en la consulta y la respuesta.
PARAMETERS: (Ver siguiente diapositiva).
Qdcount: Número de entradas en la Question Section.
Ancount: Número de Registros en la Answer Section.
Nscount: Número de name servers RR en la Authority Section.
Arcount: Número de RR en la Additional Records Section

## Slide 107: ESTRUCTURA DEL MENSAJE DNS
QR:Query=0, Response=1
Opcode: 0 Standard query (QUERY) 1 Inverse query (IQUERY)
2 Server status request (STATUS)
AA: Authoritative Answer.
TC: Truncate Flag. En 1 si mensaje UDP > 512 bytes.
RD:Recursion desired. En uno el cliente solicita recur.
RA:Recursion available. En uno el servidor acepta recur.
Zero: 3 bits reservados
Rcode: Response Code: 0=No error 1=Format error
2=Server Failure 3=Name error 4=Not implemented
5=Refused.

## Slide 108: ESTRUCTURA DEL MENSAJE DNS
Question Section
1
length 2

## Slide 109: ESTRUCTURA DEL MENSAJE DNS
Answer Section, Authority Section, Aditional Information Section

## Slide 110: TRANSPORTE DE LOS MENSAJES DNS
Los servidores deben soportar UDP y TCP.
Los clientes (resolver) soportan generalmente UDP y opcionalmente TCP.
En las consultas y respuestas se trabaja inicialmente con UDP puerto 53, por requerir menor overhead y procesamiento.
Si el mensaje de respuesta tiene más de 512 bytes, el bit de TC (Truncate) se activa. El resolver puede entonces pasar a TCP.
Si los mensajes DNS viajan sobre TCP van precedidos por 2 bytes que indican la longitud del mensaje.
Para transferencia de zonas se utiliza el puerto 53 TCP.

## Slide 111: EJEMPLO DE named.conf
options {
directory "/var/named";
query-source address * port 53;
forwarders {200.31.12.1;};
allow-transfer { none; };
allow-query { 127.0.0.1; }; (reemplazar con any si todos)
zone "diginet.com.co" {
type master;
file "/var/named/diginet.com.co.hosts";
};
zone "16.31.200.in-addr.arpa" {
type master;
file "/var/named/200.31.16.rev";
};

## Slide 112: EJEMPLO DE named.conf
A partir de la versión 9.4 de Bind se distingue entre las consultas a zonas autoritativas y las consultas al cache.
allow-query: consultas a zonas autoritativas.
allow-query-cache: consultas al cache.
Ejemplo:
acl "trusted" { 192.168.0.0/16;
10.153.154.0/24;
localhost;
localnets;
};
options { ... allow-query { any; };
allow-recursion { trusted; };
allow-query-cache { trusted; };
...
};

## Slide 113: EJEMPLO TRANSFERENCIA ZONA ACTIVE DIRECTORY
En el DNS Windows en las zonas que se van a respaldar en Linux dar click derecho Propiedades  Pestaña de Transferencia de zona. Agregar aquí las direcciones IP de los servidores Linux que solicitarán la transferencia de zona.
Ejemplo de la configuración de la zona en Linux:
zone "dexter.com.co" {
type slave;
masters {
10.200.0.10;
};
file "/var/named/slaves/dexter.com.co.hosts";
};
zone "_msdcs.dexter.com.co" {
type slave;
masters {
10.200.0.10;
};
file "/var/named/slaves/_msdcs.dexter.com.co.hosts";
};

## Slide 114: EJEMPLO TRANSFERENCIA ZONA ACTIVE DIRECTORY

## Slide 115: EJEMPLO DE ARCHIVO DE ZONA DIRECTA
$ttl 38400
diginet.com.co. IN SOA www.diginet.com.co. juanrest.diginet.com.co. (
1002074988 ;Serial number
1800 ;Secondary refresh every 30 min
3600 ;Secondary retries every 5 min
604800 ;Data expires after 1 week
38400 ) ;Minimo TTL de los registros.
diginet.com.co. IN NS www.diginet.com.co.
www.diginet.com.co. IN A 200.31.16.43
mail.diginet.com.co. IN A 200.69.98.154
diginet.com.co. IN MX 20 mail.diginet.com.co. ;Menor
diginet.com.co. IN MX 10 www.diginet.com.co.
_http._tcp.diginet.com.co. SRV 10 5 80 www.diginet.com.co.
_kerberos._tcp.diginet.com.co. SRV 10 5 88 servidor.diginet.com.co.

## Slide 116: EJEMPLO DE ARCHIVO DE ZONA INVERSA
$ttl 38400
16.31.200.in-addr.arpa. IN SOA www.diginet.com.co. juanrest.diginet.com.co. (
2004061401 ; Serial
10800 ; Refresh
3600 ; Retry Refresh
604800 ; Expire
38400 ) ; Minimum TTL
16.31.200.in-addr.arpa. IN NS www.diginet.com.co.
43.16.31.200.in-addr.arpa. IN PTR www.diginet.com.co.

## Slide 117
INTERNET
ESQUEMA RECOMENDADO CON DNS
EN ENTORNO CORPORATIVO NO CARRIER
RED INTERNA
ROUTER
FIREWALL
NAT
PROXY
INTRANET
CORREO
OTROS SERVICIOS
ANTIVIRUS
CLIENTE CORPORATIVO
CLIENTE PERSONAL
ESTACION
DMZ
DNS EXTERNO
FORWARD: DNS ISP
DNS INTERNO
FORWARD: DNS EXTERNO
WEB
CORREO
DNS ISP

## Slide 118: SIMBOLOS ESPECIALES EN ARCHIVOS
$origin dominio: Inicializa la variable @ con el valor del dominio.
Ejemplo:
$origin diginet.com.co
@ IN SOA ...
@ 3600 IN NS dns.diginet.com.co
$ttl valor: Permite definir un TTL para no tener que escribirlo por cada registro.
Ejemplo:
$ttl 3600
sip.diginet.com.co IN A 200.124.170.42

## Slide 119: HERRAMIENTAS DE DIAGNOSTICO - nslookup
Permite consultar directamente al servidor DNS.
Puede operar en modo comando o modo interactivo.
Ejemplo:
nslookup -q=txt -class=CHAOS version.bind. 200.31.16.43
Server: ducky.nz.freebsd.org
Address: 0.0.0.0
VERSION.BIND text = "8.2.2-P5"
nslookup
server 200.124.170.42
set type=NS
diginet.com.co
Server: 200.124.170.42
Address: 200.124.170.42#53
diginet.com.co nameserver = dns2.diginet.com.co.
diginet.com.co nameserver = dns.diginet.com.co.

## Slide 120: HERRAMIENTAS DE DIAGNOSTICO - dig
dig: Permite consultar directamente el servidor DNS.
Solo opera en modo comando. No en modo iteractivo. Ejemplo:
$ dig @ducky.nz.freebsd.org version.bind chaos txt
[root@clase etc]# dig @200.124.170.42 -t NS diginet.com.co
; <<>> DiG 9.2.1 <<>> @200.124.170.42 -t NS diginet.com.co
;; global options: printcmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 13896
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 2
;; QUESTION SECTION:
;diginet.com.co. IN NS

## Slide 121: HERRAMIENTAS DE DIAGNOSTICO - dig
;; ANSWER SECTION:
diginet.com.co. 3600 IN NS dns2.diginet.com.co.
diginet.com.co. 3600 IN NS dns.diginet.com.co.
;; ADDITIONAL SECTION:
dns.diginet.com.co. 3600 IN A 200.124.170.42
dns2.diginet.com.co. 3600 IN A 200.31.16.43
;; Query time: 1 msec
;; SERVER: 200.124.170.42#53(200.124.170.42)
;; WHEN: Mon Jun 21 20:08:46 2004
;; MSG SIZE rcvd: 101
dig @e.root-servers.net . ns
(Obtiene servidores raiz)

## Slide 122: HERRAMIENTAS DE DIAGNOSTICO - host
Solo opera en modo comando.
Ejemplo:
[root@clase etc]# host -t A www.diginet.com.co 200.124.170.42
Using domain server:
Name: 200.124.170.42
Address: 200.124.170.42#53
Aliases:
www.diginet.com.co has address 200.31.16.43
hostname –f : Devuelve el FQDN.

## Slide 123: HERRAMIENTAS DE DIAGNOSTICO
named-checkzone db.100.50.10.in-addr.arpa

## Slide 124: SITIOS DE DIAGNOSTICO
http://www.checkdns.net/
http://www.domtools.com
http://www.dnsstuff.com/

## Slide 125: HERRAMIENTAS DE ADMON - rndc
Controla la operación del servidor de nombres.
Se comunica en linea con el servidor DNS usando TCP.
rndc status
stop : salva updates pendientes y baja servicio.
halt : baja servidor sin aplicar updates.
dumpdb : vacea el cache en /var/named/named_dump.db
reload : relee archivos de configuración y zonas.
reload zone : relee una zona
flush : limpia chache
reconfig : lee configuración y nuevas zonas.
El archivo de configuración esta en /etc/rndc.conf

## Slide 126: HERRAMIENTAS DE ADMON - Webmin
Permite administrar via WEB un servidor BIND.
Gratuita. Bajar de http://www.webmin.com
NOTA:
Configurar el módulo para:
Permitir el manejo del número de serie de la zona con formato: YYYYMMDDnn
Permitir los comentarios.

## Slide 127: OTRAS APLICACIONES DE DNS
TOLERANCIA A FALLAS
En el momento de la resolución se envía el cliente a la máquina disponible o se le entrega la información con todos los servidores para que el elija a cual conectarse.
BALANCEO DE CARGAS
Al momento de la resolución se distribuyen los usuarios en la granja de servidores (esquema round robin).
UBICACIÓN DE SERVICIOS
Como LDAP, FTP, etc., mediante registros SRV (Utilizado en Windows 2000/2003)

## Slide 128: RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD
Mantener actualizado el sistema operativo y sus componentes.
Solo implementar y configurar los servicios requeridos.
Efectuar pruebas de seguridad con herramientas como portscanner, etc.
Proteger los servidores con Firewalls.
Manejar la resolución interna en servidores privados y la externa en servidores públicos.
Limitar los usuarios del sistema y utilizar password seguros.
Utilizar herramientas de administración seguras. Ej: ssh.

## Slide 129: RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD
Controlar la transferencia de zonas cerrando TCP 53, o restringiendo el acceso cuando sea posible (allow-transfer).
Abrir el puerto 53 UDP saliente en el firewall (en caso de ser necesario), para que el servidor DNS pueda hacer consultas recursivas. Las últimas versiones de DNS preguntan mediante un puerto arriba de 1023.

## Slide 130: RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD
Ocultar la versión así:
options { directory "/var/named";
version "[Secured]";
};

## Slide 131: CONTROLAR EL ACCESO AL DNS
options {
// to allow only specific hosts/networks to use the DNS server:
allow-query { trusted; };
// to allow only zone transfers to specific nameservers
allow-transfer { other_ns; };
};
// Host / network grouping that maps “friendly” nameservers (such as secondarynameservers)
acl other_ns {
1.2.3.4; // secondary 1
1.2.3.5; // secondary 2
127.0.0.1; // localhost
};
// Host / network grouping that maps networks that are able to do queries to other records besides the au
acl trusted {
127.0.0.1;
1.2.3.0/24; // trusted net 1
1.2.4.0/24; // trusted net 2
};
// authoritative zone
zone "mydomain.com" in {
type master;
allow-query { any; }; // allow queries to be made to this zone by anyone
};
// reverse zone for the 1.2.3.0/24 network
zone "3.2.1.in-addr.arpa" in {
type master;
allow-query { any; }; // allow queries to be made to this zone by anyone
};

## Slide 132: CONTROLAR LA RECURSION
acl recurseallow { 10/8; 127/8; 200.13.253.152/29; 192.168.1.0/24; };
options {
version "get lost"; // Creada por JCR - DIGINET
directory "/var/named";
dump-file "/var/named/data/cache_dump.db";
statistics-file "/var/named/data/named_stats.txt";
/*
* If there is a firewall between you and nameservers you want
* to talk to, you might need to uncomment the query-source
* directive below. Previous versions of BIND always asked
* questions using port 53, but BIND 8.1 uses an unprivileged
* port by default.
*/
// query-source address * port 53;
forwarders {
200.13.249.101;
200.13.224.254;
};
// Adicionadas por JCR - DIGINET
allow-recursion { recurseallow; };
};

## Slide 133: RECOMENDACIONES DE DESEMPEÑO
Crear siempre la zona de resolución directa y la inversa.
Buscar forwarders próximos. Ejemplo: DNS del ISP.
Evitar los loop entre servidores.
En lo posible desactivar en los procesos que lo permitan, la resolución. Eje: logs de conexiones, accesos, etc.
En DNS de mucho tráfico o muchas zonas (Eje: ISP’s) independizar los DNS’s recursivos de los autoritativos.

## Slide 134: RECOMENDACIONES DE TOLERANCIA A FALLAS
En los servidores Maestros tener mecanismos de almacenamiento tolerable a fallas (Ej: RAID5) y esquemas de backup para respaldar la información de las zonas y las configuraciones.
Manejar como mínimo 2 servidores DNS, separados físicamente y en redes distintas.
Si se tienen varios accesos a Internet colocar los DNS en accesos diferentes.
Cada dominio debe tener por lo menos dos servidores DNS por contingencia.

## Slide 135: OTRAS RECOMENDACIONES
Verificar periódicamente los log (diariamente) y al realizar procesos como detener o subir el servicio.
Ej: tail –f /var/log/messages.

## Slide 136: CONFIGURACIONES
Primary master name server’s named.conf:
key huskymo-tornado. {
algorithm hmac-md5;
secret “mZiMNOUYQPMNwsDzrX2ENw==”;
};
server 200.31.16.43 {
transfer-format many-answers;
keys { huskymo-tornado.; };
};
zone “diginet.com.co” {
type master;
file “/var/named/diginet.com.co.hosts”;
allow-transfer { 200.31.16.43; };
allow-query { any; }
};

## Slide 137: CONFIGURACIONES
Slave name server’s named.conf:
key huskymo-tornado. {
algorithm hmac-md5;
secret “mZiMNOUYQPMNwsDzrX2ENw==”;
};
server 200.124.170.42 {
transfer-format many-answers;
keys { huskymo-tornado.; };
};
zone "diginet.com.co" {
type slave;
file "/var/named/diginet.com.co.hosts";
masters {
200.124.170.42;
};
};
allow-transfer { none; };
};

## Slide 138: OPCIONES DE BIND GLOBALES
options {
[ hostname hostname_string; ]
[ version version_string; ]
[ directory path_name; ]
[ named-xfer path_name; ]
[ dump-file path_name; ]
[ memstatistics-file path_name; ]
[ pid-file path_name; ]
[ statistics-file path_name; ]
[ auth-nxdomain yes_or_no; ]
[ deallocate-on-exit yes_or_no; ]
[ dialup yes_or_no; ]
[ fake-iquery yes_or_no; ]
[ fetch-glue yes_or_no; ]
[ has-old-clients yes_or_no; ]
[ host-statistics yes_or_no; ]
[ host-statistics-max number; ]
[ multiple-cnames yes_or_no; ]
[ notify ( yes_or_no | explicit ) <; ]
[ suppress-initial-notify yes_or_no; ]
[ recursion yes_or_no; ]
[ rfc2308-type1 yes_or_no; ]
[ use-id-pool yes_or_no; ]
[ treat-cr-as-space yes_or_no; ]
[ also-notify { ip_addr; [ ip_addr; ... ] }; ]
[ forward ( only | first ); ]
[ forwarders { [ in_addr ; [ in_addr ; ... ] ] }; ]
[ check-names ( master | slave | response ) ( warn | fail | ignore); ]
[ allow-query { address_match_list }; ]
[ allow-transfer { address_match_list }; ]
allow-recursion { address_match_list }; ]

## Slide 139: OPCIONES DE BIND GLOBALES
[ blackhole { address_match_list }; ]
[ listen-on [ port ip_port ] { address_match_list }; ]
[ listen-on-v6 [ port ip_port ] { address_match_list }; ]
[ query-source [ address ( ipv4_addr | * ) ] [ port ( ip_port | * ) ] ; ]
[ query-source-v6 [ address ( ipv6_addr | * ) ] [ port ( ip_port | * ) ] ; ]
[ lame-ttl number; ]
[ max-transfer-time-in number; ]
[ max-ncache-ttl number; ]
[ min-roots number; ]
[ serial-queries number; ]
[ transfer-format ( one-answer | many-answers ); ]
[ transfers-in number; ]
[ transfers-out number; ]
[ transfers-per-ns number; ]
[ transfer-source ipv4_addr; ]
[ transfer-source-v6 ipv6_addr; ]
[ maintain-ixfr-base yes_or_no; ]
[ max-ixfr-log-size number; ]
[ coresize size_spec ; ]
[ datasize size_spec ; ]
[ files size_spec ; ]
[ stacksize size_spec ; ]
[ cleaning-interval number; ]
[ heartbeat-interval number; ]
[ interface-interval number; ]
[ statistics-interval number; ]
[ topology { address_match_list }; ]
[ sortlist { address_match_list }; ]
[ rrset-order { order_spec ; [ order_spec ; ... ] }; ]
[ preferred-glue ( A | AAAA ); ]
[ edns-udp-size number; ]
};

## Slide 140: OPCIONES DE BIND EN ZONAS
zone zone_name [class] [{
type ( master | slave | hint | stub | forward ) ;
[ allow-notify { address_match_list } ; ]
[ allow-query { address_match_list } ; ]
[ allow-transfer { address_match_list } ; ]
*[ allow-update { address_match_list } ; ]
[ allow-update-forwarding { address_match_list } ; ]
[ also-notify { ip_addr [port ip_port] ; [ ip_addr [port ip_port] ; ... ] }; ]
[ check-names ]NOT IMPLEMENTED IN BIND 9
*[ database string ; ]
[ dialup yes | no ; ]NOT YET IMPLEMENTED IN BIND 9
*[ file string ; ]
[ forward (only|first) ; ]
[ forwarders { ip_addr [port ip_port] ; [ ip_addr [port ip_port] ; ... ] }; ]
[ key-directory path_name; ]
*[ ixfr-base string ; ]
[ ixfr-tmp-file string ; ]OBSOLETE IN BIND 9
[ maintain-ixfr-base yes_or_no ; ]OBSOLETE IN BIND 9
*[ masters [port ip_port] { ip_addr [port ip_port] [key key]; [...] } ; ]
[ max-ixfr-log-size number ; ]OBSOLETE IN BIND 9
[ max-refresh-time number ; ]
[ max-retry-time number ; ]
[ max-transfer-idle-in number ; ]
[ max-transfer-idle-out number ; ]
[ max-transfer-time-in number ; ]
[ max-transfer-time-out number ; ]
[ min-refresh-time number ; ]
[ min-retry-time number ; ]
[ notify yes_or_no | explicit ; ]
[ notify-source (ip4_addr | *) [port ip_port] ; ]
[ notify-source-v6 (ip6_addr | *) [port ip_port] ; ]
[ pubkey number number number string ; ]NOT IMPLEMENTED IN BIND 9
[ sig-validity-interval number ; ]
[ transfer-source (ip4_addr | *) [port ip_port] ; ]
[ transfer-source-v6 (ip6_addr | *) [port ip_port] ; ]
*[ update-policy { update_policy_rule [...] } ; ]
[ zone-statistics yes | no ; ]
}];

## Slide 141: DNS E IPV6
Dada la longitud de las dirección IPV6 el DNS se vuelve un componente crítico.
DNS IPV6: Agregan nuevo registro AAAA.
Ejemplo: Resolución de nombre a dirección.
nodo 9999 IN AAAA 2222::1:2:3:4:5678
Resolución dirección a nombre:
cba98...2.IP6.INT. IN PTR nodo

## Slide 142: DNS Y ACTIVE DIRECTORY
Para su correcta operación Active Directory requiere los servicios DNS.
Ver presentación:
http://www.diginet.com.co/downloads/DIRECTORIOACTIVOMICROSOFT.zip

## Slide 143: DDNS (Dynamic Domain Name System)
Extensiones a DNS para permitir adicionar, borrar o modificar registros dinámicamente.
Importante cuando se trabaja con DHCP para la asignación dinámica de direcciones.
Cobra fundamental importancia la seguridad que se puede o no implementar.
En caso de implementarse la seguridad se basa en llaves asimétricas y firmas digitales.

## Slide 144: DDNS (Dynamic Domain Name System)

## Slide 145: EXTENSIONES DE SEGURIDAD DNS
The Domain Name System (DNS) protocol security extensions provide three distinct services:
  Key distribution
  Data origin authentication
  Transaction and request authentication

## Slide 146: NOMBRE NETBIOS
NetBIOS (Network Basic Input/Output System): capa de abstracción de nivel de sesión a la vez un API, desarrollada por Sytek e IBM en 1983 para independizar el desarrollo de aplicaciones del nivel de transporte y red utilizado.
Utiliza un esquema de nombres planos de 15 caracteres + 1 carácter de tipo.
Puede tener cualquier carácter excepto espacios y \ / : * ? " ; |
Aunque se puede utilizar para desarrollar cualquier aplicativo está muy ligado a SMB. Ver presentación: SERVICODEARCHIVOS.PPT

## Slide 147: NOMBRE NETBIOS
Netbios ofrece tres servicios así:
Registro y resolución de nombres. (Puerto 137).
Sesiones orientadas a conexión (TCP 139).
Comunicaciones no orientadas a conexión (UDP 138).
NOTA: SMB es un servicio que en Windows 9X y por compatibilidad en los Windows modernos corre sobre Netbios. Pero como no depende de Netbios también puede correr directamente sobre TCP/IP como sucede en Windows XP/2000/Vista/2003.

## Slide 148: NOMBRE NETBIOS
Métodos para resolver nombres NetBIOS
Originalmente los anuncios y consultas de nombres netbios se hacían con broadcast dirigidos.
Actualmente se utilizan también el archivo LMHOSTS y el servicio WINS.
Con el truco de agregar el dominio DNS al nombre netbios también su puede utilizar a DNS para resolverlo. Implica configurar en Red  TCP/IP  Opciones avanzadas  DNS  Sufijo DNS para esta conexion. Ej: diginet.com.co

## Slide 149: NOMBRE NETBIOS
TCP/IP
IPX/SPX
NETBEUI
NETBIOS
APLI1
APLI2
SMB
Red
Transporte
Sesión
Puertos utilizados:
137, 138 y 139.

## Slide 150: UTILIDADES
Para consultar nombres netbios:
Windows: nbtstat
Ejemplo: nbtstat –c muestra nombres netbios e IP’s en cache local.
Linux:
nmblookup -U 127.0.0.1 -R diamante
Otros comandos:
  net -S 127.0.0.1 CACHE FLUSH
  net -S 127.0.0.1 CACHE LIST

## Slide 151: WINS
Windows Internet Name System.
Servicio centralizado para la resolución de nombres NetBIOS.
Desarrollado por Microsoft.
Implementa el componente NBNS (NetBIOS Name Service) de Netbios sobre TCP/IP.
Cuando se tiene este esquema, la resolución de nombres Netbios se intenta hacer primero con WINS (No Broadcast) y si no funciona con broadcast.
Al arrancar una estación que tiene configurado un servidor WINS, registra de forma automática los nombres de los servicios Netbios que tiene.

## Slide 152: WINS
Para las consultas y el registro de los nombres se utiliza el puerto 137 UDP.
Para la replicación de las bases de datos entre servidores WINS utiliza el puerto 42.
También reserva los puertos 1512 (TCP) y 1512 (UDP), pero no los utiliza.
Permite la replicación para balanceo de cargas y contingencia.
En esquemas de dial-on-demand se debe tener cuidado con la programación de las réplicas.
Soportado por NT, Samba, VisionFS entre otros.

## Slide 153: SITIOS DE INTERES - DNS
http://www.dnsstuff.com Consultas avanzadas DNS.
http://www.isc.org/ Sitio del BIND
http://www.iana.org
http://www.internic.org/
http://www.nic.co Atiende los dominio de Colombia.
http://www.enom.com Vende dominios raiz. Ejemplo: diginet.com
http://www.register.com Vende dominios raiz.
http://www.ripe.net/ripe/meetings/archive/ripe-43/presentations/ripe43-dns-appkey/sld001.html
Conceptos avanzados:
http://www-pool.math.tu-berlin.de/doc/bind-9.0.0/Bv9ARM.4.html

## Slide 154: SITIOS DE INTERES
http://www.microsoft.com/resources/documentation/WindowsServ/2003/standard/proddocs/en-us/Default.asp?url=/resources/documentation/WindowsServ/2003/standard/proddocs/en-us/sag_DNS_und_ZoneTransfers.asp

## Slide 155: BUENAS PRACTICAS
PENDIENTE POR DESARROLLAR