## Slide 1: NIVEL FISICO
SISTEMA TELEFONICO
POR: JUAN CARLOS RESTREPO
E-mail: juanrest@diginet.com.co
Tel.: 5140532
Versión: 3.3
Ultima actualización: Mayo - 2006
Medellín-Colombia

## Slide 2: SISTEMA TELEFÓNICO
JUSTIFICACION DE SU ESTUDIO
La red telefónica es la más extendida en el planeta. Plantea entonces la posibilidad de transmitir datos a cualquier lugar usando las líneas convencionales.
Tendencia actual a Integrar los servicios de voz en la red de datos.
Sistema económico para transmisión de datos pero de bajo desempeño.

## Slide 3: SISTEMA TELEFÓNICO CONVENCIONAL
En 1.877 se instala la primera línea Telefónica
Inicialmente teléfonos por pares. 1 cable por destino.
Luego se centraliza con una operadora humana.

## Slide 4
SISTEMA TELEFÓNICO CONVENCIONAL
CENTRAL
CENTRAL
CENTRAL
TRONCALES
Loop local
Análogo
MODEM
Luego conmutación automática con plantas electromecánicas y troncales análogas.

## Slide 5
SISTEMA TELEFÓNICO CONVENCIONAL
CENTRAL
CENTRAL
CENTRAL
TRONCALES
Loop local
Análogo
MODEM
Posteriormente plantas y troncales digitales.

## Slide 6
ESQUEMA DEL SISTEMA TELEFONICO CONVENCIONAL
CENTRAL TELEFONICA
CENTRAL
CENTRAL TELEFONICA
TRONCALES
Loop local
Abonado
COMPONENTES:

## Slide 7
ESQUEMA DEL SISTEMA TELEFONICO CONVENCIONAL

## Slide 8
SISTEMA TELEFÓNICO CONVENCIONAL
En la actualidad un sistema jerárquico de redes telefónicas locales conectadas a través de redes telefónicas de larga distancia
TELECOM
ORBITEL
ETB
CELULAR
07
05
09
03

## Slide 9: SISTEMA TELEFÓNICO-CENTRAL TELEFÓNICA
Pasaron de Manuales--> Electromecánicas ---> Digitales.
Con CODECS se hace la conversión Análogo/Digital y D/A.
La comunicación entre el abonado y la planta y entre plantas se hace a través de la SEÑALIZACIÓN.
Algunos esquemas de señalización sofisticados son:
  QSIG: Entre plantas de una red privada.
  SS7: Entre plantas de una red pública.
La marcación es parte de la señalización:
  Pulsos: asociado a plantas viejas (electromecánicas).
  Tonos: asociado a plantas digitales.
La planta es digital, pero la línea telefónica es análoga.
En las centrales privadas (PABX) tendencia a conectarla como un nodo más de la red (Servidor de Comunicaciones).

## Slide 10: SISTEMA TELEFÓNICO-TRONCALES
Por economía de escala inicialmente se hace multiplexación de varias llamadas utilizando FDM en las troncales. Plantas electromecánicas.
En la actualidad la mayoría de las troncales son digitales utilizando PCM y multiplexación TDM. Plantas digitales.
El los nuevos planteamientos se propone la utilización de ATM vs un Bankbone que conecte las plantas utilizando TCP/IP.

## Slide 11: SISTEMA TELEFÓNICO-TRONCALES
Para el manejo PCM de la voz, la central filtra las frecuencias por fuera del rango de 0-4000Hz. Esto porque la energía de la voz humana está concentrada en esta franja. Realmente la voz filtrada está entre 300-3400Hz.
Energy spectrum of two speech sounds. The vowel ‘e’ has most of its energy in the lower frequency range while the fricative ‘s’ has its energy more evenly distributed with most energy in the mid frequency range.

## Slide 12: TRATAMIENTO DE LA VOZ
Digitalización: Conversión Análogo-Digital. Sin compresión 4 Khz = 64Kbps usando PCM.
Compresión: reducción de capacidad requerida usando técnicas como G.729.
Supresión de silencios: no transmitir en los intervalos en que no se habla.
Regeneración de ruido de fondo: transmitir solo los cambios del ruido de fondo, NO el ruido todo el tiempo.
Cancelación de eco: restar de la señal el eco.
Manejo de FAX: identificar el tráfico de fax para darle tratamiento especial. No se envía el canal de 4Khz digitalizado, sino que se extrae el tren de bits (2400, 9600, 14400, etc) y es esto lo que se envía por la red de amplia cobertura.

## Slide 13: INTEGRACIÓN DE TELEFONIA A LA RED DE DATOS
Mediante una infraestructura CONVERGENTE de datos, se pueden integrar servicios como la Telefonía (Voz IP).
Existen varias alternativas: VoIP, VoFR y VoATM, sin embargo se ha impuesto VoIP.
Ver presentación: Telefonía sobre redes de datos en www.diginet.com.co  Downloads.

## Slide 14: PABX
Private Automatic Branch Exchange - Planta telefónica privada.
Inicialmente troncales hacia la telefónica local y extensiones internas.
En la actualidad tiende a ser un servidor de comunicaciones con interfaces de red (Ethernet) protocolos como TCP/IP y sistemas operativos como UNIX/NT.
Nuevas troncales: líneas creadas con tecnología como VoIP.
Usando señalización QSIG puedo integrar varias plantas geográficamente dispersas como si fueran una sola bajo un esquema de numeración cerrado, permitiendo transferencia de llamadas entre sucursales, roaming, etc.

## Slide 15
PABX
TRONCALES
Análogas, RDSI, E1, etc.
EXTENSIONES
ESQUEMA TIPICO CON PABX
PSTN
PSTN: Publick Switched Telephone Network
9 o 0
101
102

## Slide 16: MODEMS
Modulan y demodulan la portadora análoga mediante moduladora digital proveniente del equipo de datos (DTE).
Los diferentes aspectos como esquema de modulación, compresión, etc están regulados por normas, generalmente denominadas normas V. Ej: V.21 (300bps), V.32 (9600), V.34 (28.800 bps), V.34bis (33.600 bps) y V.90 (56Kbps)
En la fase inicial de conexión (handshake) se adopta la MEJOR común a los dos extremos.
OJO CON LOS MODEMS POR SOFTWARE (HSP): Delegan parte de su función al procesador. No operan con todos los procesadores.

## Slide 17: MODEMS
Norma V.90 (En proceso).
  Aprobado en Febrero de 1988.
  Flujo ascendente: 33.6Kbps, Descendente 56Kbps.
  Requiere que solo haya una transición A/D.
Norma V.92 (En proceso).
  Aumento el flujo saliente a 48Kbps.
  Reduce la negociación de 20-30 seg a 10seg.
  Permite llamada en espera mientras esta conectado a Internet.

## Slide 18: MODOS DE INTERACTUAR CON EL MODEM
Comandos AT. Ejemplo:
  ATA: Contestar una llamada entrante. Otra forma es con ATS0=1.
  ATDT: Marcar por tonos. Ej: ATDT9w5140532
  ATH0: Colgar.
  AT&F: Llevar el modem a factory default.
  +++: Pasar a comando despues de subir la llamada.
  ATO: Volver a la llamada.
  AT&W0 o AT&W1: Salvar la configuración en el perfil 0 o 1.
  AT&V: Ver los perfiles configurados.
V.25bis: utilizado generalmente con modems sincrónicos, aunque soporta operación asincrónica. Utilizada con protocolos bisync (modo carácter) o HDLC/SDLC (modo bit).
Por hardware: mediante transiciones de señales de la interface como el DTR. Ejemplo: grabar en el modem el número que debe marcar cuando se de la transición del DTR de OFF a ON.

## Slide 19
MODEM DE 56K REQUIEREN EXTREMO DIGITAL
CENTRAL
CENTRAL
MODEM
ISP (INTERNET)
O
EMPRESA PRIVADA
Canales RDSI,
E1/T1, etc.
56Kbps
33.6Kbps

## Slide 20: TELEFONIA INALAMBRICA FIJA
Se reemplazan los hilos de cobre por señales electromagnéticas.
Frecuencias típicas: (Tx) 1850-1910 y (Rx) 1930-1990
Ancho de banda: 1.25 Mhz
Potencia: máximo 0.5W
Modulación/Multiplexación: CDMA.
Diferentes tipos de terminales.
Soportan tipicamente fax G3
OJO: Para alcanzar una buena velocidad se requiere de un terminal especial.

## Slide 21: PARES AISLADOS
Conocidos también como leased lines o pares dedicados.
Hilos de cobre de la Empresa Telefónica entre dos sitios. NO entran en la central telefónica.
No permiten marcación a un teléfono convencional. Solo permite una conexión punto a punto.
Se puede usar todo el ancho de banda del cable: típicamente 1 Mhz.
El suministro de la energía de la señal a modular la pone el equipo de comunicación conectado en los extremos.
Debo considerar la longitud total del cable dentro de los parámetros de operación de los equipos (modems, bandabases, etc), que coloque en los extremos.
Velocidades típicas 2 Mbps, 4 Mbps. Con XDSL se puede llegar a 52 Mbps.

## Slide 22: CANALES PCM
Similar al par aislado con la diferencia que sí entra a la central telefónica donde se convierte a digital con PCM.
El flujo entre centrales es digital utilizando la técnica PCM (64 Kbps).
Desde el punto de vista de los modems del usuario los tramos entre centrales no se cuentan para calcular la distancia total.
Sin embargo el ancho de banda disponible es de 4000 Hz lo que limita la velocidad de transmisión.

## Slide 23: RDSI
Red Digital de Servicios Integrados.
En inglés ISDN (Integrated Service Digital Network).
Desarrollado por la CCITT (ITU-T).
Evolución del sistema telefónico convencional hacia una red totalmente DIGITAL que INTEGRE múltiples servicios: datos, audio y video, etc.
Se clasifica en:
  RDSI BANDA ANGOSTA
    RDSI BASICO
    RDSI PRIMARIO
  RDSI BANDA ANCHA.

## Slide 24
ESQUEMA DE RDSI
CENTRAL RDSI
CENTRAL RDSI
CENTRAL RDSI
Loop local
Mismo par
Telefónico.
Abonado
Digital de extremo a extremo
Integración de varios servicios.
NTE
NTE
NTE
NTE
NTE
NTE
NTE

## Slide 25
RED DIGITAL DE SERVICIOS INTEGRADOS
CENTRAL RDSI
CENTRAL RDSI
Loop local
Mismo par
Telefónico.
NTE
NTE
NTE
TA
NTE
ROUTER
NTE
INTERNET

## Slide 26: RDSI BANDA ANGOSTA
  RDSI BÁSICO
    Orientado al hogar.
    Permite implementar un bus en el sitio del usuario después del NT.
    Dos canales lógicos B y un canal D (2B + 1D) mediante TDM.
      Canal B: 64 Kbps para información del usuario: datos, voz, etc. Se comporta como un CLEAR CHANNEL.
      Canal D: 16 Kbps para señalización. Se puede usar para datos también.
    Código de línea (codificación):
      2B1Q en el par desde el NT hasta la central RDSI.
      Usa 80KHz con una tasa de 80Kbaudios transmiendo a 160Kbps. (2xB+1D+Overhead).
      Pseudoternary en bus local.
    Hasta 8 dispositivos en el bus, tres transmitiendo simultáneamente por canales independientes.

## Slide 27: RDSI BANDA ANGOSTA
  RDSI BÁSICO
    Distancia máxima típica entre central y usuario: 5.5Kmts.
    Típicamente 10 números telefónicos por puerto. Depende del proveedor.
    TA:Terminal Adaptador para conectar equipos no RDSI al Bus RDSI
    Define varios puntos así:
      U: Hacia la central.
      R: Del dispositivo al Terminal Adaptador.
      T: El bus local.
    El NT puede alimentar a través de los hilos 7 y 8 dispositivos en el bus que consuman hasta 4.5mW con voltajes de 40V.

## Slide 28
TELEFONO RDSI
PC CON TARJETA RDSI
ROUTER
Enlace
digital
RED
ISDN
SERVICIOS
ISDN
Portador de Servicios
Telefonía Digital
Circuitos de datos (a 64kbps)
Paquetes de Datos (x.25)
Frames de Datos
Servicios Tele
E- Mail
VideoTex
Teletexto
Facsímil
Marcado Rápido
Llamada en Línea (ID)
Llamada en Espera
Llamada programada
Servicios Suplementarios
ESQUEMA DE RDSI BÁSICO CON BUS PASIVO
NTE1
TA
U
T
R
3 mts Max.
100 mts
Max.
10 mts Max.
Resistencias de 100oh

## Slide 29
TA
Este TA tiene Interface U
y por tanto se conecta directamente
a la linea RDSI.
ESQUEMA CON TA

## Slide 30
ESQUEMA DE BUSES RDSI

## Slide 31
ESQUEMA DE BUSES RDSI

## Slide 32: OTROS TIPOS DE BUS
  Soporta varios tipos de bus asi:
Short – S bus
Extended – S bus
  Voltaje sobre el par Central-NT. Aprox 96V.
  Voltajes en el bus S/T
  00 -2.5V
  01 -0.833V
  10 +2.5V
  11 0.833V

## Slide 33: TRAMA RDSI BASICA
4000 TRAMAS POR SEGUNDO – ESQUEMA TDM.
CADA TRAMA: 48bits = 36 bits 2B+D y 12 Overhead.
F: Framing bit.
L: DC load balacing.
B1 y B2: bits de canales B1 y B2
D: bits del canal D
Fa: Auxiliary Training bit.
E: Echo bits.
F L B1 E D A Fa N B2 E D S B1 E D S B2 E D L
1 1 8 1 1 1 1 1 8 1 1 1 8 1 1 1 8 1 1 1
NOTA: Los bits de los canales B1 y B2 forman tramas definidas por el
usuario. Ejemplo: PPP, HDLC, etc.
Los bits del canal D tienen estructura de trama definida por LAP-D (Q.920/Q.921) y llevan mensajes de nivel de red definidos por norma Q.931(SETUP, CONNECT, CALL PROCEEDING, etc).

## Slide 34
CANALES B Y D Y LA SEÑALIZACION
CENTRAL RDSI
CENTRAL RDSI
NTE
NTE
ROUTER
ROUTER
Q.931
LAP-D (Q.921)
CANAL D
SEÑALIZACION SS7
CUALQUIER NIVEL 2
CANALES B1 Y B2
Q.931
LAP-D (Q.921)
CANAL D

## Slide 35: CANAL D
  Utilizado para la señalización entre los dispositivos RDSI y la central.
  Desde el punto de vista del modelo OSI cubre las tres primeras capas así:
  RED: Q.931 (SETUP, CONNECT, etc).
  ENLACE: LAP-D o Q.921.
  FISICO: bits.
  IMPORTANTE: Hay suiches implementados antes de que los mensajes Q.931 fueran estandarizados. Por eso el comando isdn switch-type en Cisco. Ejemplo:
    isdn switch-type basic-net3 (Euro ISDN y cumple con normas ETSI)
    isdn switch-type basic-5ess (Centrales AT&T)
    isdn switch-type basic-ts013 (Suiches de Australia)
    isdn switch-type primary-net5 (Euro ISDN y ETSI)
    isdn switch-type primary-ntt (Suiches japoneses)

## Slide 36: TRAMA LAP-D

## Slide 37: RDSI BANDA ANGOSTA
  RDSI PRIMARIO – RDSI PRI (Primary Rate Interface)
    Orientado a la empresa. Generalmente ISP’s y como alternativa a E1 entrando a PABX para voz.
    Típicamente dos esquemas asi:
      Europa: 30B+1D (E1) B=64 Kbps. D= 64 Kbps. Usa 1 Par.
      Estados Unidos: 23B+1D (T1). B=64 Kbps. D= 64 Kbps.
    Canales B para datos del usuario. Canal D para señalización.
    Generalmente 1 o 2 pares entre la central y el NT1.
    Típicamente utiliza un PABX como NT2.
    Generamente 10 números por puerto. Se debe comprar la centena por aparte, en caso de requerirse.

## Slide 38
VOZ
DTE
FAX
VIDEO
Enlace
digital
RED
ISDN
ESQUEMA DE RDSI PRIMARIO
NTE2
PABX
TA
U
R
NTE1
S
T

## Slide 39
ISP CON RDSI PRIMARIO
CENTRAL RDSI
CENTRAL NORMAL
NTE1
MODEM
RAS
NTE1
INTERNET
Enlaces RDSI Primarios para recibir
las llamadas de los usuarios.

## Slide 40: VENTAJAS DE RDSI vs PSTN CONVENCIONAL
  Trayecto digital extremo a extremo.
  Establecimiento de llamadas casi instantaneo: 1 o 2 seg.
  Soporte de múltiples llamadas (2) simultaneamente.
  Soporte de múltiples números de abonado.
  Mayor velocidad de transmisión 64Kbps o 128Kbps simétricos vs 56Kbps asimétricos de los modems.

## Slide 41: RDSI BANDA ANCHA
Surge como respuesta a las limitantes de RDSI banda angosta.
Se basa en ATM (Asynchronous Transfer Mode).
Orientado a servicios: Video bajo demanda, música con calidad de CD, transmisión de datos, etc.
Velocidades actuales (año: 2000): 155 Mbps, 622 Mbps, 2.4 Gbps.
Basado en suiches de celdas de alta velocidad.
Celda: unidad de transferencia de longitud fija: 5 bytes de encabezado y 48 de contenido.
VER PRESENTACION DE ATM en www.diginet.com.co  Downloads

## Slide 42: TECNOLOGÍAS XDSL
DSL: Digital Subscriber Line.
Conjunto de tecnologías que implementan banda ancha sobre el par telefónico convencional.
Utiliza la misma infraestructura de pares telefónicos, partiendo de que el ancho de banda tipico real del par es aprox. 1Mhz.
Busca la integración de múltiples servicios y medios bajo una misma red.
X=H:High, A:Asymmetric,S:Symmetric,V:Very,RA:Rate Adaptative.
Requiere equipo especial en el sitio del subscriptor y del prestador del servicio.
Sobre el mismo par voz y otros tráficos simultáneamente.

## Slide 43: Digital Subscriber Line (DSL) Network Architecture
Core
Network
Existing
Copper
Existing
Copper
DSL
User
User
DSL
DSL
DSL

## Slide 44: Digital Subscriber Line Matrix
Type
Data Rate
UP / Down
Application
DSL
160 Kbps
Both
ISDN Service
HDSL
1.544Mbps
Both
T1 Service
2.048Mbps
Both
E1 Service
SDSL
1.5 to 2.0M
Both
Same as HDSL
ADSL
1.5M to 9M
Down
Internet, Multimedia
16K to 640K
Up
Video on demand
VDSL
13M to 52M
Down
Same as ADSL
1.5M to 2.3M
Up
plus HDTV

## Slide 45: Digital Subscriber Line Matrix
Type
Data Rate
UP / Down
Distancias
DSL
160 Kbps
Both
ISDN Service
HDSL
1.544Mbps
Both
T1 Service
2.048Mbps
Both
E1 Service
SDSL
1.5 to 2.0M
Both
Same as HDSL
ADSL
1.5M/128K
18000Feet-
2.4M/200K
VDSL
13M to 52M
Down
4500 Feet-1000Feets
1.5M to 2.3M
Up
plus HDTV
12000Feet
TECNOLOGIA VELOCIDAD DISTANCIA
ADSL 8M/640K 6500feet

## Slide 46: TECNOLOGÍAS HDSL Y SDSL
HDSL:
  Creada a finales de los 80’s por Bellcore como alternativa a los T1 que utilizaban AMI (presenta problemas al consumir mucho ancho de banda, aprox 1.5 MHz).
  Utiliza codificación 2B1Q.
  Distancia típica: 3.7 Kmts.
  HDSL: 2 pares para T1 y 3 pares para E1. Típico 3 Kmts.
  Evoluciona al estándar internacional: G.SHDSL que opera sobre 1 par brindando velocidades simétricas entre 192Kbps y 2.3 Mbps, permitiendo el transporte de: T1, E1, ISDN, ATM, e IP. Estándar internacional: ITU G.991.2
SDSL:
  Opera de manera similar a HDSL, solo que utiliza un solo par.
  Utiliza cancelación de eco para operar full duplex.

## Slide 47
SERVICIOS TRANSPARENTES SOBRE NORTEL
HDLC Transparent Data Service (HTDS)
The High-level data link control (HDLC) protocol is a set of ISO-defined procedures for carrying data over a link, usually with error detection and flow control. The HDLC transparent data service (HTDS) provides end-to-end connectivity between applications (for example, X.25 and SNA) running over HDLC or synchronous data link control (SDLC), the IBM HDLC standard.
With HTDS, the Passport 4400 unit provides a mechanism to tunnel traffic from legacy equipment over the WAN. The applications (upper-layer protocols) are responsible for handling lost or interrupted data. The following illustration is an example of HTDS:

## Slide 48: ADSL
Asymmetric Digital Subscriber Line.
Creado inialmente para que las telefónicas pudieran ofrecer TV por cable pero sobre pares de cobre.
Se populariza como mecanismo de acceso a Internet a alta velocidad.
Permite voz y datos sobre el mismo par telefonico.
La covertura de 5.5 Kmts en el tramo del abonado es sufuciente para el 95 % de las lineas de la mayoria de las telefónicas.
Tipicamente utiliza uno de dos esquemas de modulación: DMT o CAP.
Divide el ancho de banda para voz, flujo ascendente y flujo descendente.

## Slide 49: ADSL
Esquema sin cancelación de eco.
0 20Khz 25KHz 200 y 250KHz. 1.000KHz
POTS
Canal de control
Upstream
Canal Unidireccional
Downstream
Línea telefónica
POTS
Canal de control
Upstream
Canal Unidireccional
Downstream
Línea telefónica
Esquema con cancelación de eco.
0 20Khz 25KHz 200 y 250KHz. 1.000KHz

## Slide 50: ADSL
Alcance hasta 6 Km. con calibre 0.5 mm
Tasa de error de Bit mejor que 10-8
6 dB de margen de diafonía de extremo cercano (NEXT)

## Slide 51: ADSL-COMPONENTES
Modem ADSL
  Tambien conocido como ATU-R (ADSL Termination Unit- Remote).
  Se ubica en el lado del usuario.
  Interfaces: tipicamente Ethernet o USB.
  Generalmente incluye funciones de NAT, Firewall, Enrutamiento, etc.
  Administrables desde el Proveedor.
DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexer).
  También conocido como ATU-C (ADSL Termination Unit – Central).
  Se ubica al lado del proveedor.
  Concentra los usuarios ADSL.
  Se puede interconectar hacia los servicios del proveedor mediante Ethernet, Frame Relay, ATM entre otros.

## Slide 52
INTERNET
ESQUEMA DE CONEXIÓN DE UN CLIENTE ADSL
FILTRO
TELEFONICO
CENTRAL
TELEFONICA
MODEM
ADSL
Par telefonico
DSLAM
Digital Subscriber Line
Access Multiplexer
10.3.0.0
Router

## Slide 53: NORMAS INTERNACIONALES ADSL
G.992.1: Asymmetrical Digital Subscriber Line (ADSL) Transceivers, G.DMT
G.992.2: Splitterless ADSL Transceivers, G.Lite
G.994.1: Handshake Procedure for DSL Transceivers, G.HS
G.996.1: Test Procedures for DSL Transceivers
G.997.1: Physical Layer Management for DSL Transceivers.

## Slide 54: G.dmt
Norma ADSL internacional (ITU-T G.992.1).
Capacidades descendentes hasta 8 Mbps y ascendentes hasta 864 Kbps.
Utiliza splitters para proteger las señales de los datos de las del POTS cuando hay cambios de impedancia, en los cueelgues, descuelgues, repiques, etc.

## Slide 55: G.Lite
Estándar internacional ADSL (ITU-T G.992.2), conocido también como Universal ADSL.
Simplifica la instalación en el lado del cliente al suprimir la instalación del splitter. Solo se requiere ya un microfiltro en cada teléfono del cliente conectado a la línea ADSL.
Velocidades hasta 1.536Mbps descendente y 512Kbps ascendente.
Utiliza código de linea DMT.
Creado con el objetivo de suministrar equipos de bajo costo, complejidad, consumo de energia y sin requerir splitter.

## Slide 56: UN ESQUEMA ADSL HACIA INTERNET
DSLAM
ATM
ADSL ROUTER
CPE
USUARIO
ROUTER
INTERNET
ATM
BACKBONE IP ISP
Nodo Agregador de Servicio
Banda Ancha
DSLAM
Par telefónico
ADSL ROUTER
CPE
USUARIO

## Slide 57
ESQUEMA ADSL CON IMA
IMA: Inverse Multiplexing Over ATM
DS3=T3=45Mbps

## Slide 58: ADSL Multiplexed Applications
Multimedia Network
ADSL Modem
1
ADSL Modem
1
Single Copper Pair
6 Mbps
640Kbps + POTs
Home or Office
Set-Top
Set-Top

## Slide 59: ADSL – Modulación DMT
Discrete MultiTone: divide el ancho de banda en subcanales, transmitiendo por los más óptimos y desactivando o trasmitiendo a menor velocidad por los que tengan problemas.
  Downstream: 256 canales de 4-kHz-wide, típicamente 200
  Upstream: 32 canales
Se considera multiportadora.
Por cada canal de 4 KHz se puede transmitir hasta máximo 60Kbps, utilizando modulación QAM.
El flujo de bits serial que entra se paraleliza para enviar bits por cada canal simultáneamente.
Más rápido que CAP y estándar de ANSI y ETSI (European Telecommunications Standards Institute) .

## Slide 60: ESQUEMA DMT

## Slide 61: ADSL-Modulacion CAP
CAP: Carrierless Amplitude Phase modulation. Basado en QAM.
No está estandarizada.
Se considera monoportadora.

## Slide 62: ADSL Y ATM
Modem/Router usa ATM hacia el DSLAM
Existen varias alternativas:
  IP sobre ATM.
  PPP sobre ATM.
  Bridge (Ethernet) sobre ATM.
AAL 5
ATM Layer
Physical Layer
AAL 5
ATM Layer
Physical Layer
ATM Layer
Physical Layer
IP o PPP o
ETHERNET,etc
IP o PPP o
ETHERNET,etc
CPE (Router ADSL)
Terminador
INTERNET
IP/Ethernet
IP/FR
IP/PPP
IP/Ethernet

## Slide 63: EJEMPLO CONFIGURACION EQUIPOS
Ejemplo de configuración de CPE (Router ADSL).
CONFIGURACION DE LA INTERFACE DEL DSLAM QUE RECIBE AL CPE
interface ATM4/1 (interface) description EMPRESA CUALQUIERA (descripción) no ip address dsl profile basico (velocidad física que ne negociará el DSLAM con el CPE) no atm ilmi-keepalive atm soft-vc 0 35 dest-address 00.FFFFFFFFF.FFFF.FFFF.FFFF.FFFF.FFFF.FFFF.FFFF.FF 2 706 rx-cttr 128 tx-cttr 64 end

## Slide 64: ADSL2 Y ADSL2+

## Slide 65: ALGUNOS COSTOS DE ADSL EPM – MAY 2005
PLAN | CANAL INTERN. | COSTO | BUZON CORREO | DISCO WEB
128/96 | 16Kbps | 199.000 | 10 | 5MB
256/128 | 24Kbps | 199.000 | 10 | 5MB
512/256 | 32Kbps | 329.000 | 15 | 10MB
1024/256 | 64Kbps | 504.000 | 20/60MB | 10MB

## Slide 66
EPM NET BANDA ANCHA |  |  |  |  |  |  | 
CARACTERISTICAS TECNICAS | CLIENTES RESIDENCIALES |  |  | CLIENTES EMPRESARIALES |  |  | 
 | Plan 128 | Plan 256 | Plan 384 | Plan 128 | Plan 256 | Plan 384 | Plan 512
 | Plan 200 | Plan 400 | Plan 600 | Plan 200 | Plan 400 | Plan 600 | Plan 1000
Tipo de Acceso | ADSL |  |  |  |  |  | 
Canal Internacional | 20 Kbps | 40 Kbps | 60 Kbps | 20 Kbps | 40 Kbps | 60 Kbps | 100 Kbps
Tiempo de navegación | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado
Velocidad de Acceso (Down) | 200 kbps | 400 kbps | 600 kbps | 200 kbps | 400 kbps | 600 kbps | 1000 kbps
Velocidad de Acceso (Up) | 100 kbps | 200 kbps | 300 kbps | 100 kbps | 200 kbps | 300 kbps | 550 kbps
Dirección IP | Dinámica | Dinámica | Dinámica | Fija(1) | Fija(1) | Fija(1) | Fija(1)
Buzones de Correo | 3 | 4 | 4 | 10 | 10 | 15 | 20
Buzones de Correo adicionales | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 10 | 10
Capacidad del buzón de correo | 60MB | 60MB | 60MB | 60MB | 60MB | 60MB | 60MB
Almacenamiento de pagina* | 3MB | 3MB | 5MB | 5MB | 5MB | 10MB | 10MB
Disco duro virtual** | N/A | N/A | 10 MB | 30MB | 30MB | 50MB | 50MB
Firewall Basico*** | N/A | N/A | N/A | Si | Si | Si | Si
Instalación | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si
Tipo de Equipo | CPE | CPE | CPE | CPE | CPE | CPE | CPE
Modalidad de entrega del Equipo | Arriendo | Arriendo | Arriendo | Arriendo | Arriendo | Arriendo | Arriendo
Acceso Remoto ( Movilidad) | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si
Servicio de soporte técnico y help desk 7x24 | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si
Tarifa Buzones Adicionales | $ 3,000 | $ 3,000 | $ 3,000 | $ 5,000 | $ 5,000 | $ 5,000 | $ 5,000
CON PERMANECIA MINIMA |  |  |  |  |  |  | 
Tarifa de conexión | $ 30,000 | $ 30,000 | $ 30,000 | $ 50,000 | $ 50,000 | $ 75,000 | $ 75,000
Cargo fijo Mensual | $ 69,000 | $ 107,000 | $ 150,000 | $ 95,000 | $ 120,000 | $ 200,000 | $ 350,000
SIN PERMANENCIA MINIMA |  |  |  |  |  |  | 
Tarifa de conexión | $ 149,000 | $ 149,000 | $ 149,000 | $ 149,000 | $ 300,000 | $ 300,000 | $ 300,000
Cargo fijo Mensual | $ 69,000 | $ 107,000 | $ 150,000 | $ 95,000 | $ 120,000 | $ 200,000 | $ 350,000
Estos precios no incluyen IVA |  |  |  |  |  |  | 
* Con dominio del cliente o en la pagina de EPM.NET. Al cliente se le asigna una cuenta FTP para subir su pagina, ademas cuenta con una linea de soporte exclusiva para clientes Hosting 018000410115. |  |  |  |  |  |  | 
** El asociado a los planes no podra utilizar este espacio para servicio WEB. Podra realizar en el espacio asignado operaciones de: Subir archivos, descargar archivos, listar archivos, crear subcarpetas y eliminar archivos y carpetas. Se le asigna al cliente una cuenta FTP para acceder al espacio asignado. |  |  |  |  |  |  | 
*** Solo aplica para planes empresariales. Se le ofrece al cliente la opción de proteger su red. Características: Es Anti-spoofin evita que algún elemento de la red como IP, DNS sean clonados. Protege contra virus conocidos y netbios. |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 67: CONFIGURACION DE MARCACION EN CISCO - 1
isdn switch-type basic-net3
interface BRI0
  ip address 172.17.0.1 255.255.255.252
  encapsulation ppp
  dialer idle-timeout 300
  dialer string 4350430
  dialer-group 1
  isdn switch-type basic-net3
ip route 192.168.250.0 255.255.255.0 BRI0
!
dialer-list 1 protocol ip permit

## Slide 68: CONFIGURACION DE MARCACION EN CISCO - 2
username diginet password prueba
interface Serial1/0 (INTERFACE CON MODEM O TA)
ip address 10.101.0.1 255.255.0.0
encapsulation ppp
dialer in-band
dialer idle-timeout 1000000
dialer map ip 10.101.0.2 name diginet 5754940
dialer-group 1
ppp authentication chap
dialer-list 1 protocol ip permit

## Slide 69: CONFIGURACION DE MARCACION EN CISCO – 3A
isdn switch-type basic-net3
!
interface BRI0
no ip address
ip nat outside
encapsulation ppp
dialer rotary-group 1
dialer-group 1
ppp multilink
!
interface BRI1
no ip address
ip nat outside
encapsulation ppp
dialer rotary-group 1
dialer-group 1
ppp multilink

## Slide 70: CONFIGURACION DE MARCACION EN CISCO – 3B
interface Dialer1
ip address negotiated
ip nat outside
encapsulation ppp
dialer in-band
dialer idle-timeout 3600
dialer string 019479472323
dialer string 019479472380
dialer-group 1
ppp authentication pap callin
ppp pap sent-username diginet password 0 gestion
ppp multilink
!
ip nat inside source list 1 interface Dialer1 overload
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1
access-list 1 permit 10.0.0.0 0.255.255.255
dialer-list 1 protocol ip permit (se puede agregar list xx donde xx ACL)

## Slide 71: CONFIGURACION DE MARCACION EN CISCO – 4A
isdn switch-type basic-5ess
username Router2 password bar
username Router3 password bar
interface BRI0
  no ip address
  encapsulation ppp
  dialer pool-member 1
  ppp authentication chap
bridge-group 1
! dialer-list 2 protocol bridge permit
bridge 1 protocol ieee

## Slide 72: CONFIGURACION DE MARCACION EN CISCO – 4B
interface Dialer0
no ip address
encapsulation ppp
dialer remote-name Router2
dialer string 5552323
dialer pool 1
dialer-group 2
no cdp enable
ppp authentication chap
bridge-group 1
!
interface Dialer1
no ip address
encapsulation ppp
dialer remote-name Router3
dialer string 5553434
dialer pool 1
dialer-group 2
no cdp enable
ppp authentication chap

## Slide 73: OTROS COMANDOS UTILES CISCO
debug dialer events - To see dial-on-demand routing activity.
debug dialer packets - To see dialer interesting traffic information.
show ppp multilink - To check multilink status after the backup has come up.

## Slide 74: OTROS COMANDOS UTILES CISCO
show isdn status
show isdn active
show dialer interface
debug isdn q931
debug isdn q921
debug dialer events
clear interface bri

## Slide 75: SITIOS DE INTERES
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk175/tk318/tech_protocol_family_home.html
http://www.aware.com/products/DSL/gshdsl.htm
http://networking.ringofsaturn.com/Telecommunications/isdn.php

## Slide 76: LECTURAS RECOMENDADAS
Computer Networks. Andrew S. Tanenbaum. Tercera Edición.
Capitulo 2
Data Networks. Concepts, Theory, and Practice. Uyless Black. Prentice-Hall International, Inc.
Capítulos: 5, 19 y 23
Comuniciones y redes de Computadores. William Stalings. Quinta Edición. Capitulo: 3
High-Speed Networking Technology: An Introductory Survey.www.redbooks.ibm.com/pubs/pdfs/redbooks/gg243816.pdf.
Capitulo 3, 8 y 9.