## Slide 1: TCP/IP PARTE 1: CONCEPTOS GENERALES
POR:
JUAN CARLOS RESTREPO
E-MAIL: juanrest@diginet.com.co
Tel: 5140532
Ultima actualización: Junio-2006
Versión: 4.5

## Slide 2: TCP/IP - ANTECEDENTES
El Departamento de Defensa de los Estados Unidos requería una red independiente del medio físico, tolerante a fallas, que permitiera compartir recursos de cómputo en máquinas con diferentes arquitecturas (años 60’s).
Se propone una solución basada en la entonces novedosa Conmutación de Paquetes.
A finales del 69 se crea ARPANET, cuyos protocolos iniciales (1822, NCP) evolucionan a TCP/IP, adoptándose este último como estándar de Internet en 1.983.

## Slide 3: ADMINISTRACION Y ESTANDARES
IAB: Internet Arquitecture Board. Principal ente administrador de los estándares de Internet.
IETF: Internet Engineering Task Force. Revisa, modifica y define estándares a través de documentos llamados RFC.
IESF: Internet Engineering Steering Force. Administra los WG (Grupos de Trabajo).

## Slide 4: ADMINISTRACION Y ESTANDARES
RFC: Request For Comments. Documentos que describen los diversos componentes de TCP/IP. Ej: RFC 791, 950, 919, 922 y 1349 Descripción de IP. RFC1149: Envío de paquetes IP usando palomas mensajeras.
STATE: Standard, Draft Standard, Proposed Standard, Experimental, Informational, Historic.
STATUS:Required, Recomended, Elective, Limited Use, Not recomended.

## Slide 5
ESTADO DE LOS PROTOCOLOS TCP/IP
RFC2400

## Slide 6: ADMINISTRACION Y ESTANDARES
IRTF: Internet Research Task Force. Promueve investigación de tecnologías a largo plazo.
IANA: Internet Assigned Numbers Authority. Numeración de parámetros, puertos, protocolos, etc. RFC1700
Administración de direcciones IP:
    APNIC (Asia Pacifico). www.apnic.org
    ARIN (América). www.arin.net
    RIPE (Europa). www.ripe.net
    Afica (AfriNIC): http://www.afrinic.net/
    LACNIC (America Latina y el Caribe). www.lacnic.org

## Slide 7: POR QUE SE IMPUSO TCP/IP?
Independiente del nivel físico: opera sobre radio, RDSI, pares, satélite, ethernet, palomas mensajeras (RFC 1149), etc.
Concebida desde el principio para operar sobre redes de características diversas: retardo variable, confiabilidad, etc.
Simple en su diseño.
Abierto.

## Slide 8
INTER-RED O RED
TRANSPORTE
PRESENTACION
APLICACION
SESION
RED
FISICO
ENLACE
TRANSPORTE
OSI
TCP/IP
INTERFACE A RED
FISICA
MODELO OSI VS. MODELO DE TCP/IP
APLICACION

## Slide 9
ARQUITECTURA DE TCP/IP
SMT
P
F
T
P
T
E
LNE
T
IP
TCP UDP
DHC
P
S
NMP
R
P
C
ICMP IGMP
ARP
RARP
SOBRE:
LAN:Ethernet, Token Ring, ATM
WAN: X.25, Frame Relay, ATM,
SLIP, PPP.
HT
T
P
L
P
D
I
M
A
P
4
P
O
P
3
D
N
S
BOOT
P
T
F
T
P

## Slide 10
ARQUITECTURA MUY DETALLADA

## Slide 11: ESPECIFICACIONES EN EL NIVEL DE ENLACE
A pesar de que los principales protocolos de TCP/IP comienzan en el nivel de red, se han generado algunos estándares y recomendaciones en el nivel del enlace, principalmente a nivel de encapsulación de IP sobre varios tipos de tramas (ethernet, frame relay, etc) y en conexiones punto a punto como PPP.

## Slide 12: ESPECIFICACIONES EN EL NIVEL DE ENLACE
SLIP, C-SLIP: Serial Line Internet Protocol y Compressed SLIP
NO aprobado por IETF
NO detección de errores
NO multiprotocolo
NO brinda control de enlace
No brida seguridad.
RFC 1055 y 1144 Informativos

## Slide 13: ESPECIFICACIONES EN EL NIVEL DE ENLACE
PPP (Point to Point Protocol)
Desarrollado por la IETF. SI es un estándar de Internet.
Posee mecanismos para detectar errores.
Soporta múltiples protocolos: IP, IPX, etc.
Comprende LCP (para el manejo del enlace) y NCP (para negociar parámetros del nivel de red). (RFC 1661, 1662,…).
Soporta seguridad a través de PAP (password en claro) y CHAP (No viaja el password por el medio. Mejor).
01111110 11111111 00000011 1/2 B Variable 2/4B 01111110
FLAG ADDRESS CONTROL PROTO. DATOS FCS FLAG
TRAMA PPP

## Slide 14: INTERFACE AL NIVEL DEL ENLACE
Ethernet Type: 0x0800 para IP
Ethernet Type: 0x0806 para ARP
Ethernet Type: 0x8035 para RARP
NOTA: ICMP E IGMP SE ENCAPSULAN EN IP
ENCAPSULACION DE IP EN UNA TRAMA ETHERNET II

## Slide 15: INTERFACE AL NIVEL DEL ENLACE
ENCAPSULACION DE IP EN UNA TRAMA 802.2
La encapsulación IP se indica con DSAP= 0x06 y SSAP=0x06

## Slide 16: INTERFACE AL NIVEL DEL ENLACE
ENCAPSULACION DE IP EN UNA TRAMA SNAP
Con DSAP=170 y SSAP=170 Indican se indica la presencia de SNAP
EtherType igual que en trama Ethernet II 0x0800.

## Slide 17: IP - Internet Protocol
Protocolo de TCP/IP basado en la tecnología de conmutación de paquetes, tanto a nivel de servicio como de implementación.
Es el corazón de TCP/IP.
No orientado a conexión. Cada paquete se enruta de forma independiente.
NO garantiza: entrega, orden y la no duplicidad de la información (NO CONFIABLE).
No detecta ni corrige errores en el Payload.
Solo detecta errores en el encabezado descartando el paquete cuando este llega mal.

## Slide 18: IP - Internet Protocol
Soporta fragmentación al pasar por redes de diferente MTU.
Define claramente la unidad de transferencia denominada Datagrama o paquete IP.
En la actualidad hay 2 versiones: IPV4 e IPV6.
Hace ver el conjunto de redes físicas como una sola red virtual (internet).

## Slide 19
ESTRUCTURA DEL PAQUETE IPV4
SOURCE ADDRESS
DESTINATION ADDRESS
H.LEN
VER
TYPE OF
SERVICE
TOTAL LENTH
OPTIONS
DATOS- PAYLOAD
TTL
PROTOCOL
ID
FRAGMENT OFFSET
HEADER CHECKSUM
M
F
DF
HEADER
0 4 8 16 31
PAYLOAD

## Slide 20: ESTRUCTURA DELPAQUETE IP
VER: Versión del paquete: 4 o 6.
HLEN:Longitud del encabezado en palabras de 4 bytes. En paquete básico=5 indicando un encabezado de 20 bytes.
TYPE OF SERVICE: PPPDTRCX
  PPP=Prioridad D=Delay T=Throutput
  R=Reliability C=Costo X=No usado
  PPP=000 Menor prioridad=0
  PPP=111 Mayor prioridad=7

## Slide 21: ESTRUCTURA DELPAQUETE IP
Generalmente los mensajes de error como destino inalcanzable o desconocido utilizan PPP en 7.
Servicios como la voz se marcan generalmente con prioridad 5. (Ver ejemplo con Cisco en presentación: Telefonía IP).
El byte TOS fué redefinido en Differentiated Services. (Ver presentación de Calidad de Servicio).

## Slide 22
TOTAL LENTH: Longitud total del datagrama
Máximo tamaño del paquete: 64K.
ID: Identificador del paquete. Es asignado por el emisor. Se utiliza al reensamblar los fragmentos (El ID de los fragm es igual).
DF: Don´t fragment. Para forzar la no fragmentación.
MF: More fragments. Bit activo en todos los fragmentos excepto el último.
ESTRUCTURA DEL PAQUETE IPV4

## Slide 23
FRAGMENT OFFSET: Indica la ubicación del fragmento respecto al paquete original.
TTL: (Time To Live - Tiempo de vida (Realmente brincos). Cada router lo decrementa en 1. Cuando alcanza el valor de 0 se descarta el paquete.
PROTOCOL: Indica el Payload del paquete. ICMP(1), IGMP(2), IP(4), TCP(6), UDP(17)
HEADER CHECKSUM: Verifica solo el encabezado. Si no coincide se descarta el paquete.
ESTRUCTURA DEL PAQUETE IPV4

## Slide 24
FRAGMENTACION
ROUTER
MTU=1500
MTU=700
Usado cuando el MTU de un nivel de enlace (PPP, Ethernet, etc) es menor que el tamaño del paquete. Típicamente: 1500.
Cada fragmento clona el encabezado y lleva un pedazo del contenido.
El destino reensambla el paquete.
En el camino los paquetes pueden ser refragmentados.
Se puede forzar la fragmentación mediante el MTU. En aplicaciones Multimediales como la voz IP.
Comando Cisco:
int s 0
ip mtu 100

## Slide 25
SOURCE Y DESTINATION ADDRESS: Dirección fuente y dirección destino.
32 bits estructurados para identificar la red y el nodo dentro de la red.
OPTIONS (OPCIONES):
La implementación de TCP/IP no esta obligada a generar opciones pero si a interpretarlas.
Longitud variable alineada con padding de bytes en 0 hasta los 32 bits.
Algunas opciones son:
Enrutamiento explicito relajado.
Enrutamiento explicito estricto.
ESTRUCTURA DEL PAQUETE IPV4

## Slide 26
ESTRUCTURA DEL PAQUETE IPV4
OPTIONS:

## Slide 27
Cada nodo en una red TCP/IP tiene por lo menos una dirección única de 32 bits.
Por facilidad se escriben como 4 valores decimales separados por puntos.Ej: 129.0.0.1
Se soporta unicast, multicast y broadcast
Generalmente a una red física corresponde una red lógica.
Nodos con más de una interfaz reciben el nombre de multi-homed. Tienen una o más direcciones por puerto.
Una interfaz puede tener varias direcciones.
DIRECCIONAMIENTO

## Slide 28
La dirección de cada nodo se puede asignar así:
  ESTÁTICA: se configura en cada nodo manualmente.
  DINÁMICA: a través de un servicio se asigna automáticamente. Ejemplo: DHCP y PPP.
Se estructuran los 32 bits así:
  Una parte para identificar la red.
  Otra parte para identificar el nodo dentro de la red.
Con base en la parte que identifica la red, el nodo se da cuenta si el destino esta en su misma red o en otra.
DIRECCIONAMIENTO

## Slide 29
TIPOS DE DIRECCIONES
1.0.0.0
127.255.255.255
128.0.0.0
191.255.255.255
192.0.0.0
223.255.255.255
224.0.0.0
239.255.255.255
240.0.0.0
247.255.255.255

## Slide 30: EJEMPLO REDES TIPO A PURAS
ROUTER
1.0.0.1
1.0.0.3
1.0.0.2
4.0.0.1
ROUTER
4.0.0.3
4.0.0.2
ROUTER
5.0.0.3
5.0.0.2
5.0.0.1
2.0.0.1
1.0.0.254
3.0.0.1
2.0.0.2
3.0.0.2
RED: 5.0.0.0
RED: 1.0.0.0
RED: 4.0.0.0

## Slide 31: EJEMPLO REDES TIPO B PURAS
ROUTER
129.0.0.1
129.0.0.3
129.0.0.2
129.3.0.1
ROUTER
129.3.0.3
129.3.0.2
ROUTER
150.0.0.3
150.0.0.2
150.0.0.1
129.1.0.1
129.0.0.254
129.2.0.1
129.1.0.2
129.2.0.2
RED: 150.0.0.0
RED: 129.0.0.0
RED: 129.3.0.0
129.3.0.254
150.0.0.254

## Slide 32: EJEMPLO REDES TIPO C PURAS
ROUTER
192.168.1.1
192.168.1.3
192.168.1.2
192.168.3.1
ROUTER
192.168.3.3
192.168.3.2
ROUTER
192.168.2.3
192.168.2.2
192.168.2.1
192.168.5.1
192.168.1.254
192.168.6.1
192.168.5.2
192.168.6.2
RED: 192.168.2.0
RED: 192.168.1.0
RED: 192.168.3.0
192.168.3.254
192.168.2.254

## Slide 33
  0.0.0.0: Todos los bit en 0 indican este nodo.
  Usado generalmente cuando el host no conoce su dirección IP. Ejemplo: al hacer requerimiento DHCP coloca en la IP fuente 0.0.0.0.
  <red=00..0><nodo>: nodo en esta red. También usada cuando el nodo no conoce su dirección IP.
  127.X.Y.Z: loopback. Interface lógica interna al nodo. Generalmente utilizada para la comunicación entre procesos internos.
DIRECCIONAMIENTO-IP’s ESPECIALES

## Slide 34
255.255.255.255: Todos los bit en 1. Broadcast limitado o no dirigido. Broadcast en el segmento local. Los routers por defecto (default) no pasan este tráfico a otros router. En algunos casos como clientes DHCP remotos, o tráfico Netbios se puede enrutar este tráfico. Ejemplo en Cisco:
  int e 0
  ip address 10.2.0.1 255.255.0.0
  ip helper address 10.1.255.255
Indica que el tráfico broadcast (255.255.255.255) en la red local será enviado a la red remota 10.2.255.255.
DIRECCIONAMIENTO-IP’s ESPECIALES

## Slide 35
WAN
ESQUEMA DE DHCP SOBRE LA WAN
SERVIDOR
DHCP
3COM
3COM
Se requiere soporte por parte de los
router para que las solicitudes remotas
viajen por la WAN.
  int e 0
  ip address 10.2.0.1 255.255.0.0
  ip helper address 10.1.255.255
10.1.0.0/16
10.2.0.0/16

## Slide 36
El comando global ip forward-protocol indica a que protocolos se les hará forwarding. Por defecto ip helper pasa: TFTP(69), DNS(53), Time Service(37), Netbios Name Service(137), NetBIOS Datagram Service(138), BootP/DHCP(67 y 68) y TACACS (49).
Para solo dejar DHCP usar estos comandos:
  no ip forward-protocol udp 37 no ip forward-protocol udp 49 no ip forward-protocol udp 53 no ip forward-protocol udp 69 no ip forward-protocol udp 137 no ip forward-protocol udp 138
Para forzar un nuevo puerto, ejemplo UDP 2000:
ip forward-protocol udp 2000
DIRECCIONAMIENTO-IP’s ESPECIALES

## Slide 37
<red><111..1>: broadcast dirigido a una <red>.
Por defecto los router pasan este tipo de tráfico a la red destino. Generalmente usado por Netbios.
Ejemplo: 192.168.1.255.
Se puede controlar este tipo de broadcast con así:
int ethernet 0
no ip directed-broadcast
DIRECCIONAMIENTO-IP’s ESPECIALES

## Slide 38: DIRECCIONES PRIVADAS
RFC 1918
Direcciones no utilizadas en Internet y que por tanto se pueden utilizar en redes privadas.
Ayudan a aliviar la falta de direcciones IP.
  10.0.0.0. (10.0.0.0/8) Una dirección tipo A.
  172.16.0.0-
  172.31.0.0. (172.16.0.0/12) 16 Direcciones tipo B.
  192.168.0.0
  192.168.255.0 (192.168.0.0/16) 256 Direcciones tipo C.

## Slide 39: DIRECCIONE 169.254.X.Y/255.255.0.0
Red IP tipo B reservada por IANA (Assigned Numbers Authority) para asignación automática de direcciones.
También se conocen como direcciones APIPA (Automatic Private IP Addressing)
Van desde 169.254.0.1 hasta 169.254.255.254.
La máscara queda en 255.255.0.0
Cuando una estación Windows (Me/98/2000/XP) configurada con DHCP arranca envía 3 o más solicitudes de dirección IP. Si el DHCP server no responde, la estación se asigna una dirección APIPA. Continuará mandando mensajes Discover (DHCP) cada 3 minutos para obtener una dirección IP.

## Slide 40: RED CON DIRECCIONES PRIVADAS
FRAME RELAY
ROUTER
192.168.1.1
192.168.1.3
192.168.1.2
ROUTER
192.168.2.2
192.168.2.4
192.168.2.3
192.168.3.2
ROUTER
192.168.3.4
192.168.3.3
ROUTER
192.168.4.4
192.168.4.3
192.168.4.2
S0.1: 192.168.5.1
S0.2: 192.168.6.1
S0.3: 192.168.7.1
192.168.1.254
192.168.5.2
192.168.6.2
192.168.7.2
Máscara: 255.255.255.0

## Slide 41: SUBREDES - SUBNETTING
Mecanismo creado hacia 1985, para hacer un uso más óptimo a las direcciones IP y aliviar la falta de direcciones IPV4 en Internet (RFC950).
Consiste en utilizar algunos bits que normalmente identifican el host, con el fin de identificar la subred.
Con la máscara indico cuantos bits se están prestando.
Pueden ser de longitud fija o variable (VLSM).
No todos los stack TCP/IP soportan subneting. Se usa entonces un PROXY ARP.

## Slide 42: SUBREDES - SUBNETTING
No todos los protocolos de enrutamiento soportan máscaras de longitud variable, ya que no envían la máscara en los anuncios. Ejemplo: Ni RIPV1 ni IGRP.

## Slide 43
SUBREDES
LOS BITS DE LA SUBRED NO DEBEN SER TODOS 0’s O
TODOS 1’s

## Slide 44: DIRECCIONAMIENTO CON MASCARA DE LONGITUD FIJA
FRAME RELAY
ROUTER
10.1.0.1
10.2.0.1
ROUTER
ROUTER
ROUTER
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Máscara: 255.255.0.0
10.5.0.2
10.5.0.1
10.3.0.1
10.3.0.2
10.4.0.1
10.6.0.2
10.7.0.2
10.1.0.2
10.2.0.2
10.1.0.254
10.4.0.2
10.6.0.1
10.7.0.1

## Slide 45: EJEMPLO DE SUBREDES
PROBLEMA: Dividir la dirección pública 200.21.232.0 en 7 subredes cada una con máximo 10 estaciones.
SOLUCION:
  Máscara: 255.255.255.240
  11111111.11111111.11111111.11110000
  Puedo tener 14 subredes, máximo cada una con 14 estaciones.
Una notación alternativa es indicar el número de bits que se deben tener en cuenta para la subred. Ejemplo: 200.21.232.0/28

## Slide 46
SUBREDES LAN
SUBRED 16: 0001 0000 Nodos:00010001=17
        00011110=30
SUBRED 32: 0010 0000 Nodos:00100001=33
        00101110=46
SUBRED 48: 0011 0000 Nodos:00110001=49
        00111110=62
SUBRED 64: 0100 0000 Nodos:01000001=65
        01001110=78

## Slide 47
SUBREDES WAN
SUBRED 80: 0101 0000 Nodos:01010001=81
        01011110=94
SUBRED 96: 0110 0000 Nodos:01100001=97
        01101110=110
SUBRED 112: 0111 0000 Nodos:01110001=113
        01111110=126

## Slide 48: DIRECCIONAMIENTO CON MASCARA DE LONGITUD FIJA
FRAME RELAY
ROUTER
200.21.232.17
200.21.232.30
ROUTER
200.21.232.49
200.21.232.62
200.21.232.33
ROUTER
200.21.232.46
ROUTER
200.21.232.78
200.21.232.65
S0.2: 200.21.232.97
200.21.232.82
200.21.232.98
200.21.232.114
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Máscara: 255.255.255.240
S0.3: 200.21.232.113
S0.1: 200.21.232.81

## Slide 49: VLSM
Variable-Length Subnet Masking – Máscaras de longitud variable.
Creado hacia 1987.
Permite asignar máscaras cortas a subredes con muchos nodos y máscaras largas a subredes con pocos nodos.
Soportado por: OSPF, Integrated IS-IS, EIGRP, RIP v2 y rutas estáticas.

## Slide 50
DIVIDIR 200.21.80.0 EN 3 REDES DE 60 NOD. Y 3 REDES DE 14
SUBRED: 00 000001 OJO! ESTA 255.255.255.192
111110 SUBRED
SUBRED: 10 000001 255.255.255.192
111110
SUBRED: 11 000001 OJO! 255.255.255.192
111110 BROADCAST
SUBRED: 01 00 0001 255.255.255.240
1110
SUBRED: 01 10 0001 255.255.255.240
1110
SUBRED: 01 01 0001 255.255.255.240
1110
SUBRED: 01 11 0001 255.255.255.240
1110
EJEMPLO DE VLSM

## Slide 51: CIDR
CLASSLESS INTER DOMAIN ROUTING.
También se conoce como Supernetting.
RFC-1518, 1519 Y 1520.
Creado hacia 1993 para disminuir las entradas en las tablas de enrutamiento, principalmente en los router del core de Internet.
La necesidad surge con la asignación de direcciones tipo C a los ISP’s.
Agrupa varias direcciones de red consecutivas, usando para ello una supermáscara.
Utilizado principalmente en los enrutadores del backbone de Internet, a través del protocolo de enrutamiento BGP-4

## Slide 52: CIDR
Cada entrada en la tabla de enrutamiento tiene entonces una dirección de 32 bits y una máscara que juntos determinan el prefijo.
El enrutamiento se hace entonces buscando el prefijo que más bits tenga coincidentes con los de la IP destino del paquete IP.

## Slide 53: CIDR
Ejemplo: Supongamos que se quiere generar un grupo de 8 direcciones de red a partir de la red 192.32.136.0.
Este grupo comprende desde 192.32.136.0 hasta 192.32.143.0.
Todas estas direcciones tienen en común en el tercer byte de izquierda a derecha el siguiente patrón de bits:
  192.32.136.0
  192.32.143.0
De puede expresar así: 192.32.136.0/255.255.248.0 o
192.32.136.0/21
10001000

## Slide 54: CIDR
Todas la IP’s agrupadas producen el mismo prefijo al aplicar un AND entre la direccion de red y la supermáscara.
Ejemplo: 192.32.136.0 y 192.32.143.0

## Slide 55: CIDR
La cantidad mínima de direcciones agrupadas es 8.
Para facilitar la implementación de CIDR se ha definido la siguiente distribución de direcciones tipo C en el mundo:

## Slide 56: ADMINISTRACION DE IP’S
IANA: Internet Assigned Numbers Authority. Numeración de parámetros, puertos, protocolos, etc. RFC1700
Administración de direcciones IP, Números de Sistema Autónomo, resolución inversa y otros recursos:
    APNIC (Asia Pacifico). www.apnic.org
    ARIN (América). www.arin.net
    RIPE (Europa). www.ripe.net
    LACNIC (America Latina y el Caribe). www.lacnic.org

## Slide 57
EJEMPLO DE CIDR CON BGP-4
EJEMPLO DE AGREGACION CON COMANDO AGGREGATE
En este caso anuncia 160.0.0.0/8 y 160.10.0.0/16
!Router C
router bgp 300
neighbor 3.3.3.3 remote-as 200
neighbor 2.2.2.2 remote-as 100
network 160.10.0.0
aggregate-address 160.0.0.0 255.0.0.0
Si quiero que anuncie solo 160.0.0.0/8 reemplazo la línea aggregate así:
aggregate-address 160.0.0.0 255.0.0.0 summary-only

## Slide 58
EJEMPLO DE CIDR CON BGP-4
EJEMPLO DE AGREGACION CON RUTAS ESTATICAS. RECOMENDADO.
!Router B
router bgp 200
neighbor 3.3.3.1 remote-as 300
redistribute static
!
ip route 160.0.0.0 255.0.0.0 null 0
También podría hacerse así:
!Router B
router bgp 200
network 160.0.0.0 mask 255.0.0.0
neighbor 3.3.3.1 remote-as 300
!
ip route 160.0.0.0 255.0.0.0 null 0

## Slide 59: auto-summary vs aggregate
auto-summary reune varias SUBREDES dentro de la red original. Es decir las subredes 10.1.0.0/16, 10.2.0.0/16, 10.3.0.0/16 son anunciadas como 10.0.0.0/8.
aggregate: reune varias REDES en una superred.

## Slide 60
MULTICAST IP
MULTICAST: Envío a un grupo particular de nodos.
IP soporta multicast con las direcciones tipo D: 224.0.0.0 a 239.255.255.255.
OJO: Los paquetes IP van con dirección destino Multicast pero la fuente es Unicast. Por tanto la estación tiene una dirección unicast normal.
Reduce el uso de CPU en los nodos porque solo aquellos interesados en la emisión la procesan. Las tramas multicast que no son de interés mueren en la tarjeta de red.

## Slide 61
Reduce el consumo de ancho de banda porque el envío se hace solo una vez.
Algunos usos son:
Aplicaciones multimedia como emisión de video y audio, videoconferencia
Sincronización/Actualización Bases de datos distribuidas.
El alcance del envío multicast se controla con el campo TTL del encabezado IP.
MULTICAST IP

## Slide 62
El Multicast IP se apoya en las facilidades del Multicast de la capa de nivel inferior. Ejemplo: Ethernet soporta multicast.
En Ethernet se reservaron las MAC de 01-00-5E a 01-00-5E-7F-FF-FF.
En Frame Relay reservados los DLCI de 1019 a 1022.
Generalmente los router no enrutan tráfico Multicast a menos que se habilite esta opción.
Ver enrutamiento Multicast en presentación de ENRUTAMIENTO.
MULTICAST IP

## Slide 63
MULTICAST IP
MAPEO DE UNA DIRECCION MULTICAST IP A UNA
DIRECCION MULTICAST ETHERNET.
SE TOMAN LOS 23 BITS A LA DERECHA DE LA IP MULTICAST Y SE CONCATENAN CON EL PREFIJO 0x01005E
EJEMPLO: OBTENER LA MAC MULTICAST ASOCIADA A 224.11.9.7.
SOLUCION: 11.9.7 EN HEXADECIMAL ES 0x0B0907
B
B

## Slide 64: NIC
Cuando la trama no es para la tarjeta no genera interrupción.
Cuando la trama es para la tarjeta: su MAC, el Broadcast o Multicast genera interrupción y procesamiento.
Buffers
Driver
Con buffer
TRAMA
IP
IPX
NB
CPU
MEMORIA
PIC
TRAMA
1
2
3
5
PAQUETEIP
4

## Slide 65
MULTICAST IP
Las direcciones entre 224.0.0.1 y 224.0.0.255 son locales a la red física. Los router no pasan este tráfico a otras redes.
Algunas de estas direcciones están reservadas para grupos predefinidos. Ejemplo:
224.0.0.0 Dirección base reservada.
224.0.0.1 Todos los sistemas multicast en esta subred.
224.0.0.2 Todos los enrutadores en esta subred
224.0.0.4 Todos los enrutadores DVMRP.
224.0.0.5 Todos los enrutadores OSPF.
224.0.0.6 Enrutadores OSPF designados.
224.0.0.9 Todos los enrutadores RIPV2

## Slide 66
Internet Group Management Protocol.
RFC 1112
Protocolo de TCP/IP que permite a los nodos de una red IP notificar su interés por un grupo multicast en particular (notificar la membresía).
Está al mismo nivel que ICMP.
Se identifica en el campo PROTOCOL del encabezado IP con el valor de 2.
IGMP

## Slide 67
En IPV6 hace parte de ICMP. En IPV4 es opcional.
OJO: IGMP e ICMP tienen funciones diferentes.
Permite saber a los router de una red local el interés de los nodos por el tráfico multicast.
IGMP

## Slide 68
Al iniciar una aplicación multicast en un nodo, este anuncia el interés por la dirección multicast utilizada.
Los router configurados para manejar tráfico Multicast, escuchan las emisiones en todos los grupos posibles.
Periódicamente (cada minuto) el enrutador verifica si por lo menos un nodo quiere seguir recibiendo la emisión multicast. La pregunta se hace al grupo multicast 224.0.0.1 (todos los nodos que tienen por lo menos un cliente multicast).
IGMP - FUNCIONAMIENTO

## Slide 69
Los nodos interesados responden enviando la confirmación con destino el grupo multicast de interés.
En un segmento con varios router, el que tenga la mayor IP, es el que pregunta periódicamente por la existencia de nodos interesados en tráfico multicast.
IGMP - FUNCIONAMIENTO

## Slide 70
Vers: Versión de IGMP. Actualmente 2.
Type: 1 Pregunta 2 Respuesta
MENSAJE IGMP

## Slide 71
Los protocolos tradicionales como RIP, OSPF, IGRP, etc. no anuncian tráfico Multicast.
Para anunciar este tipo de tráfico se requieres protocolos como: DVMRP, MOSPF o PIM.
Ver presentación de ENRUTAMIENTO en http://www.diginet.com.co  Downloads  TCP/IP Parte 2: enrutamiento.
ENRUTAMIENTO DE TRAFICO MULTICAST

## Slide 72
ENRUTAMIENTO MULTICAST
ROUTER
1
Cliente
10.1.0.2
255.255.0.0
ROUTER
4
.
.
.
.
.
.
ROUTER
2
IGMP
IGMP
DVMRP, MOSPF
o PIM
Servidor emitiendo
en grupo 224.1.1.1
10.1.0.1
255.255.0.0
ROUTER
3
10.3.0.1
255.255.0.0
Cliente
10.4.0.1
255.255.0.0

## Slide 73: RECOMENDACIONES
En redes privadas utilizar direcciones privadas. Por la cantidad de IP’s disponibles en la red 10, se sugiere su utilización.
Las direcciones públicas utilizarlas para la conexión a Internet, en los equipos expuestos como NAT, Proxy´s, Web Servers, Firewalls, etc.
Tener en cuenta una asignación jerárquica para que protocolos como OSPF puedan operar correctamente.

## Slide 74: OBSERVACIONES
Generalmente por cada red LAN se tiene un RED o SUBRED IP.
Si en una LAN hay más de una RED/SUBRED IP se requiere un router entre ellas para que se puedan comunicar.
10.1.0.1
255.255.0.0
10.2.0.1
255.255.0.0
10.1.0.2
255.255.0.0
ROUTER
10.1.0.254
10.2.0.254
255.255.0.0

## Slide 75: ARP
ADDRESS RESOLUTION PROTOCOL
Permite hacer el mapeo de direcciones IP a direcciones MAC.
Se basa en broadcast.
Las entradas recientes las almacena en una tabla de cache local
Algunas optimizaciones son:
  - Que el nodo consultado aprenda la dirección de quien pregunta.
  Que todos los nodos aprendan la dirección de quien pregunta.
  Que al arrancar un nodo pregunte por su dirección para verificar si alguien ya la tiene.

## Slide 76: ARP
Como optimización se pueden crear entradas arp estáticas. (OJO: Se debe ser cuidadoso con los cambios de interfaces físicas).
Las entradas dinámicas tienen tiempos de vida.Eje: W2K 10min.
Se usa ARP Proxy cuando se requieren subredes y los nodos no las soportan.
DIR IP:10.0.0.3/16
DIR MAC:0x0000035ABBBB
DIR IP:10.0.0.1/16
DIR MAC:0x0000035A0101
QUERY (BROADCAST)
ANSWER(UNICAST)

## Slide 77: ARP
Tabla ARP
DIR IP:10.100.0.254
DIR MAC:000216f1CH99
DIR IP:10.100.0.200
DIR MAC:0x009027912BEB
C:\WINDOWS>arp -a
Interfaz: 10.100.0.2 on Interface 0x2000003
Dirección IP Dirección física Tipo
10.100.0.200 00-90-27-91-2b-eb dinámico
10.100.0.254 00-02-16-f1-cb-99 dinámico
ROUTER

## Slide 78: ARP PROXY
Es una variante de ARP donde el router contesta con su MAC la consulta en representación de un nodo que esta en otro segmento.
Util cuando un nodo no soporta Subredes.
DIR IP:10.1.0.3
DIR MAC:0x0000035ABBBB
DIR IP:10.1.0.1 (NO SOPORTA SUBREDES)
DIR MAC:0x0000035A0101
ROUTER
DIR IP:10.2.0.1
DIR MAC:0x0000035A0202

## Slide 79: RARP
Reverse ARP.
A partir de la dirección MAC obtiene la dirección IP.
Requiere de un servidor RARP por segmento.
Evolucionó a BOOTP y este a DHCP.
DIR MAC:0x0000035A0101
QUERY (BROADCAST)
ANSWER(UNICAST)
SERVIDOR RARP
ARCHIVO CON IP Y MAC
0x0000035A0101 10.1.0.1

## Slide 80: ICMP
INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL
Protocolo orientado al reporte de errores en la red, no a su corrección.
El mensaje ICMP se encapsula un paquete IP.
Se identifica en el paquete ip con Protocol=1
Algunos mensajes son:
    Echo(8) Echo reply(0) (Usados por PING)
    Destination unreachable (3) (Usado por Trace).
    Time exceeded (11) (Usado por TRACEROUTE).
    Solicitud de mascara (17)
    Problema de parámetros (12)
    Redireccionar (5)
Errores en mensajes ICMP no generan nuevos mensajes ICMP para evitar congestionar la red.

## Slide 81: ICMP
No se responden mensajes ICMP destino multicast o broadcast o fuente 0, broadcast o multicast.
En los fragmentos solo se generan mensajes ICMP para el primero de ellos.
Mensajes ICMP peligrosos:
  5 Redirect 9 Router Advertisement
  10 Router Selection 15 Information Request
  16 Information Reply 17 Address Mask Request
  18 Address Mask Reply
RECOMENDACIÓN: Descartar todo excepto: 8, 0, 11 y 3.

## Slide 82: ICMP
El valor de código especifica con más detalle la naturaleza del error.
Estructura del mensaje ICMP:

## Slide 83: ICMP
Ejemplo de uso de Type y Código en el encabezado ICMP
Type=3. Destination Unreachable. El código explica que es lo inalcanzable:

## Slide 84: API DE ACCESO AL NIVEL DE RED
Ejemplo utilizando el API sockets.
int socket (dominio, tipo, protocolo)
  int dominio; /*AF_INET AF_UNIX ... */
  int tipo; /*SOCK_DGRAM SOCK_STREAM*/
  /*SOCK_RAW */
  int protocolo; 0: protocolo por defecto.
JAVA solo permite sockets UDP, TCP y Multicast. No deja accesar IP directamente.

## Slide 85: BIBLIOGRAFIA
TCPIP Tutorial and technical overview.

## Slide 86: HERRAMIENTAS Y SITIOS DE INTERES
http://www.myipaddress.com
http://www.showmyipaddress.com
Solicitud de direcciones:
  Direcciones IP para Sur América y el Caribe: www.lacnic.org
  Direcciones para Europa:
  http://www.ripe.net/
  Direcciones para asia pacifico:
  http://www.apnic.org

## Slide 87: HERRAMIENTAS Y SITIOS DE INTERES
http://www.softlab-nsk.com/Pro/Mbone.html
Estadísticas de Internet: nro de entradas en tablas de enrutamiento, nro AS, etc.
http://www.multicasttech.com/status/index.html
http://www.routergod.com/trinity/ (Ip helper por Trinity).