## Slide 1: TCP/IP PARTE 3 IPV6
POR:
JUAN CARLOS RESTREPO
E-MAIL: juanrest@diginet.com.co
Tel: 5140532
Versión: 5.0
Ultima revisión: Noviembre - 2007
Medellín - Colombia

## Slide 2
Escasez de direcciones IP en la versión 4.
NOTA: Mecanismos como direcciones privadas, NAT, CIDR y servicios de asignación dinámica de direcciones con DHCP y PPP han ayudado ha aliviar el problema.
Falta de mecanismos de seguridad y de priorización.
ANTECEDENTES

## Slide 3
Como en IPV4: no garantiza ni entrega, ni orden, ni no duplicidad.
Modifica la estructura del paquete IPV4.
  Elimina checksum.
  El manejo de fragmentos se hace con una opción.
  Desaparece el TOS y se renombra el TTL.
Incrementa la longitud de las direcciones a 16 bytes (128 bits).
IP VERSION 6

## Slide 4
Implementa mecanismos de seguridad: autenticación, encripción e integridad.
Soporta unicast, multicast, anycast. Implementa tipos de servicio y flujos.
Puede coexistir con IPV4.
Encapsulación sobre ethernet: RFC1972.
En trama Ethernet II el Type=86DD
IP VERSION 6

## Slide 5
ESTRUCTURA DEL PAQUETE IPV6

## Slide 6
VER: Versión. 6
TRAFFIC CLASS: De 0 (Menor) a 15 (Mayor)
De 0-7 descarta el paquete ante congestión.
FLOW LABEL: Manejo de flujos.
PAYLOAD LENTH: Total de bytes sin incluir header. 0 indica que se aplica la opción de Jumbograma.
NEXT HEADER: Siguiente encabezado.
HOP LIMIT: Contador de saltos. Al valer 0 se descarta.
SOURCE, DESTINATION ADDRESS: 16 B
OPTIONS: Encabezados opcionales.
DATA: Contenido del paquete.
ESTRUCTURA DEL PAQUETE IPV6

## Slide 7
EXTENSIONES DEL ENCABEZADO

## Slide 8
EXTENSIONES DEL ENCABEZADO
EXTENSIONES DEL ENCABEZADO

## Slide 9
Hop-by-hop options (0): opciones que cada router debe examinar.Eje.Paquete mayor 64K
Routing (43):enrutadores que debe visitar.
Fragmentation (44): manejo de fragmentos. Solo la fuente puede fragmentar.
Authentication (51): autentica el paquete.
Encrypted security payload (50):encripta el payload
Destination options (60): opciones examinadas por el destino.
EXTENSIONES DEL ENCABEZADO

## Slide 10
Dirección de 16 bytes en forma hexadecimal. FE80:0000:0000:0000:0001:0800:23E7:0101
Grupos de 0´s se pueden omitir una sola vez con ::
Ej. FE80::1:800:23E7:0101
Loopback. ::1 Equivale a 127.0.0.1
Unspecified address. :: Equivale a 0.0.0.0
IP 4 Compatible Address. ::<IP 4 address>. Ejemplo: ::0102:0304 Equivale a 1.2.3.4
DIRECCIONAMIENTO

## Slide 11
No hay direcciones broadcast.
Un prefijo indica el tipo de dirección.
Se hace fundamental DHCP para asignar direcciones dinámicamente, para facilitar la administración.
También se cuenta con mecanismos para que cada estación tenga por lo menos una dirección link local automáticamente.
DIRECCIONAMIENTO

## Slide 12
DISTRIBUCIÓN DE LAS DIRECCINES IPV6
NSAP: Direcciones de red OSI

## Slide 13
Site Local Address: equivalen a las privadas 10.X.Y.Z, 192.168.X.Y, etc en IP versión 4.
Link Local Local: solo operan en el segmento físico local.
DIRECCIONAMIENTO

## Slide 14
GLOBAL UNICAST
Son las direcciones públicas en Internet asignadas por el ente administrador: ARIN, APNIC, etc.
Reflejan la actual estructura de Internet con un Backbone principal y proveedores de segundo y tercer nivel.
TLA: Top Level Aggregation: Nivel superior de agregación. Proveedores de primer nivel.
RES: Bits reservados para uso futuro.
NLA: Next Level Aggregation. Proveedores de segundo nivel.
SLA: Site Level Aggretation. Para la empresa.
ESTRUCTURA DE DIRECCIONES IPV6

## Slide 15
MULTICAST
Flags
0000: Dirección asignada permanentemente por ente administrador
00001: Direcciones temporales.
Scope:
0: Reservada
1: Interfaces en nodo local.
2: Nodos en la red física local.
5: Sitio local.
E: Global
ESTRUCTURA DE DIRECCIONES IPV6

## Slide 16
Stateless Address Autoconfiguration
Obtiene un identificador de interface (MAC)
Crea link-local unicast: FE80::/10 + MAC.
Verifica si ya asignada con neighbor solicitation. Si ya asignada --> config. manual
Luego router solicitation. Si existe le indica como acabar de conformar la dirección: prefijo o cual DHCP usar.
Si no responde busca DHCP (FF05::1:3).
Si no DHCP usar la dirección link-local.
ASISGNACION DE DIRECCIONES

## Slide 17
Cumple las funciones de ICMP, IGMP y ARP en IPV4.
- Neighbor discovery: Similar a ARP.
- Router and prefix discovery: Ubicar enrutadores por defecto y el prefijo.
- Redirection: notificar mejor router por defecto.
- Multicast listening discovery: similar a IGRP.
ICMP EN IPV6

## Slide 18
ICMP EN IPV6

## Slide 19
Dada la longitud de las dirección IPV6 el DNS se vuelve un componente crítico.
DNS IPV6: Agregan nuevo registro AAAA.
Ejemplo: Resolución de nombre a dirección.
nodo 9999 IN AAAA 2222::1:2:3:4:5678
Resolución dirección a nombre:
cba98...2.IP6.INT. IN PTR nodo
APLICACIONES AUXILIARES: DNS

## Slide 20
DHCP IPV6: Complementa Stateless Address Autoconfiguration:
Stateless Address Autoconfiguration: mecanismo para que el nodo cree su dirección IP.
APLICACIONES AUXILIARES: DHCP

## Slide 21
Direcciones con prefijo FF00::/8
El equivalente de IGMP es el protocolo MLD (Multicast Listener Discovery), haciendo la consulta a la dirección FF02::1.
El último nodo interesado en el tráfico multicast notifica cuando ya no quiere recibir este tráfico con el mensaje multicast listener done.
MAC Multicast: 33:33:DST13:DST14:DST15:DST16
DST13,14,15,16 son los bytes menos significativos de la IPV6 Multicast.
MULTICASTING

## Slide 22
Varias alternativas:
  Doble stack de protocolos: V4 y V6
  Túneles:
  El paquete IPV6 se encapsula en un paquete IPV4.
  En el campo protocol de IPV4 se coloca 41.
  Existen varios tipos:
    Router-to-Router
    Router-to-host
    Host-to-host
PROCESO DE MIGRACIÓN IPV4 A IPV6

## Slide 23
ESQUEMA CON DOBLE STACK
PROCESO DE MIGRACIÓN IPV4 A IPV6

## Slide 24
TÚNEL CONFIGURADO DE ROUTER A ROUTER.
PROCESO DE MIGRACIÓN IPV4 A IPV6

## Slide 25
TÚNEL AUTOMÁTICO ROUTER-TO-HOST
El túnel lo crea el router cuando el destino es IP6 compatible V4
PROCESO DE MIGRACIÓN IPV4 A IPV6

## Slide 26
TÚNEL AUTOMÁTICO HOST-TO-HOST
Al no encontrar un router V6 y teniendo el destino dirección 6 IP compatible la fuente crea el túnel.
IPV4ROUTER
IPV4ROUTER
PROCESO DE MIGRACIÓN IPV4 A IPV6

## Slide 27
IPV6 SOBRE IPV4 CISCO
! interface Tunnel 1
description IPv6 tunnel
no ip address
no ip directed-broadcast
ipv6 enable
ipv6 address 3FFE:604:6:7::1/126
tunnel source Serial0
tunnel destination 145.100.24.181
tunnel mode ipv6ip
!
ipv6 route 3FFE:604:6:8::/64 Tunnel 1