## Slide 1: TCP/IP PARTE 4 TCP Y UDP
POR:
JUAN CARLOS RESTREPO
E-MAIL: juanrest@diginet.com.co
Tel: 5140532
Ultima revisión: Mayo - 2005
Versión: 3.6
Medellin - Colombia

## Slide 2
ARQUITECTURA DE TCP/IP
SMT
P
F
T
P
T
E
LNE
T
IP
TCP UDP
DHC
P
S
NMP
R
P
C
ICMP IGMP
ARP
RARP
SOBRE:
LAN:Ethernet, Token Ring, ATM
WAN: X.25, Frame Relay, ATM,
SLIP, PPP.
HT
T
P
L
P
D
I
M
A
P
4
P
O
P
3
D
N
S
BOOT
P
T
F
T
P
TRANSPORTE

## Slide 3: UDP
User Datagram Protocol.
Se identifica en el paquete IP con Protocol 17
Protocolo del nivel de transporte para la comunicación entre aplicaciones.
No orientado a conexión.
Unidad de transferencia: segmento UDP.
Puede haber pérdida, duplicación o llegada en desorden de los segmentos.
No provee control de flujo.
Detecta errores pero no los corrige. Descarta el segmento malo.

## Slide 4: UDP
Es muy simple de implementar.
Usado por: TFTP, DNS, RPC, SNMP entre otros.
También muy utilizando en aplicaciones multimedia con RTP/RTCP. Ejemplo: Voz IP.
Cambios en las direcciones como NAT/IP enmascarado, implican recálculo del checksum del nivel de transporte debido al seudoheader.

## Slide 5
0 8 16 24 32
SEGMENTO UDP
DATA (PAYLOAD)

## Slide 6: ENCABEZADO UDP
Puerto: permite identificar la aplicación fuente y la aplicación destino.
OJO: Socket y puerto no son lo mismo a pesar de estar estrechamente ligados.
Checksum: permite detectar segmentos malos.
Si al calcularlo da 0 se envía como 1´s (el checksum es el complemento de la suma de los complementos de palabras de 16 bits).
En el cálculo se tiene en cuenta todo el segmento y el seudoheader.
Si el checksum del paquete está en 0 no se verifica y no se descarta el segmento así esté malo (uso en multimedia).
Length: Longitud del segmento.

## Slide 7
SEUDOHEADER UTILIZADO EN EL CALCULO DEL CHECKSUM

## Slide 8: TCP
TRANSPORT CONTROL PROTOCOL
Identificado en el paquete IP con Protocol: 6
Protocolo orientado a conexión para la comunicación extremo a extremo entre aplicaciones (punto a punto).
Unidad de transferencia: segmento TCP.
Garantiza la entrega (si no puede entregar notifica).
Garantiza orden en la entrega.
Garantiza la no duplicidad de la información.
Full duplex.
Es stream (no orientado a mensaje).

## Slide 9: TCP
Confiable porque detecta y corrige errores.
Secuencializa los bytes y controla el flujo con sliding windows
Multiplexa a través del concepto de puerto.
Se adapta dinámicamente a retardos de la red.
Maneja dos tipos de congestion: en la red y en el nodo destino.
Implementa mecanismos para el manejo de congestión:
  Slow start. - Fast retransmit.
  Congestion Avoidance - Fast recovery.

## Slide 10: TCP
Es el más complejo de los protocolos. Aún se lleva a cabo mucha investigación sobre TCP, principalmente en el manejo de congestión.
Generalmente se modela como una máquina de estado finito para su implementación, ya que se pasa por múltiples estados (listen, close, etc).
Hace uso de varios timers como:
  Retransmision timer (dinámico).
  Persistence timer: ACK con Window 0 se pierde.
  Keep alive timer:verifica si está el otro extremo.
  TIMED WAIT timer: antes de cerrar del todo.

## Slide 11: TCP
La manera más sencilla de crear una conexión TCP es con Telnet.
Algunos aplicativos creados sobre TCP son: TELNET, FTP, Xwin y HTTP.
Por las características de retransmisión ante errores no es el más adecuado para tráfico multimedia.

## Slide 12
SEGMENTO TCP
Reserv.
DATA (PAYLOAD)

## Slide 13
TCP
SEUDOHEADER UTILIZADO PARA CALCULAR EL CHECKSUM TCP

## Slide 14: TCP
Para forzar la entrega del contenido en el destino sin esperar a llenar el buffer de recepción PSH=1.
RST=1 resetea una conexión que ha tenido problemas.
OJO: Header básico TCP + Header básico IP=40 bytes.

## Slide 15: ESTABLECIMIENTO DE CONEXIÓN TCP
En el establecimiento de la conexión SYN=1, ACK=0.
Para finalizar la conexión FIN=1.

## Slide 16
FRAME
HEADER
LLC/MAC
IP
TCP
A1
A2
AN
API
Socket, IP fuente, Puerto fuente,
Puerto destino, buffer, estado
DATOS
DATOS
BUFFERS
TRAMA
PAQUETE
SEGMENTO
TARJETA

## Slide 17
ACCESO AL TRANSPORTE
PUERTO: IDENTIFICADOR UTILIZADO EN EL NIVEL DE TRANSPORTE PARA DIRECCIONAR A UNA APLICACIÓN O PROCESO EL CONTENIDO DE LOS SEGMENTOS.
ES UN IDENTIFICADOR DE 16 BITS.
DE 1 A 1024 SON RESERVADOS

## Slide 18
ACCESO AL TRANSPORTE

## Slide 19
WELL KNOWN PORTS
.
Se pueden consultar en el archivo /etc/services.
ECHO (7) BOOTP (67)
DISCARD (9) TFTP (69)
DAYTIME (13) POP3 (110)
FTP-DATA (20) PORTMAP (111)
FTP (21) SNMP (161)
TELNET (23) SNMP-TRAP (162)
SMTP (25) SYSLOG (514)
DNS (53) RIP (520)
HTTP (80)

## Slide 20
SOCKET
.
El socket es un identificador (similar a un file handler) para referenciar el extremo de una comunicación con TCP o UDP.
Permite accesar TCP, UDP y protocolos de nivel 3.
Sockets como API es un mecanismo desarrollado por la universidad de Berkeley para accesar el nivel de transporte.

## Slide 21
SOCKET
.
10.1.0.1 2000 10.2.0.1 80 ESTABL 0X9112
280 10.1.0.1 1800 10.100.0.1 25 ESTABL 0X8111

## Slide 22
SOCKETS EN C
.
Funciones del API.
int sockid=socket( int family, int type, int protocol).
  int famili: AF_UNIX, AF_INET.
  int type: SOCK_STREAM, SOCK_DGRAM, SOCK_RAW.
  int protocol: UDP, TCP, IP o ICMP.
OTRAS: bind(), listen(), accept(), connect(), read, write(), send(), recv(), recvfrom(), sendto().

## Slide 23: API SOCKETS EN C

## Slide 24: CLASE java.net (TCP)
Servidor:
  ServerSocket theServer=new ServerSocket(puerto)
  Socket theconnection=theServer.accept();
  theconnection.close();
Cliente:
  InetAddress ia = InetAddress.getByName(“nodo.dominio”);
  Socket theSocket = new Socket(ia, puerto).
  DataInputStream theInputStream=new DataInputStream(theSocket.getimputStream());
  PrintStream theOutputStream=new PrintStream(theSocket.getOutputStream());
  theSocket.close()

## Slide 25: CLASE java.net (UDP)
Servidor:
  DatagramSocket ds=new DatagramSocket(puerto);
  DatagramPacket dp=new DatagramPacket(buffer,buffer.lenght);
  ds.receive(dp);
  ds.close();
Cliente:
  InetAddress ia = InetAddress.getByName(“nodo.dominio”);
  DatagramPacket dp = new DatagramPacket(buffer, buffer.length, ia, port);
  DatagramSocket ds=new DatagramSocket(puerto);
  ds.send(dp);

## Slide 26: CLASE java.net
Servicios Multicast
Cliente:
  InetAddress ia = InetAddress.getByName(“grupo”);
  MulticastSocket ms = new MulticastSocket(puerto);
  DatagramPacket dp=new DatagramPacket(buffer, buffer.length());
  ms.joinGroup(ia);
  ms.receive(dp);
  ms.send(dp);
Servidor:
  MulticastSocket ms = new MulticastSocket(puerto);
  ms.join(ia);

## Slide 27: WINSOCKET
Mecanismo de acceso al transporte para Windows de Microsoft basado en sockets, con mejoras adicionales.
Versión 1.1
  Es la más difundida en WIN95/98.
  Solo soporta un stack TCP/IP.
Versión 2.0:
  Compatible con Winsock 1.1.
  Nativa en NT.
  Soporta multiples stack: TCP/IP, IPX/SPX/ATM, etc.
  Soporta varias instancias de diferentes fabricantes del mismo stack.
Las implementaciones de máquinas virtuales de JAVA (JVM) en su parte de conectividad se apoyan en Winsockets.

## Slide 28: ARQUITECTURA DE WINSOCKET

## Slide 29: NETBIOS SOBRE TCP/IP
API en el nivel de sesión desarrollado por Sytek Corporation para IBM en 1.983.
Dos entidades: una de sesión y otra de administración de sesión y transporte de datos.
Permite independizar el Transporte de la Aplicación. Puedo tener: Netbios sobre TCP/IP, Netbios sobre IPX/SPX, Netbios sobre NETBEUI.
Se basa NCB: Network Control Block.
Servicios: Adapter Status, Add group name, Add name, Cancel, Listen, Receive, Send, Session status, Send Datagram, Call, Receive Datagram, Send Broadcast, Reset, Delete Name, Hangup.

## Slide 30: NETBIOS SOBRE TCP/IP
Los servicios se basan en nombres de 16 bytes asi: 15 caracteres y 1 byte de tipo.
Ejemplo: diginet <0x20>.
Comando nbtstat –n reporta mis nombres registrados.
Al comenzar un servicio este registra el nombre netbios utilizado. Si alguien ya lo tiene registrado se niega el requerimiento.

## Slide 31: NETBIOS SOBRE TCP/IP
Los nombres deben ser convertidos a direcciones lo cual se puede hacer así:
  Mediante broadcast: nodos tipo B. Puerto 137.
  Mediante un servidor de nombres: NBNS (puerto 137). Nodo tipo P. Ej: WINS en Microsoft.
  Esquema combinado de los dos anteriores asi:
    Nodo-M (mixto). Primero B y si no luego P.
    Nodo-H (híbrido). Primero P y si no luego B.
  Mediante un archivo de mapeo de nombres a direcciones: LMHOSTS.

## Slide 32: NETBIOS SOBRE TCP/IP
Cuando se configura en equipos en segmentos físicos diferentes, se requiere de soporte especial del router o la configuración archivos como LMHOSTS o servicios como WINS para la resolución de nombres para que todos los nombres se puedan resolver.
Netbios sobre TCP/IP es también usado por SAMBA (Linux y otros sistemas UNIX) y VISION FS (SCO).

## Slide 33: NETBIOS SOBRE TCP/IP

## Slide 34: ALGUNOS TRANSPORTES ESPECIALES
SSL: Secure Sockets Layer. Protocolo de nivel de transporte orientado a sesiones seguras. Ver presentación de Seguridad.
RTP/RTCP: Real Time Protocol/Real Time Control Protocol. Orientado a la implementación de aplicaciones en tiempo real. Ver presentación de Telefonía sobre redes de datos.
www.diginet.com.co – Downloads.

## Slide 35: SESIONES TCP PARA SIMULAR UNA APLICACION
Con una conexión TELNET a los puertos de estos servicios se puede “conversar” con el servidor utilizando los siguientes comandos:
POP3(110): USER, PASS, LIST, RETR, DELE, NOOP, RSET, QUIT.
SMTP(25): HELO, MAIL FROM, RCPT TO, DATA, QUIT
HTTP(80): OPTIONS, GET, HEAD, POST, PUT, DELETE, TRACE.

## Slide 36: TEMAS DE INVESTIGACIÓN
TCP vs. ATM.
Nagle’s Algorith.
Slow Start.
TCP en sistemas inalámbricos con altas tasas de error.
Karn’s Algorith.

## Slide 37: BIBLIOGRAFIA
TCP/IP Tutorial and technical overview. www.diginet.com.co - Downloads