## Slide 1: TELEFONIA IP: CONCEPTOS GENERALES
POR:
JUAN CARLOS RESTREPO
E-mail: juanrest@diginet.com.co
Teléfono: 5140532
Versión: 4.0
Ultima revisión: Dic - 2007
Medellín-Colombia

## Slide 2: ANTECEDENTES
Inicialmente plataforma de COMPUTO y TELEFÓNIA totalmente independientes, cada uno con sus requerimientos:
Telefonía:
  Tráfico sensible a los retardos.
  Unidades de transferencia pequeñas.
Computación:
  Tráfico no tan sensible a los retardos (generalmente).
  Unidades de transferencia grandes.
Surge entonces la idea de una plataforma única que permita soportar los requerimientos de ambos mundos.

## Slide 3: OJO!!!!
Finalmente la telefonía se integrará como un aplicativo más de la infraestructura de datos.
Por tanto se debe acondicionar esta infraestructura para manejar este tipo de tráfico. La norma G.114 recomienda para voz de buena calidad:
  Retardo total en un sentido no mayor a 150ms.
  Jitter no superior a 30ms.
  Tasa de pérdidas no mayor al 1%.
Hoy, la infraestructura de datos esta soportada principalmente sobre TCP/IP.

## Slide 4: ANTECEDENTES
Respuesta del mundo de la Telefonía:
  RDSI y ATM surgen como una propuestas para integrar voz y datos, y en general tráfico sensible y no sensible a los retardos en una sola plataforma.
Respuesta del mundo de la computación:
  Se desarrollan sobre IP tecnologías para implementar aplicaciones multimedia con calidad de servicio: RTP/RTCP/RSVP.
Ambos desarrollan algoritmos de tratamiento de voz y DSP’s que hacen posible buena calidad con bajo consumo de capacidad del canal.

## Slide 5
PABX
PABX
WAN DATOS
ESQUEMA TRADICIONAL
Extensiones
Extensiones
RED TELEFONICA
PUBLICA
ROUTER
ROUTER
Troncales

## Slide 6: OBJETIVOS
Integrar bajo una sola plataforma de comunicaciones DATOS y VOZ, principalmente para reducir costos.
No se trata solo de llevar voz, sino de implementar servicios de la telefonía como:
  Marcación por tonos (DTMF) o pulsos.
  Envío y recepción de fax.
  Soporte de conexión de modems.
  Llamada en espera.
  Transferencia de llamada.
  Conferencia.
  Identificación de llamada (Caller ID).
  Correo de voz.
  Etc.

## Slide 7: ALTERNATIVAS
MUNDO DE LA COMPUTACION.
  Adecuar sus equipos (Enrutadores, computadores, Frads o Multiplexores) para recibir el mundo de la telefonía. Ejemplo: Cisco, Micom, 3Com.
  Crear Gateways dedicados a la telefonía. Ej: Quintum.
MUNDO DE LA TELEFONIA.
  Adecuar sus equipos (plantas telefónicas) y teléfonos para acoplarse al mundo de los datos.
  Ejemplo: ALCATEL, Ericsson, Avaya, Nortel Networks.

## Slide 8: ENFOQUE DE LA COMPUTACION- 1
PABX
WAN
IP/FR/ATM
INTERFACES TELEFONICAS: FXS, FXO, G.703, etc.
El equipo de datos puede también
ser un Frad o un Multiplexor
GW
GW
VOIP
VOIP

## Slide 9
ENRUTADOR CON PUERTOS DE VOZ
No todos los router soportan interfaces de voz.
En el caso de Cisco, aparte de los puertos de voz se requiere:
  Más memoria RAM y Flash.
  IOS Plus.
Un router con soporte de voz pasa a ser un Gateway de voz.

## Slide 10: ENFOQUE DE LA COMPUTACION-2
PABX
WAN
ROUTER
ROUTER
SISTEMA
TELEFONICO
PABX
Estación o
Servidor con
puertos y software
de voz

## Slide 11: ENFOQUE DE LA COMPUTACION- 3
PABX
WAN
IP/FR/ATM
PABX
Gateway
dedicado
Voz-Datos
Gateway
dedicado
Voz-Datos
GW
GW

## Slide 12
OTRO ENFOQUE: TELEFONOS Y PLANTA CONECTADOS A LA RED DE DATOS
WAN
3COM
ROUTER
ROUTER
SUICHE
ETHERNET
SUICHE
PABX con
Tarjeta de red
TCP/IP
H.323, etc.
PSTN
IP
IP
IP

## Slide 13: ENFOQUE DEL MUNDO DE LA TELEFONIA
FR
Leased line With Compression
ATM
Fax
Fax
On-demand / back up
with compression
ISDN
IP
PABX
PABX
Se adiciona a las centrales o plantas telefónicas interfaces y protocolos de datos: Ethernet, TCP/IP, etc.
Notes: On the WAN side,
It is possible to link several 4400 over any packet networks.
This is completely transparent to existing voice applications.
Native packet interfaces enables User Class of Service routing.
Native support of IP interface enables as well user class of service call routing.

## Slide 14: TELEFONÍA IP - EN EL CARRIER
RED IP/MPLS
PSTN
GW
Gateway residencial
SOFTSWITCH
ADSL
HFC
INTERNET
ISP
Softphone
Softphone
PCM
SS7
R2

## Slide 15: TELEFONÍA IP SOBRE INTERNET
Varios modelos:
PC a PC. Ejemplo: www.ipsofactum.com, www.skype.com
PC a Teléfono convencional. Ejemplo:
  www.epm.net.co/vozip
  http://www.orbitel.com.co/eoCont/03/030106a.asp?hClick=0301
  http://www.etb.com.co/telefoniaip/
Teléfono a Teléfono pasando por Internet (Toll Bypass). Ejemplo:
  Algunas tarjetas prepago.

## Slide 16: TELEFONÍA IP - PC A PC
SOFTSWITCH
IPSOFACTUM.COM
ADSL
HFC
INTERNET
Softphone
5100001@IPSOFACTUM.COM
FIREWALL
DMZ
ROUTER
…
5100000@IPSOFACTUM.COM
Softphone
5100001@IPSOFACTUM.COM

## Slide 17: ESQUEMA DE VOZ SOBRE INTERNET PC A PC

## Slide 18: ESQUEMA SOBRE INTERNET CON SALIDA A PSTN

## Slide 19: TENDENCIAS
Implementación de un modelo distribuido de telefonía IP, con servidores SIP en esquema similar al servicio de correo.
  Ejemplo: Mi teléfono SIP es:
  sip:juanrest@diginet.com.co ó
  5140532@diginet.com.co.
Usuarios residenciales y corporativos registrados en servidores SIP de proveedores de telefonía IP.
Empaquetar el servicio de telefonía IP junto con otros como TV, Acceso a Internet.

## Slide 20
INTERNET
ESQUEMA DE TELEFONIA CON SIP
WAN
FIREWALL
USUARIO
222@XYZ.COM.CO
DMZ
SIP PROXY
DIGINET.COM.CO
ROUTER
ROUTER
ROUTER
…
FIREWALL
SIP PROXY
AIELEC.COM.CO
222@AIELEC.COM.CO
111@DIGINET.COM.CO
1
2
3
Proveedor XYZ
Proxy SIP

## Slide 21: COMPONENTES GENERALES EN TELEFONIA SOBRE REDES DE DATOS
IP es solo uno de los posibles transportes.
Se requieren otros componentes.
  Interfaces para integrar la telefonía tradicional (Plantas y Teléfonos) a la red de datos. Permite la entrega de Voz y Señalización.
  Mecanismos de codificación/compresión.
  Mecanismos de transporte de la voz y la señalización: IP, Frame Relay , ATM, Ethernet

## Slide 22: COMPONENTES GENERALES EN TELEFONIA SOBRE REDES DE DATOS
PABX
WAN
IP/FR/ATM
INTERFACES
CODIFICADORES
COMPRESORES
TRANSPORTE DE LA
VOZ Y SEÑALIZACION
CENTRAL
REMOTA
VOIP
VOIP

## Slide 23: INTERFACES
Mundo de la computación adopta interfaces del mundo de la telefonía:
  FXS/FXO
  E&M
  G.703 PARA E1/T1
  RDSI: Básico y Primario.
Mundo de la Telefonía adopta interfaces y protocolos del mundo de la Computación:
  TCP/IP sobre Ethernet.
  Sistemas operativos como Unix.

## Slide 24
INTERFACES DE DATOS ESPECIALES
Al requerir proveer alimentación eléctrica a los teléfonos y PABX IP para garantizar su operación se presentan varias alternativas.
Uso de UPS en los teléfonos y centrales.
Alimentación del teléfono a través de la interface Ethernet: Power Over Ethernet (802.3af):
Suiches con soporte PoE.
Patch panels de adaptación.

## Slide 25
ALIMENTACION DE LOS TELEFONOS IP
Entre los suiches convencionales y el patch panel se coloca un equipo para alimentación eléctrica.
La alimentación se hace por los pares 1 y 4.

## Slide 26: INTERFACES FXS/FXO
Interfaces telefónicas análogas.
FXS (Foreign eXchange Station): Es la interface hacia el teléfono. Genera ring, voltaje y el tono de llamado. Se comporta como una línea telefónica.
FXO (Foreign eXchange Office): Esta interface se comporta como un teléfono para la central.
Típicamente en conector RJ-11 (Registered Jack).
Ventaja: No se requieren tarjetas especiales en el lado de la planta telefónica ya que puedo usar troncales o extensiones.

## Slide 27: INTERFACES FXS/FXO
En algunos casos es manejada de forma digital al interior de un canal, por ejemplo PCM.
La interface FXS presenta al teléfono o a la planta telefónica (entrando como troncal) el voltaje de -48 V que se utiliza para el cierre de bucle (evento que sucede al momento de levantar la bocina y que indica que el usuario quiere hacer una llamada. Adicionalmente genera el repique que es voltaje AC y la señal portadora para la voz igualmente AC. Pregunta: el componente DC, se mantiene durante la llamada??
Este es realmente un esquema TRONCAL-EXTENSION.

## Slide 28: INTERFACE FXS/FXO-EJEMPLO 1
PABX
WAN
FXO
Extensiones
de la planta
FXS
TRONCALES
101
102
103
9
102 y 103 son extensiones
remotas de la planta en el sitio
central.
CENTRAL
REMOTA
VOIP
VOIP

## Slide 29: INTERFACE FXS/FXO-EJEMPLO 2
PABX
WAN
FXO
Extensiones
de la planta
FXS
Entran como
troncales al PABX
TRONCALES
TRONCALES
101
102
103
9
9
3
Requiere DISA (Direct Inward System Access)
o Operadora para salir a troncales locales desde PBXA
CENTRAL
REMOTA
VOIP
VOIP

## Slide 30: INTERFACE FXS/FXS-EJEMPLO 3
WAN
FXS
103
104
101, 102, 103 y 104 son extensiones de los router.
101
102
CENTRAL
REMOTA

## Slide 31: INTERFACE FXS/FXS-EJEMPLO 4
PABX
WAN
FXS
Entran como troncales
a la planta.
TRONCALES
TRONCALES
101
103
104
9
9
3
101, 102, 103 y 104 son extensiones de los router
que entran a las plantas como troncales.
En ambas plantas se toman estas troncales con 3
101
102
3
CENTRAL
REMOTA

## Slide 32: PLAN DE NUMERACION EJEMPLO 4
DESDE | HASTA | MARCACION
Central | Remoto (Oficina) | 3+103+Oper.+ Ext. 3+104+Oper.+ Ext.
Central | Remoto (Calle) | 3+103+Oper.+DISA+9+NumeroCalle 3+104+Oper.+DISA+9+NumeroCalle
Remoto | Central (Oficina) | 3+101+Oper.+ Ext. 3+102+Oper.+ Ext.
Remoto | Central (Calle) | 3+101+Oper.+DISA+9+NumeroCalle 3+102+Oper.+DISA+9+NumeroCalle

## Slide 33: MEJORA AL EJEMPLO 4 PARA SIMPLIFICAR LA MARCACION
PABX
WAN
FXS
Entran como troncales
a la planta.
TRONCALES
TRONCALES
101
1
1
9
9
3
101, 102, 103 y 104 son extensiones de los router
que entran a las plantas como troncales.
En ambas plantas se toman estas troncales con 3
4
4
3

## Slide 34: PLAN DE NUMERACION EJEMPLO 4 CON SIMPLIFICACION
DESDE | HASTA | MARCACION
Central | Remoto (Oficina) | 3+1+Oper.+ Ext.
Central | Remoto (Calle) | 3+1+Oper.+DISA+9+NúmeroCalle
Remoto | Central (Oficina) | 3+4+Oper.+ Ext.
Remoto | Central (Calle) | 3+4+Oper.+DISA+9+NúmeroCalle

## Slide 35: FXS EN GATEWAYS BASICOS
Ejemplo: ATA-186 de Cisco (Analog Telephone Adaptor).
A: Puertos análogos FXS.
B: Interface Ethernet.
ATA 186

## Slide 36: E&M
Interface telefónica para conexión entre conmutadores
Nombre derivado de los hilos E: Ear (Recibe), M: Mouth (Transmite) para señalización: cuelgue, descuelgue, etc
Interface Troncal-Troncal.
Análoga, antigua y con muchas variantes (compleja).
La cantidad de hilos varía entre 4 y 8 dependiendo del tipo de interface: I, II, III, IV y V.
Dos o cuatro hilos para señalización y dos o cuatro hilos para la voz.

## Slide 37: E&M
Nombres confusos:
  E&M 2 hilos: utiliza una interface con 2-hilos compartidos para transmitir y recibir y 2 o 4 hilos para los E y M.
  E&M 4 hilos: utiliza 4 hilos (2 para transmitir y 2 para recibir) y 2 o 4 hilos para E y M.
Generalmente requiere plan de numeración consistente entre todas las centrales.
Generalmente la planta hace forwarding de los dígitos marcados en la fuente hacia el destino.
No todas las centrales soportan esta interface.
Se debe ser muy cuidadoso al elegir la interfaz tanto en el router o equipo de datos como en la planta.
Generalmente en Estados Unidos se usa tipo I. En el resto del mundo tipo V.

## Slide 38: HILOS EN E&M
E&M Interface Supervision Signal Description
E (Ear or Earth) - Signal wire from trunking (CO) side to signaling side.
M (Mouth or Magnet) - Signal wire from signaling side to trunking (CO) side.
SG (Signal Ground) - Used on E&M Types II, III, IV (Type IV is not supported on Cisco router/ gateways).
SB (Signal Battery) - Used on E&M Types II, III, IV (Type IV is not supported on Cisco router/ gateways).
T / R (Tip/Ring) - T / R leads carry audio between the signaling unit and the trunking circuit. On a 2-wire audio operation circuit, this pair carries the full-duplex audio path.
T1/R1 (Tip-1/Ring-1) - Used on 4-wire audio operation circuits only. The 4-wire implementation provides separate paths for receiving and sending audio signals.

## Slide 39: INTERFACE E&M
PABX
WAN
E&M
E&M
TRONCALES
201
202
101

## Slide 40: E&M
E&M tipo V

## Slide 41: E&M
E&M tipo V

## Slide 42: E&M

## Slide 43: E&M
EJEMPLO DE OPERACIÓN EN TIPO V.
Type
PBX to Cisco Router/Gateway
Cisco Router/Gateway to PBX
Lead
On-Hook
Off-Hook
Lead
On-Hook
Off-Hook
5
M
Open
Ground
E
Open
Ground

## Slide 44: E&M
Esquema con multplexor E&M y PABX sin E&M

## Slide 45: INTERFACES E&M
Interface análoga TRONCAL-TRONCAL.
Los hilos E&M se utilizan para señalización. Por ejemplo a través de cambios en voltajes en ellos se indica que se cogió la troncal.
El equivalente de la señalización E&M se puede llevar de forma digital a través de cambio de bits como A y B.
Cuando se hace la marcación existen dos opciones: si es por pulsos la marcación viaja por los hilos E&M. Si es por tonos va por los hilos de habla (voz).
Difiere eléctricamente de la interface FXS/FXO.
Si quiero operación full duplex en los hilos de habla utilizo 4. Si quiero half duplex utilizo 2 hilos.
Se puede ver a E&M como una interface simétrica.

## Slide 46: INTERFACES G.703 PARA E1/T1
Interface digital.
E1=32 canales PCM=30 VOZ + 1 Señalización (16) + 1 Sincronismo (0).
T1=24 canales PCM=23 VOZ + 1 Señalización.
Típicamente usa 4 hilos (dos pares) o dos coaxiales.
Resuelve el problema de alta densidad de canales en el sitio central.
Se requieren esquemas de señalización como R2, MD, QSIG, etc.

## Slide 47: INTERFACE G.703
PABX
WAN
G.703 (E1)
FXS
FXS como
troncales
PABX

## Slide 48: INTERFACE G.703
PABX
WAN
G.703 (E1)
FXS
E&M
G.703

## Slide 49: FXS/FXO CON FRADS Y MULTIPLEXORES
Esquema entrando como troncales en ambos extremos.
FRAD/
MUX
FRAD/
MUX
FXO
FXS
PABX
FRAD/
MUX
FRAD/
MUX
E1
E&M
PABX
PBX
Esquema de conversión E&M a FXS/FXO.
FXS
CONVERSOR E&M A FXS/FXO
FRAME RELAY
CLEAR CHANNEL
FRAME RELAY
CLEAR CHANNEL

## Slide 50: CHANNEL BANK
Son equipos especializados que permiten la conversión entre diferentes tipos de interfaces y señalizaciones.
Dispositivo para hacer conversión generalmente agrupar varios canales análogos bajo un enlace digital E1/T1.
Típicamente utilizado cuando la central o PABX no cuenta con E1/T1 o se requieren más de los disponibles. En este caso se toman líneas análogas, se digitalizan y se entregan en formato digital.

## Slide 51: RDSI
OJO: Los routers tradicionales (para solo datos) traen interfaces RDSI para transmisión de datos y no para soporte de voz sobre IP.
RDSI:
Básico:
  2B+1D donde B=64Kbps y D=16Kbps.
Primario:
  Europeo: 30B+1D donde B=64Kbps y D=64Kbps.
  Americano: 23B+1D donde B=64Kbps y D=64Kbps.

## Slide 52
RED DIGITAL DE SERVICIOS INTEGRADOS
CENTRAL RDSI
CENTRAL RDSI
NTE
NTE
NTE
TA
NTE
ROUTER
RED DATOS
GATEWAY VOZ
Puerto RDSI
Básico o Primario

## Slide 53
VOZ
DTE
FAX
VIDEO
Enlace
digital
RED
ISDN
SERVICIOS
ISDN
Portador de Servicios
Telefonía Digital
Circuitos de datos (a 64kbps)
Paquetes de Datos (x.25)
Frames de Datos
Servicios Tele
E- Mail
VideoTex
Teletexto
Facsímil
Marcado Rápido
Llamada en Línea (ID)
Llamada en Espera
Llamada programada
Servicios Suplementarios
ESQUEMA DE RDSI BÁSICO CON BUS PASIVO
NTE1
TA
U
T
R
3 mts Max.
100 mts
Max.
10 mts Max.

## Slide 54
VOZ
DTE
FAX
VIDEO
Enlace
digital
RED
ISDN
ESQUEMA DE RDSI PRIMARIO
NTE2
PBAX
TA
U
R
NTE1
S
T

## Slide 55: MECANISMOS DE CODIFICACION/COMPRESION
En la telefonía tradicional se convierte un canal análogo de voz (4000Hz) en un flujo digital de 64 Kbps.
Enviar estos 64Kbps por la WAN saturaría los canales típicos en nuestro medio, por tanto se requiere de técnicas de compresión.
Se aplican tecnologías como:
  Supresión de silencios.
  Regeneración de ruido de fondo.
  Eliminación de redundancia.
Para una buena calidad se requiere que el retardo total extremo a extremo no exceda 150 ms (ITU-G.114).

## Slide 56: MECANISMOS DE CODIFICACION/COMPRESION
Dada los limitantes de ancho de banda en empresas no carrier o de Infraestructuras como Internet, se utilizan esquemas de codificación denominados vocoders, que operan partiendo del hecho de que están codificando voz y no una onda como lo hace PCM o ADPCM, por tanto son más eficientes.
OJO: El sistema de codificación debe poder distinguir entre voz, fax, modem para darle tratamiento especial a los dos últimos.

## Slide 57
NOMBRE | TECNOLOGIA | REQ. (Kbps) | CALIDAD | MUESTRA | PROCESAM. COMPLEJID
G.711 | PCM | 64 | Red Publica. | 0.125 ms | Bajo
G.723.1 | ACELP MP-MLQ | 5.3 6.3 | Buena (-) | 30 ms 30 ms | Muy alto
G.727 | ADPCM | 40-16 | Buena | 0.125 | Bajo
G.728 | LD-CELP | 16 | Buena | 0.625 ms | Muy bajo
G.729 | CS-CELP | 8 | Buena | 10 ms | Alto
G.729A | CS-CELP | 8 | Buena | 10 ms | Alto-
MECANISMOS DE CODIFICACION/COMPRESION

## Slide 58
RETARDOS
150ms
Originados por: codificación/decodificación, manejo de colas, el
transporte, la paquetización, la serialización.

## Slide 59: CODIFICADORES/DECODIFICADORES
G.723.1:
  Muestras de 24-30 Bytes.
  Retardo total un sentido: 2*(30ms+7.5ms+30ms)=135ms.
G.729
  Muestras de 10 Bytes.
  Retardo total un sentido: 2*(10ms+5ms+10ms.)=50ms
  G.729A requiere menos procesamiento (la mitad del requerido por G.729).

## Slide 60: CRITERIOS PARA ELEGIR LA CODIFICACION
Calidad de voz deseada.
Ancho de banda requerido.
Retardo asociado a la codificación-decodificación.
Requerimientos de procesamiento.

## Slide 61: Calificación de la calidad de la voz
Encoding/
Compression
G.711 PCM
A-Law/u-Law
G.726 ADPCM
G.727 E-ADPCM
G.729 CS-ACELP
G.728 LD-CELP
G.723.1 CELP
Mean Opinion
Score
4.1
3.85
3.92
3.61
3.85
3.65
G.729A 3.7

## Slide 62: MOS vs RESTARDO

## Slide 63: NOTAS SOBRE ALGUNOS CODIFICADORES
G.723 Annex A (en Cisco G.723ar56): Implementa VAD (Voice Activity Detection).
G.729 Annex B (en Cisco G729br8): Implementa VAD (Voice Activity Detection) y Comfort Noise.
El codificador por defecto en Cisco es G.729r8.
Al configurar el codec en Cisco puedo forzar la cantidad de bytes que viajan en cada paquete.

## Slide 64: NOTAS SOBRE ALGUNOS CODIFICADORES
iLBC (internet Low Bitrate Codec)
Codificador de uso gratuito.
Consumo de ancho de banda 13.33 Kbps con frames de 30ms (399bits en 50bytes).
Consumo de 15.20Kbps con frames de 20 ms (303bits en 38bytes).
Calidad superior y mayor robustes ante pérdida de paquetes que G.729A.
Complejidad computacional similar a G.729A
Soportado por Asterisk y X-lite.

## Slide 65: NOTAS SOBRE ALGUNOS CODIFICADORES
GSM
Global System for Mobile communications
Desarrollado para el sistema de telefonía movil GSM.
Consume 13Kbps.
Utiliza frames de 20ms.

## Slide 66: G.729 - iLBR – G.723.1
Tolerancia a pérdida de paquetes.

## Slide 67: CONEXIÓN DE FAX
Dado que un puerto FXS es un puerto telefónico normal, se pensaría que se puede conectar un dispositivo cualquiera como fax o modem.
Sin embargo para estos dispositivos se requiere un soporte especial.
Varias opciones:
  Fax passthrough.
  Relay T.37/T.38.

## Slide 68: CONEXIÓN DE FAX
FAX PASSTHROUGH: Cuando se detecta un fax se pasa al codificador G.711 A-law o G.711 u-law, mandando como si fuera PCM. (Ej: ATA-186).
T.37/T.38
  Cuando se detecta un fax se demodula localmente para extraerlo. Luego se envía como datos al otro extremo, y allí se reproduzca la señal original para el dispositivo destino.
  Para el envío del fax entre los gateways se usa T.37/T.38 (Fax sobre IP).

## Slide 69: CONEXIÓN DE FAXES Y MODEMS
PABX
WAN
IP/FR/ATM
ROUTER
ROUTER
FAX EMISOR
FAX RECEPTOR
Demodula, extrayendo
los datos de fax, y los envía.
Recibe los datos de fax, y modula
para el fax receptor
T.38

## Slide 70: CONEXIÓN DE FAXES Y MODEMS

## Slide 71: FAX SOBRE IP: T.38
ITU-T T.38 Fax Relay for Voice over IP (VoIP) H.323 gateway support (RFC3362).
Estándar para el transporte de Fax sobre la red IP, en tiempo real.
Entra a operar cuando el GW destino detecta el tono del fax destino, conmutando el canal de modo Voz a Fax, a través de negociación H.245.
Requiere H.323 versión 2.
Puede operar sobre UDP o TCP. (NO usa RTP).
Utiliza la codificación ASN.1.
T.37: es otro estándar pero orientado a esquema store-and-forward, mediante el envío del fax como attachment en un email.

## Slide 72: MECANISMOS DE TRANSPORTE
El transporte de la voz sobre la red de datos se puede hacer de varias formas:
  Voz sobre IP.
  Voz sobre Frame Relay.
  Voz sobre ATM.
  Voz sobre Ethernet (Solo sobre la LAN, esquema propietario de 3COM con sus plantas NBX y teléfonos Ethernet).
Actualmente preferido y normatizado: TCP/IP.

## Slide 73: CONSIDERACIONES
Retardo (Delay): en una sola dirección la norma ITU-G.114 recomienda no más de 150 ms.
Jitter: variación en los retardos.
Los paquetes de voz varían típicamente entre 80 y 256 bytes (en G.729 se envían típicamente 20 bytes por paquete), los de datos entre 1500 y 18.000 bytes.

## Slide 74: VOZ SOBRE FRAME RELAY
Menor overhead que voz sobre IP.
Basado en normas del Frame Relay Forum G.764:
  FRF.11: define formatos de tramas y tipos de codificación de voz.
  FRF.12: standard que permite fragmentar tramas de datos y ser mezcladas con tráfico de voz.
Aunque se utilizó mucho en un comienzo, actualmente ha sido desplazado por TCP/IP.

## Slide 75: TRANSPORTE CON TCP/IP
Originalmente TCP/IP no fue pensado para llevar tráfico Multimedia, pero gracias a mejoras y nuevas tecnologías ya es posible.
Para adecuar a TCP/IP para este tipo de tráfico, se han creado esquemas de Calidad de Servicio (QoS) como:
  Priorización con TOS (Campo del encabezado IP).
  RSVP.
  DiffServ.
  Manejo de colas.
  Compresión de encabezados.
  Manejo de MTU y fragmentación en el nivel 2 o 3.
Ver presentación de “Calidad de Servicio”

## Slide 76: TRANSPORTE CON TCP/IP
Tanto la voz como la señálización se transportan sobre TCP/IP.
Para el transporte de la voz se utilizan tecnologías como RTP/RTCP sobre UDP.
Inicialmente la señalización se manejó con H.323 (H.225/H245).
Actualmente para la señalización existen varios modelos y tecnologías como:
  H.323 (H.225/H.245).
  SIP.
  MGCP.
  MEGACO/H.248.

## Slide 77: VOZ SOBRE IP CON H.323/SIP/MGCP/MEGACO
VOZ:G.729
G.723.1,etc.
UDP

## Slide 78: VOZ SOBRE IP CON H.323/SIP/MGCP/MEGACO

## Slide 79: H.323
Arquitectura o framework desarrollado por la ITU-T para la implementación de Multimedia (Audio, Video y Datos) sobre redes de conmutación de paquetes.
Actual versión 4, sin embargo muy común la 2. Lo nuevo entra otras cosas:
  H323 URL h323:user@host:port
  Gatekeeper alterno.
  RTP payload format for DTMF
  Switching between voice and fax
Otras tecnologías relacionadas:
  H.320 Multimedia sobre ISDN (RDSI)
  H.324 Multimedia sobre sistema telefónico convencional.

## Slide 80: COMPONENTES EN DE H.323
TERMINALES: Requieren el conjunto de protocolos de H.323 y obligatoriamente deben soportar audio. Video y datos son opcionales. Pueden comunicarse directamente sin intervención de un Gateway o Gatekeeper.
GATEWAYS: permiten la conexión a otros sistemas, por ejemplo al sistema telefónico tradicional.
MCU (MULTIPOINT CONTROL UNIT): Permite la conexión de tres o más terminales en conferencia. Se soporta tres tipos de conferencia:
  Centralizado: los flujos pasan por el MCU.
  Descentralizado: no se involucra al MCU.
  Mixto: Una mezcla de las dos anteriores coordinada por MCU.

## Slide 81: COMPONENTES EN DE H.323
GATEKEEPER: Ante el se registran las terminales y solicitan conexiones.
Se comportan como un servicio de directorio.
Entre otras tiene las siguientes funciones:
  Traducción de direcciones: alias y teléfonos a IP’s.
  Control de Admisión.
  Control de ancho de banda.
  Manejo de la zona.

## Slide 82: COMPONENTES DE H.323
RED IP
GATEWAY
PSTN
TERMINAL H.323
GATEKEEPER
TERMINAL H.323
GATEWAY
MCU
TERMINAL
H.323
PABX
PSTN
IP
RDSI
Videoconferencia

## Slide 83: PROTOCOLOS H.323

## Slide 84: PROTOCOLOS H.323
AUDIO: G.711
VIDEO: H.261, H263

## Slide 85: ARQUITECTURA GENERAL DE TERMINAL H.323
RTP
RTCP
UDP
TCP

## Slide 86: ARQUITECTURA DE NETMEETING

## Slide 87: ALGUNOS PROTOCOLOS H.323
H.261: Codec de video obligatorio para terminal H.323. Calidad de VHS a 64Kbps.
H.263: Codec de video opcional. Soporta CIF, QCIF y SQCIF, que le permiten operar sobre enlaces de baja velocidad como 28.8Kbps.
T.120: mecanismo para enpaquetamiento y envio de datos. Permite la transferencia de archivos y la compartición de aplicaciones (T.128).

## Slide 88: RTP/RTCP
Realtime Transport Protocol/Realtime Transport Control Protocol. RFC1889 y 1890.
Protocolos orientados al TRANSPORTE de contenidos de aplicaciones en tiempo real y sensibles a los retardos.
Ej: Aplicaciones multimedia.
Generalmente opera sobre UDP, aunque puede utilizarse con otros transportes, e inclusive otras tecnologías como ATM (AAL5), IPv6, etc.
Típicamente se implementa en el nivel aplicativo, a pesar de lo cual algunos lo consideran un nivel de transporte.

## Slide 89: RTP/RTCP
OJO:
  NO reserva recursos como ancho de banda, tasas de pérdida, etc.
  NO garantiza entrega ni tiempos de entrega.
  NO garantiza orden.
  NO hace control de flujo.
  NO corrige errores y maneja confirmaciones.
Pero entrega la información necesaria a través del encabezado RTP y de la información de RTCP para que el aplicativo implemente las anteriores funcionalidades si las requiere.
Generalmente ante pérdida de paquetes el aplicativo obtiene el faltante por interpolación.

## Slide 90: RTP/RTCP
Los puertos utilizados son negociados durante el establecimiento de la sesión a través de protocolos de señalización como H.245 en H.323, SIP o RTSP.
Ejemplo: Cisco utiliza desde el puerto UDP 16384. Por cada llamada adicional se agregan 4. Segunda llamada: 16388, etc.
Para pasar RTP a través de firewall se requiere:
  Que el firewall entiende el protocolo de negociación para abrir dinámicamente los puertos.
  Abrir los rangos de puertos adecuados.

## Slide 91: RTP/RTCP
Generalmente cada medio (audio, video, etc) tiene su propio flujo RTP.
Está disponible para JAVA a través de Java Multimedia Framework.
Algunas aplicaciones que usan RTP/RTCP son: BambaPhone (video teléfono), Cu-SeeMe (video,audio y texto), IP/TV, Rexdez-Vous (Videoconferencia,Unicast/Multicast), Netmeeting, MSN Messenger.

## Slide 92: RTP/RTCP
Ubicación de RTP/RTCP en la arquitectura H.323.
UDP

## Slide 93: RTP/RTCP
Encapsulación utilizando RTP.
Ver RFC1890.

## Slide 94: UNIDAD DE TRANSFERENCIA RTP

## Slide 95: ENCABEZADO RTP
V=Versión. Actual 2. (2 bits)
P=Padding. P=1 hay padding en el payload. (1 bit). El último byte del padding dice cuantos bytes se tienen de padding.
X=Extensiones. X=1 hay extensiones. (1 bit).
CSRC= Número de CSRC. (4 bits).
M=Marker. Utilizado para identificar eventos como el principio de un frame, etc. (1 bit).
PAYLOAD=Tipo de contenido (7 bits). Ej: PCMU(0), PCMA(8), G723(4), G729(18), H.261(31), H.263(34). Del 96-127 dinámicos.
Ver RFC 1890.

## Slide 96: ENCABEZADO RTP
SEQUENCE NUMBER=Secuencia. Permite ordenar los paquetes y detectar la perdida. Se incrementa de uno en uno. Valor inicial aleatorio. (16 bits).
TIME STAMP=Identifica el instante de la muestra del primer byte del contenido del paquete (32 bits). También comienza en valor aleatorio.
1 unidad de time stamp equivale a 1seg/8000 seg=0.000125seg
SSRC=Synchronization Source Identifier. Identifica el flujo original. (32 bits).
CSRC=Contributed Source Identifier. Identifica los flujos que contribuyen al flujo final. (32 bits). (Opcional)

## Slide 97: OVERHEAD RTP/UDP/IP
Porción de voz (típicamente 20ms) se encapsula así:
  IP-UDP-RTP-VOZ
TOTAL ENCABEZADO=IP(20B)+UDP(8B)+RTP(12B)=40B
En esquema típico se envían muestras de 20 ms, por tanto 50 en un segundo.
Si el overhead de IP/UDP/RTP es 40 Bytes=320 bits, de entrada habría un overhead de 16 Kbps en encabezados.
Es decir que si se quiere llevar 8Kbps (voz comprimida con G.729), en el medio realmente habrán aproximadamente 24Kbps. (Estoy despreciando el overhead del nivel de enlace).

## Slide 98: OVERHEAD RTP/UDP/IP
Por tanto se requieren mecanismos de compresión (cRTP) para enlaces de baja capacidad (menos de 2Mbps).
En enlaces de alta capacidad (2 Mbps, 10 Mbps, etc) es preferible no comprimir.

## Slide 99: ENCAPSULACION RTP/UDP/IP SIN COMPRESION
G.729
12
RTP
12
12
12
8
12
8
12
8
UDP
8Kbps voz
20Bytes
20Bytes
IP
12
8
20
12
8
20
12
8
20
ENLACE Trama: Ethernet, PPP, FR, etc.
MEDIO FISICO

## Slide 100: OVERHEAD SOBRE IP
VOZ

## Slide 101: COMPRESION DE RTP - cRTP
Comprime los encabezados IP/UDP/RTP en 2 o 4 bytes.
En cada extremo se crea una entrada en una tabla de sesiones, donde se guardan los campos que no cambian: IP’s, puertos, SSRC, Payload types, etc.
Estos campos son reemplazados por un índice en la tabla llamado CID (Session Context Identifier).
Cuando los campos cambian se manda el paquete completo.
En caso anterior el overhead pasa a: 1.6Kbps=4bytes*8bits*50.

## Slide 102: OVERHEAD SOBRE IP

## Slide 103: OVERHEAD SOBRE IP

## Slide 104: OVERHEAD SOBRE IP

## Slide 105: OVERHEAD SOBRE IP

## Slide 106: RTCP
Real Time Control Protocol.
Provee mecanismos para notificar el estado de la distribución y calidad del tráfico entre la fuente y el destino.
Utiliza el puerto RTP+1.
Define varios tipos de formatos para la fuente y el destino.
RTP NO hace control de flujo. Es responsabilidad de la Aplicación implementar estos mecanismos a través de la información obtenida mediante RTCP.

## Slide 107: RTCP
Mensajes RTCP.

## Slide 108: PUERTOS UTILIZADOS EN NETMEETING
PORT PURPOSE
389 Internet Locator Server [Transmission Control Protocol (TCP)]
522 User Location Server (TCP)
1503 T.120 (TCP)
1720 H.323 call setup (TCP)
1731 Audio call control (TCP)
Dynamic H.323 call control (TCP)
Dynamic H.323 streaming [Realtime Transport Protocol (RTP) over User Datagram Protocol (UDP)]

## Slide 109: PUERTOS UTILIZADOS EN QUINTUM
NAME PORT # TYPE COMMENTS
Echo N/A ICMP Ping
FTP 20,21 TCP Software Upgrade
Telnet 23 TCP CLI
HTTP 80 TCP Web-based configuration
SNMP 161,162 UDP Management traps
Alarm 9000 TCP Alarm Reporting
Call Events 9001 TCP Call Event Reporting
CDR 9002,9003 TCP CDR Delivery
Discovery 1718 UDP GW to GK
Registration 1719 UDP GW to GK
Call Signaling 1720 TCP GW to GW
Service 5001 UDP GK to BE
Packet Saver 10064 UDP GW to GW
BE = Border Element
GK = Gate Keeper
GW = Gateway
H.245 ports: 2000 - 2031 TCP ports used during a VoIP call
RTP/RTCP Ports: 10240 - 10303 UDP Voice Related packets. Each VoIP requires two UDP ports for every call.
Estado del Gatekeeper 7000 TCP En OpenGatekeeper

## Slide 110: OTROS MECANISMOS PARA MEJORAR VOIP
Ajustar el MTU. Ej: en canal de 64 Kbps poner 300 bytes.
En IP sobre FR se recomienda no exceder el CIR.
Manejo de colas como LLC.
Manejo de marcación de paquetes con TOS o DiffServ.

## Slide 111: SEÑALIZACION Y NAT/FIREWALL
SEÑALIZACION

## Slide 112: EJEMPLOS DE IP/PUERTO EN LA SEÑALIZACION
MENSAJE H.323 MENSAJE SIP

## Slide 113: SOLUCION CON NAT/FIREWALL
Habilitar si están disponibles módules que hagan la traducción en la señalización. Ejemplo: en linux habilitar el módulo ip_nat_h323 e ip_commtrack_h323 (Dispositivos Firewall/NAT Inteligentes,entienden la señalización y también la traducen)
Utilizar Proxys H.323 (Ejemplo: ISA Server), tambien conocidos como ALG (Application Layer Gateways).
Utilizar STUN (Simple Traversal of UDP Through Network Address Translators)
Utilizar TURN

## Slide 114: SOLUCION CON NAT/FIREWALL
ALG: Application Layer Gateway.

## Slide 115: SOLUCION CON NAT/FIREWALL
STUN: No es muy popular porque requiere cambios en el software del cliente.

## Slide 116: SOLUCION CON NAT/FIREWALL
TURN : Resuelve el problema del NAT simetrico al interponerse al trafico RTP.

## Slide 117: PUERTOS UDP Y TCP UTILIZADOS EN VOIP
Para H.323
Unicast GK discovery to UDP port 1718.
Multicast GK discovery to 224.0.1.41 UDP port 1718.
RAS to UDP port 1719.
H.225 (call signaling for hosts) to TCP port 1720.
H.245 (capability exchange) to a negotiation in the range of TCP ports 11000 through 65535.
RTP audio stream to UDP ports 16384 through 32767.

## Slide 118: PUERTOS UDP Y TCP UTILIZADOS EN VOIP
For SIP
Either the UDP or TCP port for the signaling to port 5060.
RTP audio stream to UDP port 16384 through 32767.
User agent may register with a local server on the startup by sending out a REGISTER request to IP address 224.0.1.175 (all SIP servers multicast address sip.mcast.net).

## Slide 119: PUERTOS UDP Y TCP UTILIZADOS EN VOIP
For MGCP version 0.1
MG and CA signaling to UDP port 2427.
RTP audio stream to UDP port 16384 through 32767.
For MGCP version 1.0
MG and CA signaling to MG through UDP port 2427 and CA through UDP port 2727.
Note: This is because some CAs have the MG functionality built in them.
RTP audio stream to UDP port 16384 through 32767.
Note: RTP port selection is MG specific. Depending on the number of voice ports on the MG, the RTP port range is selected. It does not go as high as 32767 and the range can be as small as 256.

## Slide 120: DTMF/PULSOS
Dual Tone Multi Frequency: Utiliza pares de frecuencias para indicar los números marcados.
PULSOS: Utiliza cambios en la amplitud para indicar la marcación.
Ambos utilizados cuando se conectan equipos tradicionales básicos como teléfonos.

## Slide 121: MATRIX DMMF DE FRECUENCIAS
      1209 Hz 1336 Hz 1477 Hz 1633 Hz
      ABC DEF
697 Hz 1 2 3 A
GHI JKL MNO
770 Hz 4 5 6 B
PRS TUV WXY
852 Hz 7 8 9 C
oper
941 Hz * 0 # D

## Slide 122: MATRIX DMMF DE FRECUENCIAS

## Slide 123: E.164 Y DNS
ENUM: Esquema para obtener el URI (Uniform Resource Identifier) a contactar asociado a un número telefónico E.164.
RFC2916.
Nueva zona DNS: e164.arpa.
Ejemplo: Teléfono de Diginet: +57-4-5140532.
Registro DNS que dice como llegar a ese teléfono:
2.3.5.0.4.1.5.4.7.5.e164.arpa.
  IN NAPTR 10 10 “u”… “sip:5140532@diginet.com.co
  IN NAPTR 20 10 “u”… “mailto:juanrest@diginet.com.co
  IN NAPTR 30 10 “u”… “tel:+57-4-5140532

## Slide 124: EJEMPLO DE VOZ CON CISCO FXS/FXO
CONFIGURACION ROUTER 10.1.0.1
voice-port 1/0/0
timeouts call-disconnect 0
!
dial-peer voice 1 pots
destination-pattern 111
port 2/0
!
dial-peer voice 80 pots
destination-pattern +8........
port 1/0
dial-peer voice 100 voip
destination-pattern 222
req-qos guaranteed-delay (Intenta calidad de servicio con RSVP)
Ip precedence 5 (Pone TOS en 5)
codec g729
session target ipv4:10.2.0.1
WAN
111
222
PSTN
10.1.0.1
10.2.0.1
FXS
FXO
VOIP
VOIP

## Slide 125: EJEMPLO DE VOZ CON CISCO FXS/FXO Y GATEKEEPER
CONFIGURACION ROUTER 10.1.0.1
interface FastEthernet0
ip address 10.1.0.1 255.255.0.0
speed auto
h323-gateway voip interface
h323-gateway voip id OpenH323GK ipaddr 10.1.0.2
h323-gateway voip h323-id gw1@diginet.com.co
dial-peer voice 1 pots
destination-pattern 111
port 2/0
!
dial-peer voice 100 voip
req-qos guaranteed-delay
session target ras
dial-peer voice 80 pots
destination-pattern +8........
port 1/0
WAN
111
222
PSTN
10.1.0.1
10.2.0.1
GK
10.1.0.2
VOIP
VOIP

## Slide 126: EJEMPLO DE VOZ CON SIP
CONFIGURACION ROUTER 10.1.0.1
dial-peer voice 1 pots
destination-pattern 111
port 2/0
!
dial-peer voice 80 pots
destination-pattern +8........
port 1/0
sip-ua
retry invite 3
retry response 3
retry bye 3
retry cancel 3
sip-server ipv4:10.1.0.2
dial-peer voice 100 voip
req-qos guaranteed-delay
session protocol sipv2
session target sip-server
WAN
111
222
PSTN
10.1.0.1
10.2.0.1
10.1.0.2 SIP PROXY
VOIP
VOIP

## Slide 127: CONFIGURACION VOZ MED-BOG PLAR
WAN
ROUTER
ROUTER
TRONCALES
TRONCALES
101
FXS
333
9
9
FXS
111
MEDELLIN
BOGOTA
FXO
102
103
voice port 0/0
connection plar 333
dial-peer voice 101 voip
destination-pattern 333
req-qos guaranteed-delay
no vad
session target ipv4:10.1.0.2
FXO
202
203
Fredy en Medellin levanta su extension, marca 102 o 103 que son extensiones de Medellin que entran al router de Medellin a puertos FXO. Esto por PLAR van a Bogota
En sentido Bogota Medellin sucede lo mismo solo que alla marcan 202 o 203.
10.1.0.2

## Slide 128: EJEMPLO DE CISCO CON T.38
En esquema Global Router(config)# voice service voip
fax protocol {cisco | t38}
En esquema de dial peer
  Router(config)# dial-peer voice 99 voip
  Router(config-dial-peer)# fax protocol t38
  Router(config-dial-peer)# fax rate 9600

## Slide 129: CISCO CONTRA NETMEETING
voice service voip
!--- Enters voice service configuration mode and specifies a voice encapsulation
!--- type as VoIP encapsulation. Voice service configuration mode is used for
!--- packet Telephony service commands that affect the gateway globally.
h323
!--- Used to enable the H.323 voice service configuration commands.
h245 caps mode restricted
!--- The h245 caps mode restricted prevents Dual Tone Multifrequency (DTMF)
!--- Named Telephone Events (NTEs) as well as T.38 capability indication in the
!--- H.245 Terminal Capability Set packet. When these options are present, it
!--- can prevent the H.245 negotiation from completing with some devices,
!--- specifically with NetMeeting. Without the h245 caps mode restricted
!--- command, calls in either direction will fail.
h245 tunnel disable
!--- By default, H.245 tunneling is enabled. This H.323 feature allows any H.245
!--- message to use the existing H.225 TCP session instead of bringing up a
!--- second TCP session for H.245. Issue the h245 tunnel disable command to
!--- disable this feature.

## Slide 130: OTROS COMANDOS UTILES CISCO
Para forzar el registro con el GateKeeper, ejecutar en modo de configuracion global:
  no gateway
  gateway
Para verificar si el gateway se registro: show gateway
Para ver los puertos de voz:
show voice port
Para ver las llamadas activas
show voice call status
show voice call summary
show call active voice
Para ver el estado de los dial-peer
show dial-peer voice summary

## Slide 131: EJEMPLO DE CISCO CON MEGACO
Pendiente por presentar...

## Slide 132: CARRIER CLASE 4 Y 5
Servicios clase 4.
  1-800 services
  Private voice networks
  Directory assistance
  Operator services
  Custom dialing plans
  Follow-me services.
Servicios clase 5.
  Call waiting
  Call forwarding
  CLASS features.
  Caller ID.

## Slide 133: EQUIPOS PARA CARRIER
http://www.lucent.com/products/solution/0,,CTID+2014-STID+10253-SOID+1360-LOCL+1,00.html

## Slide 134: EQUIPOS PARA CARRIER
http://www.lucent.com/products/solution/0,,CTID+2014-STID+10253-SOID+1360-LOCL+1,00.html

## Slide 135: BIBLIOGRAFIA Y SITIOS DE INTERES
http://www.protocols.com
http://www.voip-info.org
http://www.cisco.com/warp/public/788/voip/understand-gatekeepers.html
http://www.iec.org/online/tutorials/h323/
http://www.cs.unc.edu/Courses/comp249-s03/lectures/comp249_s03_5/sld001.htm
http://www.openss7.org/overview.html
http://opengatekeeper.sourceforge.net/download.htm

## Slide 136: BIBLIOGRAFIA Y SITIOS DE INTERES
http://www.electronics2000.com/hacker/anatcall.html (Anatomia de una llamada)
http://www.lipz4.com/lipz4.htm (Telefono SIP para Linux. Free).
http://www.linphone.org/linphone.php (Telefono SIP Linux)
http://www.xten.com/index.php?menu=products&smenu=download (Telefono SIP para Windows)
http://www.gnugk.org (GateKeeper H.323 Gratuito Linux o Windows)
http://www.nongnu.org/partysip/partysip.html
http://www.gnu.org/software/osip/
(Partysip: Proxy SIP gratuito para Linux)
http://www.iptel.org/ser/
Otro servidor SIP
http://www.vovida.org/
Implementación de MGCP. Buena documentación.

## Slide 137: BIBLIOGRAFIA Y SITIOS DE INTERES
Sitios muy interesantes SIP
http://iptel.org/ser/doc/sip_intro/sip_introduction.html
Servicio de llamadas IP con softphone o ATA usando SIP en Colombia:
http://www.ipsofactum.com/inicio.php
http://www.softswitch.org/
http://www.erlang.org/project/megaco/download/LATEST_MEGACO_DOC/html/megaco_architecture.html
http://www.pt.com/tutorials/iptelephony/tutorial_voip_signaling.html (sigtran)
http://www.chebucto.ns.ca/~rakerman/port-table.html (Compendio de puertos TCP/UDP).
http://www.iana.org/assignments/port-numbers

## Slide 138: BIBLIOGRAFIA Y SITIOS DE INTERES
http://www.gaoresearch.com/products/speechsoftware/other/g729.php#
http://www.callserve.com
http://www.iptelephony.org
http://www.linphone.org
http://www-mice.cs.ucl.ac.uk/multimedia/software/vic/index.html
(Software de video conferencia gratuito – VIC).
http://www.netsys.com/mbone/software/rat/
http://www.microsoft.com/windows/NetMeeting/Corp/reskit/Chapter8/default.asp
(Arquitectura y documentacion tecnica de Netmeeting).

## Slide 139: BIBLIOGRAFIA Y SITIOS DE INTERES
http://www.epm.net.co/vozip/
http://sipphone.com/softphone/
Algunos proveedores de VozIP en Colombia:
  http://www.ipsofactum.com/
  http://www.etb.com.co/
  http://www.orbitel.com.co/
  http://www.cisco.com/warp/public/788/ata-fax.html
Configuración de Netmeeting contra Cisco
http://www.cisco.com/warp/public/788/voip/netmeeting-ios.html

## Slide 140: BIBLIOGRAFIA Y SITIOS DE INTERES
Servidor SIP sobre Windows
  http://brekeke.com/
Cuadro de anchos de banda de diferentes codificadores
http://www.voxgratia.org/docs/codecbw.html

## Slide 141: GLOSARIO
ACD: Automatic Call Distributor.
IVR: Interactive Voice Response.

## Slide 142: NOTAS DE INTERES
Windows Messenger (Habla SIP) vs MSN Messenger.
En Windows XP el Netmeeting esta escondido. Para inicializarlo ejecutar: conf