## Slide 1: TELEFONIA IP: SEÑALIZACION
POR:
JUAN CARLOS RESTREPO
E-mail: juanrest@diginet.com.co
Teléfono: 5140532
Versión: 3.9
Ultima revisión: Julio - 2006
Medellín-Colombia

## Slide 2: SEÑALIZACION - SIGNALING
Protocolos (intercambio de mensajes) y procedimientos entre los componentes del sistema telefónico (PABX, centrales, teléfonos, gateways, etc.) para el establecimiento, control, mantenimiento y terminación de una llamada (sesión de comunicaciones).
Ejemplo: señales o mensajes para indicar el cuelgue, descuelgue, marcación, ocupado, repique, etc.

## Slide 3: SEÑALIZACION
TIPOS:
  IN-BAND SIGNALING (SEÑALIZACION EN BANDA): la señalización se hace por el mismo “canal” utilizado para el envío de la información. Ej: sistema telefónico convencional.
  OUT-BAND SIGNALING (SEÑALIZACION FUERA DE BANDA: La señalización tiene un canal especial. Ejemplo: el canal D en RDSI.

## Slide 4: SEÑALIZACION EN ENLACES DIGITALES
COMMON CHANNEL SIGNALING – CCS (SEÑALIZACION DE CANAL COMUN): En un enlace de varios canales (Ej: E1/T1), uno de los canales se reserva para la señalización de todos. Eje: Canal D en RDSI.
CALL ASSOCIATED SIGNALING - CAS (SEÑALIZACION DE CANAL ASOCIADO): La señalización viaja en el mismo canal por donde viaja la media (voz, video, etc).

## Slide 5: SEÑALIZACION EN TELEFONIA SOBRE REDES DE DATOS
En la solución de telefonía sobre datos se presentan dos señalizaciones:
  Señalización tradicional en el dominio de la telefonía convencional. Eje: DTMF, R2, SS7, QSIG, etc.
  Señalización de nueva generación en el dominio de datos. Eje: H.323, SIP, MEGACO/H.248, MGCP, etc.

## Slide 6: SEÑALIZACION TELEFONIA TRADICIONAL
Algunos de los esquemas de señalización de la telefonía tradicional más utilizados son:
  DTMF
  R1/R2
  SS7 (Actualmente la más utilizada en redes públicas).
  MC
  RDSI
  QSIG (Generalmente utilizada en redes privadas)
Los gateways entre la telefonía tradicional y la basada en redes de datos deben manejar la señalización de ambos mundos.

## Slide 7: SEÑALIZACION EN LA RED DE DATOS
Dos esquemas:
Los que parten de que el terminal es inteligente. Enfoque distribuido: (ENFOQUE PEER-TO-PEER)
- H.323 (ITU-T).
- SIP (IETF).
Los que parten de que el terminal no es inteligente (teléfono básico). Enfoque centralizado.
- MGCP (IETF)
- MEGACO (IETF) -H.248 (ITU-T).

## Slide 8: SEÑALIZACION EN LA RED DE DATOS
H.323 fue inicialmente adoptado tanto en carriers como no carriers.
MEGACO/H.248 fue diseñado para carriers pero se sigue usando principalmente H.323.
La tendencia actual es migrar a SIP.
Al haber tantos estándares la señalización se convierte en el componente más complejo.

## Slide 9: SEÑALIZACIONES EN RED NO CARRIER
PABX
WAN
IP/FR/ATM
ROUTER
ROUTER
H.323 (H225/H245)
SIP
DTMF
R1/R2
Q.SIG
DTMF
R1/R2
Q.SIG

## Slide 10: SEÑALIZACIONES EN CARRIER
WAN DATOS
IP/MPLS/FR/ATM
PSTN
GW
GW
SOFTSWITCH
ADSL
HFC
INTERNET
ISP
H.323(H.225/H.245), SIP
MGCP, MEGACO/H.248
DTMF
SS7
R1/R2
Softphone
Softphone

## Slide 11: SEÑALIZACION DE H.323
Los terminales H.323 pueden operar en presencia o ausencia de un Gatekeeper.
Si existe un gatekeeper, los terminales, gateways y MCU lo deben utilizar.
El gatekeeper mínimamente debe soportar:
  Conversión de direcciones: alias (pc1@diginet.com.co) o números E.164 a IP.
  Control de admisiones.
  Control de ancho de banda.
  Administración de la zona.

## Slide 12: GATEKEEPERS Y ZONAS
Zona: conjunto de gateways, MCU y terminales registradas con un gatekeeper.

## Slide 13: SEÑALIZACION DE H.323
La señalización se da mediante varios protocolos así:
  H.225 RAS.
  H.225.0 Call Controll.
  H.245
IMPORTANTE: La señalización no se encapsula en RTP. Se encapsula directamente en UDP o TCP.

## Slide 15: SEÑALIZACION H.323 – H.225 RAS
H.225 RAS (Registration, Admission and Status)
Entre el Gatekeeper y los terminales, gateways, MCU’s.
Permite:
El descubrimiento del Gatekeeper
El registro terminales, Gateways y MCU’s
La localización de terminales.
Control de admisión.
El gatekeeper se puede ubicar así:
  Estáticamente: configurando en el cliente la IP del Gatekeepr.
  Dinámicamente con la dirección multicast 224.0.1.41, puerto UDP 1718.
Una vez se sabe la IP del gatekeeper, los procesos de registro, admisión y estatus continúan por el puerto UDP 1719.

## Slide 16: SEÑALIZACION H.323 – H.225 RAS
Algunos mensajes RAS son:
Message Function
RegistrationRequest (RRQ) Request from a terminal or gateway to register with a gatekeeper. Gatekeeper either confirms or rejects (RCF or RRJ).
AdmissionRequest (ARQ) Request for access to packet network from terminal to gatekeeper. Gatekeeper either confirms or rejects (ACF or ARJ).
BandwidthRequest (BRQ) Request for changed bandwidth allocation, from terminal to gatekeeper. Gatekeeper either confirms or rejects (BCF or BRJ).
DisengageRequest (DRQ) If sent from endpoint to gatekeeper, DRQ informs gatekeeper that endpoint is being dropped; if sent from gatekeeper to endpoint, DRQ forces call to be dropped. Gatekeeper either confirms or rejects (DCF or DRJ). If DRQ sent by gatekeeper, endpoint must reply with DCF.

## Slide 17: SEÑALIZACION H.323 – H.225 RAS
Algunos mensajes RAS son:
Message Function
InfoRequest (IRQ) Request for status information from gatekeeper to terminal.
InfoRequestResponse (IRR) Response to IRQ. May be sent unsolicited by terminal to gatekeeper at predetermined intervals.
RAS timers and Request in Progress (RIP)Recommended default timeout values for response to RAS messages and subsequent retry counts if response is not received.
gatekeeper discovery (GRQ)

## Slide 18: SEÑALIZACION DE H.323 – H.225.0
H.225.0 CALL CONTROL
Provee el establecimiento, mantenimiento y finalización de la llamada.
Está basado en Q.931 (la señalización utilizada en el canal D de RDSI).
Si existe un Gatekeeper se da entre el Gatekeeper y las terminales. De lo contrario es entre terminales.
Utiliza TCP puerto 1720.
En el mensaje CONNECT se envía la información del puerto TCP y la dirección IP para continuar la negociación H.245.

## Slide 19: SEÑALIZACION DE H.225.0
Sigue la estructura de mensaje utilizada en Q.931 (RDSI).
Call establishment messages: Call clearing messages:
ALERTING (Indica que ya esta repicando) DISCONNECT
CALL PROCEEDING RELEASE
CONNECT (Indica que ya se respondio) RELEASE COMPLETE
CONNECT KNOWLEDGE RESTART
PROGRESS RESTART ACKNOWLEDGE
SETUP
SETUP ACKNOWLEDGE
Call information phase messages: Miscellaneous messages
RESUME SEGMENT
RESUME ACKNOWLEDGE CONGESTION CONTROL
RESUME REJECT INFORMATION
SUSPEND NOTIFY
SUSPEND ACKNOWLEDGE STATUS
SUSPEND REJECT STATUS ENQUIRY
USER INFORMATION

## Slide 20: SEÑALIZACION DE H.323 – H.245
H.245 conference control
Permite negociar:
  Capacidades de una terminal: codificadores (G.711, G.729, etc).
  Los canales lógicos RTP y RTCP y los puertos que se utilizarán.
  Determinar tiempos de retraso en la red (Round trip delay).
Adicionalmente permite el control de conferencia definiendo maestros y esclavos, para resolver conflictos entre puntos terminales.
Opera sobre TCP utilizando el puerto negociado en el mensaje CONNECT de H.225.0
Los mensajes están codificados en ASN.1

## Slide 21: SEÑALIZACION DE H.323 – H.245
Message Function
Master-Slave Determination Determines which terminal is the master and which is the slave. Possible replies: Acknowledge, Reject, Release (in case of a time out).
Terminal Capability Set Contains information about a terminal's capability to transmit and receive multimedia treams. Possible replies: Acknowledge, Reject, Release.
Open Logical Channel Opens a logical channel for transport of audiovisual and data information. Possible replies: Acknowledge, Reject, Confirm.
Close Logical Channel Closes a logical channel between two endpoints. Possible replies: Acknowledge
Request Mode Used by a receive terminal to request particular modes of transmission from a transmit terminal. General mode types include VideoMode, AudioMode, DataMode and Encryption Mode. Possible replies: Acknowledge, Reject, Release.
Send Terminal Capability Set Commands the far-end terminal to indicate its transmit and receive capabilities by sending one or more Terminal Capability Sets.
End Session Command Indicates the end of the H.245 session. After transmission, the terminal will not send any more H.245 messages

## Slide 23: SEÑALIZACION EN H.323
Señalización H.225/H.245 directa entre terminales.

## Slide 24: SEÑALIZACION EN H.323
Señalización a través del gatekeeper:
Gatekeeper-Routed Call Signaling (GKRCS)

## Slide 25: H.323 – FASTSTART Y TUNNELING DE H.245
FAST START
Si los nodos soportan H.323 V2 o + se simplifica el establecimiento de la conexión incluyendo los parámetros que normalmente se negocian en la etapa de H.245, en los mensajes H.225 (ALERTING, CALL PROCEDING o CONNECT).
TUNNELING
Consiste en hacer tuneling de mensajes H.245 a través de mensajes H.225. En esta alternativa se envían mensajes H.245 utilizando la misma conexión creada para H.225.

## Slide 26: SERVICIOS SUPLEMENTARIOS EN H.323
La serie H.450 define los procedimientos y señalizaciones entre los componentes H.323 para la implementación de los servicios suplementarios.
Trabaja con el protocolo H.225.
Los mensajes no tienen header y están en formato ASN.1.

## Slide 27: SERVICIOS SUPLEMENTARIOS EN H.323
H.450.1: Protocolos y procedimientos comunes a todas las normas H.450.
H.450.2: Call Transfer.
H.450.3: Call Diversion: Call Forwarding Unconditional, Call Forwarding Busy, Call Forwarding No Reply.
H.450.4: Call Hold.
H.450.5: Call Park.
H.450.6: Call Wating.
H.450.7: Message Wating.
H.450.8: Calling Party Name Presentation.
H.450.9: Completion of Calls to Busy Subscribers

## Slide 28: SERVICIOS SUPLEMENTARIOS EN H.323
H.450.10: The Call Offer supplementary service H.450.11: Call Intrusion.
H.450.12: Exchange of common information that relates to the endpoint or equipment at one end of a connection and includes one or more of the following: Feature Identifiers, Feature Values, or Feature Controls.

## Slide 29: H.235 SECURITY
Conjunto de recomendaciones para implementar seguridad en las normas H.3XX (H.323, H.225, H.245).
Provee autenticación, privacidad e integridad.
Soporta password simple, certificados digitales y mezclas de ambos.
Permite negociar llaves y los algoritmos criptográficos.
Los mensajes están codificados en ASN.1

## Slide 30: H.235 SECURITY
The call signalling channel may be secured using TLS [TLS] or IPSEC [IPSEC] on a secure well-known port (H.225.0).
Users may be authenticated either during the initial call connection, in the process of securing the H.245 channel and/or by exchanging certificates on the H.245 channel.
The encryption capabilities of a media channel are determined by extensions to the existing capability negotiation mechanism.
Initial distribution of key material from the master is via H.245 OpenLogicalChannel or OpenLogicalChannelAck messages.
Re-keying may be accomplished by H.245 commands: EncryptionUpdateCommand, EncryptionUpdateRequest, EncryptionUpdate and EncryptionUpdateAck.
Key material distribution is protected either by operating the H.245 channel as a private channel or by specifically protecting the key material using the selected exchanged certificates.
The security protocols presented conform either to ISO published standards or to IETF proposed standards.

## Slide 31: PROCEDIMIENTOS DEFINIDOS EN H.235/D

## Slide 32: SEÑALIZACION SIP
Session Initiation Protocol.
Desarrollado por IETF (RFC3261 reemplaza a RFC 2543) como protocolo de señalización multimedia.
Permite Iniciar, modificar y terminar llamadas multimedia como telefonía Internet, conferencias u otras que incluyan audio, video o datos.
Permite negociar características como codificadores, servicios, etc.
Surge como una alternativa de señalización mucho menos compleja y más rápida que H.323 (H.225/H.245).

## Slide 33: SEÑALIZACION SIP
Permite sesiones unicast y multicast, y sesiones punto a punto y multipunto.
OJO: MULTIPUNTO no es sinónimo de MULTICAST (224.x.y.z).

## Slide 34: SEÑALIZACION SIP
Es extensible lo que permite crear nuevas funciones y servicios que se pueden registrar ante el IANA (Internet Assigned Numbers Authority).
Utiliza direcciones SIP-URL. Eje: sip:juanrest@diginet.com.co
sip:5140532@200.69.98.154.
sip:5140532@xyz.com.co
Típicamente utiliza el puerto 5060 UDP o TCP.
Inicialmente se utiliza UDP sino TCP.
Aunque soporta telefonía, es más orientado a aplicaciones de nueva generación sobre Internet.
Llamada controlada por el Proxy/Redirect Server.

## Slide 35: COMPONENTES SIP
PUNTOS TERMINALES
Son las aplicaciones de usuario final, en los extremos de la llamada. Ej: un teléfono IP, un gateway, etc.
Pueden hacer comunicación directa, pero generalmente lo hacen a través del proxy.
Implementan
  UAC (User Agent Client): Inicia la comunicación.
  UAS (User Agent Server): Atiende la solicitud de comunicación.
Pueden ubicar el Proxy (Registrar, para registrarse) así:
  Configuración manual.
  Mediante DNS utilizando registro SRV.
  Mediante la dirección multicast 224.0.1.175 (all SIP servers multicast address sip.mcast.net).

## Slide 36: ESQUEMA DE SEÑALIZACION SIP

## Slide 37: COMPONENTES SIP
SERVER PROXY/REDIRECT
Interactúan con los puntos terminales.
Enrutan requerimientos SIP del agente cliente hacia el agente server y las respuestas en sentido contrario.
Los mensajes en ambos sentidos siguen el mismo camino.
Controla o redirecciona la llamada al destino final o a otros proxys en el camino.
Permiten forzar políticas como establecer quien puede o no llamar.
Puede estar configurado en el cliente manualmente, ubicado con Multicast o a partir de la dirección SIP mediante DNS.
Eje: juanrest@diginet.com.co hará que se busque el servidor Proxy que atiende el sitio de Diginet.

## Slide 39: ESQUEMA CON TELEFONOS SIP
TERMINAL
TERMINAL

## Slide 40: ESQUEMA DE SEÑALIZACION SIP

## Slide 41: SERVIDORES SIP
PROXY
  Encamina Peticiones/Respuestas hacia el destino final.
REDIRECTOR (REDIRECT)
  Contesta al mensaje INVITE con uno de redirección (3XX) indicando como contactar al destino (conjunto de URI)
  Con los nuevos URI el cliente comienza un nuevo INVITE.
REGISTRO (REGISTRAR)
  Recibe solicitudes de registro de los usuarios.
  Mantiene la localización actual de un usuario.
  Generalmente se implementa en el servidor Proxy.
  Se puede ver como la parte del Location Server que frontea al usuario. El Location Server es consultado por el Proxy para ubicar los recursos.

## Slide 42: ARQUITECTURA DISTRIBUIDA DE SIP

## Slide 43: ARQUITECTURA DISTRIBUIDA DE SIP

## Slide 44: MENSAJES SIP
También conocidos como métodos.
Dos tipos:
  PETICIONES.
  RESPUESTAS.
Constan de dos partes así:
CABECERA: con campos como To, From, Subject, Content-type, etc.
CUERPO: generalmente Contenido SDP.

## Slide 45: MENSAJES SIP
Tipos de Cabecera:
GENERALES:
To, From, Date, Call-ID, Conctact, Via, Accept, Accept-Encoding, Encription, Expires, Record-Route, Timestamp.
DE ENTIDAD
Content-Encoding, Content-Length, Content type.
DE PETICION
Proxy-Authorization, Priority, Route, Subject, Authorization, Contact, Organization, Max-Forwards, type.
DE RESPUESTA
Allow, Proxy-Authenticate, Server, Warning.

## Slide 46: EJEMPLO DE MENSAJE SIP
INVITE sip:7170@iptel.org SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 195.37.77.100:5040;rport
Max-Forwards: 10
From: "jiri" <sip:jiri@iptel.org>;tag=76ff7a07-c091-4192-84a0-d56e91fe104f
To: <sip:jiri@bat.iptel.org>
Call-ID: d10815e0-bf17-4afa-8412-d9130a793d96@213.20.128.35
CSeq: 2 INVITE
Contact: <sip:213.20.128.35:9315>
User-Agent: Windows RTC/1.0
Proxy-Authorization: Digest username="jiri", realm="iptel.org", algorithm="MD5", uri="sip:jiri@bat.iptel.org", nonce="3cef753900000001771328f5ae1b8b7f0d742da1feb5753c",response="53fe98db10e1074b03b3e06438bda70f"
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 451
v=0
o=jku2 0 0 IN IP4 213.20.128.35
s=session
c=IN IP4 213.20.128.35
b=CT:1000

## Slide 47: PRINCIPALES MENSAJES SIP
  MENSAJES DE SOLICITUD
  INVITE: invita al otro extremo a participar en una llamada.
  ACK: Permite confirmar la conexión por parte de quien la originó.
  OPTIONS: para consultar opciones de UA y Servidores.
  BYE: Permite terminar una llamada.
  CANCEL: para cancelar una petición en progreso.
  REGISTER: permite registrar la información de localización de los clientes en los servidores SIP.
  UNREGISTER: para notificar al servidor que no se estará disponible.

## Slide 48
CÓDIGOS DE RESPUESTA

## Slide 49: EJEMPLO DE MENSAJE SIP-RESPUESTA
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.30:5060;received=66.87.48.68
From: sip:sip2@iptel.org
To: sip:sip2@iptel.org;tag=794fe65c16edfdf45da4fc39a5d2867c.b713
Call-ID: 2443936363@192.168.1.30
CSeq: 63629 REGISTER
Contact: <sip:sip2@66.87.48.68:5060;transport=udp>;q=0.00;expires=120
Server: Sip EXpress router (0.8.11pre21xrc (i386/linux))
Content-Length: 0
Warning: 392 195.37.77.101:5060 "Noisy feedback tells:
pid=5110 req_src_ip=66.87.48.68 req_src_port=5060 in_uri=sip:iptel.org
out_uri=sip:iptel.org via_cnt==1"

## Slide 50: FLUJO DE MENSAJES BASICO
IP Phone
IP Phone

## Slide 51: INTERACCION ENTRE SERVIDORES SIP

## Slide 52: INTERACCION ENTRE SERVIDORES SIP

## Slide 53: INTERACCION ENTRE SERVIDORES SIP

## Slide 54: ESTABLECIMIENTO DE LLAMADA SIP DIRECTA

## Slide 55: SDP
Session Description Protocol. RFC 2327
Permite la descripción de sesiones multimedia (negociación de la sesión).
Es un protocolo de sesión, totalmente independiente, utilizado en varias arquitecturas como SIP, MGCP, entre otros.
Hace parte de la arquitectura multimedia en MBONE.
Opera en esquema OFRECIMIENTO - RESPUESTA.
Formato <type>=<valor>
Tiene campos opcionales y requeridos.
Utiliza mensajes en modo texto.

## Slide 56: SDP EN EL MODELO TCP/IP

## Slide 57: MENSAJES SDP
Los mensajes incluyen:
  Nombre y propósito de la sesión.
  Tiempo de duración de la sesión.
  Medios que comprende la sesión.
  Información requerida por los medios: direcciones IP, puertos, formatos, etc.
  El tipo de media (video, audio, etc)
  El protocolo de transporte (RTP/UDP/IP, H.320, etc)
  El formato de la media (H.261 video, MPEG video, etc)
  Para sesiones multicast, también define la dirección multicast y el puerto de transporte.

## Slide 58: MENSAJES SDP
Pueden ser:
  Session Description.
  Time Description.
  Media Description.

## Slide 59: CAMPOS SDP
Session description (* significa opcional)
  v= (protocol version)
  o= (owner/creator and session identifier).
  s= (session name)
  i=* (session information)
  u=* (URI of description)
  e=* (email address)
  p=* (phone number)
  c=* (connection information - not required if included in all media)
  b=* (bandwidth information) One or more time descriptions (see below)
  z=* (time zone adjustments)
  k=* (encryption key)
  a=* (zero or more session attribute lines) Zero or more media descriptions (see below)

## Slide 60: CAMPOS SDP
Time description
  t= (time the session is active)
  r=* (zero or more repeat times)
Media description
  m= (media name and transport address)
  i=* (media title)
  c=* (connection information - optional if included at session-level)
  b=* (bandwidth information)
  k=* (encryption key)
  a=* (zero or more media attribute lines)

## Slide 61: EJEMPLO DE SDP
v=0
o=mhandley 2890844526 2890842807 IN IP4 126.16.64.4
s=SDP Seminar
i=A Seminar on the session description protocol
u=http://www.cs.ucl.ac.uk/staff/M.Handley/sdp.03.ps
e=mjh@isi.edu (Mark Handley)
c=IN IP4 224.2.17.12/127 (IN significa Internet).
(El 127 es TTL)
t=2873397496 2873404696
a=recvonly
m=audio 49170 RTP/AVP 0 (Puerto 49170, RTP/AVP es RTP usando los perfiles de Audio y video de IETF. 0 es la codificacion. Ej: 0=PCMU, 31=H.261
m=video 51372 RTP/AVP 31
m=application 32416 udp wb
a=orient:portrait

## Slide 62
EJEMPLO DE SDP

## Slide 63: SIP Y EL DNS
La ubicación de los servidores SIP se puede realizar mediante los registros SRV de los DNS (RFC 2782).
El formato del registro SVR es:
_service._protocol SVR Priority Weight Port hostname
Priority (0-65535) y Weight (0-65535) se utilizan cuando se tienen varios Servidores para determinar cual usar.
Si se tienen varios registros asociados a un servicio se debe tratar primero con el MENOR valor en Priority.
Entre varios servidores con igual Priority se elige el de mayor Weight.

## Slide 64: SIP Y EL DNS
Ejemplo:
Si se quiere crear la entrada del servidor SIP de diginet cuyo nombre es sipproxy.diginet.com.co que escuchará en el puerto 5060 UDP el registro sería.
_sip._udp.diginet.com.co SRV 0 0 5060 sip.diginet.com.co
_sip._udp.diginet.com.co SRV 0 1 5060 sip2.diginet.com.co
OJO: La cuenta del usuario sera así: sip:juanrest@diginet.com.co
Los registros SRV se pueden utilizar para implementar redundancia y balanceo de cargas
En caso de que no existan registros SRV asociados a un dominio se hace una resolución normal

## Slide 65: SEÑALIZACION MGCP
Media Gateway Control Protocol (IETF RFC 2705).
Protocolo de señalización desarrollado por el IETF para la comunicación entre los siguientes componentes:
  Media Gateway (MG).
  Media Gateway Controller (MGC, también conocido como Softswitch o Call Agents.)
  Signaling Gateway
En este modelo la lógica de llamada está en el MGC y el manejo del medio en el MG.

## Slide 66: SEÑALIZACION MGCP
Opera en un modelo Maestro/Esclavo donde los MG ejecutan los comandos enviados por los MGC.
Utiliza UDP así:
  VERSION 0.1 VERSION 1.0
  MG puerto 2427 MG puerto 2427
  CA puerto 2427 MGC puerto 2727
El MG elige los puertos utilizados para RTP.
La descripción de la sesión: puertos codificadores, etc, se hace con SDP.
MGCP evoluciona posteriormente a MEGACO.

## Slide 67: COMPONENTES MGCP
Media Gatey Controller y Media Gateways.
Media Gatewy A
Media Gatewy B

## Slide 68: COMPONENTES MGCP
El flujo MGCP se da entre el MGC y los MG.
Los MG envían voz convencional (PCM) hacia la PSTN y voz sobre IP hacia la red de datos.

## Slide 69: MENSAJES MGCP
Cada evento como un descuelgue, un repique, una señal, etc. están agrupados en paquetes.
PAQUETE: grupo de propiedades, eventos, señales y estadísticas, que puede tener un tipo de terminal en particular. Ej: hay un paquete para líneas convencionales, otro para troncales MF, etc.

## Slide 70: MENSAJE MGCP

## Slide 71: PAQUETES MGCP
Cada evento como un descuelgue, un repique, una señal, etc. están agrupados en paquetes.
PAQUETE: grupo de propiedades, eventos, señales y estadísticas, que puede tener un tipo de terminal en particular. Ej: hay un paquete para líneas convencionales, otro para troncales MF, etc.

## Slide 72: EJEMPLO DE ELEMENTOS EN UN PAQUETE MGCP
hd Transición off-hook.
hu Transición on-hook.
dl Tono de marcado.
rg Ring.
hf Flash hook.
bz Todo de ocupado.
aw Tono de respuesta.
wt Tono de llamada en espera.
mt Detectado tono de modem.
ft Detectado tono de fax.
cg Tono de congestión de red.
dtmf8 Digito 8 de DTMF.
java Cargar un script Java.

## Slide 73: PAQUETES MGCP
Genérico (G).
DTMF (D).
MF (M).
Enlace Troncal (T).
Líneas (L).
Microteléfono (H).
RTP (R).
Acceso de red (A).
Servidor de acceso (N).
Paquete de scripts (Script).
Ejemplo de asociación de paquete a tipos de MG.
  MG Residencial: G, D, L, R.
  MG Troncal MF: G, M, D, T, R.

## Slide 74: COMANDO MGCP
EndpointConfiguration.
NotificationRequest.
Notify.
CreateConnection.
ModifyConnection.
DeleteConnection.
AuditEndpoint.
AuditConnection.

## Slide 75: FRAMEWORK DE GATEWAY DE 3 COMPONENTES

## Slide 76: SEÑALIZACION MEGACO/H.248
Media Gateway Control.
Señalización orientada al carrier o proveedor de servicios de telefonía.
Resultado del trabajo conjunto entre IETF (RFC 3015 MEGACO) y la ITU-T (H.248).
Basado en parte en MGCP y por tanto es muy similar en arquitectura. Sin embargo soporte más redes como ATM.
Soporta multimedia.
Puede operar sobre IP, ATM entre otros.

## Slide 77: SEÑALIZACION MEGACO/H.248
Soporta señalizaciones por tonos, ISDN, QSIG, GSM entre otras.
Usa TCP y UDP así:
  megaco-h248 2944/tcp Formato Texto
  megaco-h248 2944/udp Formato Texto
  h248-binary 2945/tcp H248 Binary
  h248-binary 2945/udp H248 Binary
Los puertos pueden ser cambiados con mensaje ServiceChange.
Los MGC deben soportar TCP+UDP, los MG cualquiera.
Utiliza mensajes en formato ASN.1.
Utiliza SDP para el intercambio de capacidades (codificadores, puertos, etc).

## Slide 78: COMPONENTES MEGACO/H.248
MEDIA GATEWAY CONTROLLER (MGC)
  También conocido como Call Agent o SoftSwitch.
  Maneja toda la inteligencia de la llamada.
  Coordina todo el proceso de la llamada: control de la llamada, enrutamiento e interconexión con los sistemas de señalización.
  Generalmente genera los comandos hacia MG y el MG los responde.

## Slide 79: COMPONENTES MEGACO/H.248
MEDIA GATEWAY (MG).
  Permite el flujo entre la red de datos y la red convencional de telefonía.
  Se concentra en la traducción de medios (audio).
  Puede ser:
    Trunking Gateway: De troncanles telefónicas convencionales a red de VoIP.
    Residential Gateway:
    NAS: Gateways que dan acceso a Internet.
    IVR: permite colectar digitos sonar anuncios, enviar faxes, etc.
  Tiene configurado por lo menos un MGC. (o +).

## Slide 80: COMPONENTES MEGACO/H.248
SIGNALING GATEWAY (SG).
  Permite al MGC interactuar directamente con los sistemas de señalización tradicionales.
  Tiene a cargo el intercambio de la señalización.

## Slide 81: COMPONENTES BASICOS MEGACO/H.248

## Slide 82: ARQUITECTURA

## Slide 83: SEÑALIZACION MEGACO/H.248
MGC
MGC
MG
MG

## Slide 84: SEÑALIZACION MEGACO/H.248

## Slide 85: SEÑALIZACION MEGACO/H.248
EN MEGACO LOS TELEFONOS IP SE TRATAN COMO MG

## Slide 87: DEFINICIONES MEGACO/H.248
TERMINATIONS (TERMINACIONES)
Fuentes o receptores (físicos o lógicos) de datos (voz, señalización, etc).
  Absorben (Sink) o Originan (Sources) media.
  Pueden ser:
    Físicos: Pueden existir por fuera del Contexto.
    Efímeros: desaparecen al salir del Contexto.
  Ejemplo: linea análoga, una troncal, una terminación RTP.
Se identifican con un TerminalID.
Cuando un comando requiere hacer referencia al Gateway como un todo se utiliza TerminalID = ROOT.

## Slide 88: DEFINICIONES MEGACO/H.248
CONTEXTS (CONTEXTO - CTX)
  Asociación entre una colección de terminaciones (entes que participan en una llamada).
  Ejemplo: un flujo RTP y un canal DS0.
  Es creado por la primera TERMINACION que se le asocia.
  Desaparece al salir la última TERMINACION.
  Existe el contexto NULO (Null Context) que alberga las terminaciones que no tienen contexto.
  La máxima cantidad de terminaciones en un contexto depende del MG.
  Tiene un identificador ContexID asignado por el MG.

## Slide 89: DEFINICIONES MEGACO/H.248
Media Gateway
Contexto 1
Terminacion
RTP Stream
SCN: Switched Circuit Network.
Terminacion
SCN Bearer Channel
Terminacion
SCN Bearer Channel
*
Contexto2
Terminacion
RTP Stream
Terminacion
SCN Bearer Channel
*
Contexto3
Terminacion
RTP Stream
Terminacion
SCN Bearer Channel

## Slide 90: DEFINICIONES MEGACO/H.248
La operación del protocolo se basa en la creación, mantenimiento y terminación de contextos y sus características.
Para esto se tienen comandos que fluyen del MGC hacia el MG (excepto el comando Notify y el ServiceChange) que fluye de MG a MGC.

## Slide 91: DEFINICIONES MEGACO/H.248
TRANSACCIONES: una o más acciones que se efectúan todas o no se efectúan.
Una acción es uno o más comandos.
Garantiza el orden de ejecución de los comandos.
EVENTOS: por ejemplo cuelgue, descuelgue, etc.
SEÑALES: como un ring, un tono de invitación a marcar, etc.
PAQUETE: grupo de propiedades, eventos, señales y estadísticas, que puede tener un tipo de terminal en particular. Ej: hay un paquete para lineas convencionales, otro para troncales MF, etc.

## Slide 92: ALGUNOS PAQUETES MEGACO/H.248
Ver anexo E del RFC3015.
Generic.
Base root.
Tone Generator: señales (pt).
Basic DTMF Generator: señales (d0, d1, d2, etc).
DTMF detection.
Call Progress Tone Generator: Signals (dt – dial tone, , rt – ring tone, bt – bussy tone, cw – call waiting tone, etc).
Analog Line Supervision: Eventos (of – off hook, on – on hook, etc).

## Slide 93: COMANDOS MEGACO/H.248
Add: adicionar terminaciones a un contexto. La primera terminación crea el contexto.
Move: Mueve una terminación de un contexto a otro.
Modify: modificar las propiedades, eventos y señales de una terminación.
Substract: borra una terminación de un contexto. Con la eliminación de la última se borra el contexto.
Notify: permite que el media gateway informe al MGC de eventos en el gateway.

## Slide 94: COMANDOS MEGACO/H.248
AuditValue: permite obtener propiedades, señales, estadisticas y eventos de una Terminación.
AuditCapabilities: Retorna todos los posibles valores para las propiedades de una terminación.
ServiceChange: permite notificar al MGC la presencia del MG (Registrarse) , la salida de terminaciones, etc.
También lo usa el MGC para decirle al MG que cambie de MGC o que saque un grupo de Terminaciones fuera de servicio.

## Slide 95: ESTRUCTURA DEL COMANDO
TerminationID
LocalTerminationState
  (rcvonly, sndrcv).
LocalTerminationDescriptor, RemoteTerminationDescriptor
  Describe el flujo en cada dirección: IP, Puertos, codificadores, etc.
EventsDescriptor
  Lista los eventos a ser reportados.
SignalDescriptor
  Lista las señales a ser aplicadas a la terminación (tonos y anunción generados por el MG)

## Slide 96: ESTRUCTURA DE LA TRANSACCION
TransactionID
TransactionRequest
  Contiene las solicitudes.
TransactionReply
  Contiene las respuestas del transaction request.
TransactionPending
  Notifica que la transacción aún se esta ejecutando.

## Slide 97: EJEMPLO DE MEGACO/H.248
1. Evento de descuelgue
2.Genere tono
y colecte dígitos
3. Convierte
de E.164 a IP
4.Acepta crear nuevo
contexto y devuelve
el nombre, dirección ip
puerto, el codec.
5.Acepta crear nuevo
Contexto, generar
Repique y devuelve
el nombre, dirección ip
Puerto, el codec
6 FLUJO RTP/RTCP
Descuelgue

## Slide 98: FLUJO DE COMANDOS

## Slide 99: FLUJO DE COMANDOS
In this example, MG1 has the IP address 124.124.124.222, MG2 is
125.125.125.111, and the MGC is 123.123.123.4. The default Megaco
port is 55555 for all three.
1. An MG registers with an MGC using the ServiceChange command:
MG1 to MGC:
MEGACO/1 [124.124.124.222]
Transaction = 9998 {
Context = - {
ServiceChange = ROOT {Services {
Method=Restart,
ServiceChangeAddress=55555, Profile=ResGW/1}
}
}
}

## Slide 100: FLUJO DE COMANDOS
2. The MGC sends a reply:
MGC to MG1:
MEGACO/1 [123.123.123.4]:55555
Reply = 9998 {
Context = - {ServiceChange = ROOT {
Services {ServiceChangeAddress=55555, Profile=ResGW/1} } }
}

## Slide 101: FLUJO DE COMANDOS
3. The MGC programs a Termination in the NULL context. The terminationId is A4444, the streamId is 1, the requestId in the Events descriptor is 2222. The mId is the identifier of the sender of this message, in this case, it is the IP address and port [123.123.123.4]:55555. Mode for this stream is set to SendReceive. "al" is the analog line supervision package.
MGC to MG1:
MEGACO/1 [123.123.123.4]:55555
Transaction = 9999 {
Context = - {
Modify = A4444 {
Media { Stream = 1 {
LocalControl {
Mode = SendReceive,
tdmc/gain=2, ; in dB,
tdmc/ec=on
},
Local {
v=0
c=IN IP4 $
.
.
.

## Slide 102: FLUJO DE COMANDOS
3. The MGC programs a Termination in the NULL context. The terminationId is A4444, the streamId is 1, the requestId in the Events descriptor is 2222. The mId is the identifier of the sender of this message, in this case, it is the IP address and port [123.123.123.4]:55555. Mode for this stream is set to SendReceive. "al" is the analog line supervision package.
m=audio $ RTP/AVP 0
a=fmtp:PCMU VAD=X-NNVAD ; special voice activity
; detection algorithm
}
}
},
Events = 2222 {al/of}
}
}
}

## Slide 103: MEGACO/H.248 Y QOS - SEGURIDAD
El MGC podrá decir al MG:
  Que marque los paquetes con DSCP (DiffServ).
  Que solicite servicios RSVP.
La seguridad se manejará con IPSec así:
  Será obligatorio el AH (Authentication Header) que garantiza integridad y quien es la fuente.
  ESP (Encapsulating Security Payload), que maneja confidencialidad) será opcional.

## Slide 104: IAX/IAX2
Inter Asterisk Exchange.
Protocolo de transporte de señalización y media desarrollado para Asterisk.
IAX2 utiliza puerto UDP 4569.
Opera mejor que SIP o H.323 en ambientes con NAT/Firewall.

## Slide 105: SIGTRAN
Signalling Transport.
Permite transportar tráfico de señalización como SS7 y ISDN a través de una red IP.
Esta constituido por el protocolo SCTP y un UA (User Adaptation Layer), para cada protocolo transportado
UA para protocolos así:
  M2PA para SS7 MTP3.
  M2U para SS7 MTP2
  M3UA para SS7 MTP3 user signaling (e.g., ISUP/SCCP messages
  SUA para SS7 SCCP user signaling (e.g., TCAP, RANAP, etc.)
SCTP (Stream Control Transmission Protocol) es un transporte IP, diseñado para llevar señalización.

## Slide 106: ESQUEMAS CON SIGTRAN

## Slide 107: ESQUEMAS CON SIGTRAN

## Slide 108: SIGTRAN
Los principales RFC son:
  RFC 2719 Architectural Framework for Signalling Transport
  RFC 2960 SCTP
  RFC 3057 ISDN UA (IUA)
  RFC 3331 : SS7 MTP2 UA (M2UA)
  RFC 3332 : SS7 MTP3 UA (M3UA)
  SS7 SCCP UA (SUA)
  V5 UA (V5UA)

## Slide 109: ARQUITECTRA DE SIGTRAN

## Slide 110: SCTP
Opera al mismo nivel de TCP y UDP.
RFC 2960.
Soporta entrega libre de errores, sin duplicación.
Esquema de Streem pero visto como conjunto de mensajes de usuario entregados en orden y no como flujos de bytes utilizados por TCP.
Fragmentación para garantizar que el mensaje puede viajar sobre el MTU de la red.
Orientado a conexión,
Ver: http://www.iec.org/online/tutorials/ss7_over/topic01.html

## Slide 111: SEGMENTO SCTP
Opera al mismo nivel de TCP y UDP.
RFC 2960.
Chunk: puede ser datos de usuario o encabezados SCTP.

## Slide 112: OTROS PROTOCOLOS DE SEÑALIZACION
Cisco SCCP: Skinny Client Control Protocol.
Protocolo propietario de Cisco entre un telefóno IP Cisco y el Cisco Call Manager.
Es similar a SIP (Cisco Publico Skinny y de alli salio SIP).
Permite que el telefono haga la señalización con un Terminal H.323, utilizando al Call Manager como proxy H.323.
Una vez establecida la señalización los dos terminales se comunican directamente usando RTP/UDP/IP.
Utiliza el Puerto TCP 2000.
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios123/123newft/123_1/ftskinny.htm#35710
http://www.javvin.com/protocolSCCP.html
http://www.cisco.com/E-Learning/cmn/vod4e/public/fjohnsto_12_11_2001_8_19_36/index.htm

## Slide 113: SEÑALIZACION Y NAT/FIREWALL
Al tener los dispositivos que participan en una sesión de multimedia separados por equipos que hacen NAT o firewalls se pueden presentar problemas porque:
  Ante NAT las direcciones originales reportadas por los dispositivos detrás del NAT no corresponden con la traducidas.
  Los puertos negociados en la señalización deberían abrirse dinámicamente para las llamdas entrantes lo que generalmente no sucede por seguridad.

## Slide 114: SEÑALIZACION Y NAT/FIREWALL
SEÑALIZACION

## Slide 115: EJEMPLOS DE IP/PUERTO EN LA SEÑALIZACION
MENSAJE H.323 MENSAJE SIP

## Slide 116: SOLUCION CON NAT/FIREWALL
Habilitar si están disponibles módules que hagan la traducción en la señalización. Ejemplo: en linux habilitar el módulo ip_nat_h323 e ip_commtrack_h323 (Dispositivos Firewall/NAT Inteligentes,entienden la señalización y también la traducen)
Utilizar Proxys H.323 (Ejemplo: ISA Server), tambien conocidos como ALG (Application Layer Gateways).
Utilizar STUN (Simple Traversal of UDP Through Network Address Translators)
Utilizar TURN

## Slide 117: SOLUCION CON NAT/FIREWALL
ALG: Application Layer Gateway.

## Slide 118: SOLUCION CON NAT/FIREWALL
STUN: No es muy popular porque requiere cambios en el software del cliente.

## Slide 119: SOLUCION CON NAT/FIREWALL
TURN : Resuelve el problema del NAT simetrico al interponerse al trafico RTP.

## Slide 120: PUERTOS UDP Y TCP UTILIZADOS EN VOIP
Para H.323
Unicast GK discovery to UDP port 1718.
Multicast GK discovery to 224.0.1.41 UDP port 1718.
RAS to UDP port 1719.
H.225 (call signaling for hosts) to TCP port 1720.
H.245 (capability exchange) to a negotiation in the range of TCP ports 11000 through 65535.
RTP audio stream to UDP ports 16384 through 32767.

## Slide 121: PUERTOS UDP Y TCP UTILIZADOS EN VOIP
For SIP
Either the UDP or TCP port for the signaling to port 5060.
RTP audio stream to UDP port 16384 through 32767.
User agent may register with a local server on the startup by sending out a REGISTER request to IP address 224.0.1.175 (all SIP servers multicast address sip.mcast.net).

## Slide 122: PUERTOS UDP Y TCP UTILIZADOS EN VOIP
For MGCP version 0.1
MG and CA signaling to UDP port 2427.
RTP audio stream to UDP port 16384 through 32767.
For MGCP version 1.0
MG and CA signaling to MG through UDP port 2427 and CA through UDP port 2727.
Note: This is because some CAs have the MG functionality built in them.
RTP audio stream to UDP port 16384 through 32767.
Note: RTP port selection is MG specific. Depending on the number of voice ports on the MG, the RTP port range is selected. It does not go as high as 32767 and the range can be as small as 256.

## Slide 125: VISION DE UNA RED CONVERGENTE

## Slide 127: SEÑALIZACION TELEFONIA TRADICIONAL
En la interface entre el Gateway y los dispositivos telefónicos tradicionales se maneja señalización convencional. Algunos ejemplos son:
  DTMF
  R1/R2
  MC
  QSIG
  SS7
  RDSI

## Slide 128: DTMF/PULSOS
Dual Tone Multi Frequency: Utiliza pares de frecuencias para indicar los números marcados.
PULSOS: Utiliza cambios en la amplitud para indicar la marcación.
Ambos utilizados cuando se conectan equipos tradicionales básicos como teléfonos.

## Slide 129: MATRIX DMMF DE FRECUENCIAS
      1209 Hz 1336 Hz 1477 Hz 1633 Hz
      ABC DEF
697 Hz 1 2 3 A
GHI JKL MNO
770 Hz 4 5 6 B
PRS TUV WXY
852 Hz 7 8 9 C
oper
941 Hz * 0 # D

## Slide 130: MATRIX DMMF DE FRECUENCIAS

## Slide 131: SEÑALIZACION QSIG
Esta señalización se utiliza cuando yo quiero hacer ver un conjunto de centrales o plantas telefónicas como una sola.
Se utiliza mucho en redes privadas de PBX.
Es originaria de RDSI.

## Slide 132: SEÑALIZACION R1/R2
Señalización europea, para canales digitales, desarrollada en los 60’s. R1 es la versión Americana.
Existen variantes de R2, lo que dificulta su implementación.
Utiliza bits para la señalización: cuelgue, descuelgue, etc.
Generalmente se utiliza como una tecnología de canal asociado (CAS: señalización al interior del canal de voz).

## Slide 133: SEÑALIZACION SS7
Signaling System 7.
Desarrollada por la ITU-T para señalización entre plantas de telefonía pública.
Es una señalización de canal común, sofisticada, que opera fuera de banda sobre canales de 56/64Kbps.
Por razones de contingencia siempre se implementan en pares.
Debido a que los mensajes de control viajan a través de una red separada es más difícil violar la seguridad del sistema.

## Slide 134: SEÑALIZACION SS7
Permite:
  Setting up and managing the connection for a call
  Tearing down the connection when the call is complete
  Billing
  Managing call forwarding, calling party name and number display, three-way calling, and other Intelligent Network (IN) services
  Toll-free (800 and 888) and toll (900) calls
  Wireless as well as wireline call service including mobile telephone subscriber authentication, personal communication service (PCS), and roaming

## Slide 135: SEÑALIZACION SS7
SS7 consists of a set of reserved or dedicated channel known as signaling links and the network points that they interconnect. There are three kinds of network points (which are called signaling points): Service Switching Points (SSPs), Signal Transfer Points (STPs), and Service Control Points (SCPs). SSPs originate or terminate a call and communicate on the SS7 network with SCPs to determine how to route a call or set up and manage some special feature. Traffic on the SS7 network is routed by packet switches called STPs. SCPs and STPs are usually mated so that service can continue if one network point fails.

## Slide 136: SEÑALIZACION SS7
Esquema SS7

## Slide 137: SEÑALIZACION SS7 Y VOIP
Esquema SS7 entre telefonía convencional y telefonía sobre redes de datos.

## Slide 138: ISUP
ISDN User Part
The ISDN User Part (ISUP) defines the protocol and procedures used to set-up, manage, and release trunk circuits that carry voice and data calls over the public switched telephone network (PSTN). ISUP is used for both ISDN and non-ISDN calls. Calls that originate and terminate at the same switch do not use ISUP signaling.
http://www.pt.com/tutorials/ss7/isup.html

## Slide 139: ISUP

## Slide 140: E.164 Y DNS
ENUM: Esquema para obtener el URI (Uniform Resource Identifier) a contactar asociado a un número telefónico E.164.
RFC2916.
Nueva zona DNS: e164.arpa.
Ejemplo: Teléfono de Diginet: +57-4-5140532.
Registro DNS que dice como llegar a ese teléfono:
2.3.5.0.4.1.5.4.7.5.e164.arpa.
  IN NAPTR 10 10 “u”… “sip:5140532@diginet.com.co
  IN NAPTR 20 10 “u”… “mailto:juanrest@diginet.com.co
  IN NAPTR 30 10 “u”… “tel:+57-4-5140532

## Slide 141: EJEMPLO DE VOZ CON CISCO FXS/FXO
CONFIGURACION ROUTER 10.1.0.1
voice-port 1/0/0
timeouts call-disconnect 0
!
dial-peer voice 1 pots
destination-pattern 111
port 2/0
!
dial-peer voice 80 pots
destination-pattern +8........
port 1/0
dial-peer voice 100 voip
destination-pattern 222
req-qos guaranteed-delay
Ip precedence 5
codec g729
session target ipv4:10.2.0.1
WAN
111
222
PSTN
10.1.0.1
10.2.0.1
FXS
FXO

## Slide 142: EJEMPLO DE VOZ CON CISCO FXS/FXO Y GATEKEEPER
CONFIGURACION ROUTER 10.1.0.1
interface FastEthernet0
ip address 10.1.0.1 255.255.0.0
speed auto
h323-gateway voip interface
h323-gateway voip id OpenH323GK ipaddr 10.1.0.2
h323-gateway voip h323-id gw1@diginet.com.co
dial-peer voice 1 pots
destination-pattern 111
port 2/0
!
dial-peer voice 100 voip
req-qos guaranteed-delay
session target ras
dial-peer voice 80 pots
destination-pattern +8........
port 1/0
WAN
111
222
PSTN
10.1.0.1
10.2.0.1
GK
10.1.0.2

## Slide 143: EJEMPLO DE VOZ CON SIP
CONFIGURACION ROUTER 10.1.0.1
dial-peer voice 1 pots
destination-pattern 111
port 2/0
!
sip-ua
retry invite 3
retry response 3
retry bye 3
retry cancel 3
sip-server ipv4:10.1.0.2
dial-peer voice 100 voip
req-qos guaranteed-delay
session protocol sipv2
session target sip-server
WAN
111
222
PSTN
10.1.0.1
10.2.0.1
10.1.0.2 SIP PROXY

## Slide 144: EJEMPLO DE CISCO CON T.38
En esquema Global Router(config)# voice service voip
fax protocol {cisco | t38}
En esquema de dial peer
  Router(config)# dial-peer voice 99 voip
  Router(config-dial-peer)# fax protocol t38
  Router(config-dial-peer)# fax rate 9600

## Slide 145: OTROS COMANDOS UTILES CISCO
Para forzar el registro con el GateKeeper, ejecutar en modo de configuracion global:
  no gateway
  gateway
Para verificar si el gateway se registro: show gateway
Para ver los puertos de voz:
show voice port
Para ver las llamadas activas
show voice call status
show voice call summary
show call active voice
Para ver el estado de los dial-peer
show dial-peer voice summary

## Slide 146: CISCO CONTRA NETMEETING
voice service voip
!--- Enters voice service configuration mode and specifies a voice encapsulation
!--- type as VoIP encapsulation. Voice service configuration mode is used for
!--- packet Telephony service commands that affect the gateway globally.
h323
!--- Used to enable the H.323 voice service configuration commands.
h245 caps mode restricted
!--- The h245 caps mode restricted prevents Dual Tone Multifrequency (DTMF)
!--- Named Telephone Events (NTEs) as well as T.38 capability indication in the
!--- H.245 Terminal Capability Set packet. When these options are present, it
!--- can prevent the H.245 negotiation from completing with some devices,
!--- specifically with NetMeeting. Without the h245 caps mode restricted
!--- command, calls in either direction will fail.
h245 tunnel disable
!--- By default, H.245 tunneling is enabled. This H.323 feature allows any H.245
!--- message to use the existing H.225 TCP session instead of bringing up a
!--- second TCP session for H.245. Issue the h245 tunnel disable command to
!--- disable this feature.

## Slide 147: EJEMPLO DE CISCO CON MEGACO
Pendiente por presentar...

## Slide 148: CARRIER CLASE 4 Y 5
Servicios clase 4.
  1-800 services
  Private voice networks
  Directory assistance
  Operator services
  Custom dialing plans
  Follow-me services.
Servicios clase 5.
  Call waiting
  Call forwarding
  CLASS features.
  Caller ID.

## Slide 149: EQUIPOS PARA CARRIER
http://www.lucent.com/products/solution/0,,CTID+2014-STID+10253-SOID+1360-LOCL+1,00.html

## Slide 150: BIBLIOGRAFIA Y SITIOS DE INTERES
http://www.protocols.com
http://www.voip-info.org
http://www.cisco.com/warp/public/788/voip/understand-gatekeepers.html
http://www.iec.org/online/tutorials/h323/
http://www.cs.unc.edu/Courses/comp249-s03/lectures/comp249_s03_5/sld001.htm
http://www.openss7.org/overview.html
http://opengatekeeper.sourceforge.net/download.htm

## Slide 151: BIBLIOGRAFIA Y SITIOS DE INTERES
http://www.electronics2000.com/hacker/anatcall.html (Anatomia de una llamada)
http://www.lipz4.com/lipz4.htm (Telefono SIP para Linux. Free).
http://www.linphone.org/linphone.php (Telefono SIP Linux)
http://www.xten.com/index.php?menu=products&smenu=download (Telefono SIP para Windows)
http://www.gnugk.org (GateKeeper H.323 Gratuito Linux o Windows)
http://www.nongnu.org/partysip/partysip.html
http://www.gnu.org/software/osip/
(Partysip: Proxy SIP gratuito para Linux)
http://www.iptel.org/ser/
Otro servidor SIP
http://www.vovida.org/
Implementación de MGCP. Buena documentación.

## Slide 152: BIBLIOGRAFIA Y SITIOS DE INTERES
Sitios muy interesantes SIP
http://iptel.org/ser/doc/sip_intro/sip_introduction.html
Servicio de llamadas IP con softphone o ATA usando SIP en Colombia:
http://www.ipsofactum.com/inicio.php
http://www.softswitch.org/
http://www.erlang.org/project/megaco/download/LATEST_MEGACO_DOC/html/megaco_architecture.html
http://www.pt.com/tutorials/iptelephony/tutorial_voip_signaling.html (sigtran)
http://www.chebucto.ns.ca/~rakerman/port-table.html (Compendio de puertos TCP/UDP).
http://www.iana.org/assignments/port-numbers

## Slide 153: BIBLIOGRAFIA Y SITIOS DE INTERES
http://www.gaoresearch.com/products/speechsoftware/other/g729.php#
http://www.callserve.com
http://www.iptelephony.org
http://www.linphone.org
http://www-mice.cs.ucl.ac.uk/multimedia/software/vic/index.html
(Software de video conferencia gratuito – VIC).
http://www.netsys.com/mbone/software/rat/
http://www.microsoft.com/windows/NetMeeting/Corp/reskit/Chapter8/default.asp
(Arquitectura y documentacion tecnica de Netmeeting).

## Slide 154: BIBLIOGRAFIA Y SITIOS DE INTERES
http://www.epm.net.co/vozip/
http://sipphone.com/softphone/
Algunos proveedores de VozIP en Colombia:
  http://www.ipsofactum.com/
  http://www.etb.com.co/
  http://www.orbitel.com.co/
  http://www.cisco.com/warp/public/788/ata-fax.html

## Slide 155: BIBLIOGRAFIA Y SITIOS DE INTERES
Servidor SIP sobre Windows
  http://brekeke.com/

## Slide 156: NOTAS DE INTERES
Windows Messenger (Habla SIP) vs MSN Messenger.
En Windows XP el Netmeeting esta escondido. Para inicializarlo ejecutar: conf