## Slide 1: ADMINISTRACION DE SUICHES 4500/5500
POR:
JUAN CARLOS RESTREPO
E-MAIL: juanrest@diginet.com.co
Tel: 5140532
Versión: 1.6
Julio - 2011
Medellín-Colombia

## Slide 2: AGENDA
Arquitectura.
  Componentes: cpu, SDRAM, flash.
  XRN.
  Puertos.
Métodos de configuración.
  Consola, Web, telnet/ssh, SNMP.
Usuarios
VLAN.
  Conceptos generales.
  Tipos.
  Trunking.

## Slide 3: AGENDA
Enrutamiento.
  Interface vlan.
  Rutas estáticas.
  Rip.
  Ospf.
ACL.
  Básicas y extendidas.
Link Aggregation.
  Manual, estático y dinámico.
Actualización del software.
  Vía tftp y ftp.
QoS

## Slide 4: ARQUITECTURA
La familia 4500 y 5500(G) son suiches con capacidad de enrutamiento: suiches nivel 3.
Componentes:
  CPU
  Memoria SDRAM y Flash.
  Interfaces: 10/100/1000 UTP, SFP, etc.
  Sistema operativo: 3COM-OS

## Slide 5: ARQUITECTURA

## Slide 6: COMPONENTES DE SUICHE 5500
Procesador: 1 MIPS
Memoria:
  128MB SDRAM (5500G) 64MB (4500)
  16384KB Flash. 8196KB (4500)
Interfaces:
  AUX (RS-232 asincrónicas).
  Puertos 10/100/1000 UTP, SFP (Small Form-factor Pluggable), etc.
Sistema operativo:
  Versión actual: 3.02.04.
  Actualmente EI (Enhanced Image). Anteriormente existía SI (Standard Image).

## Slide 7: COMANDO DISPLAY VERSION
[5500G-EI]display version
3Com Corporation
SuperStack 4 Switch 5500G-EI Software Version 3Com OS V3.02.04s56
Copyright (c) 2004-2007 3Com Corporation and its licensors, All rights reserved.
SuperStack 4 Switch 5500G-EI uptime is 42 weeks, 2 days, 7 hours, 43 minutes
3Com SuperStack 4 Switch 5500G-EI 24-Port with 1 MIPS Processor
128M bytes SDRAM
16384K bytes Flash Memory
Config Register points to FLASH
Hardware Version is REV.C
CPLD Version is 002
Bootrom Version is 4.03
[Subslot 0] 24GE+4SFP Hardware Version is REV.C
[Subslot 2] 2 STACK Hardware Version is REV.C

## Slide 8: MEMORIA - SDRAM
SDRAM (Single Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory)
Memoria cuyo contenido se pierde al apagar el equipo.
Allí se cargan los procesos del sistema operativo.
Tablas: enrutamiento, cache ARP, etc.
Colas de entrada y salida (Buffers).
Configuración que se esta ejecutando.

## Slide 9: MEMORIA FLASH
Memoria reescribible que no se pierde al apagar el equipo.
Contiene el sistema operativo, interface Web y archivos de configuracion.
Puede contener varias versiones del S.O.
Equivale al disco duro de un PC, pero sin partes móviles (más confiable).
Se debe verificar su capacidad al cambiar la versión de S.O.

## Slide 10: PUERTOS - LEDS

## Slide 11: PUERTOS - COMANDOS
shutdown: desactiva el puerto.
description: para documentar el uso del puerto.
duplex auto| full | half
speed 10 | 100| 1000| auto
flowcontrol: por defecto disable.
port link-type access: Configure the port as an access port
port link-type hybrid: Configure the port as a hybrid port
port link-type trunk Configure the port as a trunk port
port link-type xrn-fabric: Configure the port as a stack port

## Slide 12: DIAGNOSTICO DEL HARDWARE
display cpu Unit 1 Board 0 CPU busy status: 9% in last 5 seconds 10% in last 1 minute 10% in last 5 minutes | display power Unit 1 Power 1 State : Normal Type : 130W Standard PSU Seiral# : 9KJF9R0000147*** 3C# : 3C17266
display memory Unit 1 System Available Memory(bytes): 83195904 System Used Memory(bytes): 32010624 Used Rate: 38% | display fan Unit 1 Fan 1 State: Normal Fan 2 State: Normal
display environment (no en 4500) Unit 1: Slot 0: Normal Temperature Subslot 2: Normal Temperature Power 1: Normal Temperature | 

## Slide 13: XRN
eXpandable Resilient Networking
Permite administrar varias unidades como un solo dispositivo, extendiendo el número de puertos y dando alta disponibilidad.
Las unidades se comportan como un chasis.
Al conjunto de unidades se les llama Fabric.
El máximo número de suiches que se puede apilar es 8.
No funciona con modelos diferentes así sea de la misma familia. Ejemplo: 5500-SI no funciona con 5500-EI.
Se recomienda que todos las unidades tengan la misma versión de sistema operativo.

## Slide 14: XRN
Aunque se puede implementar utilizando puertos de 1Gbps se recomienda usar los puertos de apilamiento ya que ofrecen 24Gbps.
Todas las unidades del fabric deben tener el mismo system name.
A los puertos definidos como XRN no se les puede configurar VLAN, agregación, velocidad, modo, etc.

## Slide 15: XRN

## Slide 16: XRN
Ejemplo de configuracion con puertos SFP en 4500
fabric-port gigabitethernet 1/0/27 enable
fabric-port gigabitethernet 1/0/28 enable

## Slide 17: XRN
Los puertos de apilamiento en un 5500G son los siguientes:
    interface Cascade1/2/1
    interface Cascade1/2/2

## Slide 18: XRN
Antes de ingresar al fabric un suiche que tenía configuración es recomendable borrarla.
Varios componentes:
  DDM (Distributed Device Management): distribuye la configuración entre las unidades del Fabric.
  DLA (Distributed Link Aggregation): permite agregar enlaces entre diferentes unidades.
  DRR: Distributed Resilient Route: sincroniza las tablas de enrutamiento para que opere como un router distribuido, con varios motores de enrutamiento.
La familia 5500 y 5500G soporta full XRN.
La familia 4200 y 4500 solo soporta DDM.

## Slide 19: COMPONENTES DE XRN

## Slide 20: COMANDOS XRN
Para ver el estado del Fabric
  <5500G-EI>display ftm information
  FTM State : HB STATE
  Unit ID : 1 (FTM-Master)
  Fabric Type : Ring
  Fabric Auth : NONE
  Left Port : Normal
  Right Port : Normal
  Advertise : Send = 11, Receive = 15
  Advertise ACK : Send = 0, Receive = 5
  Heart Beat : Send = 24, Receive = 0
  Left Port : Index = 7, IsEdge = 0
  Right Port : Index = 5, IsEdge = 0
  Units Num Left : 1
  Units Num Right : 3
  Units Num Backup: 3

## Slide 21: COMANDOS XRN
Para ver el estado del Fabric
  <5500G-EI>display ftm topology
  Total number of units in fabric : 3, My Unit ID : 1
  UID CPU-Mac Priority Stack-Port Board-ID A/M
  *1 001e-c1e2-4302 10 Left/Right 0 A
  2 001e-c1e2-4a82 10 Left/Right 0 A
  3 001e-c1e2-7882 10 Left/Right 0 A
  <5500G-EI>display xrn-fabric
  Fabric name is 5500G-EI, system mode is L3.
  Unit Name Unit ID
  First 1(*)
  First 2
  First 3

## Slide 22: SOLUCION PROBLEMAS XRN
En algunos casos me ha tocado:
  Colocar el nuevo suiche o todos los suiches en factory-default antes de armar el XRN.
  Verificar con display startup que están subiendo el mismo archivo de configuración. Ejemplo: <5500G-EI>display startup
    UNIT1:
    Current Startup saved-configuration file: flash:/3comoscfg.cfg
    Next main startup saved-configuration file: flash:/3comoscfg.cfg
    Next backup startup saved-configuration file: NULL
    Bootrom-access enable state: enabled
    UNIT8:
    Current Startup saved-configuration file: flash:/3comoscfg.cfg
    Next main startup saved-configuration file: flash:/3comoscfg.cfg
    Next backup startup saved-configuration file: NULL
    Bootrom-access enable state: enabled
  Si no lo están haciendo corregir con:
  startup saved-configuration 3comoscfg.cfg

## Slide 23: SOLUCION PROBLEMAS XRN
Ejecutar el siguiente comando en los suiches del stack.
  fabric member-auto-update software enable
Este comando intenta sincronizar las configuraciones de los suiches y tarda un rato. Baja uno y luego el otro asi que se debe esperar a que salga: Synchronization is finished.
Este comando fue lo ultimo que hice despues de que actualice las imágenes de ambos suiches, borre las configuraciones y todavia seguia obteniendo este error al ejecutar display ftm information
  Left Port : Isolated (connection error) Right Port : Isolated (connection error)

## Slide 24: MECANISMOS DE CONFIGURACION
CONSOLA
A través de cable de consola.
Configurar hyperterminal u otro emulador así:
Baud rate = 9600 (en el 4500 19200)
  Databit = 8
  Parity check = none
  Stopbit = 1
  Flow control = none
  Terminal type = VT100
CABLE DE CONSOLA:

## Slide 25: MECANISMOS DE CONFIGURACION
WEB Y TELNET
Requiere configurar dirección IP y máscara.
system-view
    interface vlan-interface 1
    ip adrress 10.1.0.1 255.255.0.0
En caso de estar en otro segmento también requiere puerta de enlace:
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.0.254
Desde un suiche se puede hacer telnet a otro suiche.

## Slide 26: MECANISMOS DE CONFIGURACION
SSH
Además de la configuración para telnet requiere generar llaves
rsa local-key-pair create
The local-key-pair will be created.
The range of public key size is (512 ~ 2048).
NOTES: If the key modulus is greater than 512,
It will take a few minutes.
Input the bits in the modulus[default = 1024]:
Generating keys...
.......................................++++++
.++++++
......Done!
Se debe habilitar el mecanismo de autenticación
ssh authentication-type default all
Los usuarios requieren que se les permita acceso con ssh
[5500G-EI]local-user juanrest
[5500G-EI-luser-juanrest]password simple diginet
[5500G-EI-luser-juanrest]service-type telnet terminal ssh

## Slide 27: MECANISMOS DE CONFIGURACION
SNMP (Simple Network Management Protocol)
Generalmente realizada mediante software de admon como Network Director, HP-OpenView,etc.
Para activar el agente snmp
snmp-agent
snmp-agent community read public (Cambiar public por la contraseña de acceso)
snmp-agent community write private (Cambiar private por la contraseña de acceso)
Para ver la configuración
<5500G-EI>display snmp community
Community name:public
Group name:public
Storage-type: nonVolatile
Community name:private
Group name:private
Storage-type: nonVolatile

## Slide 28: MECANISMOS DE CONFIGURACION
CONFIGURACION VIA MODEM – PARAMETROS DEL MODEM

## Slide 29: LINEA DE COMANDOS (CLI)
Al ingresar queda en nivel de invitado o user view cuyo prompt es <sw5500-xx> (donde xx es EI o SI).
Cuando se cambia de vista el prompt cambia. Ejemplo: system-view El prompt es: [sw500-EI]
Se debe estar en system-view para ingresar a los niveles de configuración.
Para regresar al user view digitar return o ctrl-Z
Para regresar al nivel anterior digitar quit
Para ver últimos comandos digitados: display history
Flecha arriba (o CTRL-P) y flecha abajo (CTRL-N) permite repetir comandos.
Para terminar una salida: CTR-C

## Slide 30: VISTAS (VIEWS)

## Slide 31: VISTAS (VIEWS)

## Slide 32: LINEA DE COMANDOS (CLI)
Estando en un nivel con ? se obtienen los comandos disponibles
También se pueden pedir opciones de un comando con ?. Ejemplo:
[5500-EI] interface ?
  AuxAux interface
  EthernetEthernet interface
  GigabitEthernetGigabitEthernet interface
  LoopbackLoopBack interface
  NULLNULL interface
  Vlan-interfaceVLAN interface
Se pueden pedir los comandos disponibles asociados a un carácter o caracteres.
  p?
  ping
Con <TAB> se puede completar un comando.
Con undo se borra una línea de configuración. Ejemplo:
  undo ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.0.254

## Slide 33: CONFIGURACION INICIAL Y ACTUAL
Para ver la configuración actual:
  display current
Para ver la configuración de arranque:
  display saved-configuration
  o
  <5500G-EI>more 3comoscfg.cfg
Para borrar el archivo de configuracion inicial (poner el suiche en factory default):
reset saved-configuration

## Slide 34: CONFIGURACION INICIAL Y ACTUAL
Para ver las imágenes y boots de arranque:
<5500G-EI>display startup
UNIT1:
Current Startup saved-configuration file: flash:/3ComOScfg.cfg
Next main startup saved-configuration file: flash:/3ComOScfg.cfg
Next backup startup saved-configuration file: NULL
Bootrom-access enable state: enabled
UNIT2:
Current Startup saved-configuration file: flash:/3ComOScfg.cfg
Next main startup saved-configuration file: flash:/3ComOScfg.cfg
Next backup startup saved-configuration file: NULL
Bootrom-access enable state: enabled

## Slide 35: CONFIGURACION INICIAL Y ACTUAL
Para ver las imágenes de boot:
  <5500G-EI>display boot-loader
  Unit 1:
  The current boot app is: s4c03_02_04s56.app
  The main boot app is: s4c03_02_04s56.app
  The backup boot app is:
  Unit 2:
  The current boot app is: s4c03_02_04s56.app
  The main boot app is: s4c03_02_04s56.app
  The backup boot app is:

## Slide 36: CONFIGURACION INICIAL Y ACTUAL
Para ver las imágenes de boot:
  <5500G-EI>display web
  Unit 1:
  The current boot app is: s4c03_02_04s56.app
  The main boot app is: s4c03_02_04s56.app
  The backup boot app is:
  Unit 2:
  The current boot app is: s4c03_02_04s56.app
  The main boot app is: s4c03_02_04s56.app
  The backup boot app is:

## Slide 37: USUARIOS
Por defecto tres usuarios:
  admin (por defecto sin contraseña): control absoluto.
  monitor (monitor): ve parametros de operación pero no puede configurar no ver seguridad.
  manager (manager): puede ver y cambiar parametros de operación pero no de seguridad.
Para cambiar contraseñas:
  local-user admin
  password simple xyz
COMANDOS UTILES
  display users: ver los usuarios conectados.
  send : enviar un mensaje a los usuarios conectados.
  display web users

## Slide 38: NIVELES DE PERMISOS
■Visit level (0): Commands in this level include network diagnosis tools (such as ping and tracert), commands for the different language environments of the user interface (language-mode) and the telnet command etc. The saving of the configuration file is not allowed at this command level.
■Monitoring level (1): Commands in this level include the display command and the debugging command, and are used for system maintenance, service fault diagnosis, etc. The saving of the configuration file is not allowed at this command level.
■System level (2) : Commands in this level include service configuration commands, including routing commands and commands for each network layer, and are used to provide direct network service to the user.
■Management level (3): Commands in this level include those that influence basic operation of the system and system support module, which plays a support role for services. Commands in this level include file system commands, FTP commands, TFTP commands, XModem downloading commands, user management commands, and level setting commands.

## Slide 39: EJEMPLO CREACION USUARIOS
Crear un usuario con nombre juanrest contraseña xyz, nivel de permisos 3 y con acceso a los servicios telnet, ftp, ssh y consola.
  local-user juanrest
    password simple xyz
    service-type telnet ssh terminal
    sevice-type ftp
    level 3

## Slide 40: PUERTOS
Se referencian con x/y/z donde:
  X=Unidad.
  Y=Slot. Siempre 0 en los suiches 5500.
  Z=Número de puerto.
Ejemplo:
  interface gigabitethernet 1/0/1
Puertos adicionales:
  Aux: puerto de consola. Ejemplo:
    user-interface aux 0 7
    authentication-mode scheme
  Cascade: puerto de apilamiento. Ejemplo:
    interface Cascade1/2/1
    interface Cascade1/2/2

## Slide 41: VLAN
Ver presentación: “TECNOLOGIAS LAN”
Por defecto todos los puertos están en la vlan 1.
La vlan 1 no puede ser borrada.
Para crear una vlan digitar:
vlan vlanid
description (opcional)
Ejemplo:
vlan 100
description VLAN ADMINISTRATIVA
La interface IP de una VLAN solo se activa si existe por lo menos un puerto activo.
Los puertos se pueden definir asi:
  De acceso
  Trunk
  Hybrid

## Slide 42: PUERTOS Y VLAN

## Slide 43: VLAN SIN ENRUTAMIENTO
Ambas VLAN quedan totalmente independientes.
Ejemplo:
vlan 1
description SERVIDORES
vlan 2
description ESTACIONES
interface ethernet 1/0/1
port access vlan 1 (Realmente no es necesario)
interface ethernet 1/0/2
port access vlan 2
10.1.0.2/16
10.2.0.2/16
Ethernet 1/0/1
Ethernet 1/0/2

## Slide 44: VLAN CON ENRUTAMIENTO
Para el enrutamiento entre VLAN se debe asignar direcciones IP a las interfaces VLAN correspondientes.
Ejemplo:
vlan 1
description SERVIDORES
vlan 2
description ESTACIONES
interface ethernet 1/0/1
port access vlan 1 (Realmente no es necesario)
interface ethernet 1/0/2
port access vlan 2
interface vlan-interface 1
ip address 10.1.0.1 255.255.0.0
interface vlan-interface 2
ip address 10.2.0.1 255.255.0.0
10.1.0.2/16
DG: 10.1.0.1
10.2.0.2/16
DG: 10.1.0.1
Ethernet 1/0/1
Ethernet 1/0/2

## Slide 45: VLAN - TRUNK
Configuración de trunking entre suiches para propagación de VLAN’s.
Ejemplo:
SUICHE A SUICHE B
interface ethernet 1/0/1 interface ethernet 1/0/2
port access vlan 1 port access vlan 2
interface Giga 1/0/25 interface Giga 1/0/26
port link-type trunk port link-type trunk
port trunk permit vlan 1 to 2 port trunk permit vlan 1 to 2
10.1.0.2/16
DG: 10.1.0.1
10.2.0.2/16
DG: 10.1.0.1
Giga 1/0/25
Ethernet 1/0/2
Giga 1/0/26
Ethernet 1/0/1

## Slide 46: PROCESAMIENTO DE LAS TRAMAS

## Slide 47: PROCESAMIENTO DE LAS TRAMAS
La diferencia entre el puerto trunk y el hybrid es que este último permite
definir si se mantiene o no el tag al hacer el envío de las tramas.

## Slide 48: ENRUTAMIENTO
Los suiches 4500 y 5500 al ser de nivel 3 permiten enrutamiento entre VLAN’s
Ver presentación “TCPIP ENRUTAMIENTO”
Soportan:
  Rutas estáticas.
  RIP
  OSPF

## Slide 49: ENRUTAMIENTO ESTATICO
Configuración de rutas estáticas
  ip route-static 10.2.0.0 255.255.0.0 10.1.0.1
Configuración de puerta de enlace predeterminada
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.0.254

## Slide 50: EJEMPLO ENRUTAMIENTO ESTATICO

## Slide 51: ENRUTAMIENTO
<4500>display ip routing-table
Routing Table: public net
Destination/Mask Protocol Pre Cost Nexthop Interface
0.0.0.0/0 STATIC 60 0 10.100.0.1 Vlan-interface1
10.2.0.0/16 STATIC 60 0 10.100.0.253 Vlan-interface1
10.3.0.0/16 STATIC 60 0 10.100.0.253 Vlan-interface1
10.100.0.0/16 DIRECT 0 0 10.100.0.80 Vlan-interface1
10.100.0.80/32 DIRECT 0 0 127.0.0.1 InLoopBack0
127.0.0.0/8 DIRECT 0 0 127.0.0.1 InLoopBack0
127.0.0.1/32 DIRECT 0 0 127.0.0.1 InLoopBack0
[4500]delete static-routes all
Are you sure to delete all the unicast static routes?[Y/N]y

## Slide 52: ENRUTAMIENTO - RIP
Hablitar rip:
rip
network w.x.y.z wildcard
Para ver el estado de RIP
    <5500G-EI>display rip
    RIP is turned off
La versión de RIP (1/2) se define en la interface. Ejemplo:
  interface vlan-interface 1
  rip version 1

## Slide 53: EJEMPLO ENRUTAMIENTO RIP

## Slide 54: ENRUTAMIENTO OSPF
Ver presentación “TCPIP ENRUTAMIENTO”
Para habilitar el protocolo (configuración básica).
  ospf
  area 0
  network w.x.y.z wildcard
Comandos útiles
display router-id
display ospf [process-id] brief
display ospf peer

## Slide 55: EJEMPLO OSPF

## Slide 56: EJEMPLO OSPF

## Slide 57: ACL
Access Control List – Listas de control de acceso.
Permiten filtrar o tipificar (clasificar) el tráfico por criterios como dirección IP, protocolo, puerto, dirección MAC, etc.
Cuando se utilizan para filtrar se asocian al puerto físico con la instrucción packet-filter.
También pueden filtrar el acceso a un servicio como telnet, ssh, etc.
Se pueden asociar varias ACL’s al mismo puerto.

## Slide 58: ACL
Para especificar las IP se utilizan comodines en vez de máscaras (con 0’s se indica la parte de interés y con 1’s la parte no relevante). Ejemplo: la red 10.100.0.0/16 en la regla se pondría: 10.100.0.0 0.0.255.255.
En ACL’s sobre el puerto físico el paquete se permite si no existe una regla que lo tipifique.
En ACLS’s sobre servicios (telnet, http) el paquete se deniega si no hay una regla que diga que hacer con el.
Cada ACL puede tener hasta 65535 reglas (rules).
Una ACL se puede aplicar a toda una VLAN así:
  packet-filter vlan 1 inbound ip-group 2000

## Slide 59: ACL
Cuando una ACL tiene varias reglas y esta es aplicada al hardware (por ejemplo para filtrar en un puerto), son evaluadas por el sistema buscando la más específica. Ejemplo:
acl number 2001
  rule 0 deny source 10.1.0.0 0.0.255.255
  rule 1 permit source 10.1.0.1 0.0.0.0 (Un paquete desde 10.1.0.1 es procesado por esta regla)
En las ACL avanzadas se prioriza así: las que tengan definido protocolos (tcp, udp, etc), ip fuente más especifica, ip destino más específica, rango de puertos más específico.
Las reglas dentro de una ACL aplicada a un servicio como telnet o http son evaluadas en el orden definido por el usuario.

## Slide 60: ACL - TIPOS
Básicas (2000-2999) permiten filtrar/tipificar por dirección IP fuente.
Avanzadas (3000-3999) permiten filtrar/tipificar por criterios de nivel 3 y 4 como IP fuente, destino, protocolo, puerto, tos, etc.
Layer-2 (4000-4999): permiten filtrar/tipificar por criterios de nivel 2 como MAC, VLAN y type.
Definidas por el usuario (5000-5999): permite filtrar/tipificar por criterios definidos por el usuario.

## Slide 61: EJEMPLO DE ACL EN SERVICIOS
Para el acceso vía web:
ip http acl 2001

## Slide 62: EJEMPLO ACL BASICA

## Slide 63: EJEMPLO ACL AVANZADA

## Slide 64: EJEMPLO ACL L2

## Slide 65: ACL SOBRE VLAN
Una ACL se puede aplicar a toda una VLAN. Ejemplo:
  acl number 2000
    rule 0 deny source 10.1.0.0 0.0.255.255
    rule 1 deny source 10.2.0.0 0.0.255.255
  packet-filter vlan 1 inbound ip-group 2000

## Slide 66: LINK AGGREGATION
Une varios puertos físicos para que se vean como un enlace lógico llamado aggregation group.
Permite incrementar el ancho de banda entre suiches y la disponibilidad de los enlaces.
Implementado con la norma 802.3ad (LACP).
XRN permite elevar el nivel de tolerancia a fallas al permitir hacer agregaciones terminadas en diferentes unidades del fabric.

## Slide 67: LINK AGGREGATION - MODOS
Agregación manual
  Los puertos se adicionan o retiran manualmente.
  No esta activo LACP.
  El sistema busca el puerto maestro en este orden: full duplex/high speed, full duplex/low speed, half duplex/high speed, half duplex/low speed.
  Luego busca los puertos iguales al maestro para ponerlos en estado SELECTED (activo). Los otros los deja en estado UNSELECTED (inactivo).
Agregación LACP estática
  Los puertos se adicionan o retiran manualmente.
  Está activo LACP poniendo en estado UNSELECTED los puertos conectados a otros suiches o en puertos no habilitados para agregación en el otro extremo. Esto permite detectar errores de conexión.
  El puerto maestro se selecciona igual que en la agregación manual.

## Slide 68: LINK AGGREGATION - MODOS
Agregación LACP dinámica:
  El sistema automáticamente agrega/remueve los puertos.
  Solo agrega puertos que tengan la misma velocidad, modo y configuraciones básicas.
  Tanto los puertos SELECTED como los UNSELECTED envían mensajes LACP.
  Solo los SELECTED envían tramas de usuario.

## Slide 69: LINK AGGREGATION MANUAL

## Slide 70: LINK AGGREGATION LACP ESTATICO

## Slide 71: LINK AGGREGATION LACP DINAMICO

## Slide 72: COMANDOS PARA MANEJAR ARCHIVOS
Los archivos del sistema se encuentran en la flash.
Para su manipulación se tienen los siguientes comandos:
  dir (/all /fabric)
    <5500G-EI>dir
    Directory of unit1>flash:/
    1 (*) -rw- 893111 May 28 2002 21:29:28 s4i04_01.web
    2 -rw- 7951 May 28 2002 22:05:37 3comoscfg.def
    3 (*) -rw- 4840428 May 28 2002 21:30:23 s4c03_02_04s56.app
    4 -rw- 8660 Mar 26 2005 10:43:18 3comoscfg.cfg
    5 -rw- 20 Jan 04 2005 19:53:29 prueba.txt
    15367 KB total (9742 KB free)
    (*) -with main attribute (b) -with backup attribute
    (*b) -with both main and backup attribute
    Para ver el contenido de una unidad en particular:
    <5500G-EI>dir unit2>flash:
  more
    more 3comoscfg.cfg

## Slide 73: COMANDOS PARA MANEJAR ARCHIVOS
  delete
    delete/unreserved unit1>flash:/filename
  NOTA: Sin el parámetro de unreserved los archivos quedan en el recycle-bin (papelera de reciclaje). Para vaciar esta papelera:
  reset recycle-bin unit1>flash:/
  undelete
    undelete 3comoscfg.def
  copy
  copy unit1>flash:/3ComOScfg.def unit1>flash:/030100cfg.def

## Slide 74: ACTUALIZACION DE BOOTROM Y SISTEMA OPERATIVO
Se puede hacer por varios medios:
  Con suiche como FTP Server.
  Con suiche como FTP cliente.
  Con TFTP
  Con FTP como cliente
  Desde las opciones de bootrom ingresando con CTRL-B en los segundos iniciales de arranque del suiche.
Una vez se actualice un suiche se pueden copiar los archivos a otros suiches así:
  copy unit1>flash:/s4a03_02_03s56.app unit2>flash:/
En nombre del sistema depende del suiche así:

## Slide 75: ACTUALIZACION CON SUICHE COMO FTP SERVER
Se configura el suiche como un ftp server, se descarga el software y luego se activa asi:
  1. Configurar en el suiche los parametros IP basicos as:
<5500> system-view
  System View: return to User View with Ctrl+Z.
  [5500] interface Vlan-interface 1
  [5500-Vlan-interface1] ip address 192.168.0.39 255.255.255.0
  [5500-Vlan-interface1] quit
  2 Activar el suiche como un FTP Server
  [5500] ftp server enable
  3. Crear un usuario para conectarse al suiche con cliente ftp
  [5500] local-user test
  New local user added.
  [5500-luser-test] password simple pass
  [5500-luser-test] service-type ftp

## Slide 76: ACTUALIZACION CON SUICHE COMO FTP SERVER
4 Descar al suiche las imágenes de boot o app utilizando un cliente ftp. Ejemplo:
put s4c03_03_02s168p11.app
put s4i06_05.web
NOTA: se puede poner un suiche que tenga las imágenes actualizadas como servidor FTP y otro que se quiere actualizar como cliente ftp.
5 Activar las imágenes descargadas de boot o app asi:
  Para activar la imagen de boot ejecutar:
  <5500> boot bootrom s4f04.btm
  This will update Bootrom on unit 1. Continue? [Y/N] y
  Upgrading Bootrom, please wait...
  Upgrade Bootrom succeeded!
  <5500> reboot
Para activar la imagen app utilizar:
  <5500G-EI>boot boot-loader s4c03_03_02s168p11.app
  The specified file will be booted next time on unit 1!
Para activar el codigo de la interface Web
  <5500G-EI>boot web-package s4i06_05.web main
  Your web package is incompatible with the APP you are running.
  The released package is s4i04_01.web
  Do you want to continue?[Y/N]y

## Slide 77: ACTUALIZACION CON SUICHE COMO FTP SERVER
Con el siguiente comando se puede verificar la imagen de sistema operativo que se va a cargar
  <5500G-EI>display boot
  Unit 1:
  The current boot app is: s4c03_03_02s168p11.app
  The main boot app is: s4c03_03_02s168p11.app
  The backup boot app is:
  Unit 8:
  The current boot app is: s4c03_03_02s168p11.app
  The main boot app is: s4c03_03_02s168p11.app
  The backup boot app is:
Con el siguiente comando se puede verificar el servicio de interface Web que se va a cargar:
  <5500G-EI>display web package
  The current using web package is: flash:/s4i06_05.web
  The main web package is: unit1>flash:/s4i06_05.web
  The backup web package is: unit1>flash:/

## Slide 78: ACTUALIZACION CON TFTP SERVER EN ESTACION
Para cargar software desde estación con TFTP server 10.1.0.1 ejecutar:
Para actualizar sistema operativo:
tftp 10.1.0.1 get s4a03_01_04s56.app
Para actualizar la interface Web
tftp 10.1.0.1 get s4h01_04.web
Para actualizar el bootrom
tftp 10.1.0.1 get s4e01_04.btm
No siempre se necesario actualizar el firmware del bootrom
Con display version se puede ver la versión del bootrom. Si la versión obtenida de 3COM es la misma mostrada no se requiere actualizar.
Luego activar el sistema operativo (app) o el bootrom como se mostró en ftp.

## Slide 79: PASSWORD RECOVERY
Desde la consola digitar <CTRL-B> al iniciar el suiche y elegir la opción 7 para no cargar el archivo de configuración.
Luego de que arranque el suiche con ftp o tftp bajar el archivo de configuración, modificarlo y cargarlo de nuevo.

## Slide 80: QoS – CALIDAD DE SERVICIO
Es brindar a cierto tráfico tratamiento especial (ancho de banda, retardo, variación de retardo, tasa de perdidas).
Ver presentación “CALIDAD DE SERVICIO”
Los suiches 4500 y 5500 utilizan WRR (Weighted Round Robin) como disciplina de encolamiento. También soportan WFQ y SP.
Cada puerto tiene asociado 8 colas priorizadas de mayor a menor.
Internamente el suiche usa el tag 802.1p para mapear el tráfico en una cola.
Por defecto el suiche cambia la prioridad 802.1p que llega en la trama por la definida para el puerto.

## Slide 81: QoS – CALIDAD DE SERVICIO
Si no se define una prioridad para el puerto asume 0. Para definir prioridad:
  interface ethernet 1/0/1
      priority 3 (La prioridad varía entre 0 y 7, con 7 mayor)
También se puede configurar que se confíe (trust) en la prioridad que traiga la trama en 802.1p. Ejemplo:
  Interface ethernet 1/0/1
    priority trust

## Slide 82: QoS
<4500>display queue-scheduler
  Queue scheduling mode: weighted round robin
  weight of queue 0: 1
  weight of queue 1: 2
  weight of queue 2: 3
  weight of queue 3: 4
  weight of queue 4: 5
  weight of queue 5: 9
  weight of queue 6: 13
  weight of queue 7: 15
<4500>display qos cos-local-precedence-map
cos-local-precedence-map:
cos(802.1p) : 0 1 2 3 4 5 6 7
------------------------------------------------------------------------------------
local precedence(queue) : 2 0 1 3 4 5 6 7

## Slide 83: QoS

## Slide 84: QoS

## Slide 85: QoS

## Slide 86: QoS
Para encolar los paquetes de voz que lleguen marcados con EF dándole prioridad:
  acl number 3997
  rule 0 permit ip dscp ef
  interface Ethernet1/0/1
  traffic-priority inbound ip-group 3997 rule 0 cos voice
  interface Ethernet1/0/2
  traffic-priority inbound ip-group 3997 rule 0 cos voice
  interface Ethernet1/0/3
  traffic-priority inbound ip-group 3997 rule 0 cos voice
El comando traffic-priority también se puede utilizar en una VLAN. Ejemplo:
traffic-prioriy vlan 1 inbound ip-group 3997 rule 0 cos voice

## Slide 87: QoS
EJEMPLO DE MARCACION DE TRAFICO

## Slide 88: PORT MIRRORING
Solo se permite un puerto de monitoreo y uno de mirror por suiche o por fabric.

## Slide 89: PORT ISOLATION

## Slide 90: DHCP RELAY
192.168.1.1
WAN
IMPORTANTE
system-view
dhcp enable