## Slide 1: X.25
POR:
JUAN CARLOS RESTREPO
E-MAIL: juanrest@diginet.com.co
Tel: 5140532
Versión: 3.1

## Slide 2: RESEÑA HISTORICA
Hacia mediados de los 60’ surge el concepto de conmutación de paquetes.
La CCITT (Canadá, Francia, Japón y E.U.) comienza desarrollos de X.25 emitiendo el primer estándar en 1.976. (El TCP/IP fue en 1978)
En 1.980 se extiende el estándar con X.3, X28, X.29, X.75 y X.121.
En 1.985 se liberó la versión de 1.984.

## Slide 3: CONCEPTOS BASICOS
Proceso evolutivo: X.25->Frame Relay ->ATM.
Reemplazó al protocolo 1822 (protocolo entre PSN: Packet-Switching nodes) ya que este no se volvió estándar.
Tecnología de acceso a una red de conmutación de paquetes (NO especifica como opera la red en su interior).
Estándar para la interconexión DTE-DCE
DCE=PSE: Packet Switching Exchange. Suiche X.25.

## Slide 4: CONCEPTOS BASICOS
Implementa 3 tipos de servicio básico:
  Orientados a conexión: PVC y SVC
  No orientados a conexión: DATAGRAMA.
Se garantiza la entrega confiable y en orden.
Maneja paquetes de longitud variable.
Asume alta tasa de errores en el medio físico
Parte del hecho de que el medio es no confiable (finales de los 70, principios de los ochenta) al ser generalmente análogo.

## Slide 5: CONCEPTOS BASICOS
Mucho overhead: secuencializa y corrige errores en nivel 2 y 3.
Velocidades típicas entre: 56Kbps y 2 Mbps (Típico 64 Kbps).
Cada nodo en el medio procesa la información.
Las tres capas son de ámbito local.
Se percibe el concepto de circuito en la nube sin importar como o quien lo provea.

## Slide 6: NORMAS X.25
Comprende una serie de estándares. Entre otros:
X.1: Clases de servicios PDN.
X.2: Tipos de servicio.
X.21: Nivel físico con DCE digitales sincrónicos.
X.25: Interconexión entre DTE y DCE.
X.28: Conexión DTE/DCE a través de PAD.
X.29: Conexión DTE/PAD.
X.75: Interconexión de redes publicas X.25.
X.121: numeración en redes públicas.

## Slide 7: OTRAS NORMAS X
X.215: Servicios de la Sesión.
X.214: Servicios del Transporte.
X.225: Protocolo de la sesión.
X.224: Protocolo del transporte.
X.121: numeración.

## Slide 8: ESCENARIO X.25
X.25
X.25
X.25
X.25
PSE:
PACKET SWITCHED EXCHANGE
SUICHE X.25
X.75
ROUTER
X.21
X.21BIS
X.25
X.25
PAD
ROUTER
X.28
X.29
X.3
Terminal de
carácter
Terminal de
paquete

## Slide 9: ESCENARIO X.25
PSE:
PACKET SWITCHED
EXCHANGE
SUICHE X.25
X21/X21BIS
ROUTER
LAPB
ROUTER
X21/X21BIS

## Slide 10
ARQUITECTURA DE X.25 VS. OSI
X.25
LAPB
X.21/X21BIS
PRESENTACION
APLICACION
SESION
RED
FISICO
ENLACE
TRANSPORTE

## Slide 11: ESQUEMA GENERAL
SUICHE X.25
DTE
LAP-B
DTE
LAP-B
SUICHE X.25
LAP-B
X.21/X21BIS
X.21/X.21BIS
ATM O
FR
X.25
LAP-B
X.25
X.25
X.25
X.21/X21BIS

## Slide 12: X.21/X.21BIS
X.21.
  Interface serial sincrónica full duplex.
  Usada en acceso a través de redes digitales.
  Utiliza conector DB-15.
  Generalmente circuitos eléctricos balanceados.
  Muy utilizada en Europa y Japón.
X.21BIS:
  Derivado de RS-232D/V.24 y 449.
  Alternativa para la conexión usando medios análogos.

## Slide 13: X.21
1 Protective Ground
2 Transmit A
3 Control A
4 Recieve A
5 Indicate A
6 Timing A
7
8 Signal Ground
9 Transmit B
10 Control B
11 Receive B
12 Indicate B
13 Timing B

## Slide 14: NIVEL LAP/LAPB
Full duplex, point-to-point, bit oriented protocols.
Se basa en HDLC en un esquema Balanceado.
Se prefiere LAPB.
Funciones:
  Link Setup. Link disconnection
  Data transfer. Frame sequence numbering.
Hace control de flujo y recuperación ante errores.
Todas las transmisiones entre DTE y PSE se hacen con confirmación.

## Slide 15: NIVEL LAP/LAPB
Define la estructura de la trama con bandera: 01111110 y bit stuffing.
Utiliza tres tipos de tramas: Información, Supervisión y no numeradas.

## Slide 16: TIPOS DE TRAMA LAPB
Information (Información): llevan la información del protocolo de nivel superior.
Supervisory (Supervisión): llevan información para controlar el estado del enlace.
Unnumbered (No numeradas): tramas no secuencializadas, usadas para llevar información de control como inicio de una conexión, desconexión, errores, etc.

## Slide 17: TRAMA LAPB
FLAG
FLAG
CONTROL
ADDRESS
DATOS-PAYLOAD
FSC
01111110
01111110
PAQUETE X.25
0 D 0 1
P(R) M P(S)
DATOS
LCGN
LCN
0
1B o +
1B o +
2B
Address: Usado para indicar si es un comando o respuesta
FSC: Usa CRC. Descarta las tramas con CRC malo..
D: bit en 1 cuando se requiere confirmación de recibido en otro extremo

## Slide 18: CAMPO CONTROL EN TRAMA LAPB
N(R)
N(S)
N(R)
N(R)
0 0 0 1
0 1 0 1
N(R)
1 0 0 1
0 0 0
1 1 1 1
0 0 1
1 1 1 1
1 1 0
0 0 1 1
0 1 0
0 0 1 1
1 0 0
0 1 1 1
0
P
INFORMACION (DATOS)
SUPERVISION
NO NUMERADOS
P/F
P/F
P/F
F
F
F
F
F
I
RR
REJ
REJ
SABM
DISC
UA
FRMR
RNR

## Slide 19: TRAMAS LAPB
I: Información del usuario.
RR: Receive Ready. Indica el siguiente esperado.
RNR: Confirma N(R)-1 y solicita detención.
REJ: RR o REJ avisan reactivación de enlace.
SR: Selective Reject.
DISC: Desconexión anunciada.
SABM: Set Asynchronous Balance Mode. Maquina llega.
FRMR: Frame Reject. CRC ok pero otro error.
UA: Unnumbered Acknowledge.
UI: Unnumbered Information. Solo para LAPB.

## Slide 20: PARAMETROS DE LAPB
T1: Tiempo antes de retransmitir un frame.
N2: Máximo número de retransmisiones.
N1: Máximo número de bits en un I-frame.
K: Tamaño de la ventana en I-frames.

## Slide 21: NIVEL X.25
Permite establecer, mantener y terminar el circuito virtual para el envío de la información estableciendo los tipos de paquetes y los procedimientos requeridos.
El paquete X.25 se encapsula en un I-frame.
Utiliza el mecanismo de ventanas deslizantes para el control de flujo.
Se basa en el concepto de Circuitos Virtuales.
Ofrece servicios: PVC, SVC y Datagrama.
La norma X.121 define el esquema de direccionamiento.

## Slide 22: ESCENARIO X.25
SUICHE X.25
ROUTER
ROUTER
ROUTER
LCN 1
LCN 2

## Slide 23: PAQUETE X.25
Estructura general del paquete X.25. direccionamiento.
Paquetes de 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096 Bytes
GFI
TIPO
PAYLOAD
LCGN
LCN
4bits
4bits
8bits
8bits
GFI: Group Format Identifier. (QDXY)
Q=1: Entregar datos de control y la informacion al destino. XY=10 Modulo 128; XY=01 Modulo 8
LCGN: Logical Channel Group Number.
LCN: Logical Channel Number.
TYPE: Tipo
PAYLOAD: Contenido.

## Slide 24: PAQUETE X.25
0 D 0 1
P(R) M P(S)
DATOS
LCGN
LCN
0
4bits
4bits
8bits
8bits
0 0 0 1
P(R) 0 0 0 0
LCGN
LCN
1
4bits
4bits
8bits
8bits
0 0 0 1
P(R) 0 0 1 0
LCGN
LCN
1
0 D 0 1
P(R) 0 1 0 0
LCGN
LCN
1
PAQUETE RR
PAQUETE RNR
PAQUETE REJ

## Slide 25: PAQUETES X.25
DTE a DCE (PSE) DCE (PSE) a DTE
Call Setup
CALL_REQUEST INCOMING_CALL
CALL_ACCEPTED CALL_CONNECTED
CLEAR_REQUEST CLEAR_INDICATION
DTE_CLEAR_CONF. DCE_CLEAR_CONFIRMATION
Data and Interrupt Packets
DTE_DATA DCE_DATA
DTE_INTERRUPT DCE_INTERRUPT
DTE_INTERRUPT_CONF. DCE_INTERRUPT_CONFIRMATION

## Slide 26: PAQUETES X.25
DTE- a DCE DCE a DTE
Flow Control and Reset Packets
DTE_RR DCE_RR
DTE_RNR DCE_RNR
DTE_REJ
RESET_REQUEST RESET_INDICATION
DTE_RESET_CONF. DCE_RESET_CONFIRMATION
Restart Packets
RESTART_REQUEST RESTART_INDICATION
DTE_RESTART_CONF. DCE_RESTART_CONFIRMATION.

## Slide 27: LCN Y DIRECCIONAMIENTO
Cada circuito se identifica por el LCN.
LCN=0 Reservado.
1-i: PVC
i+1 hasta i+n: Una vía llegada (SVC)
j hasta j+m: Dos vías (SVC)
k hasta k+1: Una vía salida (SVC).
La norma X.121 define el esquema de direccionamiento: DDDD XXXXXXXXXX:
  DDDD PAIS. Colombia: 732Y donde Y=0-9
  XXXXXXXXXX: PAIS.

## Slide 28: ESTABLECIMIENTO DE LA LLAMADA
DTE
DCE
DCE
DTE
Programa
inicia llamada
Call Request
packet
Call
Incoming Call
packet
Programa
recibe y acepta
Incoming Call
packet
Connect
Call Connected
packet

## Slide 29: ESQUEMA CON PVC
El aplicativo no establece la llamada.
El PVC se crea manualmente.
El aplicativo se atacha al PVC.
El aplicativo transfiere información.
El aplicativo se desatacha.

## Slide 30: LCN Y DIRECCIONAMIENTO
delete_file ascredibanco.x25.out.old -briefrename ascredibanco.x25.out ascredibanco.x25.out.oldcreate_file ascredibanco.x25.outset_implicit_locking ascredibanco.x25.outstart_process 'x25 ascredibanco #s4.0 dte -chan_trace -syserr -lap_t1 10 &+ -max_packet_size 256 -default_packet_size 256 &+ -local_addr 100310302 -min_lcn 1 -max_lcn 2 &+ -default_window_size 7' -privileged -priority 9 &+ -output_path ascredibanco.x25 -process_name ascredibanco.x25

## Slide 31: ESQUEMA CON PAD
X.28: Define la conexión de la terminal o el DTE en modo carácter hacia el PAD (Packet Assembler Disassembler).
X.3: Define la operación del PAD.
X.29: Define la conexión entre el PAD y el DTE de paquetes.

## Slide 32: ESQUEMA CON PAD
X.29
PAD
DTE
X.28
X.3
Terminal de
carácter
MODEM

## Slide 33: X.25 VS FRAME RELAY
Frame Relay deja la corrección de errores y el control de flujo al host, partiendo del hecho de que los nodos son cada vez más poderosos y que los enlaces son de mejor calidad.

## Slide 34: APLICACIONES ACTUALES DE X.25
En el entorno financiero se utiliza actualmente para conectar las redes de transacciones electrónicas (Redeban, Credibanco, entre otras).
Redes privadas de servicios VSAT como Impsat, Telegan, etc.

## Slide 35: EJEMPLO DE APLICACIÓN SOBRE X.25
SISTEMA
ON2/VOS/
STRATUS
SISTEMA
B24/GUARDIAN
TANDEM
b24lasc_info.tin (x25)
x25_network_address
SWAP B24
Backbone de MUX
Hypercom
RED X.25
REDEBAN
Address: 555555
444444
Address: 444444
555555
Coltefinanciera pone la
llamada SVC.
Protocolo PTP.
x25_exchange.tin

## Slide 36: TCP/IP SOBRE X.25
RFC-1356.
Al llegar un paquete al enrutador para una interface X.25 se establece la llamada sino está ya activa.
El primer byte (NLPI) en el CUD(call user Data) identifica el tipo de protocolo contenido (CC: IP; 81 CLNP; 80 SNAP( subnetwork access protocol).
Se pueden tener varios protocolos por un circuito o circuitos independientes por protocolo.

## Slide 37: BIBLIOGRAFIA
Comunicaciones de datos, redes de computadores y Sistemas abiertos. Fred Halsall. Cuarta Edición.
Comunicaciones y redes de procesamiento de datos. Nestor Gonzales Sains.
Communications Software: X.25 and X.29 Programming. Stratus.